专题21 电功率

考点一：电功率的变化与比较

1.通过某定制电阻的电流增大到原来的两倍，在相同的时间内，则（    ）

A电流做功增加四倍                     B电流做功增大到原来的四倍

C消耗的电能增加四倍                   D无法判断

2.如图所示的四个电路中，电源电压U相同，R1＜R2，电路消耗的总功率由大到小的顺序是__________________________

3.标有“6V1.5W”的小灯泡，通过它的电流随两端电压变化的关系如图所示，若把这样的三只灯泡串联起来，接在12V的电源两端，灯泡的电阻及实际功率约为（　　）

A．24Ω 0.67W     B．20Ω 0.8W     C．24Ω 0.96W     D．20Ω 0.67W

4.将两只额定电压相同的小灯泡L1、L2串联在电路中，如图所示．闭合开关后，发现灯L1较亮，灯L2　较暗，其原因是（　　）

A．灯L1额定功率较大 B．灯L2两端电压较大

C．灯L1的电阻较大   D．通过灯L1的电流较大

5.某品牌沐浴用的即热式电热水器的加热器分别由四条阻值为R1、R2、R3、R4（R1＜R2＜R3=R4）的电热丝通过多个档位控制，得到多种不同的连接方式，但每种连接方式最多只有2条电热丝参与连接．现选取其中的四种连接如图所示，在这四种连接中，加热功率最大的是（只填序号）__________________；若要得到比图中四种连接方式更小的加热功率，你认为可以采取怎样的连接方式：_______________________

考点二：动态电路分析

1.如图所示电路，滑动变阻器上标有“50Ω 1A”，电源电压恒定为6V，电流表量程为0～0.6A，电压表量程为0-3V．闭合开关S，移动滑动变阻器滑片到某一位置时，电流表示数为0.2A，电压表示数为2V．求：

（1）电阻R1的阻值；

（2）此时滑动变阻器消耗的功率；

（3）为保证电路安全，电阻R1上允许消耗功率的范围．

2.小华家买了一个家用电吹风，如图甲所示．其简化电路如图乙所示，主要技术参数如表．

请解答如下问题“

（1）当电吹风吹冷风时，正常工作5min消耗的电能是多少？

（2）当选择开关旋至何处时，电吹风正常工作的功率最大？此时电路中的总电流是多大？

（3）当电路供电电压为200V时，电吹风电热丝的实际电功率为多大？（计算结果保留一位小数）

考点三：电功率的测量

1.做“测小灯泡额定功率”实验时，小灯泡上标有“2.5V”字样．

（1）连接电路时，开关S应断开，防止因电路____________（填“短路”或“开路”）而损坏仪器；

（2）按图甲所示的电路图，在不改变原有连接情况下，请你把图乙电路连接完整；

（3）实验中，当电压表示数为2.5V时，电流表示数如图丙所示，则小灯泡额定功率为______________W．

2.在用电流表、电压表测小灯泡功率的实验时，灯泡上标有“3.4V”字样．小红设计了实验电路图，如图甲所示，并连接了部分实验电路，如图乙所示

（1）请帮助小红完成实验电路的连接．

（2）连接完实验电路后，小红闭合开关，发现灯泡不亮、电流表无示数、电压表有示数且接近于电源电压，请帮助小红分析电路出现故障的原因：________________

（3）排除故障后，小红调节滑动变阻器，使灯泡正常发光，此时电流表的示数如图丙所示，读数________A，则小灯泡的额定功率_____________W．

（4）假若电压表15V量程损坏，3V量程能正常使用，电源电压为6V且稳定不变，仍利用现有的器材完成实验，你认为如何操作_________________________________________

考点四：电热

1.粗细均匀的电热丝放入水中，通电10min水开始沸腾；若将电阻丝对折并联后放入同一壶水中，通电到水开始沸腾，所需要的时间是（不计一切热损失）（　　）

A．2.5min         B．5min        C．20min         D．40min

2.两个电阻R1和R2，且R1＜R2，把它们接到同一电源上，要使相同时间内产生的热量最多，就应该（　　）

A．只用R1         B．只用R2         C．R1和R2串联       D．R1和R2并联

3.电动机是将电能转化成机械能的机器，但由于线圈内部有电阻，所以同时还有一部分电能转化成内能．若一台玩具电动机接在6V的电源两端，使其正常转动时，通过电动机中的电流为0.3A；短暂地卡住电动机转轴，使其不能转动，通过电动机中的电流为3A．则这台电动机线圈的电阻为________Ω，正常转动时的效率是____________

4.小明要用图所示的实验器材探究“电压一定时，电流的热效应与电阻的关系”，其中瓶内电阻丝的长度、粗细都相同．

（1）请用笔画线代替导线，把电路连接完整．

（2）电流产生热量的多少不易直接测量．因此，在这个实验中是通过__________________显示电流产生热量的多少的；象这种用能直接观测的量来显示不易直接观测的量的方法叫“转换法”．这种方法在物理学的研究中经常用到，请你列举一例：__________________

（3）在这个实验中，除了控制电压一定外，还要控制的量有____________________________．

（4）根据所学知识可知，在相同时间内瓶内的电阻丝放出的热量较多（选填：甲、乙）．_____________________

电功率 参考答案

考点一：电功率的变化与比较

1.通过某定制电阻的电流增大到原来的两倍，在相同的时间内，则（    ）

A电流做功增加四倍                     B电流做功增大到原来的四倍

C消耗的电能增加四倍                   D无法判断

【答案】B

2.如图所示的四个电路中，电源电压U相同，R1＜R2，电路消耗的总功率由大到小的顺序是__________________________

【答案】丁 甲 乙 丙．

【解析】（1）两个电阻串联时，总电阻等于各分电阻之和，即总电阻越串越大，大于任何一个分电阻；

并联时，总电阻的倒数等于各分电阻倒数之和，即总电阻越并越小，小于任何一个分电阻；

所以甲、乙、丙、丁四个电路两端电压相等，电阻关系为R丙＞R乙＞R甲＞R丁．

（2）根据P=U2/R 可知，四个电路的总功率关系为P丙＜P乙＜P甲＜P丁．

3.标有“6V1.5W”的小灯泡，通过它的电流随两端电压变化的关系如图所示，若把这样的三只灯泡串联起来，接在12V的电源两端，灯泡的电阻及实际功率约为（　　）

A．24Ω 0.67W     B．20Ω 0.8W     C．24Ω 0.96W     D．20Ω 0.67W

【答案】B．

4.将两只额定电压相同的小灯泡L1、L2串联在电路中，如图所示．闭合开关后，发现灯L1较亮，灯L2　较暗，其原因是（　　）

A．灯L1额定功率较大 B．灯L2两端电压较大

C．灯L1的电阻较大   D．通过灯L1的电流较大

【答案】C．

【解析】灯L1较亮，灯L2 较暗，说明灯L1的实际功率大于灯L2 的实际功率，两灯通过的电流相同，根据公式P=I2R可知，电阻越大，实际功率越大，说明灯L1的电阻大于灯L2 的电阻，故A、D错误，C正确，

根据公式U=IR可知电流相同时，电阻越大，灯泡两端的电压越大，所以灯L1两端电压较大，故B错误．

5.某品牌沐浴用的即热式电热水器的加热器分别由四条阻值为R1、R2、R3、R4（R1＜R2＜R3=R4）的电热丝通过多个档位控制，得到多种不同的连接方式，但每种连接方式最多只有2条电热丝参与连接．现选取其中的四种连接如图所示，在这四种连接中，加热功率最大的是（只填序号）__________________；若要得到比图中四种连接方式更小的加热功率，你认为可以采取怎样的连接方式：_______________________

【答案】③  R3 R4串联．

考点二：动态电路分析

1.如图所示电路，滑动变阻器上标有“50Ω 1A”，电源电压恒定为6V，电流表量程为0～0.6A，电压表量程为0-3V．闭合开关S，移动滑动变阻器滑片到某一位置时，电流表示数为0.2A，电压表示数为2V．求：

（1）电阻R1的阻值；

（2）此时滑动变阻器消耗的功率；

（3）为保证电路安全，电阻R1上允许消耗功率的范围．

解：由电路图可知，R1与R2串联，电压表测R1两端的电压，电流表测电路中的电流．

（1）由I=可得，电阻R1的阻值：

R1===10Ω；

（2）因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，

所以，变阻器两端的电压：

U2=U-U1=6V-2V=4V，

此时滑动变阻器消耗的功率：

P2=U2I=4V×0.2A=0.8W；

（3）当电压表的示数U1′=3V时，电路中的电流：

I′===0.3A＜0.6A，

所以，电路中的最大电流为0.3A，电阻R1的功率最大，则

P1大=U1′I′=3V×0.3A=0.9W，

当滑动变阻器接入电路中的电阻最大时，电阻R1的功率最小，

因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，

所以，电路中的电流：

I″===0.1A，

电阻R1的最小功率：

P1小=（I″）2R1=（0.1A）2×10Ω=0.1W，

所以，电阻R1上允许消耗功率的范围为0.1W～0.9W．

答：（1）电阻R1的阻值为10Ω；

（2）此时滑动变阻器消耗的功率为0.8W；

（3）为保证电路安全，电阻R1上允许消耗功率的范围为0.1W～0.9W．

2.小华家买了一个家用电吹风，如图甲所示．其简化电路如图乙所示，主要技术参数如表．

请解答如下问题“

（1）当电吹风吹冷风时，正常工作5min消耗的电能是多少？

（2）当选择开关旋至何处时，电吹风正常工作的功率最大？此时电路中的总电流是多大？

（3）当电路供电电压为200V时，电吹风电热丝的实际电功率为多大？（计算结果保留一位小数）

【答案】3.6x104 J   4.55A    55欧  727.3欧

考点三：电功率的测量

1.做“测小灯泡额定功率”实验时，小灯泡上标有“2.5V”字样．

（1）连接电路时，开关S应断开，防止因电路____________（填“短路”或“开路”）而损坏仪器；

（2）按图甲所示的电路图，在不改变原有连接情况下，请你把图乙电路连接完整；

（3）实验中，当电压表示数为2.5V时，电流表示数如图丙所示，则小灯泡额定功率为______________W．

【答案】（1）短路；（2）如下图；（3）0.7．

2.在用电流表、电压表测小灯泡功率的实验时，灯泡上标有“3.4V”字样．小红设计了实验电路图，如图甲所示，并连接了部分实验电路，如图乙所示

（1）请帮助小红完成实验电路的连接．

（2）连接完实验电路后，小红闭合开关，发现灯泡不亮、电流表无示数、电压表有示数且接近于电源电压，请帮助小红分析电路出现故障的原因：________________

（3）排除故障后，小红调节滑动变阻器，使灯泡正常发光，此时电流表的示数如图丙所示，读数________A，则小灯泡的额定功率_____________W．

（4）假若电压表15V量程损坏，3V量程能正常使用，电源电压为6V且稳定不变，仍利用现有的器材完成实验，你认为如何操作_________________________________________

【答案】

（1）如图所示；

（2）灯丝断了、灯泡或灯泡接线柱接触不良；

（3）0.3；1.02；

（4）将电压表改测滑动变阻器两端的电压．

考点四：电热

1.粗细均匀的电热丝放入水中，通电10min水开始沸腾；若将电阻丝对折并联后放入同一壶水中，通电到水开始沸腾，所需要的时间是（不计一切热损失）（　　）

A．2.5min         B．5min        C．20min         D．40min

【答案】A．

2.两个电阻R1和R2，且R1＜R2，把它们接到同一电源上，要使相同时间内产生的热量最多，就应该（　　）

A．只用R1         B．只用R2         C．R1和R2串联       D．R1和R2并联

【答案】D

3.电动机是将电能转化成机械能的机器，但由于线圈内部有电阻，所以同时还有一部分电能转化成内能．若一台玩具电动机接在6V的电源两端，使其正常转动时，通过电动机中的电流为0.3A；短暂地卡住电动机转轴，使其不能转动，通过电动机中的电流为3A．则这台电动机线圈的电阻为________Ω，正常转动时的效率是____________

【答案】2；90%

4.小明要用图所示的实验器材探究“电压一定时，电流的热效应与电阻的关系”，其中瓶内电阻丝的长度、粗细都相同．

（1）请用笔画线代替导线，把电路连接完整．

（2）电流产生热量的多少不易直接测量．因此，在这个实验中是通过__________________显示电流产生热量的多少的；象这种用能直接观测的量来显示不易直接观测的量的方法叫“转换法”．这种方法在物理学的研究中经常用到，请你列举一例：__________________

（3）在这个实验中，除了控制电压一定外，还要控制的量有____________________________．

（4）根据所学知识可知，在相同时间内瓶内的电阻丝放出的热量较多（选填：甲、乙）．_____________________

【答案】（1）

（2）温度计示数升高的多少（只答出温度计示数也可）

（3）两瓶内煤油的质量、通电时间、油的初始温度相同等

（4）甲