## Slide 1
第一轮 基础过关 瞄准考点
第四部分 电与磁
第11讲 电路 电流和电压

## Slide 2
1.电荷
(1)摩擦起电的原因：不同物质的原子核束缚电子本领不同，相互摩擦时，原子核束缚电子能力强的会因 电子而带负电，原子核束缚电子能力弱的会因 电子而带正电，摩擦起电的实质就是 。
(2)物体有了 的性质，表明物体带了电。
(3)两种电荷：用丝绸摩擦过的玻璃棒上带的电荷叫 ；用毛皮摩擦过的橡胶棒上带的电荷叫 。
(4)相互作用规律：同种电荷相互 ，异种电荷相互 。
(5)验电器：是利用 的原理制成，是用来
。
得到
失去
电子的转移
吸引轻小物体
正电荷
负电荷
排斥
吸引
同种电荷相互排斥
检验物体是否带电
必备知识
B

## Slide 3
2．电路的组成和连接方式
（1）电路的组成：____________________用导线
连接起来就组成了电路。
（2）连接方式：
①串联：把用电器首尾______相连。特点：电路
只有一条路径，电流处处相等。
②并联：把用电器______连接。特点：电路有两
条以上路径，各并联用电器两端电压相等。
③电路三种状态：______、______、______。
电源、用电器、开关
顺次
并列
通路
开路
短路
必备知识
B

## Slide 4
3.认识和测量电流
（1）电流的形成：电荷的__________形成电流。方
向：规定________定向移动的方向为电流方向。
（2）电流表：
①量程：0～0.6 A,分度值为_______A；0～3 A,分
度值为_____A。
②使用：a.电流必须从________________流入，从
______________流出；b.电流表必须与被测用电器
______；c.被测电流不能超过电流表______；d.任
何情况下都______将电流表直接连到电源两极。
定向移动
0.02
0.1
“+”接线柱
正电荷
“-”接线柱
串联
量程
不能
必备知识
B

## Slide 5
 | 电流 | 电压
概念 | (1)电流的形成：电荷 形成电流。 (2)方向：规定 .定向移动方向为电流方向。 | (1)电压是电路中 __________的原因。 (2)电源是________ .的装置。
测量 仪器 | 电流表 | 电压表
3．认识电流和电压
定向移动
正电荷
形成电流
提供电压
必备知识
B

## Slide 6
 | 电流 | 电压
仪器 使用 | (1)量程：0～0.6 A，分度值为 A；0～3 A，分度值为 A。 (2)使用： ①使用前先 ； ②电流表必须与被测用电器 ，电流必须从 接线柱流入，从 接线柱流出； ③被测电流不能超过电流表 ； ④任何情况下都 将电流表直接连到电源两极。 | (1)量程：0～3 V，分度值为 V；0～15 V，分度值为 V。 (2)使用： ①使用前先 ； ②电压表要 在被测电路两端，电流从 接线柱流入，从 接线柱流出； ③应选择合适量程，在无法估测被测电压时，可选用 的量程进行试触； ④在不超量程前提下，可将电压表 连到电源两极测电压。
3．认识电流和电压
0.02
0.1
校零
串联
“＋”
“－”
量程
不能
0.1
0.5
校零
并联
“＋”
“－”
较大
直接
必备知识
B

## Slide 7
 | 电流 | 电压
串联 电路 | . | U总＝ .
并联 电路 | I总＝ . | U总＝U1＝U2
3．认识电流和电压
I总=I1=I2
I1+I2
U1+U2
必备知识
B
4.生活中常见的电压值
一节新干电池电压是 V；一个蓄电池电压是
V；对人体安全电压是 V；家庭电路电压是 V。
1.5
2
不高于36
220

## Slide 8
1.（2017年第15题）（3）小明用两个单刀双掷开关、一个LED灯和若干导线，设计一个楼梯灯电路，无论是楼上或楼下都可以任意开灯、灭灯，既可以在楼下开灯到楼上灭灯，又可以在楼上开灯到楼下灭灯。请你根据小明设计的意图，用笔画线代替导线完成图11-1的电路。
考情分析·中考链接
K

## Slide 9
2.（2017年第16题）(3)如图11-2所示，电流表的示数是 A。
3.（2017年第22题）(1)若连接电路后，闭合开关，发现电压表的指针偏转如图11-3所示，其原因可能是
。
图11-2
图11-3
2.5
电压表正负接线柱接反
考情分析·中考链接
K

## Slide 10
4．(2018年第13题)如图11－4所示，要使R1与R2组成并联电路，应闭合开关 。
5．(2018年第18题)(1)如图11－5所示，甲为 ，乙为 。(以上两空均选填“电流表”或“电压表”)
图11-4
图11-5
S1、S3
电流表
电压表
考情分析·中考链接
K

## Slide 11
6．(2019年第15题)(3)如图11－6为某兴趣小组设计的电子秤简易电路图，Rx是压敏电阻，阻值随所受压力的增大而减小，R0是定值电阻。测量时，电压表
的示数随所称量物体对压敏电阻的压力增大而增大。请根据以上信息，在虚线框内将电路图补充完整。
7．(2019年第16题)(2)如图11－7所示，图甲中电流表的读数为__________A，图乙中电压表的读数为__________V。
1.4
考情分析·中考链接
K
1.5

## Slide 12
考点一
电荷；导体和绝缘体
备考训练
B

## Slide 13
【例1】用一根与毛皮摩擦过的橡胶棒靠近一轻质小
球，发现两者互相排斥，由此可知（ ）
A．小球一定带正电
B．小球一定带负电
C．小球可能带负电，也可能带正电
D．小球一定不带电
B
解析：用毛皮摩擦过的橡胶棒带负电，用丝绸摩擦过的玻璃棒带正电。用毛皮摩擦过的橡胶棒靠近轻质小球出现了排斥现象，根据电荷间的相互作用规律可以判断该轻质小球一定带负电。
备考训练·典型例题
B
思维点拨：记住用毛皮摩擦过的橡胶棒和用丝绸摩擦过的玻璃棒所带的电，再根据同种电荷互相排斥，异种电荷互相吸引规律来解答此类题目。

## Slide 14
1．如图11－8所示，用带电棒接触原来不带电的验电器的金属球，发现验电器的金属箔张开，下列判断正确的是( )
A．带电棒一定带负电
B．带电棒一定带正电
C．两片金属箔一定带同种电荷
D．两片金属箔一定带异种电荷
2．以下有关电的相关说法正确的是( )
A．绝缘体中没有电荷
B．导体两端有电压，就一定能形成稳定电流
C．金属导体中靠自由电子定向移动形成电流
D．半导体的导电性与环境变化无关
C
备考训练·针对训练
B
C

## Slide 15
3.与丝绸摩擦过的玻璃棒A分别靠近悬挂的轻质带电
小球B和C，发现B被排斥，C被吸引，则___（选填
“B”或“C”）带正电；用久的风扇扇叶上布满灰
尘，主要是由于风扇旋转与空气发生__________，
带电体具有______________的性质。
B
摩擦起电
吸引轻小物体
备考训练·针对训练
B

## Slide 16
4．(2019·新疆维吾尔自治区)芯片是指含有集成电路的硅片，制造芯片的主要材料是( )
A．导体 B．半导体 C．绝缘体 D．超导体
5．(2019·内江市)下列有关电现象的说法中正确的是( )
A．验电器的工作原理是同种电荷互相排斥
B．摩擦起电是利用摩擦的方式创造电荷
C．电荷的移动形成电流
D．与丝绸摩擦过的玻璃棒带负电荷
B
A
备考训练·能力提升
B

## Slide 17
6．将塑料包装袋撕成细丝后，上端打结，然后用干燥的丝绸或毛皮等顺着细丝向下捋几下，希望做成如图11-9所示的各种情形，其中无法完成的是（ ）
A B C D
B
备考训练·能力提升
B

## Slide 18
7．(2018·广州市)如图11－10所示，金属球使小芳( )
A．得到电子
B．失去电子
C．得到原子核
D．相互排斥的头发带上同种电荷
8．用毛皮摩擦过的橡胶棒接触不带电的验电器金属球时，验电器的金属箔张角变大，这是由于验电器
（选填“得到”或“失去”）电子，所带的
（选填“正”或“负”）电荷增多。
D
图11－10
备考训练·能力提升
B
得到
负

## Slide 19
考点二
串联和并联电路
备考训练
B

## Slide 20
【例2】在图11-7乙的四幅电路图中，与图11-7甲所
示实物图对应的是（ ）
A
解析：从实物图可以看出，灯泡L1、L2并联，开关在干路上，电流表测的是通过灯泡L1的电流，因此对应的电路图是选项A。
备考训练·典型例题
B
思维点拨：学会识别串联电路和并联电路。

## Slide 21
1．电灯、插座、电视机在家庭电路中的连接方式是( )
A．全部串联
B．插座与电灯串联，与电视机并联
C．全部并联
D．电灯与电视机串联，与插座并联
2．(2017·宜昌市)两只小灯泡L1和L2连接在同一电路中，以下哪个特点可以确认两灯是并联的( )
A．两灯亮度不同
B．两灯两端的电压相等
C．通过两灯的电流相等
D．通过两灯的电流不相等
C
备考训练·针对训练
B
D

## Slide 22
3.汽车上安装了“安全带指示灯”，提醒驾驶员系好
安全带。当安全带系好时，相当于闭合开关，指示
灯不亮；安全带未系好时，相当于断开开关，指示
灯发光。图11-12中符合上述要求的电路图是( )
B
备考训练·针对训练
B

## Slide 23
4． 在如图11-13所示的电路中，要使灯泡L1、L2组成串联电路，应该（ ）
A．只闭合S3
B．只闭合S2
C．同时闭合S2和S3
D．同时闭合S1和S3
B
备考训练·能力提升
B

## Slide 24
5．楼道里，夜间只是偶尔有人经过，电灯总是亮着会浪费电能。小明和小刚利用“光控开关”(天黑时自动闭合，天亮时自动断开)和“声控开关”(当有人走过发出声音时，自动闭合，无人走过没有声音时，自动断开)设计了如图11－14所示的电路，使楼道照明变得“智能化”。下列符合这种“智能”要求的电路图是（ ）
A
备考训练·能力提升
B

## Slide 25
6．(2019·重庆市)某同学设计了道路井盖移动报警电路。当井盖没有被移动，井盖开关S闭合，警示灯L不亮；当井盖被移动，井盖开关S断开，警示灯L发光，R0为保护电阻。图11－15中符合设计要求的电路图是( )
B
备考训练·能力提升
B

## Slide 26
7．家庭常用的电吹风既能吹冷风又能吹热风。下列电路中最符合电吹风工作要求的是( )
A
备考训练·能力提升
B

## Slide 27
考点三
电流表；串、并联电路的电流规律
备考训练
B

## Slide 28
【例3】小明要测量L1中的电流大小，如图11-17所示
的电路图正确的是（ ）
解析：要正确找出答案，就要知道：首先，电流表应和待测电器串联在一起；其次，使用电流表时，电流应从“+”接线柱进去，“-”接线柱出来。
A
备考训练·典型例题
B
思维点拨：考查了电流表使用知识点。

## Slide 29
1．为了纪念物理学家对物理学的杰出贡献，常用他们的名字命名一些物理量单位。电流的单位是用下列哪位物理学家的名字来命名的( )
A．法拉第 B．帕斯卡 C．牛顿 D．安培
2．如图11－18所示，能直接测量通过灯L1电流的电路是( )
D
备考训练·针对训练
B
D

## Slide 30
3．使用电流表、电压表时，都应预先估计被测量电流或电压的大小，然后选用合适的量程。若不能预先估计，则应从电表______(选填“较大”或“较小”)的量程选起，并采用______法来判断被测量值是否大于电表的量程。
较大
试触
备考训练·针对训练
B

## Slide 31
4．小化同学按照如图11－19甲所示的电路图连接了电路，灯泡L2标有“6 V 3 W”字样，灯泡L1和L2是_____联连接的。开关闭合时，两个电流表的示数分别如图11－19乙、丙所示，其中A2表的读数是_____A，通过灯泡L2的电流大小是_______A，此时灯泡L2_____(选填“是”或“不是”)正常发光的。
并
0.2
0.5
是
备考训练·针对训练
B

## Slide 32
5．如图11－20甲所示的电路中，闭合开关，两灯泡均发光，且两个完全相同的电流表指针偏转均如图11－20乙所示，通过灯泡L1和L2的电流分别为( )
A．1 A 0.2 A B．0.2 A 0.2 A
C．0.2 A 0.8 A D．1 A 0.8 A
C
备考训练·能力提升
B

## Slide 33
6．(2019·成都市)在“探究串联电路的电流特点”的实验中，小虹同学选用两个不同的小灯泡组成了如图11－21甲所示的串联电路，然后用一个电流表分别接在a、b、c三处去测量电流。
(1)她先把电流表接在a处，闭合开关后，发现两灯的亮度不稳定，电流表的指针也来回摆动。故障的原因可能是________(选填字母)。
A．某段导线断开
B．某接线柱处接触
不良
C．某灯泡被短路
D．电流表被烧坏
B
备考训练·能力提升
B

## Slide 34
(2)她排除故障后，重新闭合开关。电流表的指针指示位置如图11－21乙所示。则所测的电流值为_______A。
0.22
备考训练·能力提升
B

## Slide 35
(3)她测量了a、b、c三处的电流，又改变灯泡的规格进行了多次实验，其中一次实验的测量数据如下表，在分析数据时，她发现三处的测量值有差异。下列分析正确的是__________(选填字母)。
A. 可能是因为测量误差造成的
B．是因为没有对电流表调零造成的
C．串联电路中各处的电流本来就不等
D．电流从电源正极流向负极的过程中，电流越来越小
0.22
备考训练·能力提升
B
Ia/A | Ib/A | Ic/A
0.16 | 0.15 | 0.14

## Slide 36
考点四
电压表；串、并联电路的电压规律
备考训练
B

## Slide 37
【例4】实验室里常用的电压表的表盘如
图11－22所示，当所选量程为0～3 V时，
电压表的示数为_____V，分度值是____；
当所选量程为0～15 V时，电压表的示数
为_____V，分度值是______。
解析：电压表有0~3 V和0~15 V两个量程，分度值分别为0.1 V和0.5 V。
0.6
0.1 V
3
0.5 V
备考训练·典型例题
B
思维点拨：电压表的读数要注意量程和分度值。

## Slide 38
1．(2019·成都市)如图11－23所示，将手机充电器插入家庭电路插座中，即可为手机充电。充电器为手机充电时的输出电压约为( )
A．1.5 V B．5 V C．110 V D．220 V
2．如图11－24所示的电路中，电阻阻值R1＜R2。闭合开关S后，电阻R1、R2两端的电压分别为U1、U2，通过两个电阻的电流分别为I1、I2。下列判断中正确的是( )
A．I1＝I2 B．I1＞I2 C．U1＝U2 D．U1＞U2
B
备考训练·针对训练
B
A

## Slide 39
3. 小明同学按照图11－25所示的电路进行实验探究，两个灯的规格相同。当开关闭合时，其中一个灯亮，一个灯不亮，电压表有示数。则故障原因可能是( )
A．L1短路 B．L1断路
C．L2短路 D．L2断路
A
备考训练·针对训练
B

## Slide 40
4．(2019·达州市)如图11－26所示，甲、乙均为理想电表，当开关S闭合后灯L1、L2都能发光，下列说法中正确的是( )
A．灯L1、L2是串联在电路中的
B．甲一定是电流表，乙一
定是电压表
C．当L2短路时L1仍能发光
D．乙、甲两电表示数的比
值与L1的阻值相等
B
备考训练·针对训练
B

## Slide 41
5．某同学连接的电路如图11－27所示，他所用的电源是四节新干电池串联组成的电池组，当他将开关闭合后，电压表的示数为2 V，则L1两端的电压为_____V，L2两端的电压为_____V。
6．小明按图11－28甲所示的电路进行实验，当闭合开关，用电器正常工作时，电压表V1和V2的指针位置完全一样，如图11－28乙所示。则L2两端的电压为_____V，L1两端的电压为_____V。
4
备考训练·能力提升
B
2
2
8

## Slide 42
7．两个相同的小灯泡串联起来接入电路中，正常工作，如果其中一只灯泡发生了断路，另一只灯泡也不能工作。用一根导线或电压表与其中一只小灯泡并联，就能检测出发生断路的小灯泡。你认为用_______(选填“导线”或“电压表”)检测更好些，理由是_________________________________________
____________________________。
8．如图11－29所示，在探究“串联电路的电压关系”实验时，小明先用电压表测量了电阻R1两端的电压为1 V，然后保持电压表接A点不动，将接B点的那一段导线改接到电路中的C点，电压表示数为3 V。已知R1＝5 Ω，则电阻
R2两端的电压为_____V，通过R2的电流为
_______A。如果他保持电压表接B点不动，
将电压表接A点的那一段导线改接到电路
中的C点，这种接法是错误的，理由是
_________________________。
电压表
备考训练·能力提升
B
如果选择导线，可能会造成另一灯泡两端电压过高，从而烧坏灯泡
2
0.2
电压表正负接线柱接反了

## Slide 43
本讲理解要求的考点：简单电路图；简单串、并联电路。操作要求的考点：简单串、并联电路的连接；电流表和电压表。认识要求的考点：从能量转化的角度认识电源和用电器的作用。近三年中考题型以选择题、作图题、实验题为主，其中电流表、电压表、简单串、并联电路为每年必考知识点。本讲分值大约是3分。2020年预测：摩擦起电；电流表、电压表；电路图设计。
考点回顾
K