## Slide 1
第一轮 基础过关 瞄准考点
第四部分 电与磁
第13讲 电与热 安全用电

## Slide 2
1．电能与电功
（1）电功计算：W=____；②W=___；③W=____(常
用于串联电路)；④W=____。
单位：J（或kW·h）；1 kW·h=________ J。
（2）电能表：测量______仪表。（要求会读电能
表，并能根据电能表转数求电功或功率）
2．电功率
（1）电功率：表示电流做功的_____。
（2）计算公式：P=___或P=___或P=_____或P=___。
（3）额定功率：用电器在__________下工作时的
功率。（实际功率：用电器实际工作时的功率）
UIt
Pt
I2Rt
3.6×106
电功
快慢
UI
I2R
额定电压
必备知识
B

## Slide 3
1．电能与电功
(4)串联电路电功率与电阻关系：P1∶P2＝
、P总＝ 常用公式： 。
并联电路电功率与电阻关系：P1∶P2＝ 、
P总＝ 常用公式： 。
P=I2R
P=
R1∶R2
P1∶P2
R2∶R1
P1+P2
必备知识
B

## Slide 4
3．测量小灯泡的电功率
（1）原理：P=___。
（2）电路图：见右图。
（3）注意事项：
①选择器材要合适。滑动变阻器
允许通过的最大电流要 小灯泡的额定电流。滑动变阻器作用：A. ；
B. 。
②连接电路时开关处于 状态，滑动变阻器调到阻值 位置。
③进行测量时，一般要分别测量小灯泡过暗、正常发光、过亮时三次功率， 用求平均值的方法计算功率，只能用小灯泡正常发光时功率。
UI
大于
保护电路
断开
改变灯泡两端的电压和通过的电流
最大
不能
必备知识
B

## Slide 5
3．测量小灯泡的电功率
(4)设计记录表格：
(5)结论：用电器两端电压不同，电功率就不同。用电器在额定电压下工作时的电功率叫 。灯泡亮度由 决定。
实验次数 | 电压U/V | 电流I/A | 电功率P/W | 灯泡亮度(过亮、正常、过暗)
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  | 
额定功率
实际功率
必备知识
B

## Slide 6
4．焦耳定律
(1)电流热效应：电流通过导体时电能转化为 .的现象。(电饭锅、电烙铁、电烤箱等)
(2)焦耳定律：电流通过导体产生的热量跟
成正比，跟 成正比，跟
成正比。
(3)计算公式：Q＝ 。
内能
电流的二次方
导体的电阻
通电时间
I2Rt
必备知识
B

## Slide 7
5．安全用电
（1）家庭电路组成：进户线——_____——______
——保险盒——开关，用电器、插座。
（2）家庭电路的连接：①各用电器______；②开
关与被控制的用电器____；③开关与保险丝要装
在____上。
（3）火线与零线：火线与零线或大地之间电压均为
______V；零线与大地之间电压为___V。
电能表
总开关
并联
串联
火线
220
0
必备知识
B

## Slide 8
（4）保险丝：作用——电流过大时自动切断电路；
材料——______低、电阻率大的铅锑合金。（空气
开关相当于保险丝，是利用电磁原理）
（5）电路中电流过大原因：①电路____________；
②电路发生______。
（6）试电笔：①作用——_______________；②正
确使用方法：用手指按住____________，笔尖接触
被测的导线。
（7）触电和急救：
①触电两种类型： 和 ；
②如果发生触电事故，要立即 。
熔点
总功率过大
短路
辨别火线与零线
笔尾金属体
双线触电
单线触电
切断电源
必备知识
B

## Slide 9
1．(2017年第20题)某校实验小组设计了一个智能供暖器，电路如图13－1所示，电源两端的电压U为220 V，R1和R2是两个供热电阻丝，S1、S2是温控开关。工作过程如下：当气温低于25 ℃时，S1、S2都闭合；当气温高于或等于25 ℃时，S2断开，此时电流表的示数为1 A，电阻丝R1
的电功率为20 W(忽略温度对电阻丝
的影响)。求：
(1)电阻丝R2的阻值；(200 Ω)
(2)当气温低于25 ℃时，电路工作0.5
h消耗的电能。
考情分析·中考链接
K
解：(1)只闭合S1时，R1与R2串联，
R1的分压U1＝ ＝20 V
R2的分压U2＝U－U1＝220 V－20 V＝200 V
R2的阻值R2＝ ＝200 Ω
(2)由上题可得R1阻值R1＝ ＝20 Ω
当气温低于25 ℃时，只有R1工作，电功率为
P′1＝ ＝2 420 W＝2.42 kW
消耗的电能W＝P′1t＝2.42 kW×0.5 h＝1.21 kW·h
答：(略)

## Slide 10
2．(2017年第22题)小明探究“电流一定时，导体消耗的电功率与导体电阻的关系”，现有实验器材：稳压电源、电压表、电流表、滑动变阻器、电阻箱(符号为 )、开关及若干导线。
(1)为了完成此探究实验，请你在图13－2甲的虚线框内将实验电路图补充完整；若连接电路后，闭合开关，发现电压表的指针偏转如图13－2乙所示，其原因可能是______________________________。
电压表正负接线柱接反
考情分析·中考链接
K
(2)实验中利用公式________计算电阻箱阻值不同时消耗的电功率，实验过程需要记录的物理量有：电阻箱两端的电压U、通过电阻箱的电流I和_____________。
(3)在实验中，小明需多次改变电阻箱的阻值进行测量，每改变一次阻值，都必须移动滑动变阻器的滑片来控制________，多次改变电阻箱__________________________。
P＝UI
电阻箱电阻R
电流不变
多次实验，避免偶然性
(4)完成上述实验后，小明又从实验室借了一个额定功率为2.5 V的小灯泡和一个单刀双掷开关，设计了图13－2丙所示实验电路图来测量小灯泡的额定功率，实验如下：闭合开关S1，将开关S2拨到触点2，把电阻箱调到10 Ω，刚好使电压表的示数为2.5 V；再将开关S2拨到触点1，读出电压表的示数为4.5 V，小灯泡的额定功率P＝_______W。
0.5

## Slide 11
3．(2018年第13题)如图13－3所示，要使R1与R2组成并联电路，应闭合开关_______，若此时电流表A1和A2的示数之比为2∶5，则R1与R2的电阻之比为______，R1与R2消耗的电功率之比为______。
4．(2018年第15题)(3)如图13－4所示，①请将图中光控开关、声控开关和灯泡用笔画线代替导线完成楼道灯自动控制电路，要求在光线较暗且有声音时才亮；②安装一个不受开关控制的三孔插座。
S1、S3
3∶2
2∶3
考情分析·中考链接
K

## Slide 12
6．(2018年第22题)“西电东送”是将我国西部发电厂发出的电输送到我国东部，由发电厂输出的电功率是一定的，它决定于发电机组的发电能力。根据P＝UI中发电机的功率不变效应，若提高输电线路中的电压U，那么线路中的电流I一定会减小，反之亦然。输电线路的电能损耗主要是输电线电流热效应，输电线损失的热功率P＝I2R，所以采用输电线的电阻要尽量小。如果线路中电流降低到原来的，那么线路中损失的热功率就减少为原来的，因此提高电压可以很有效地降低输电线路中的热功率损失。
考情分析·中考链接
K

## Slide 13
设发电厂的输出电功率P0＝1.1×108 W，输电线路上的总电阻为10 Ω。
(1)若采用110 kV的超高压输送电能，输电线路的电流I1＝
A，输电线路损失的热功率P1＝ W，其与发电厂输出电功率P0之比P1：P0＝ 。
(2)若采用1 100 kV超高压输送电能，输电线路损失的热功率P2＝ W，其与高压输送电能损失的热功率P1之比P2∶P1＝ 。所以采用超高压远距离输电可以大大降低输电线路的 的损失。
(3)若想使输电线路中的热功率损耗为零，还可以采用_______
作为输电线材料。
1×103
1×107
1∶11
1×105
1∶100
热功率
超导体
考情分析·中考链接
K

## Slide 14
6．(2019年第7题)图13－5为家庭部分电路示意图，正常发光的电灯突然熄灭，检查保险丝发现完好，再用试电笔先后检测插座的两孔，氖管均发光。由此判断电路故障的原因可能是( )
A．插座短路
B．进户的火线断路
C．进户的零线断路
D．电灯的灯丝断路
考情分析·中考链接
K
C

## Slide 15
7．(2019年第14题)某品牌电烤箱在额定电压下，功率从大到小有高挡、中挡和低挡。图13－6为电烤箱在不同挡位工作时的电路图，R1、R2为发热电阻丝，且阻值R1>R2，则高挡、中挡和低挡对应的电路图分别是图________、图________和图________。(以上三空均选填“甲”“乙”或“丙”)
考情分析·中考链接
K
丙
乙
甲

## Slide 16
8．(2019年第16题)
(3)如图13－7所示，电能表的示数为__________kW·h，在某段时间内，转盘转过1 800圈，则此段时间内用了________度电。
考情分析·中考链接
K
201.9
0.5

## Slide 17
9．(2019年第18题)在“测量小灯泡的电功率”实验中，要求用滑动变阻器控制电路，分别测
出小灯泡在额定电压、约为额定电压的
4/5和约高出额定电压的1/5时的电功率，
并比较这三种情况下小灯泡的亮度。
(1)先根据实验的要求设计电路图，如
图13－8所示，其中甲是____________
表，乙是____________表。
考情分析·中考链接
K
电流
电压

## Slide 18
(2)实验室有如下器材：“2.5 V 0.75 W”小灯泡一只、电压为6 V的电源、电流表、电压表、导线若干条、开关、滑动变阻器R1(10 Ω 2 A)和R2(50 Ω 1 A)。根据实验要求应选用滑动变阻器____________。
(3)根据实验要求，设计并填写实验记录表内的7个空格。
考情分析·中考链接
K
R2

## Slide 19
10.(2019年第23题)如图13－9甲所示为某太阳能百叶窗的示意图，它既能遮阳，还能发电。它的构造特点是百叶窗的叶片为太阳能电池板(以下简称电池板)，其工作电路示意图如图13－9乙所示，电池板将太阳能转化为电能(转化效率为10%)，为蓄电池充电，蓄电池再向节能灯供电。设太阳每秒钟辐射到每平方米电池板上的能量为1.2×103 J(即为1.2×103 W/m2)，电池板对蓄电池充电的功率为60 W。蓄电池充满电后，能够让10盏“12 V 3 W”节能灯正常工作6小时。不考虑蓄电池充电和供电时的电能损耗。则：
(3)10盏“12 V 3 W”节能灯正
常工作时的总电功率为_____W。
(4)要将剩余一半电量的蓄电池
充满电，电池板需对蓄电池充
电________小时。若充电电压
为20 V，则充电电流为________A。
考情分析·中考链接
K
30
1.5
3

## Slide 20
考点一
电功与电能
备考训练
B

## Slide 21
【例1】下列说法中正确的是（ ）
A．电功是表示电流做功快慢的物理量
B．电功率是表示电流做功快慢的物理量
C．电流越大，电流做的功就越多
D．电功率越大，电流做的功就越多
B
解析：电流做功其实是电能转化为其他形式的能的过程，消耗了多少电能，就有多少电能转化为其他形式的能,而电功率只是反映电流做功快慢的物理量。
备考训练·典型例题
B
思维点拨：考查电功、电功率。

## Slide 22
1．某水电站的年发电量在8亿千瓦时以上，“千瓦时”是下列哪个物理量的单位( )
A．电能 B．电功率 C．电流 D．时间
2．电能表可以直接测量( )
A．电流通过用电器所做的功
B．电路两端的电压
C．电路中的电流
D．用电器消耗的电功率
A
A
备考训练·针对训练
B

## Slide 23
3．现有“220 V 100 W”的电灯泡一只，将它接在电压为“110 V”的电路中，实际功率为______W，消耗1 kW·h的电能可供它连续工作______h。
4．(2019·襄阳市)华为某款手机锂电池上面标明电压为3.7 V，容量为3 000 mA·h，则它充满电后存储的电能为__________J；该手机的待机电流为15 mA，则该手机最长待机时间为__________h。
备考训练·针对训练
B
25
40
39 960
200

## Slide 24
5．(2019·武威市)如图13－10所示是某家用电子式电能表的表盘，该表盘上显示已用电_______kW·h。若将某用电器单独接在该电能表上正常工作3 min，电能表指示灯闪烁了32次。该用电器在上述时间内消耗的电能为_______
kW·h，它的实际电功率是_______W。
6．甲、乙两灯泡中的电流与电压变化的关系如图13－11所示，将甲、乙两灯泡串联后接在电压为_____V的电源两端时，甲灯泡中通过的电流为0.5 A，此时乙灯泡1 min消耗的电能是_______J。
5546.7
备考训练·能力提升
B
0.2
400
8
180

## Slide 25
7．我国空调“能效比(EER)”实行新的等级标准，空调制冷“能效比(EER)”是指空调制冷量与制冷时消耗的电功率比。小明家需要一台制冷量为3 200 W的空调，若选“能效比”为3.2的空调，则制冷消耗的电功率为______W；若选“能效比”为4.0的空调，工作1 h将比“能效比”为3.2的空调节约电能_____kW·h。
8．(2019·乐山市)LED灯具有节能、环保的特点。一个“220 V 5 W”的LED灯与一个“220 V 60 W”的白炽灯亮度相当。若一个“220 V 60 W”的白炽灯每天正常工作4小时，30天消耗的电能是________
kW·h，这些电能可供“220 V 5 W”的LED灯正常工作________________小时。
1000
备考训练·能力提升
B
0.2
7.2
1.44×103

## Slide 26
考点二
电功率
备考训练
B

## Slide 27
【例2】小明利用电能表测量某个家用电器的电功率，
当电路中只有这个电器连续工作时，测得在1 h内，
消耗的电能为1.2 kW·h，那么这个用电器是（ ）
A．液晶电视机 B．台式计算机
C．家用空调 D．电冰箱
解析：用电器在t=1 h内消耗的电能为W=1.2 kW·h，用电器的电功率：P===1.2 kW=1 200 W，液晶电视机的电功率约为100 W，台式计算机的电功率约为200 W，空调的电功率约为1 000 W，电冰箱的功率约为100 W，所以电功率是1 200 W的用电器是空调。
C
备考训练·典型例题
B
思维点拨：本题考查了电功率公式P＝W/t的应用，同时也考查了学生对常见用电器电功率的了解情况，属于基础性题目。电功、电功率是中考的热点，近几年经常以计算、综合大题形式出现，难度较大、综合性强，考生必须熟记并理解公式。

## Slide 28
1．有两个额定电压相同的电热水壶甲和乙，甲的额定功率为1 800 W，乙的额定功率为1 200 W。两个电热水壶都正常工作时，下列说法中正确的是( )
A．甲电热水壶两端的电压较高
B．电流通过甲电热水壶做功较快
C．通过两个电热水壶的电流相等
D．相同时间内，两个电热水壶消耗的电能一样多
2．(2019·自贡市)某房间原来只接有一只标有“PZ220－40”的灯泡，小明又用一只完全相同的灯泡，将它俩串联在一起，在电源电压不变的情况下，房间内的总亮度将( )
A．变亮 B．变暗 C．不变 D．无法确定
B
备考训练·针对训练
B
B

## Slide 29
3．如图13－12所示的电路，闭合开
关后，当滑片P向右移动时，下列
说法正确的是( )
A．灯泡L变暗
B．电压表示数变小
C．电流表A1示数变大
D．整个电路消耗的总功率变小
4．将R1＝12 Ω、R2＝6 Ω的两电阻串联在某一电源上，R1、R2消耗的功率之比P1∶P2＝______，此时电路消耗的总功率为P；再将它们并联后接在同一电源上，电路的总电阻R′＝_____Ω，此时电路消耗的总功率为P′；则P∶P′＝______。
备考训练·针对训练
B
D
2∶1
4
2∶9

## Slide 30
5．充电宝是一个可充放电的锂聚合物电池。某充电宝部分相关参数如表所示。该充电宝完全充满电时储存的电能为_________J，输出功率为_____W。
6．(2019·哈尔滨市)在安全工作条件下，将“2.5 V 0.3 A”小灯泡L1和“3.0 V 0.3 A”小灯泡L2串联在电路中工作，通过两灯的电流之比为__________；若将L1和L2并联在另一电源下工作，则L1和L2能消耗的总功率最大值为__________W。(设灯丝电阻不变)
备考训练·针对训练
B
完全充电 | 100 mA·20 V·5 h
输出电压 | 5 V
输出电流 | 1 000 mA
3.6×104
5
1∶1
1.375

## Slide 31
7．两定值电阻甲、乙中的电流与电压的关系如图13－13所示。现将甲和乙串联后接在电压为6 V的电源两端，下列分析正确的是( )
A．乙两端的电压是2 V
B．甲消耗的电功率等于0.8 W
C．甲中的电流大于乙中的电流
D．甲、乙两端的电压之比为2∶1
B
备考训练·能力提升
B

## Slide 32
8．如图13－14所示是电阻甲和乙的I－U图象，下列说法中正确的是( )
A．甲和乙都是阻值不变的电阻
B．当乙两端电压为2 V时，R乙＝5 Ω
C．甲、乙串联在电路中，当
电路电流为0.2 A时，电源
电压为2 V
D．甲、乙并联在电路中，当
电源电压为2 V时，电路总
功率为1.2 W
D
备考训练·能力提升
B

## Slide 33
9．如图13－15所示，电源电压为4.5 V，定值电阻R0为10 Ω，滑动变阻器R规格为“20 Ω 2 A”，电流表和电压表量程分别选择“0～0.6 A”“0～3 V”。闭合开关S，电路正常工作时，下列叙述正确的是( )
A．电流表示数最大值为0.6 A
B．电压表示数范围为1～3 V
C．滑动变阻器的功率可达0.5 W
D．滑动变阻器阻值变化范围为
5～10 Ω
C
备考训练·能力提升
B

## Slide 34
10．(2018·易杰原创)如图13－16所示，小明利用两个开关A和B，设计了一个电路，使电动机既能正向转动也能反向转动，同时还能调速。当开关A、B分别接在“1”“3”位置时，电动机正向转动。则( )
A．正向转动时，可以实现调速功能
B．只将A改接在“2”位置，电动机反向转动
C．通过开关的变换可以实现电动机
与滑动变阻器的串联或并联
D．反向转动时，向右调节滑片P，电
路的总功率变小
D
备考训练·能力提升
B

## Slide 35
11．(2018·易杰原创)如图13－17所示，电源电压为12 V，灯泡L1的阻值为20 Ω，滑动变阻器的最大阻值为40 Ω。闭合开关S，当滑片从滑动变阻器的最左端移动到中点时，电流表的示数将________(选填“变大”“变小”或“不变”，下同)，电压表的示数将________，此时R的功率为________W。
不变
备考训练·能力提升
B
变小
3.6

## Slide 36
12．(2019·易杰原创)通过甲、乙两个电阻的电流I随其两端电压U变化的情况如图13－18所示。现将它们串联后接在某电路中，当乙的电功率为2.5 W时，则该电路两端的总电压是________V，甲电阻的阻值是________Ω；通电5 min，电路中消耗的电能为________J。
13．如图13－19所示的电路中，R1、R2为定值电阻，其中R1＝10 Ω。当只闭合开关S1时，电流表的示数为0.4 A。则电源电压为_____V；当同时闭合开关S1、S2时，电流表的示数增大为1.2 A。则R2消耗的电功率为_______W。
7
4
备考训练·能力提升
B
1050
4
3.2

## Slide 37
14．(2019·天津市)如图13－20甲所示的电路，电源电压保持不变，闭合开关S，滑动变阻器滑片P从a端移动到b端的整个过程中，电流表示数I与电压表示数U的关系图象如图13－20乙所示。则电阻R1的阻值为__________Ω；当变阻器滑片P处于a端时，电阻R1消耗的电功率为__________W。
10
0.1
备考训练·能力提升
B

## Slide 38
15．(2019·威海市)如图13－21甲是某新型电饭锅的简化电路图。R0为15 Ω的定值电阻，其阻值不受温度影响。RT是热敏电阻，其阻值随温度的变化规律如图13－21乙所示。由图象可知，当RT的温度从30 ℃升高到130 ℃的过程中，电路总功率的变化规律是______________________；当RT的温度达到100 ℃时，RT的功率为__________W。
先增大后减小
640
备考训练·能力提升
B

## Slide 39
考点三
测量小灯泡的电功率
备考训练
B

## Slide 40
【例3】小林想测量小灯泡的额定功率及正常发光时
的电阻，小灯泡的额定电压为2.5 V，实验电路如
图13-20甲所示。实验中，当电压表示数为 2.5 V
时，电流表示数如图13-22乙所示。 根据实验过程
及现象，下列四个选项中，判断正确的是（ ）
A．为使小灯泡正常发光，
电压表示数应为2.5 V
B．图13-20乙中的电流表
示数为2.5 A
C．小灯泡正常发光时的电
阻为1 Ω
D．小灯泡的额定功率为5 W
图13－22
备考训练·典型例题
B
解析：小灯泡在额定电压下正常发光，电压表示数应为2.5 V，A正确；图13-20乙中，电流表的量程为0～0.6 A，分度值为0.02 A，示数为0.5 A，B错误；由I=可得，灯泡正常发光时的电阻R===5 Ω，C错误；小灯泡的额定功率P=UI=2.5 V×0.5 A=1.25 W，D错误。
A
思维点拨：本题考查了学生对额定电压和电流表读数、欧姆定律、电功率公式的掌握与应用，是一道较为简单的应用题。近年此类实验题考查的知识点比较多：电路连接时的注意事项、仪器选择、电路故障的分析、数据分析与处理和实验结论表达等问题。学生必须掌握此类知识点。

## Slide 41
1．“探究小灯泡电功率”的实验电路图如图13－23甲，实验中选用“2.5 V”的小灯泡，调节滑动变阻器滑片的过程中发现灯泡亮度变化，这是由于 变化引起的。实验得到小灯泡的U－I图象如图13－23乙，则小灯泡的额定功率是 W。
灯泡实际功率
0.75
备考训练·针对训练
B

## Slide 42
2．如图13－24所示，电源电压保持不变，电阻R1为20 Ω，小灯泡L标有“6 V 3 W”字样。闭合S，断开S1、S2，滑动变阻器滑片P移至最右端时，小灯泡L恰好正常发光；闭合S、S1、S2，滑片P移至最左端时，电路消耗的总功率为5.4 W，忽略小灯泡电阻随温度的变化，则小灯泡L的电阻为_______Ω，滑动变
阻器的最大阻值为_______Ω；
闭合S，断开S1、S2，移动滑
片P，使滑动变阻器的电功率
为0.72 W时，电流表的示数
为__________A。
12
备考训练·针对训练
B
10
0.3A

## Slide 43
3．“如何测量用电器的电功率？”小青、小宁两位同学各自提出了自己的不同实验方案。
(1)小青：用伏安法测额定电压已知的小灯泡的电功率，根据图13－25甲中所给元件，用笔画线(不能交叉)在图上连接实物电路，并完成
备考训练·能力提升
B

## Slide 44
①实验原理是P=_____。
②实验前，滑动变阻
器滑片P应移至____（选
填“A”或“B”）端。
③当测量小灯泡额定
功率时，应注意观察______表，并移动滑动变阻器
滑片P，使___________________________________，
如图13-15乙所示，灯泡正常发光时电流表示数为
______A。
A
电压
电压表的示数等于小灯泡的额定电压
0.5
备考训练·能力提升
B

## Slide 45
（2）小宁：在家庭电路中用电能表测出一个电炉的
电功率，除电能表、电炉等器材外，还需要的测量
工具是_____。 测量时关闭其他用电器，只让电炉
单独工作，需要测量的物理量有_______________、
_______________________。
修表
电能表表盘转动的圈数
电炉通电时间
备考训练·能力提升
B

## Slide 46
4．(2019·泰安市)要测量一个额定电压为4.5 V小灯泡的电功率，小灯泡正常工作时的电阻约为10 Ω。现有器材：电源(电压恒为8 V)，电流表，电压表，开关、导线若干，另有两种规格的滑动变阻器可供选择：R1(5 Ω，1 A)、R2(20 Ω，1 A)。请完成下列问题：
备考训练·能力提升
B
(1)滑动变阻器应选用____________。
(2)选出合适的滑动变阻器后，某同学将实验器材连成如图13－26甲所示的实验电路，闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片P移至______(选填“a”或“b”)端。闭合开关后，逐渐向另一端移动滑片P，观察到的现象是____________(多选)。
A．小灯泡变亮，电压表示数变大
B．小灯泡变亮，电流表示数变大
C．小灯泡不发光，电流表示数接近0
D．小灯泡不发光，电压表示数接近8 V
R2
a
CD
(3)造成上述现象的原因是其中有一条导线连接错误，请将该条错误导线打上“×”号，并用笔画线代替导线把它改到正确的位置上。
(4)线路改正后，移动滑片P，当电压表的示数为________V时，小灯泡正常发光，此时电流表的示数如图13－26乙所示，则该小灯泡的额定功率为________W。
4.5
1.8

## Slide 47
考点四
焦耳定律
备考训练
B

## Slide 48
【例4】如图13-27所示，在四个相同的水槽中盛有质
量和温度都相同的纯水，现将阻值为R1、R2的电阻
丝(R1＜R2)，分别按下图的四种方式连接放入水槽，
并接入相同电源。闭合开关并通电相同时间后，水
温最高的是（ ）
解析：相同电压下，电阻越小，产生的热量越多。并联后的总电阻小于其中任何一个电阻的大小，肯定也小于串联后的总电阻。
D
图13－27
备考训练·典型例题
B
思维点拨：本题主要考查电热的知识

## Slide 49
1．最先精确确定电流产生的热量跟电流、电阻和通电时间关系的物理学家是( )
A．欧姆 B．焦耳 C．奥斯特 D．法拉第
2．我国科研人员研发了千米级第二代高温超导材料，使中国跻身于该技术领域的国际先进行列。假如所有导体都成了常温下的超导体，那么当用电器通电时，下列说法中正确的是( )
A．白炽灯仍然能发光 B．电动机仍然能转动
C．电饭锅仍然能煮饭 D．电熨斗仍然能熨烫衣服
B
B
备考训练·针对训练
B

## Slide 50
3．电炉的电阻丝通电一段时间后变得很烫，而连接的导线却不怎么热，原因是( )
A．通过导线的电流小于通过电阻丝的电流
B．导线的绝缘皮隔热
C．导线的电阻远小于电阻丝的电阻
D．导线散热比电阻丝快
4．(2019·哈尔滨市)在探究“影响
电流热效应的因素”的实验中，
要探究电流热效应与电流关系，
应控制的变量是______________。
如图13－28所示，R1＝5 Ω，R2＝
10 Ω，电源电压3 V，则通电10 s电流通过R1、R2产生热量之比为________。
C
备考训练·针对训练
B
电阻和时间
1∶2

## Slide 51
5． 如图13-29所示是研究电流热效应的部分实验电路，甲电阻丝的阻值小于乙电阻丝的阻值。比较通电后两根电阻丝各自两端的电压U甲、U乙以及它们在相同时间内分别产生的热量Q甲、Q乙的大小。下列关系中正确的是( )
A．U甲＝U乙，Q甲＝Q乙
B．U甲＜U乙，Q甲＞Q乙
C．U甲＜U乙，Q甲＜Q乙
D．U甲＞U乙，Q甲＜Q乙
图13-29
C
备考训练·能力提升
B

## Slide 52
6．如图13－30所示是电饭锅内部简化电路图，已知R0＝55 Ω，R1＝1 045 Ω。当S接“1”时，电饭锅正常工作电路中的电流是_______A；当S接“2”时，通电1 min产生的热量是__________J。
7．(2019·宜宾市)如图13－31中所示电路中，已知定值电阻R1＝20 Ω，开关闭合后，两个完全相同的电流表A1、A2指针均指在同一位置，如图13－31乙所示，则此时通过R1的电流为________A，在10 s内R2产生的热量为________J。
0.2
5.28 ×104
备考训练·能力提升
B
1.2
72

## Slide 53
8．如图13－32所示，灯泡L上标有“6 V 3 W”字样，电源电压6 V且保持不变，定值电阻R＝8 Ω(不计灯丝电阻的变化)。只闭合S1和S3，电阻R在100 s产生的热量是_______J，电路在工作状态下，整个电路消耗的最小功率是_______W。
9．(2019·贵港市)家用电吹风的简化电路如图13－33所示，主要技术参数如下表。则该电吹风正常工作吹热风时，电热丝的阻值是________Ω，正常工作吹热风5 min电热丝产生的热量是____________J。
备考训练·能力提升
B
450
1.8
48.4
3×105

## Slide 54
考点五
家庭电路；安全用电
备考训练
B

## Slide 55
【例5】如图13-34所示情况中可能会发生触电事故的
是_______。
备考训练·典型例题
B
解析：图甲中，虽然人站在干燥椅子上，与大地绝缘，但人一手接触火线，另一手接触零线，电流由火线经人体流回零线，从而会发生触电事故；图乙中，人虽然接触火线，但人与大地之间经干燥椅子绝缘，人与大地之间构不成回路，因而不会发生触电事故；图丙中，人接触火线，电流由火线经人体流入大地，从而会发生触电事故；图丁中，人接触零线，由于零线与大地之间电压为零，没有电流经过人体，因此人体不会发生触电事故。
甲、丙
思维点拨：人体触电是因为人直接或间接接触火线。

## Slide 56
1．(2019·南京市)关于家庭电路，下列说法正确的是( )
A．用电器的金属外壳一定要接地
B．空气开关自动断开，一定是某处出现了短路
C．电能表测量的是家用电器的总功率
D．使用测电笔时，手不能接触笔尾的金属电极
2．(2019·枣庄市)“安全用电，珍惜生命”是每个公民应有的意识，下列关于安全用电说法正确的是( )
A．有时可在电线上晾晒衣服
B．雷雨天气可以打着雨伞在开阔地上行走
C．发现有人触电，应立即切断电源，然后进行急救 D．手机充电器可以永久的插在插座上
A
备考训练·针对训练
B
C

## Slide 57
3．(2019·株洲市)在家庭电路中，一定不会引发总开关(带有漏电保护器)跳闸的是( )
A．火线和零线直接连通
B．安装用电器时人体接触火线
C．试电笔笔尖接触火线
D．同时使用多个大功率用电器
4．(2019·攀枝花市)如图13－35是家庭
电路正常工作的一部分，下列说法中
正确的是( )
A．导线B与大地之间的电压为220 V
B．保险丝能在有人触电时自动切断电路
C．电冰箱的插头插入三孔插座时，能使电冰箱的金属外
壳接地
D．闭合开关后测电笔先后插入插座的左右插孔，氖管都
发光
C
备考训练·针对训练
B
C

## Slide 58
5．(2019·武汉市)如图13－36所示是某同学家常用的一个插线板。他在使用中发现：插线板上的指示灯在开关断开时不发光，插孔不能提供工
作电压；而在开关闭合时指示灯发光，
插孔可以提供工作电压；如果指示灯
损坏，开关闭合时插孔也能提供工作
电压。下图13－37中，插线板电路连接符合上述现象及安全用电要求的是( )
C
备考训练·能力提升
B

## Slide 59
6．(2019·湘西土家族苗族自治州)家庭电路中电流过大会引起电路中空气开关跳闸，其原因主要有两种，即发生短路现象和______________________________。
7．(2019·自贡市)用试电笔可辨别
火线和零线，使氖管发光的是
____________。如图13－38所示
的电路，闭合开关后，发现电灯
不亮，用试电笔测试图中的a、b、c、d四点，只有a点不发光，可能发生的故障是____________________________。
同时工作用电器过多
备考训练·能力提升
B
火线
ab之间断路

## Slide 60
8．下面是有关生活用电的描述，请将空白处补充完整：
(1)将电冰箱的三脚插头插入三孔插座中，这样做可以让它的金属外壳与插座中的_____(选填“火”“零”或“地”)线相连，防止发生触电事故。
(2)当家中同时使用的用电器的总功率过大时，电路的总电流就会过_____(选填“大”或“小”)，家庭电路中的________会自动断开，切断电路，起到保护电路的作用。
地
备考训练·能力提升
B
大
空气开关

## Slide 61
本讲理解要求的考点：电功率和电流、电压之间的关系及其简单计算；用电器的额定功率和实际功率。探究要求的考点：电流一定时，导体消耗的电功率与导体的电阻成正比；家庭电路和安全用电知识；安全用电。近三年中考题型以选择题、填空题、作图题、计算题为主。其中电功、电功率及其计算；电能表；家庭电路为每年必考知识点。本讲分值大约是12分。2020年预测：以电功、电功率及其计算；电能表；焦耳定律；家庭电路作图考点为主。
考点回顾
K