## Slide 1
第一轮 基础过关 瞄准考点
第四部分 电与磁
第14讲 电与磁信息的传递

## Slide 2
1．磁场
（1）磁性：能够吸引____________等物质的性质。
（不能吸引铜、铝、玻璃、塑料）
（2）磁场：磁体周围存在着一种物质，能使小磁
针偏转，我们把这种物质叫磁场。物理学中把小
磁针静止时______所指的方向定为该点磁场方向。
磁感线的方向是从______出来，回到南极。磁感
线______真实存在。
（3）地磁场：地球周围存在磁场，叫做________。
地磁北极在地理______附近，地磁南极在地理
_____附近。地磁南极与地理北极、地磁北极与地
理南极并不完全重合，中间有一个夹角，叫做___
___，是由我国宋代学者__________首先发现。
铁、钴、镍
北极
北极
不是
地磁场
南极
北极
必备知识
B
磁偏角
沈括

## Slide 3
2．电生磁、电动机、磁生电(发电机)
必备知识
B
 | 电生磁 | 电动机 | 磁生电(发电机)
科学家 | ____________ |  | ____________
实验 |  |  | 
奥斯特
法拉第

## Slide 4
2．电生磁、电动机、磁生电(发电机)
必备知识
B
规律 | (1)通电导体周围存在_______。 (2)磁场方向跟_____________有关。 | (1)通电导线在磁场中要受到____ ________的作用，力的方向跟____ __________的方向、__________的方向都有关。 (2)电能转化为________能 | (1)________部分导体在磁场中做________ __________________而产生电流的现象。感应电流方向跟____ ________和________有关。 (2)机械能转化为____ ________能。
原理 | __________________________ | _____________________________ | ____________________________________
应用 | 电磁继电器 | 动圈式扬声器、电风扇等 | 动圈式话筒等
磁场
电流的方向
力
电流
磁场
机械
闭合电路
切割磁感线运动
磁场方向
导体运动
方向
电
电流磁效应
磁场对通电导体有力的作用
电磁感应现象

## Slide 5
3.通电螺线管和电磁铁
(1)通电螺线管的周围存在磁场。此磁场与__________的磁场相似，磁场方向与____________有关。
(2)通电螺线管和它里面的________就构成了一个电磁铁。电磁铁的磁性强弱与________________和______________有关，通过电流越强，磁性越强；电流一定，匝数越多磁性越强。
4．电磁继电器和扬声器：电磁继电器是利用__________、__________电路的通断，间接地控制高电压、强电流的装置。其实质是一个__________。扬声器是把电信号转换成声信号的一种装置。
条形磁铁
必备知识
B
电流方向
铁芯
电流强弱
铁圈匝数
低电压
弱电流
开关

## Slide 6
5．电动机换向器：当直流电动机的线圈转到______________时，线圈就不再转动，只有改变线圈中的电流方向，线圈才能继续转动下去，这一功能由换向器实现。换向器的作用是每当线圈转到__________时，自动改变线圈中的电流方向。
6．直流电：使用了换向器的发电机，产生的电流___________。
交流电：没有使用换向器的发电机，产生的电流____________
________________________。每秒钟电流方向改变的次数叫__________，单位是Hz，公式：____________。我国交流电频率是________Hz。
7．电磁波
(1)产生：电流的________会在空间激起电磁波。
(2)传播：电磁波传播_______介质，在真空中的传播速度大约是________m/s。电磁波在传播过程中频率______，其波长和速度_______改变。
(3)应用：电磁波谱。
平衡位置
必备知识
B
平衡位置
方向不变
方向会周期性改变
频率
F=1/T
50
迅速变化
不需要
3×108
不变
有可能

## Slide 7
1．（2017年第10题）电磁波在空气中的传播速度约为 m／s，当导线中通过电流时，放在旁边的小磁针发生偏转，说明电流周围存在 ；丹麦物理学家 (选填“法拉第”“奥斯特”或“欧姆”）是第一个发现电与磁之间联系的人。
3×108
磁场
奥斯特
考情分析·中考链接
K

## Slide 8
2．（2017年第12题）如图14-3所示的实验装置中，当导体棒AB竖直向上运动时，灵敏电流计的指针 .偏转，让导体棒AB水平向右运动，灵敏电流计的指针
偏转(以上两空均选填“会”或“不会”)，
(选填“电动机”或“发电机”)是应用电磁感应原理制成的。
不会
会
发电机
考情分析·中考链接
K

## Slide 9
3．(2017年第16题) (1)螺线管通电后，小磁针静止时的指向如图14－2所示，则通电螺线管右端为_____极，电源的_____端为正极。
4．(2018年第10题)汽车GPS导航仪与通信卫星之间通过_______来传递信息，其在真空中的传播速度为________m/s；如图14－3所示是表示音频、视频和射频三种信号的波形示意图，频率最高的是______信号。
N
右
电磁波
3×108
射频
考情分析·中考链接
K

## Slide 10
5．(2018年第12题)如图14－4所示，条形磁铁放在水平木桌上，电磁铁右端固定并与条形磁铁在同一水平面上。闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P逐渐向右移动时，条形磁铁仍保持静止，此时电磁铁的左端为
极，条形磁铁受到的摩擦力 (选填“变大”“变小”或“不变”)，方向水平 (选填“向左”或“向右”)。
N
变大
向左
考情分析·中考链接
K

## Slide 11
6．(2019年第11题)如图14－5所求，闭合开关，静止的导体棒ab在轨道上向右运动，说明了通电导体在磁场中受到________的作用。若只将电源的正、负极对调，则导体棒ab将向______(选填“左”或“右”)运动；若只将蹄形磁铁的N、S极对调，则导体棒ab将向______
(选填“左”或“右”)运动。
力
考情分析·中考链接
K
左
左

## Slide 12
考点一
磁场；电生磁
备考训练
B

## Slide 13
【例1】关于磁体、磁场和磁感线，下列说法中正确
的是( )
A．铜、铁和铝都能够被磁体所吸引
B．磁感线是磁场中真实存在的曲线
C．磁体之间的相互作用都是通过磁场发生的
D．物理学中，把小磁针静止时S极所指的方向规定
为该点磁场的方向
C
解析：磁体只能吸引铁、钴、镍等磁性材料；磁感线是人们为了描述磁场想象出来的曲线；磁体间的相互作用是通过磁场发生的；物理学中，把小磁针静止时N极所指的方向规定为该点磁场的方向。
备考训练·典型例题
B
思维点拨：磁场是真实存在的，磁感线不是真实存在的——磁感线是人们为了描述磁场，人为画的。

## Slide 14
1．(2018·绵阳市)指南针是我国四大发明之一，《论衡》记载：司南之杓，投之于地，其柢指南。如图14－6所示的司南放在水平光滑的“地盘”上，静止时它的长柄指向南方。司南长柄所指方向是( )
A．地理南极，地磁北极
B．地理南极，地磁南极
C．地理北极，地磁北极
D．地理北极，地磁南极
A
图14－6
备考训练·针对训练
B

## Slide 15
2. 下列关于磁场的描述，正确的是（ ）
A．磁感线是磁场中真实存在的曲线
B．磁体间的吸引或排斥作用是通过磁场实现的
C．磁体周围的磁感线从磁体S极出发，回到磁体N极
D．地磁的N极在地理的北极附近，地磁的S极在地理
的南极附近
B
备考训练·针对训练
B

## Slide 16
3．图14－7是两磁极间磁感线的分布图。下列关于两个磁极的说法中正确的是( )
A．左边是N极，右边是N极
B．左边是S极，右边是S极
C．左边是 S 极，右边是N极
D．左边是N极，右边是S极
4．(2019·上海市)首先发现电流磁效应的物理学家是( )
A．牛顿 B．欧姆 C．安培 D．奥斯特
C
备考训练·针对训练
B
D

## Slide 17
5．(2019·武汉市)如图14－8所示，在探究通电螺线管外部的磁场分布的实验中，开关闭合后，下列说法正确的是( )
A．小磁针甲静止时N极指向
右端，小磁针乙静止时N
极指向左端
B．小磁针甲静止时N极指向
左端，小磁针乙静止时N极指向右端
C．小磁针甲和小磁针乙静止时N极均指向右端
D．小磁针甲和小磁针乙静止时N极均指向左端
B
备考训练·能力提升
B

## Slide 18
6．如图14－9甲所示，在水平放置的条
形磁体上方，有挂在弹簧测力计上的小
磁体(下部为N极)。小辉提着弹簧测力计
向右缓慢移动，沿图示水平路线从A缓
慢移到B。则能反映弹簧测力计示数F随
位置变化的是( )
备考训练·能力提升
B
C

## Slide 19
7．(2019·广州市)如图14－10中，表示导线中的电流方向垂直于纸面向里，
表示导线中的电流方向
垂直于纸面向外，F是
磁场对通电导线的作用
力。下列哪个选项中，磁场对通电导线的作用力与前图中F的方向相同( )
备考训练·能力提升
B
B

## Slide 20
8．丹麦物理学家奥斯特通过实验证实了电流周围存在着磁场。当水平导线中通有如图14－12所示的电流时，产生的环形磁场如图14－12所示，S极将偏向______(选填“纸内”或“纸外”)；要使实验效果更加明显应使通电导线沿______(选填“东西”或“南北”)方向放置。
纸外
备考训练·针对训练
B
南北

## Slide 21
考点二
电磁铁
备考训练
B

## Slide 22
【例2】某同学为了增强通电螺线管的磁性，下列做
法中错误的是（ ）
A．增加通电螺线管的匝数
B．在通电螺线管中插入铁芯
C．增大通电螺线管中的电流
D．改变通电螺线管中的电流方向
D
解析：选项A，在相同条件下，增加螺线管的匝数，磁性增强，做法正确；选项B，在相同条件下，插入铁芯，磁性增强，做法正确；选项C，在相同条件下，增大电流，磁性增强，做法正确；选项D，改变电流的方向，只能改变通电螺线管的磁极，做法错误。
备考训练·典型例题
B
思维点拨：本题考查影响电磁铁磁性强弱的因素，在明确影响通电螺线管磁性强弱的因素的基础上，再结合对应的措施来确定答案。

## Slide 23
1．下列用电器或设备中，没有电磁铁的是( )
A．电烙铁 B．电铃
C．电磁起重机 D．电磁继电器
2．有关电磁铁，下列说法中正确的是( )
A．电磁铁的铁芯，可以用铜棒代替
B．电磁继电器中的磁体，可以使用永磁铁
C．电磁铁磁性的强弱只与电流的大小有关
D．电磁铁是根据电流的磁效应制成的
D
A
备考训练·针对训练
B

## Slide 24
3．下列措施中能增强通电螺线管磁性的是( )
A．减小螺线管的电流 B．减少螺线管的匝数
C．在螺线管内插入铁芯 D．改变螺线管的电流方向
4．如图14－13所示电路连接中，当开关S0闭合时，下列说法中正确的是( )
A．螺线管上端为S极，滑片P向左
移，弹簧测力计示数增大
B．螺线管上端为N极，滑片P向左
移，弹簧测力计示数减小
C．螺线管上端为S极，滑片P向右
移，弹簧测力计示数增大
D．螺线管上端为N极，滑片P向右移，弹簧测力计示
数减小
C
备考训练·针对训练
B
A

## Slide 25
5．(2019·德阳市)在图14－14中所示的自动控制电路中，当控制电路的开关S闭合时，工作电路的情况是( )
A．灯不亮，电铃响
B．灯不亮，电铃不响
C．灯亮，电铃不响
D．灯亮，电铃响
备考训练·针对训练
B
A

## Slide 26
6.在探究影响电磁铁磁性强弱的因素时，小科设计了如图14－15 所示的电路，下列相关说法不正确的是( )
A．电磁铁A、B上方都是S极
B．通过电磁铁A和B的电流相等
C．电磁铁A的磁性强于电磁铁B
的磁性
D．向右移动滑片P，电磁铁A、B磁性都减弱
A
备考训练·能力提升
B

## Slide 27
7．(2019·宜昌市)巨磁电阻(GMR)效应指某些材料的电阻在磁场中急剧减小的现象，如图14－16是说明巨磁电阻特性原理的示意图，当闭合S1、S2且将滑片P向右滑动时，下列说法正确的是( )
A．指示灯变暗，电压表示数变大
B．指示灯变暗，电压表示数变小
C．指示灯变亮，电压表示数变大
D．指示灯变亮，电压表示数变小
A
备考训练·能力提升
B

## Slide 28
7．电磁铁与永磁体相比，其优点是：磁性的有无可以 来实现；磁性的强弱可以 。
来控制；磁极的极性可以 来改变。
电流的有无
通过电流的
大小
通过电流的方向
备考训练·能力提升
B

## Slide 29
8．(2016·黄冈市)如图14-14所示是某宾馆走廊廊灯的自动控制电路，走廊入口上方安装有反射式光电传感器，当人靠近到一定距离时，从光电传感器上发射的红外线经人体反射后被接收器接收，接收器中的光敏电阻R0阻值减小，定值电阻R两端的电压 ，同时电磁铁磁性 ，工作电路接通，灯泡发光，图中电磁铁的上端是 极。
图14-14
增大
增强
S
备考训练·能力提升
B

## Slide 30
9.一个空心小铁球放在盛水的烧杯中置于铁棒AB的上方，绕在铁棒上的线圈连接如图14－15所示的电路，开关S闭合后，空心小铁球仍漂浮在水面上，此时A端为电磁铁的 极，当滑片P向左滑动，空心小铁球所受浮力 (选填“增大” “减小”或“不变”)。
南
增大
备考训练·能力提升
B

## Slide 31
考点三
电动机
备考训练
B

## Slide 32
【例3】如图14-18所示的电路，直导
线通电时发生偏转，说明______对
通电导体有力的作用，可以利用这
个原理制作________（选填“电动
机”或“发电机”）。如果只改变
电流方向，直导线偏转方向______。
解析：此题主要通过观察通电直导线在磁场受力运动这一现象找规律，从而得出电动机原理。
磁场
电动机
改变
备考训练·典型例题
B
思维点拨：考查电动机的原理。

## Slide 33
1．发电机和电动机的发明使人类步入电气化时代，制造电动机所依据的原理是( )
A．电磁感应现象
B．电流的周围存在着磁场
C．磁场间的相互作用
D．通电导体在磁场中受到力的作用
2．(2019·成都市)如图14－19所示的四个实验，反映电动机基本原理的是( )
D
备考训练·针对训练
B
D

## Slide 34
3．月球上没有大气，适合在月球上使用的“月球车”的动力装置是 ( )
A．汽油机 B．电动机
C．空气喷气发动机 D．风力装置
4．关于如图14－20所示的实验装置，下列说法正确的是( )
A．可以研究发电机的工作原理
B．可以研究感应电流的方向与
磁场方向的关系
C．可以研究磁场对通电导体的
作用力方向与磁场方向的关系
D．该装置在实验过程中将机械能转化为电能
B
备考训练·针对训练
B
C

## Slide 35
5．扬声器是把电信号转化成_____信号的一种装置，它的原理跟_______(选填“电动机”或“发电机”)原理相似。
6．(2019·安顺市)如图14－21甲、乙两图所示，能说明电动机工作原理的是图________，如图14－21丙所示，在电磁铁正上方用弹簧挂着一条形磁铁，当开关S闭合后，在滑片P由b端向a端滑动过程中，弹簧长度________(选填“变长”或“缩短”)。
声
电动机
备考训练·能力提升
B
乙
变长

## Slide 36
7．如图14－22所示为小华同学探究“让线圈转起来”的实验装置图，线圈能够转动的原因是___________
____________________________________；要改变线圈转动方向，可采用____________或____________的方法。
备考训练·能力提升
B
通电导体在磁场中受到磁场力的作用
改变电流方向
改变磁场方向

## Slide 37
8．如图14－23所示，导体
棒AB放在处于蹄形磁体磁
场中的水平金属轨道上。
(1)接通电源，这时会看到
导体AB运动起来，这表明
___________有力的作用。
(2)保持磁场方向不变，改
变导体AB中的电流方向，导体AB的运动方向______(选填“改变”或“不变”)。
(3)通电后导体AB运动的过程中，是把_____能转化为______能的过程。
磁场对通电导体
改变
电
机械
备考训练·能力提升
B

## Slide 38
考点四
发电机
备考训练
B

## Slide 39
【例4】如图14-24所示，磁感线方向竖直向下， AB棒运动，电流表指针偏转，则下列说法中正确的是 ( )
A．AB棒可能是竖直向下运动的
B．AB棒可能是水平向左运动的
C．开关断开，电流表指针也会偏转
D．实验说明电路有电流不一定需要电源
备考训练·典型例题
B
解析：AB棒竖直向下运动时，导体运动的方向与磁感线方向平行，没有切割磁感线，因此不产生感应电流，电流表指针不偏转，选项A错误；AB棒水平向左运动时，切割磁感线，同时电路中开关闭合，电路为通路，因此电路中有感应电流产生，电流表指针偏转，选项B正确；开关断开，电路为断路，因此电路中没有感应电流，电流表指针不偏转，选项C错误；电路中产生电流必须具备两个条件，一是有电源，二是电路为通路，因此电路中有电流说明电路中一定有电源，选项D错误。
B
思维点拨：感应电流产生的条件是导体必须是闭合电路的一部分，且导体必须在磁场中做切割磁感线运动。

## Slide 40
1．(2019·湘西土家族苗族自治州)发现利用磁场产生电流的条件和规律，进一步解释了电现象和磁现象之间联系的物理学家是( )
A．奥斯特 B．法拉第 C．欧姆 D．安培
2．如图14－25所示电与磁的实验装置中，属于发电机原理的是( )
B
备考训练·针对训练
B
C

## Slide 41
3．(2019·广州市)导线a是闭合电路的一部分，a在磁场中按图14－26中v的方向运动时，能产生感应电流的是(a在A、B选项中与磁感线平行，在C、D选项中垂直于纸面)( )
D
备考训练·针对训练
B

## Slide 42
4．(2019·天津市)利用图14－27所示
的装置，可以进行的实验是( )
A．探究通电螺线管外部磁场的方向
B．探究通电导体在磁场中受力情况
C．探究电磁铁磁性强弱与哪些因素
有关
D．探究导体在磁场中运动时产生感应电流的条件
5．(2019·内江市)发电机是利用________________现象制成的，我国发电厂发出的交变电流的频率是50 Hz，其周期是________s。
C
备考训练·针对训练
B
电磁感应
0.02

## Slide 43
6．(2019·大庆市)如图14－28所示实验装置中，磁体和导体棒均水平放置，断开S2、闭合S1，使导体棒水平向右运动，电流表G的指
针向右偏，这是__________
现象，为使G的指针向左偏，
可使导体棒向________运动，
断开S1、闭合S2，导体棒能
运动起来，依此可制成__________(选填“电动机”或“发电机”)。
备考训练·针对训练
B
电磁感应
左
电动机

## Slide 44
7．在央视2套《是真的吗》栏目中，一位网友演示了一把如图14－29所示的“铜丝琴”；他将一根张紧的铜丝两端与扬声器接通，铜丝旁边放置一块磁铁，用手指拨动铜丝，就能使扬声器发声，演奏出优美的乐曲。这个声音是( )
A．振动的铜丝直接发出的
B．空气振动而发出的
C．通电铜丝在磁场中受力
振动而发出的
D．振动的铜丝切割磁感线
产生感应电流使扬声器
发出的
D
备考训练·能力提升
B

## Slide 45
8．为了防止中考考试作弊，监考人员利用手持式金属探测器对考生进行检查(如图14－
30)，当靠近金属物体时，在金属
导体中就会产生涡电流，探测器
发出警报。下列选项中也是利用
该原理工作的是( )
A．发电机 B．电铃 C．电磁铁 D．电动机
9．老师上课时常使用“小蜜蜂”扩音，声音信号由话筒传入扩音器扩大后从扬声器播出，话筒、扬声器的工作原理分别相当于( )
A．发电机、电动机 B．电动机、发电机
C．发电机、发电机 D．电动机、电动机
A
备考训练·能力提升
B
A

## Slide 46
10．智能手机无线充电主要是运用电磁感应技术，当电源的电流通过充电底座中的送电金属线圈产生磁场，带有金属线圈的智能手机靠近该磁场就能接受磁场，产生电流，实现充电过程(如图14－31)。以下设备也是利用“磁生电”工作的是( )
A．电磁起重机
B．扬声器
C．电烙铁
D．动圈式话筒
D
备考训练·能力提升
B

## Slide 47
11．如图14－32所示的闭合电路中，铜棒ab静止，当蹄形磁铁竖直向上运动时，灵敏电流计的指针_______偏转。让铜棒ab向右缓慢运动时，灵敏电流计的指针偏转的角度较小；快速运动时，指针偏转的角度较大。这说明感应电流的大小与______________有关，_________(选填“动圈式话筒”或“动圈式扬声器”)是应用电磁感
应原理制成的。
不发生
备考训练·能力提升
B
导体切割磁感线的速度
动圈式话筒

## Slide 48
12．(2019·易杰原创)根据下列给出的工作原理，用电动机、发电机或验电器填空。
(1)同种电荷相互排斥：________________；
(2)电磁感应：________________；
(3)通电导线在磁场中受到力的作用：______________。
验电器
备考训练·能力提升
B
发电机
电动机

## Slide 49
13．(2019·武汉市)某同学利用如图14－33所示的实验装置探究什么情况下磁可以生电。
(1)实验时应将电流表、导线ab串联起来组成__________回路。
(2)该同学进行以下尝试，能使电流表指针偏转的是_______(选填字母)。
A．导线ab在磁场中静止，换用磁性更强的蹄形磁体
B．导线在磁场中静止，但不用单根导线
ab，而用匝数很多的线圈
C．蹄形磁体静止，导线ab从图中所示位
置水平向左或水平向右运动
D．蹄形磁体静止，导线ab从图中所示位
置竖直向上或斜向下运动
E．蹄形磁体静止，导线ab从图中所示位
置斜向上或斜向下运动
(3)如图14－33所示的实验装置中，将电流表换成___________
进行触接，还可以探究电动机的工作原理。
闭合
备考训练·能力提升
B
CE
电源

## Slide 50
考点五
信息的传递；
波长、频率和波速；
波在信息传播中的作用
备考训练
B

## Slide 51
【例5】下列设备的运行与电磁波无关的是( )
A．“嫦娥二号”接收地面指挥中心的运行指令实
现变轨奔向月球
B．汽车上安装有 GPS(全球卫星定位系统)，以确
定行驶路线和距离
C．医院里，医生利用 B 超可观察到母体内婴儿的
情况
D．日常生活中，人们常利用手机进行通信联系
解析：广播、电视、手机、雷达和卫星导航是利用电磁波传递信息，B 超是利用超声波传递信息。
C
备考训练·典型例题
B
思维点拨：考查电磁波与超声波的应用及区别。

## Slide 52
1．关于电磁波和声波的说法中正确的是( )
A．它们都可以在真空中传播
B．它们传播的速度都为3×108 m/s
C．它们都可以传递信息
D．它们都不会对人类和环境造成危害
2．关于电磁波与信息技术，下列说法正确的是( ) A．电磁波不能在真空中传播
B．不同波长的电磁波在空气中的传播速度不同
C．可见光不是电磁波
D．日常生活中使用的手机既能发射电磁波，也能接
收电磁波
C
备考训练·针对训练
B
D

## Slide 53
3．(2019·乐山市)2019年4月20日，长征三号乙运载火箭载着第44颗北斗导航卫星顺利升空。“北斗”卫星是中国自行研制的通信系统，可在全球范围内全天候地为各类用户提供高精度、高可靠性的定位、导航等服务。该系统在传递信息过程中主要依靠( )
A．紫外线 B．电磁波 C．次声波 D．超声波
4.骑行共享单车前，需先用手机扫码将信息通过_______传递到共享平台，共享平台再将解锁信息以________m/s的速度传递到该车，进行解锁。
B
备考训练·针对训练
B
超声波
3×108

## Slide 54
5．(2019·郴州市)2019年被称为5G元年，6月6日我国开始发放5G商用牌照。5G技术也是依靠电磁波传递信息的，下列有关电磁波的说法正确的是( )
A．太空中是真空，电磁波不能传播
B．电磁波在空气中的传播速度是340 m/s
C．光是一种电磁波
D．中央电视台和郴州电视台发射的电磁波传播速度不同
6．在下面所列举的电磁波谱大家庭中，其中频率最高的是( )
A．无线电波 B．红外线 C．紫外线 D．X射线
C
备考训练·能力提升
B
D

## Slide 55
7．近年来，我国在科研领域不断取得新的突破，一些研究和应用已经步入世界先进行列。下列研究中我国与世界先进国家还存在较大差距，需要努力追赶的是( )
A．量子科技 B．5G通信
C．北斗导航系统 D．芯片设计制造
8．(2018·齐齐哈尔市)如图14－34所示，Wi－Fi
是将电脑、手机与互联网以无线方式连接的技
术，可进行信息、文件等材料的无线传输，此
过程中各种信息是靠_______来传输的，它在
真空中的传播速度是________m/s。
9．雷达在生活和军事上都有着重要应用，其中汽车倒车雷达是利用_______传递信息的，飞机雷达是利用_______传递信息的。(以上两空均选填“超声波”或“电磁波”)
D
备考训练·能力提升
B
电磁波
3×108
超声波
电磁波

## Slide 56
10．(2019·济宁市)电磁波的传播________(选填“需要”或“不需要”)介质。将手机放在密闭的塑料容器中能正常接收到呼叫信号，放在密闭的金属容器中不能接收到呼叫信号，说明____________(选填“塑料容器”或“金属容器”)对电磁波有屏蔽作用。
11．(2019·盐城市)2019年1月3日，“嫦娥四号”探测器在月球背面成功着陆，并通过中继星传回世界首张月球背面图片。着陆前，探测器在距离月面15 km处启动反向推进器，速度逐步从1.7 km/s降为0，在距月面100 m处悬停。这里的1.7 km/s是以________为参照物。悬停时，反向推进器对探测器作用力_______(选填“大于”“小于”或“等于”)月球对探测器的引力。中继星利用___________传递信息。
不需要
备考训练·能力提升
B
金属容器
月面
等于
电磁波

## Slide 57
本讲探究要求的考点：通电螺线管外部磁场的方向；导体在磁场中运动时产生感应电流的条件。认识要求的考点：通电导线在磁场中会受到力的作用；力的方向与电流及磁场方向的关系；光是电磁波；电磁波在真空中的传播速度。近三年中考题型以选择题、填空题、作图题为主。其中安培定则；电磁感应；电磁波为每年必考知识点。本讲分值大约是6～8分。2020年预测：以安培定则作图；电动机；发电机；电磁波知识为主。
考点回顾
K