## Slide 1
6.6 探究滑轮的作用

## Slide 2
升旗时，站在旗杆底部向下拉动绳索，
国旗就会徐徐升起，原来旗杆顶端固定
有一个边缘有槽的小轮子。
你知道其他什么地方也用到这种滑轮的？

## Slide 3
物理和生活

## Slide 4
物理和生活
电梯

## Slide 5
活动1
（1）观察滑轮，请说出他的结构.
轴
框
轮

## Slide 6
活动1
（2）请用滑轮、细线、铁架台等设计两种方案要求利用滑轮把钩码提起来，并在方框中画出实验装置示意图。

## Slide 7
使用滑轮工作时，根据轮轴的位置是否移动，可将滑轮分成动滑轮和定滑轮两类
定滑轮
动滑轮

## Slide 8
动滑轮
定滑轮

## Slide 9
动滑轮

## Slide 10
动滑轮
定滑轮
塔吊

## Slide 11
上述两种方案使用这两类滑轮提起同一个物体,拉力是否相同？
你是怎么想的呢？
思考

## Slide 12
活动2：两类滑轮的比较

## Slide 13
A：使用定滑轮有什么好处

## Slide 14
使用定滑轮不省力，但可以改变拉力的方向。
且使用定滑轮提起同一重物时，沿不同方向的拉力大小相等。
结论1：
实验1

## Slide 15
B：使用动滑轮有什么好处

## Slide 16
结论2：
为什么定滑轮使用起来不省力，但可以改变力的方向？
动滑轮使用起来可以省力？
使用动滑轮时可以省力，但不能改变力的方向。
实验2

## Slide 17
活动3：使用滑轮时的理论分析
比一比
动滑轮
定滑轮
请说一下，动滑轮和定滑轮分别有什么样的特点？

## Slide 18
h
2h
h
h
物体上升ｈ米绳子自由端下降ｈ米
定滑轮不省距离，也不费距离
动滑轮费距离
物体上升ｈ米绳子自由端下降2h米

## Slide 19
定滑轮的实质：
等臂杠杆，
既不省力也不省距离。
其实：滑轮属于杠杆类机械，上面两个结论可以用杠杆平衡原理的知识来进一步论证。
活动3：使用滑轮的理论分析
F
G
O
L2
L1
F
L1
所以F＝G
因为L1 =L2

## Slide 20
动滑轮的实质：
动力臂为阻力臂2倍的省力杠杆。
使用动滑轮可以省力，但不能改变施力的方向，且费距离。
F
G
O
L1
L2
活动3：使用滑轮的理论分析
因为L1=2L2
所以F=G/2
Notes: 说明：1.G是G总+摩擦力。2.动滑轮一般不斜着拉。

## Slide 21
想办法 如何把麻袋运上楼
想一想： 楼梯不够宽，怎样把又重又宽的麻袋运
上楼？
做一做： 你有哪些方法完成这个任务？
你能说明其中的道理吗？

## Slide 22
定滑轮虽然能改变力的方向，使我们工作方便，但不能省力；
于是人们就把定滑轮和动滑轮组合起来使用，把它们各自的优点结合起来，这样就组成了滑轮组．
而动滑轮虽然能省一半力，但不能改变力的方向，使用时经常感觉不便．
如果即要省力又要能改变拉力的方向，我们应该怎么办呢？

## Slide 23
把一个定滑轮与一个动滑轮组合成滑轮组，讨论一下，你能设计出几种组合方式？
F
F
G
G
G
F
2段绳子承担F=(1/2)G
2段绳子承担F=(1/2)G
3段绳子承担F=(1/3)G
假设G=1N，F=?
活动4：使用滑轮组时拉力与物重的关系

## Slide 24
使用滑轮组的时候，重物和动滑轮的总重由几段绳子承担，提起重物所用的动力就是总重的几分之一。（一般不计绳重和摩擦）
动力（或绳子自由端）移动的距离s就是重物升高的距离h的几倍．
即 ①动滑轮重可忽略时： s＝nh．
②若动滑轮重不可忽略时：
重要结论：
s＝nh
同一根绳子上的拉力一定相等，即每股绳子上的拉力一定相等。

## Slide 25
思考题：
在左图所示的滑轮组中：
(a)若动滑轮重G/不计，拉力F是多少？
(b)若动滑轮重G/不能忽略，那么图中的拉力F应等于多少？
G/
G
F
1
5
F＝
G
1
5
F＝
(G+G/)
分析：图中吊起动滑轮的绳子股数n=5

## Slide 26: 如何根据要求组装滑轮组?
F＝1/4G
G
G
F＝1/5G

## Slide 27
巩固练习：
1：如下图(a)所示，物体B重100N，在力F作用下匀速上升时，F应等于＿＿＿N。（不计摩擦）
图(a)
F
2: 如上图(b)所示，物体A重为100N，挂重物的钩子承受的拉力是＿＿＿＿N。人匀速拉绳子的力是＿＿＿＿N（动滑轮自重不计）
图(b)
100
100
50

## Slide 28
3:如图所示的四个滑轮组中，图＿＿＿可省一半力，图＿＿＿最费力，图＿＿＿＿和图＿＿＿＿用力大小一样。
(a)
(b)
(c)
(d)
( b )
( c )
(a)
(d)

## Slide 29
18段绳子承担F=(1/18)G
4、如图所示，物体重G=50N，滑轮重10N，当物体G匀速上升时，则挂钩B承受拉力为__________N，挂钩A承受_________N的拉力，拉力F为______N，若绳子自由端向上拉动0.5米，则物体向上移动______米。
B
A
F
50
30
30
0.25
F
G

## Slide 30
小结
１．定滑轮：
（1）使用特点：可以改变力的方向，不省力也不费力；不省距离也不费距离．
（2）实质：是一个等臂杠杆．
２．动滑轮：
（1）使用特点：能省一半力，但不改变力的方向；要多移动一倍距离．
（2）实质：动力臂是阻力臂二倍的杠杆．
３．滑轮组
（1）使用优点：既可省力，又可改变力的方向；但不能既省力又省距离．
（2）公式：Ｆ＝Ｇ总／n 或 F＝（Ｇ物＋Ｇ动滑轮）／n
s＝nh

## Slide 31
F
.
补充：
实验表明，使用滑轮组水平拉重物时，若动滑轮重和摩擦不计，动滑轮被几股绳子拉住，所用的力就是物体与接触面摩擦力的几分之一。即
1
3
F＝
f
f
N
G
F’
如图所示，拉力F的大小等于＿＿＿＿。
1
n
F＝
f

## Slide 33
同一根绳子算拉力，可以数绳子股数，F=G/n
不是同一根绳子不能简单数绳子股数，要进行受力分析
同一根绳子上的拉力都相等（加一些题目）