## Slide 1: 教学课件
物理 九年级全一册 北师大版

## Slide 2: 第十四章 磁现象
四、电磁铁及其应用

## Slide 3
1.首先发现电流磁效应的科学家是: 。
奥斯特
2.奥斯特的实验说明:
通电导体和磁体一样,周围也存在着磁场。
3.通电螺线管的磁感应线分布与 十分相似。
条形磁铁
温故知新:

## Slide 4
4.通电螺线管的极性跟电流方向之间的关系,可以根据
来判定。
右手螺旋定则
5.右手螺旋定则:
。
。
用右手握住螺线管,四指弯向螺线管中电流的方向,则大拇指所指的那端就是螺线管的N极

## Slide 5
6.标出下图中小磁针的磁极。
N
S
N
S
N
S
S
N

## Slide 6
1.定义：一、电磁铁
2.构造：
电磁铁是一个带有铁芯的螺线管。
线圈
铁芯

## Slide 7
3. 制作电磁铁
用细漆包线在大铁钉上顺一个方向绕制一定匝数的线圈;再用棉线在漆包线表面缠绕一层,使漆包线不致松散。这样就制成了一个电磁铁。
4. 电磁铁的磁性和什么因素有关？

## Slide 8
猜想1：与电流大小有关。
猜想2：与有无铁芯有关。
猜想3：与线圈的匝数有关。
（1）猜想与假设

## Slide 9
引导问题一：用什么办法来判断电磁铁磁性强弱呢？
（2）制定计划和设计实验方案
看吸引铁屑的多少；
看它吸引大头针的个数；
看它对弹簧秤下端所挂铁的吸引力的大小。

## Slide 10
引导问题二：用什么方法和器材改变和比较通过电磁铁线圈中的电流大小呢？
用滑动变阻器改变线圈中的电流；
用改变电压的方法来改变电流。

## Slide 11
引导问题三：
用什么方法和器材改变电磁铁线圈的匝数呢？
用中间有抽头可改变匝数的电磁铁；
用两个匝数不同的电磁铁进行实验。

## Slide 12
同学们讨论，自己设计实验电路图 。

## Slide 13
（3）实验并收集证据：
实验 次数 | 保持不变的因素 | 变化的因素 | 吸引小铁钉的个数 | 分析
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  | 
记录实验数据
实验开始

## Slide 14
结论：影响电磁铁磁性强弱的因素有 、___________、________。当电磁铁通电时 磁性，断电时 磁性；线圈匝数越 ，磁性越 ；插入______后磁性将 ；电流越 ，磁性越 。
（4）分析与归纳总结：
电流大小
线圈的匝数
有无铁芯
有
无
多
强
铁芯
增强
大
强
本次实验探究采用的是什么探究方法？
控制变量法、转换法

## Slide 15
电磁铁磁性有无，可通过________来控制；
电磁铁磁性强弱，可通过_____________来控制；
电磁铁的极性变换，可通过_____________来实现。
通断电
改变电流大小
改变电流方向
电磁铁的优点

## Slide 16
1. 实质：是电磁铁控制的开关。
2. 特点：可用低电压、弱电流来控制高电压和强电流；还可以实现远距离操纵和自动控制。
二、电磁继电器

## Slide 17
3. 工作原理：
电磁铁通电时，具有磁性，吸引衔铁，使动触点和静触点接触，工作电路闭和；电磁铁断电后失去磁性，弹簧把衔铁拉起来，切断工作电路。

## Slide 18
想想议议：电铃是怎样不停地发出声响的？

## Slide 20
我来分析：当开关闭合，电路被接通，电磁铁有了电流，把衔铁吸过来，在弹簧片下端的小锤就在铃上敲一下。当衔铁被吸过来后，它跟螺钉的尖端分开，电路断开，电磁铁失去磁性，弹簧片便弹了回去，衔铁刚触到螺钉，使电路又接通，又把衔铁吸引过来，小锤又敲一下.只要开关闭合，电流就这样一通一断地循环下去，铃声就一直响个不停。

## Slide 21
三、电磁阀控制车门

## Slide 22
1.结构：电磁阀由阀体、滑阀、衔铁、电磁线圈等组成。
2.工作原理：电磁阀车门是通过改变线圈中电流的通断，实现磁性的 有无，电磁铁的移动带动滑阀移动，完成车门的关闭和打开。
3.电磁阀的其它应用：燃气热水器的电磁阀门、全自动洗衣机的进、排水系统等。

## Slide 23
磁悬浮列车