## Slide 1
杠杆转动范围有限，有时不能将重物提升到我们所需要的高度。
思考：

## Slide 2
人教版八年级下册第十二章第二节
滑轮

## Slide 4
凹槽
轴
小轮
一、滑轮
一个周边有槽，能绕轴转动的轮子

## Slide 5
定滑轮
轴固定不动
动滑轮
轴随物体一起移动

## Slide 8
1.需要测出什么量？
2.使用弹簧测力计需要注意什么问题？
3.弹簧测力计在什么状态下读数？
讨论
二、探究滑轮特点

## Slide 9
1.探究定滑轮可否省力 （改变物重，多次测量）
2.探究动滑轮可否省力
次数 | 重物重力G物/N | 弹簧测力计拉力F/N
1 |  | 
2 |  | 
3 |  | 
… |  | 
次数 | 动滑轮重力G轮/N | 重物重力G物/N | 弹簧测力计拉力F/N
1 |  |  | 
2 |  |  | 
3 |  |  | 
… |  |  | 

## Slide 10
1.动滑轮一定省一半力吗？
2.动滑轮一定省力吗？

## Slide 11
结论：
1.使用定滑轮不省力，但可以改变力的方向。
2.使用动滑轮可以省力，但不改变力的方向。
3.使用动滑轮时，拉力的方向不同，拉力的
大小一般也不同。

## Slide 12
练习：
1．图中利用了动滑轮的是( )
C

## Slide 13
2．用如图所示的滑轮匀速提升重物，那么( )
A．a方向的拉力最小
B．b方向的拉力最小
C．c方向的拉力最小
D．三个方向的拉力一样大
D

## Slide 14
3．如图所示，在不计摩擦的情况下把物体匀速向上提起，则拉力F1与F2相比较( )
A．F1较小
B．F2较小
C．F1与F2一样大
D．无法确定
A

## Slide 15
4．学校旗杆顶装有定滑轮，这样做( )
A．既省力，也改变施力的方向
B．省力，但不改变施力的方向
C．不省力，但改变施力的方向
D．既不省力，也不改变施力的方向
C

## Slide 16
5．关于如图所示的两类滑轮甲和乙，下列说法正确的是( )
A．甲能改变拉力的方向
B．甲是等臂杠杆
C．甲比乙省力
D．以上说法都不对
C

## Slide 17
课堂小结
定滑轮
动滑轮
定义
特点
本质

## Slide 18
第二课时 滑轮组

## Slide 19
定滑轮可以改变力的方向，但不能省力。
动滑轮可以省力，但不能改变力的方向。
能否得到这样一种机械，它既可以省力，又可以改变力的方向呢？
想想议议

## Slide 20
三、滑轮组
定滑轮与动滑轮的组合叫滑轮组。
结论：使用滑轮组既可以省力； 又可以改变力的方向。

## Slide 21
F
G
F
G
G
F
2段绳子承担F=(1/2)G
2段绳子承担F=(1/2)G
3段绳子承担F=(1/3)G
滑轮组特点：
注意：吊起动滑轮的绳子段数

## Slide 22
F
F
结论：
n为承担物重的绳子段数。
总结

## Slide 23
次数 | 物重G/N | 物体移动距离h/m | 拉力F/N | 拉力移动距离S/m
实验验证
F
F

## Slide 24
用滑轮按图甲、乙、丙所示三种不同方式，拉着同一物体在水平面上做匀速直线运动，拉力分别是F1、F2、F3，则（ ）。
A． F1>F2>F3 B． F2>F3>F1
C． F2>F1>F3 D． F3>F1>F2
D
丙
F3
练一练
乙
F2
甲
F1

## Slide 25
如图所示的四个滑轮组中，图 ______ 可省一半力，图 ____ 最费力，图 ______ 和图 ______ 用力大小一样。
a
b
c
d
b
c
a
d
练一练

## Slide 26
1. 井上的辘轳：从右边看过去，可画成下图:
动力臂大于阻力臂 —— 省力杠杆。
F2
l1 = R
l2 = r
O
F1
轮轴和斜面
杠杆、滑轮都是简单机械，它们还可以变形为轮轴。
科学世界

## Slide 27
2. 汽车的方向盘
从上边看下去，也可画成下图:
动力臂大于阻力臂——省力杠杆。
F2
l1 = R
l2 = r
O
F1

## Slide 28
F2
l1 = R
l2 = r
O
F1
3. 水龙头
从上边看下去，也可画成下图:
动力臂大于阻力臂——省力杠杆。

## Slide 29
船舵
门的把手
螺丝刀
单车的踏板
4. 其他轮轴

## Slide 30
斜面也是一种省力机械

## Slide 32
甲
20公分
20公分
20公分
乙
丙
将玩具车升高 20 公分，甲最费力，丙最省力，由此可知斜面越缓和越省力。

## Slide 33
其他斜面

## Slide 34
课堂小结
定滑轮
动滑轮
滑轮组