## Slide 1
第二章 运动的世界
第2节 长度与时间的测量

## Slide 3
判断哪根线长？

## Slide 4
判断哪根线长？

## Slide 5
起初，人类使用手腕、脚、手掌和步等身体的部位来测量长度。

## Slide 6
十六世纪德国有学者认为每个人的脚长不一样，必须规定一个标准长度。

## Slide 7
1790 年，法国人贝力格尔提出制定公制尺。测量工作在 1799 年完成，并以白金制成米原器。

## Slide 8
度量衡
度—计量长短的用的器具称为度，
量—测定计算容积的器皿称为量，
衡—测量物体轻重的工具称为衡。

## Slide 9
要对物体的某些情况进行定量的描述，必须采用科学的测量工具。

## Slide 11: 测量单位

## Slide 12
一、长度的单位
1．国际单位：米 符号：m
2．常用单位：千米（km） 分米（dm）
厘米（cm） 毫米（mm）
微米（µm） 纳米（nm）
1cm

## Slide 13
3．换算
3．换算关系：

## Slide 14
m
mm
um
nm
m
dm
cm
mm
km
103
103
103
103
101
101
101

## Slide 16
4．长度常见估值：
（1）中学生的平均身高接近：
160cm
（2）课桌的高度为：
75cm
（3）一根签字笔的长度为：
15cm
（4）1元硬币的直径为：
2cm
（5）中学生的平均身高接近：
24.6cm
（6）物理课本的长和宽：
26cm；18cm
（7）一层楼的高度：
3m
（8）门的高度：
2m

## Slide 17
长：5m
宽：3.3m

## Slide 18
测量活动

## Slide 19
二、长度的测量：
刻度尺
卷尺
1．基本工具：刻度尺
皮尺

## Slide 20
游标卡尺

## Slide 22
螺旋测微器

## Slide 23
2．刻度尺使用
使用前认清刻度尺的单位、零刻度线的位置、量程、分度值。
（1）认：
单位
零刻度线
量程
分度值

## Slide 24
放正不歪斜;有刻度的一边要紧贴被测物体。
（2）放：
0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
×
√
×

## Slide 25
（3）看：
读数时视线与刻度尺尺面垂直。
0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
×
×
√

## Slide 26
（5）记：数字＋单位。
测量值＝准确值＋估读值
（4）读：估读到分度值的下一位。
4.45cm

## Slide 29
三、长度特殊测量方法
1. 辅助工具法（平移法）：
测圆或球直径、圆锥体的高

## Slide 33
2.画曲为直法（软线、轮子法）
如测地图上距离、测操场长度。

## Slide 34
3. 累积法 ：测量纸厚，细丝直径等。

## Slide 35
时间单位

## Slide 36
国际单位：秒（s）
1h＝60min
1min＝60s
2. 换算
1h＝3600s
常用：时（h）、分（min）、
毫秒（ms）、微秒（us）
1s＝103ms
1ms＝103us

## Slide 38
（1）做一次眼保健操：
（2）人眨一次眼：
（3）人脉搏跳动一次：
（4）人正常呼吸一次：
（6）演奏国歌：
（7）天安门升旗：
3.时间估测
5min
0.3s
0.8s
4s左右
46s
2min18s

## Slide 39
给你1min的时间

## Slide 40
时间测量

## Slide 41
4. 测量时间的工具：停表（秒表）

## Slide 43
5. 停表读数：
小圈转一圈表示15min；
大圈转一圈表示30s；
Notes: 我们的太阳系会花上2.25亿年绕行银河系，上一次地球在同一位置的时候，恐龙都还存在着

## Slide 47
测量误差

## Slide 48
（1）误差：
测量值和真实值之间的偏差。
（2）误差产生原因：
测量工具不准确
人为因素
6、误差与错误
测量方法不完善
（3）错误是由于不遵守实验规则、测量方法不当等造成的。

## Slide 51
7、减小误差的方法：
（2）改进测量方法
（3）选用更精密的测量工具
（1）多次测量求平均值
****误差只能减小，不可避免的。
****错误可以避免

## Slide 52
例：1.76×109nm可能是（ ）
A.一个篮球场的长度
B.一座山的高度
C.一个人的高度
D.物理课本长度
C

## Slide 53
例：下列哪个长度最接近于18cm（ ）
A.一般墨水瓶的高度
B.圆珠笔芯的直经
C.课桌桌面的宽度
D.物理课本宽度
D

## Slide 54
例：测量1枚硬币厚度，为了减小误差，下列方法中能减小估读误差最佳的是（ ）
A.用刻度仔细地测量硬币厚度
B.用刻度尺多次测量求平均值
C.用刻度尺测量10枚硬币叠加起来总厚度，再除以10，求出1枚厚度。
D.刻度尺分别测量10枚硬币厚度，然后求平均值。
C

## Slide 55
例：用刻度尺测量物体的长度时，下列要求中错误的是（ ）
A. 测量时，刻度尺不能歪斜。
B. 测量时，必须从刻度尺的左端量起。
C. 读数时，视线应垂直于刻度尺。
D. 记录测量结果时，必须在数字后注明单位。
B

## Slide 56
例：用刻度尺测量物体长度，下列情况中属于误差的是( )
A．读数时，视线未与刻度尺垂直
B．未估读到分度值的下一位
C．测量用的刻度尺本身刻度不完全均匀
D．物体的左边缘未对准刻度尺的“0”刻度线，就把物体右边缘所对刻度尺上的刻度值当作物体的长度
D

## Slide 57
例题：下列关于误差和错误的说法中正确的是( )
A．多测几次求平均值，使用精密仪器和改进实验方法可以避免误差
B．改进实验方法，选用精密的测量工具，可以减小误差
C．测量中的误差和错误都是不可避免的
D．测量中的误差是由于未遵守操作规则而引起的
B

## Slide 58
例题：小明在实验室做实验时，不小心把一把塑料尺子掉到了正在加热的热水中，过一段时间后把尺子捞出来拿去测量一个物体的长度，请问测量结果是偏大还是偏小？
偏小