## Slide 1
第五章 质量与密度
第2节 学习使用天平和量筒

## Slide 3
放：
把天平放在水平桌面上
移：
把游码移至标尺左端零刻度线处
调：
调节横梁上的平衡螺母，使指针在分度盘中线或等幅摆动；左偏向右调，右偏向左调
称：
左物右码，先大后小，再移游码
读：
m物=m砝码+m游码
收：
砝码放回盒内，游码归零
一、托盘天平的使用

## Slide 9
左码右物时
m物=m砝码 －m游码

## Slide 11
天平决
先将天平放水平，
最后读数两相加。
先大后小再游码，
就是不许用手抓。
砝码要用镊子取，
左物右码需分清。
平衡螺母调横梁，
左移游码要归零。

## Slide 12
（1）测量空烧杯质量为m0；
（2）将被测液体倒入烧杯，
测量总质量为m总；
（3）被测液体质量
m=m总− m0
（1）（2）能否互换顺序？
六、测量液体的质量

## Slide 13
大头针的质量太小，用天平不能直接称量一个大头针的质量，你有什么办法能够称量出一个大头针的质量？

## Slide 14
：测纸张；测大头针
1.累积法
七 、质量的特殊测量法

## Slide 15
：测液体；测小狗
2.质量差法

## Slide 16
：测500本书本
3.取样测量法

## Slide 17
物体占据的空间大小
体积：
（符号V）
二、体积与容积
容积：
容器内部空间的大小
单位:
m3、cm3等
单位：升（L)、毫升(mL)等

## Slide 18
1L=1 dm3 1ml=1 cm3 1L=1000ml
1 m3 =103 dm3 =106 cm3
二、单位换算
500m3＝ cm3
20cm3＝dm3
500ml＝ cm3
30ml＝ dm3

## Slide 19
？

## Slide 20
排水法测体积
V石=V2－V1

## Slide 21
三、体积的测量
1、工具：量筒或量杯

## Slide 22
分度值：2ml
量程：2ml
读数：读数时视线应与凹面的
底部或凸面的顶部平行。

## Slide 24
V=l3
1CM
V=?
Notes: s

## Slide 25
V石=V2－V1
V=?

## Slide 26
例：在“用托盘天平称物体的质量”的实验中,下列哪项操作不是必要的 ( )
A.使用天平时,应将天平放在水平操作台面上
B.调节横梁平衡时,应先将游码移至横梁标尺左端“0”刻度线上
C.称量时左盘应放置待称量的物体,右盘放置砝码
D.判断天平横梁是否平衡,一定要等指针完全静止下来
D

## Slide 27
例：在称量物体的质量时,向右移动游码相当于 ( )
A.向右调节平衡螺母
B.向左调节平衡螺母
C.在右盘增加砝码
D.在右盘减去砝码
C

## Slide 28
例：要求较准确地测出80mL的酒精,请你在下列4种规格的量筒中,选出适当的量筒 ( )
A.量程50mL,最小刻度5mL
B.量程50mL,最小刻度2mL
C.量程100mL,最小刻度10mL
D.量程100mL,最小刻度5mL
D

## Slide 29
例：今将一个体积为10cm3的铁块挂在蜡块的下端使蜡块全部浸没在量筒的水中,此时量筒中水面变化如图所示,则蜡块的体积是 cm3。
50

## Slide 30
例：小明利用天平测一块小石块的质量,如图所示,图中小石块的实际质量是 g。
23.8