## Slide 1
第十章 机械与人
第4节 做功的快慢

## Slide 2
做功的快慢一样吗？
他们爬相同的楼时，做功多少相等吗？

## Slide 3
人与起重机，哪个做功快？
做一样多的功，所用时间不同。
甲
乙

## Slide 4
在相同的时间内，做功多少不一样。
人与起重机，哪个做功快？
甲
乙

## Slide 5
一、比较做功快慢的方法：
方法一： W甲=W乙时，用时短的则做功快；
方法二： t甲=t乙时，做功多的则做功快。

## Slide 6
若时间和做功都不相同，怎样去比较做功的快慢呢？

## Slide 7
1．功与时间之比叫做功率。（符号为P）
2．表达式：
二、功率
3．国际单位：
常用单位：1kW = 103W 1MW = 106W
瓦特（简称瓦）
数值上等于单位时间内所做的功。

## Slide 8
在瓦特之前，已经有纽科门发明的蒸汽机，但是消耗大而效率低，瓦特花了10年时间，研制出精巧实用的新型蒸汽机，由此把英国带入了工业革命。无论是冶金、矿山、纺织还是交通运输，都开始使用蒸汽机来替代人和牲畜，为了纪念瓦特这位伟大的发明家，人们把常用的功率单位定为瓦特，简称瓦。
瓦特 James Watt
英国 1736－1819

## Slide 9
70 W表示：在1 s内做了70 J的功。
功率70W表示什么物理意义？
焦耳
秒
瓦特
1W＝1J／1 s

## Slide 10
*在功率一定时，可通过减小速度来增大牵引力。
4.推导公式：
＝
F S
t
＝
F v

## Slide 13
一些常见的功率
麻雀飞行时的功率 | 8瓦
人骑自行车时的功率 | 60~80瓦
家用轿车发动机的功率 | 80千瓦
汽车起重机的功率 | 320千瓦
动车组的功率 | 5.5~20兆瓦
“辽宁号”航空母舰发动机的总功率 | 147兆瓦

## Slide 14
F；s；v绳
G；h
三、滑轮组中的功功率
动滑轮下绳子做功：
W=Gh
绳子自由端拉力做功：
W=FS
绳子自由端拉力功率：
P=FV

## Slide 15
F；s绳；v绳
f；s物；v物
克服摩擦力做功：
W= f S物
绳子自由端拉力做功：
W=FS绳
绳子自由端拉力功率：
P=FV绳

## Slide 16
二、巩固练习
例：使用机械做功时，下面说法正确的是( )。
A．功率大的机器一定比功率小的机器做功多
B．功率大的机器一定比功率小的机器做功时间少
C．功率小的机器一定比功率大的机器做功慢
D．以上说法都不对
C

## Slide 17
二、巩固练习
例：关于功、功率说法正确的是( )。
A．做功多的机械功率一定大
B．用时短的机械功率一定大
C．做功快功率一定大
D．功率大做功不一定快
C

## Slide 18
例：粗糙水平地面上有一个重为100N的物体，用20N的水平拉力使其在10s内匀速前进了10m，在此过程中（ ）
A．重力做功的功率为100W
B．支持力做功的功率为100W
C．拉力做功的功率为200W
D．拉力做功的功率为20W
D

## Slide 19
例：大石头质量为6 t，起重机的吊钩在15 s 内将大石头匀速提升了 1 m，起重机提升大石头的功率是多少？
解 ： F = G = mg = 6×103 kg×10 N/kg = 6×103 N
s =1m
W = Fs = 6×103 N ×1 m = 6×104 J
＝
6×104 J
15s
＝
4000w

## Slide 20
例：一台电动机用2 min将一辆观光缆车运送到200 m高的山顶，做功1.2×106 J，它的功率是多少？一个质量60 kg的人，从山脚爬到山顶，大约需要20 min，这个人做功的功率大约是多少？
解：

## Slide 21
练习：在平地上，用50 N的水平推力推动重100 N的箱子，前进了10 m，推箱子的小屁孩儿做了多少功？如果把这个箱子匀速举高1.5 m，做了多少功？
解：W1＝ Fs ＝50 N×10 m＝500 J

## Slide 22
例:如图所示，物体A的质量为50kg，当力F为100N时，物体A恰能匀速前进，若物体A前进0.5m所用的时间为10s (不计绳和滑轮重，g取10N/kg)。
求：(1)物体A受到的重力；
(2)物体A受到的摩擦力；
(3)力F做的功；
(4)力F做功的功率。
500N
200N
100J
10W

## Slide 23
例：某建筑工地的工人师傅用图所示的滑轮组提升质量为72kg的重物A，动滑轮重120N，物体A以0.1m/s的速度沿竖直方向匀速上升了20s，不计绳重和摩擦，取g =10N／kg
求：（1）绳子自由端移动的距离为多少？
（2）绳子移动的速度为多少？
（3）拉力20s做了多少功？
（4）拉力做功的功率是多少？
6m
0.6m
1680J
84w