## Slide 1
第2节 热机效率
第十四章 内能的利用
2020-2021学年
人教版九年级物理知识点梳理

## Slide 2
1
热机效率
热值
★考点概览
热值概念
热值计算
热机效率计算
影响热机效率的因素
一、知识点与考点
热机效率

## Slide 3
1
1.热机效率是本章重点内容，主要涉及到热值的概念及其相关计算，热机效率的计算三个方面。故本节主要内容是应用热值进行有关计算问题，希望在复习中加强学生计算能力的培养。中考试卷中有关效率和热值的计算，虽然分值不一定很高，但在考查学生计算能力和对效率概念的理解上，属于典型考题；考试题型以选择题、填空题为主，有的也作为一个知识点与其他压轴题结合。
★考点概览
二、考点解析

## Slide 4
1
★考点概览
二、考点解析
2.考点分类：考点分类见下表
考点分类 | 考点内容 | 考点分析与常见题型
常考热点 | 热机效率计算 | 选择题或填空题，考查对热机效率的理解与计算
一般考点 | 热值有关计算 | 填空题居多，考查热值概念与应用
冷门考点 | 热机效率概念的辨析 | 选择题居多，考查对热机效率的理解

## Slide 5
2
知识点精析
1．热值（q）： 某种燃料完全燃烧放出的热量，叫热值；热值单位是： 。
（1）燃料燃烧放出热量：Q放 ＝qm；（Q放 是燃料放出的热量，单位是J；q是热值，单位是J/kg；m 是质量，单位是kg。）
对于热值的概念，要注重理解三个关键词：“1kg”、“某种燃料”、“完全燃烧”。1kg是指燃料的质量，如果燃料的质量不是1kg，那么该燃料完全燃烧放出的热量就不等于热值的数值；某种燃料是指热值与燃料的种类有关；完全燃烧意思是燃料要完全烧尽，否则1kg燃料燃烧过程中，化学能转变成内能就不是该热值所确定的值。
1kg
J/kg

## Slide 7
2
知识点精析
3.在热机的各种损失中，废气带走的能量最多，设法利用废气的能量，是提高燃料利用率的重要措施。注意：热机能量的损失：①燃料未完全燃烧（完全燃烧条件：充足空气，研磨成细颗粒）； ②废气排出带走能量（废气的利用）；③克服磨擦，消耗能量（使用润滑剂，减小摩擦）。

## Slide 8
3
典例呈现
★考点一：热值概念及应用
◆典例一：（2020·南充）若一辆小汽车一年行驶一万公里，消耗1t汽油，这些汽油完全燃烧放出 J的热量；某次行驶过程中，该汽车汽油机曲轴的转速为3600r/min，在1s内汽油机对外做功 次（q汽＝4.6×107J/kg）。

## Slide 9
3
典例呈现
★考点一：热值概念及应用
【答案】（1）4.6×1010；（2）30。
【解析】（1）汽油的质量：m＝1t＝1000kg，
汽油完全燃烧放出的热量：Q＝mq＝1000kg×4.6×107J/kg＝4.6×1010J。
（2）四冲程内燃机的曲轴转2圈，完成4个冲程，并对外做功1次；
因为曲轴的转速为3600r/min，汽油机1s曲轴转60圈，30个工作循环，对外做功30次；
故答案为：（1）4.6×1010；（2）30。

## Slide 10
3
典例精析
★考点一：热值概念及应用
◆典例二：（2020·江西）下列说法中正确的是（ ）。
A. 敲碎煤块使煤充分燃烧能提高煤热值；
B. 汽车在减速过程中，惯性减小，动能减小；
C. 当仅有热传递时，物体吸收热量时内能增加，放出热量时内能减小；
D. 与丝绸摩擦过的玻璃棒带正电，是因为丝绸的正电荷转移到玻璃棒上

## Slide 11
3
典例精析
★考点一：热值概念及应用
【答案】C。
【解析】A．热值是燃料的一种特性，它只与燃料的种类有关，与燃料的质量、燃烧程度等均无关，敲碎煤块使煤充分燃烧不能提高煤的热值，故A错误；
B．惯性与质量有关，汽车在减速过程中，质量不变，惯性不变，速度减小，动能减小，故B错误；
C．当仅有热传递时，高温物体放出热量，内能减小，低温物体吸收热量，内能增加，故C正确；
D．与丝绸摩擦过的玻璃棒带正电，是玻璃棒上的原子核束缚电子的能力弱，使一部分电子从玻璃棒上转移到丝绸上，故D错误。故选C。

## Slide 12
3
典例精析
★考点二：热机效率
◆典例一：（2020·四川甘孜州）下列关于热值和热机效率说法，正确的是（ ）。
A. 使燃料燃烧更充分，可以增大热值；
B. 使燃料燃烧更充分，可以提高热机效率；
C. 柴油机的热机效率通常为100%；
D. 燃料燃烧释放的热量越大，热值越大

## Slide 13
3
典例精析
★考点二：热机效率
【答案】B。
【解析】A．热值是燃料的特性，与燃烧情况无关，故A错误；
B．使燃料燃烧更充分，可以增大有效利用的能量，提高热机的效率，故B正确；
C．任何机器的做功时都不可避免的做额外功，效率不可能达到100%，故C错误；
D．热值是燃料的特性，与放出热量的多少无关，故D错误。故选B。

## Slide 14
3
典例精析
★考点二：热机效率
◆典例二：（2018·荆州）某家庭用的电热水器将体积为60L，温度为20℃的自来水加热到50℃，则水吸收的热量为 J［水的比热容4.2×103J/（kg·℃）］。若热水器的功率为2000W，用时5000s，则该热水器的效率为 。

## Slide 16
4
提升训练
1.（2019·泰安）某种载重汽车自重12t，车轮与地面的总接触面积为0.5m2，汽车以72km/h的速度在平直公路上匀速行驶时，柴油发动机的功率为210kW，每行驶43s消耗柴油700g，柴油的热值为4.3×107J/kg。下列说法中正确的是（ ）。
①完全燃烧700g柴油放出的热量为3.01×109J
②该柴油发动机效率为30%
③汽车的牵引力为1.05×104N
④若公路所能承受的最大压强8×105Pa，汽车最多能装载40t的货物
A.只有①②正确 B.只有③④正确 C.只有①③正确 D.只有②③正确
D

## Slide 17
4
提升训练
2.（2019·广州）(1)完全燃烧1.4g酒精释放的热量是完全燃烧0.7g酒精释放热量的_____倍。0.7g酒精完全燃烧释放的热量是2.1x104J。这些热量全部被100g的液体A吸收，液体的温度升高了50℃；完全燃烧1.4g酒精释放的热量全部被200g的液体A吸收，液体的温度升高了△t=_____℃(不考虑散热)。
(2)现用图所示装置加热200g的液体A，燃烧了1.4g酒精，
液体升高的温度小于△t，有哪些原因会导致这个结果?______
2
50
酒精没有完全燃烧、酒精燃烧放出的热量没有全部被液体吸收、液体A边吸收热量边蒸发带走了热量等

## Slide 18
4
提升训练
3.（2019·盐城）用天然气灶将一壶质量为2kg、初温为30℃的水加热到80℃，消耗了16g天然气。已知水的比热容为4.2×103J（kg℃），天然气的热值为4.2×107J/kg，则天然气完全燃烧放出的热量为_______J，水吸收的热量为__________J，天然气灶烧水的效率为_______%。
6.72×105
4.2×105
62.5

## Slide 19
4
提升训练
4.（2019·无锡）用煤气灶将质量为4kg的水从25℃加热到50℃，水吸收的热量为________J，若水吸收的热量等于煤气燃烧所放出的热量，则需要完全燃烧________的煤气。[水的比热容为 4.2×103J/（kg·℃），煤气的热值为4.2×107J/kg]
0.01kg
4.2×105

## Slide 20
4
提升训练
5.（2018•遂宁）我国于2017年5月18日在南海海域成功试采“可燃冰”，“可燃冰”作为新型能源，有着巨大的开发使用潜力，在相同条件下，“可燃冰”完全燃烧放出的热量可达到天然气的数十倍。如果“可燃冰”热值是天然气的10倍，设天燃气热值为4.2×107J/kg，完全燃烧0.5kg“可燃冰”放出的热量为 J；若在不考虑热量损失的情况下，这些热量能使800kg、45℃的水刚好达到沸点，则此时水的沸点是 ℃，水面上方的气压 1标准大气压。（选填“大于”、“小于”或“等于“）（C=4.2×103J/kg•℃））
2.1×108
107.5
大于

## Slide 21
4
提升训练
6.(2018·南充）某台汽油机飞轮的转速为1800r/min，在1s内，汽油机完成了 个工作循环。如果汽油机在一段时间内消耗了500g汽油，若这些汽油完全燃烧，可放出热量 J。（q汽油=4.6×107J/kg）
15
2.3×107

## Slide 22
4
提升训练
7.（2018·广西）可燃冰，石油、煤都属于 (选填“可“或“不”》再生能源。若可燃冰的热值为4.2× 103J/m3,完全燃烧lm3的可燃冰可放出的热量是 J，这些热量有60%被水吸收，可把 kg的水从20℃加热到80℃。[水的比热容C=4.2x103J/ (kg.℃)
不
4.2×103
0.01

## Slide 23
4
提升训练
8.（2020·临沂）新冠肺炎肆虐，武汉封城，全国各地纷纷伸出援助之手。2020年1月29日，我市兰陵县捐赠的首批200t优质大蒜由10辆货车运往武汉（如图），其中一辆货车装满大蒜后总重为3.0×103N，车轮与地面的总接触面积为0.5m2，该货车在某段平直高速公路上以108km/h的速度匀速行驶时，受到的阻力为5.0×103N，30min内消耗柴油24L，已知柴油的密度ρ＝0.85×103kg/m3.热值q＝4.3×103J/kg，求：
（1）该货车静止时对水平路面的压强；
（2）24L柴油完全燃烧放出的热量；
（3）30min内该货车牵引力所做的功。
6×105Pa
8.772×108J
2.7×108J

## Slide 24
4
提升训练
9.（2018•广安）用天然气灶给水加热，在1标准大气压下，把体积为10L，温度为15℃的水加热到沸腾，求：
（1）水吸收了多少热量？[ρ水=1.0×103kg/m3 C水=4.2×103J/（kg•℃）]
（2）若不计热量损失，需要燃烧多少m3的天然气？（q天燃气=4.2×107J/m3）
3.57×106J
0.085m3

## Slide 25
THANKS
“
”