## Slide 1: 第十九章 生活用电 第3节 安全用电
人教版 物理 九年级 下册

## Slide 2
我们生活在电的时代，电给我们的生活带来了极大的便利，但用电不当也会给人们带来灾难。据统计，我国每年触电死亡人数近万，所以“安全用电”非常有必要，本节课我们就来学习有关安全用电的知识。

## Slide 3
1. 知道电压越高越危险；了解触电的原因和类型，知道安全用电的原则；了解雷电的危害及避雷针的作用。
2. 通过多媒体，了解触电事故的原因，养成学生的观察能力、初步的分析和概括能力；进一步体验安全用电的重要性，增强安全用电的意识。

## Slide 4
电对人体造成的伤害程度与通过人体电流的大小及持续时间有关。
知识点 1
电压越高越危险
通过人体的电流 | 对人体的伤害
1mA | 感觉发麻
10mA | 人手难于摆脱
100mA | 短时间呼吸困难

## Slide 5
触电电流大小由人体电阻和加在人体两端的电压决定。
人体电阻约为104 ～105Ω；在皮肤潮湿时，人体的电阻可降低到约103Ω。
家庭电路的电压 220V
工厂用的动力电路的电压 380V
高压输电线路的电压 10kV～500kV

## Slide 6
家庭电路中触电时，通过人体的电流大小：
家庭电路的电压值远远超过安全电压。
I = = = 2.2×10-2 A = 22mA
U
R
220 V
104 Ω

## Slide 7
人体是导体，当人体成为闭合电路的一部分时，就会有电流通过。如果通过人体的电流达到一定值时，就会对人体造成伤害，即发生触电事故。
什么是触电？
电流通过中枢神经时，可能引起呼吸中枢抑制及心脏中枢衰竭，触电后呼吸肌痉挛性收缩，而引起窒息。
由于电流的热效应，也可能使触电的人体组织损伤、烧伤、坏死等。
触电的伤害
知识点 2
常见的触电事故

## Slide 8
一般家庭电路中的触电事故都是直接或间接与火线接触而造成的。
不接触低压带电体
避免触电
点击图片演示单线触电
点击图片演示双线触电
低压触电

## Slide 9
不靠近高压带电体
避免触电
点击图片演示高压电弧触电
点击图片演示高压跨步电压触电
高压触电

## Slide 10
除了图示的几种情况外，还有哪些情况可能引起触电？

## Slide 11
点击图片演示引发触电的情况

## Slide 12
千万不要徒手拉触电的同伴！
触电的急救

## Slide 13
【多选】两只小鸟落在裸露的电线上，对两只小鸟是否会触电的分析正确的是（ ）
A．开关闭合时，左边的小鸟与导线并联，被导线短路，所以左
边的小鸟不会触电
B．开关闭合时，右边的小鸟与灯泡并联，它两爪之间的电压等
于电源两端的电压
C．开关闭合时，左边的小鸟与导线并联，
由于导线两端无电压，所以在它的两爪
之间无电压，没有电流通过它的身体
D．开关断开时，右边的小鸟两爪之间无电
压，没有电流通过它的身体，右边的小鸟不会触电
ABCD

## Slide 14
不接触低压带电体，不靠近高压带电体；
更换灯泡、搬动电器前应断开电源开关；
不弄湿用电器，不损坏绝缘层；
保险装置、插座、导线、家用电器等达到使用寿命应及时更换。
知识点 3
安全用电原则

## Slide 15
雷电是大气中一种剧烈的放电现象。
知识点4
注意防雷

## Slide 16
现代建筑上的避雷针
高压输电铁塔上的防雷导线
防雷措施

## Slide 17
雷电时应该注意
1．不要靠近金属栏杆，各种电器应暂停使用。
2．迅速走进屋内，或汽车内。
3．不要手持金属杆，金属饰物包括手表也要抛离。
4．在高山上，应该找没有积水的凹坑处双脚并拢蹲下。

## Slide 18
1.（2018•绵阳）如图所示，甲站在干燥的木桌上一只手接触到火线；乙站在地上一只手接触到零线；丙站在干燥的木桌上一只手接触到火线。此时，丁站在地面上用手去拉丙。则（ ）
A．甲、乙都会触电
B．甲、丙都会触电
C．乙、丁都会触电
D．丙、丁都会触电
D
连接中考
Notes: 解析：丙站在干燥的木桌上一只手接触到火线，此时，丁站在地面上用手去拉丙，这样电流可以从火线经丙、丁导向大地，会造成丙、丁两人同时触电。

## Slide 19
连接中考
2.（2019•怀化）“珍爱生命，注意安全”是每个公民必备的生活常识。关于安全用电，下列说法正确的是（ ）
A．发生电火灾时应立即用水将火扑灭
B．不接触低压带电体，不靠近高压带电体
C．在野外遇到雷雨天气应就近到大树底下躲雨
D．使用试电笔时，手可以接触笔尖金属体
水是导体
雷电极易通过突起的大树传向人体，而造成雷电灾害
B
会触电
Notes: 解析：丙站在干燥的木桌上一只手接触到火线，此时，丁站在地面上用手去拉丙，这样电流可以从火线经丙、丁导向大地，会造成丙、丁两人同时触电。

## Slide 20
连接中考
3.（2019•铜仁）家庭电路的电压值远远超过了安全值，为了防范触电事故，以下做法错误的是（ ）
A．不靠近高压带电体
B．不弄湿用电器，不损坏绝缘层
C．更换灯泡、挪动电器前，应先断开电源开关
D．有人发生触电事故时，可以直接用手去拉触电者进行施救
要先断开电源
D
Notes: 解析：丙站在干燥的木桌上一只手接触到火线，此时，丁站在地面上用手去拉丙，这样电流可以从火线经丙、丁导向大地，会造成丙、丁两人同时触电。

## Slide 21
1. 如图所示，鸟儿落在110kV的高压输电线上，虽然通电的高压线是裸露电线，但鸟儿仍然安然无恙，这是因为（ ）
A．鸟儿有耐高压的天性，电流过不去
B．鸟脚是干燥的，所以鸟体不导电
C．鸟体电阻极大，所以无电流通过
D．鸟脚间电线电阻远小于鸟儿电阻，
通过鸟儿电流极小
D
基础巩固题

## Slide 22
2. 如图所示的各种做法中，符合安全用电原则的是（ ）
A．将手指塞进插座 B．在高压线下放风筝
C．用湿手拔插头 D．冰箱的金属壳接地
D
基础巩固题

## Slide 23
3. 为了用电安全，下列注意点中不正确的是 （ ）
A．不准用剪刀或绝缘柄破损的钳子剪带电的导线
B．不准在电线上晾衣服
C．发现有人触电时，应立即用手将他拉离电源
D．发现输电线的断头落在地上，不要走近，更不准去拾
C
基础巩固题

## Slide 24
4. 下列关于家庭电路及安全用电的说法正确的是 （ ）
  A．只要人体接触火线都会发生触电事故
  B．低于36伏的电压对人体一定是安全的
  C．测电笔可用于检测物体带正电还是带负电
  D．使用三脚插头是为防止触电而采取的安全措施
D
基础巩固题

## Slide 25
阅读下面某同学日记，指出其中三个不符合安全用电要求的做法。
充实的一天
今天家里进行了大扫除。妈妈用湿抹布把正在发光的灯泡擦得干干净净，然后湿着手顺便关了开关。妈妈担心冰箱上落微尘，给冰箱加上了厚厚的防尘布。
爸爸负责清理家里的电器，他先断开开关，把家里坏掉的用电器都换掉。插电冰箱的插头时，插头无法插入两孔插座便掰断了中间的那根，顺利地将插头插入了多个大功率用电器都在使用的插排。妈妈觉得空调应该清理一下，爸爸就直接拿起清洗剂喷在了正在工作的空调上。
我看到电蚊香一直开着就把它直接拔掉了，电蚊香的电线有些地方的绝缘层破掉了，我用绝缘胶布把破损部分包了起来。
啊，真是美妙而充实的一天！
能力提升题

## Slide 26
3．急救措施
2．安全用电原则
1．触电类型
低压触电
高压触电
单线触电
双线触电
高压电弧触电
跨步电压触电
不靠近高压带电体
不接触低压带电体
切断电源
用绝缘体将触电者与带电体分开

## Slide 27
作业
内容
教材作业
完成课后“动手动脑学物理”练习
自主安排
配套练习册练习

## Slide 28
七彩课堂 伴你成长