## Slide 1
2020-2021学年
人教版九年级物理知识点梳理
第十九章 生活用电

## Slide 2
1
家庭电路
★考点概览
一、知识点与考点
家庭电路
家庭电路电流过大的原因
家庭电路组成
火线和零线
插头和漏电保护器
用电器总功率过大
电路发生短路事故
保险丝
安全用电
电压越高越危险
常见的触电事故
安全用电原则
注意防雷

## Slide 3
1
1.考点剖析：家庭电路是学生在生活、学习和日常活动中经常遇到的问题，也是电学内容的重要组成部分，中考大纲对本章也提出较高的要求。
家庭电路主要内容有：家庭电路的组成和各部分作用与特点，如何连接家庭电路，家庭电路中常见电器（保险丝、空气开关、插座、试电笔）的知识等。家庭电路常考内容主要是家庭电路的特点和常见电器的使用。如：家庭电路的连接与要求、家用电器的连接、试电笔的使用技巧等。有的考题给出一个家庭电路，让考生找出其中错误并加以改正；有的给出有关家庭电路要求和论述，让考生判断正误；有的让考生把不完整的家庭电路按要求补充完整（作图题）等。
★考点概览
二、考点解析

## Slide 4
1
家庭电路中电流过大的原因主要内容有：电流过大原因、家庭电路使用注意事项和出现事故处理方法。
安全用电是学生在生活、学习和日常活动中需要掌握和理解的问题，这也是安全用电考题多的原因。本节主要内容有：安全用电常识、如何做到安全用电、生活用电应注意的问题、家庭电路故障的处理等。
2.常考题型：纵观各地中考考纲和近三年考卷，对本章知识点的考查在中考试卷中属于必考内容，主要考查题型有选择题、填空题和作图题三种类型，并以选择题为主。
★考点概览
二、考点解析

## Slide 5
1
★考点概览
二、考点解析
3.考点分类：考点分类见下表
考点分类 | 考点内容 | 考点分析与常见题型
常考热点 | 家庭电路的组成与连接 | 选择题居多，考查家庭电路的有关知识
 | 家庭电路电流过大的原因 | 选择题居多，考查家庭电路电流过大有关知识
 | 安全用电常识 | 选择题居多，考查学生对安全用电知识的认识
 | 家庭电路作图 | 作图题，纠错和补充不完整电路
一般考点 | 生活用电及注意事项 | 选择题、填空题，考查生活用电及故障处理
 | 电路故障和处理方法 | 选择题、填空题，考查电流过大出现的电路故障
 | 家庭电路各电器知识 | 选择题、填空题，考查电器的特点与使用
冷门考点 | 家庭电器的使用与防触电 | 选择题，考查学生防触电知识

## Slide 6
2
知识点精析
一、家庭电路
1．家庭电路的组成部分（如图所示）：低压供电线（火线和零线）、电能表、总开关、保险丝、用电器、插座、灯座、开关等。

## Slide 7
2
知识点精析
2．家庭电路的各部分的作用
（1）进户线：进户线有两条，一条是端线，也叫火线，一条是零线。火线与零线之间的电压是220V。火线与地面间的电压为220V；正常情况下，零线之间和地线之间的电压为0V。
（2）电能表：装在家庭电路的 上，这样才能测出全部家用电器消耗的电能。
（3）总开关：即闸刀开关或空气开关。安装在电能表后，控制整个电路的通断，以便检测电路更换设备。
（4）保险丝：电路符号： 。
干路

## Slide 8
2
知识点精析
1）材料：保险丝是由电阻率大、熔点低的铅锑合金制成的。（原因：保险丝电阻较大，使得电能转化为热的功率比较大，保险丝温度易升高，达到熔点后就自动熔断。）
2）工作原理：当过大的电流通过时，保险丝产生较多的热量使它的温度达到熔点，于是保险丝熔断，自动切断电路，起到保险作用。
3）保险丝规格：保险丝越粗，额定电流越大。
4）选择：保险丝的额定电流等于或稍大于家庭电路的最大工作电流。
5）连接：保险丝应串联在家庭电路的干路上，且一般只接在火线上。
注意事项：不能用较粗的保险丝或铁丝、铜丝、铝丝等代替标准的保险丝。因为铜丝的电阻小，产生的热量少，铜的熔点高，不易熔断。

## Slide 9
2
知识点精析
（5）插座：连接家用电器，给家用电器供电。插座有二孔插座和三孔插座。左图是插座连接方式、是插右图插座示意图。

## Slide 10
2
知识点精析
（6）家庭电路的连接：各种用电器都是 接入电路的，插座与灯座是并联的，控制各用电器工作的开关与用电器是 的。
1）插座的连接： ， （接地是将用电器的外壳与大地连接起来，这样若用电器的外壳漏电，可使电流通过地线流入大地，不致对人造成伤害，起到保护作用）。
2）开关、保险串联后接入 ，不能接入 。
3）螺口灯座的螺旋套只允许接在零线上，绝不允许接在火线上。
并联
左零右火
上接地
串联
火线
零线

## Slide 11
2
知识点精析
（7）测电笔（试电笔）：用来辨别火线和零线；种类：钢笔式，螺丝刀式。
使用方法：手接触笔尾 ，笔尖金属体接触被测导线，观察氖管是否发光（若发光则被测导线是火线）。
注意：使用时手指绝不能接触 。
二、家庭电路中电流过大的原因
1.家庭电路中电流过大的原因有：（1）各种电器集中使用；接入电路总功率过大；（2）线路的线径偏小，电阻增大，加大电耗；（3）电路发生短路或漏电；（4）开关电器时瞬间电流增大。
2.减少电流过大的方法：（1）各种电器分散使用；（2）适当加大线路的线径，减少线路的电耗；（3）线路与电器的绝缘性能要好，避免漏电；（4）大功率电器开关上并联上适宜的电容器，减少开关电器时瞬间电流。
笔尖
金属体

## Slide 12
2
知识点精析
三、安全用电
1.安全用电常识：电压越高越危险：由欧姆定律可知，人体的电阻R一定，加在人体身上的电压越大，通过人体的电流就越大。电流大到一定程度，人就会发生危险。所以电压越高越危险。
2.高压触电的两种方式：高压电弧触电、跨步电压触电。
3.触电与触电急救知识
4.安全用电原则
①不接触低压带电体，不靠近高压带电体；
②更换灯泡、搬动电器前应断开电源开关；
③不弄湿用电器，不损坏绝缘层；
④保险装置、插座、导线、家用电器等达到使用寿命应及时更换。

## Slide 13
2
知识点精析
家庭电路触电原因 |  | 引起家庭电路触电原因：绝缘皮破损或老化、用湿抹布擦灯泡、湿手扳开关等。都是人体直接或间接跟火线联通并与大地或零线形成回路造成 | 
触电形式 | 家庭电路触电 | 单线触电 | 站在地上的人接触到火线
 |  | 双线触电 | 人站在绝缘体上，双手同时接触到火线和零线
 | 高压触电 | 高压电弧触电 | 当人体靠近高压带电体到一定距离，高压带电体和人体间发生放点现象
 |  | 跨步电压触电 | 高压输电线落在地上，地面与癫痫端头距离不同的各点存在电压，当人走近断头时，两脚位于离断头远近不同的位置上，从而两脚间有了电压
触电事故急救 | 处理原则 | 切断电源，注意自身安全 | 
 | 具体做法 | 1.切断电源、或用绝缘棒将电线挑开，尽快使触电者脱离电源。2.尽力抢救。3.发生电火灾时，务必切断电源后，再救火。在救护过程中，必须自已自身安全，防止自己也触电 | 

## Slide 14
3
典例呈现
★考点一：家庭电路组成
◆典例一：（2020·山东泰安）某家庭电路如图所示，下列说法正确的是（ ）。
A. 灯泡两端的电压是36V；B. 灯泡L1和L2串联；
C. 开关S1的位置正确； D. 开关S2只控制灯泡L2

## Slide 15
3
典例呈现
【答案】D。
【解析】A．家庭电路中零线和火线之间的电压是220V，所以灯泡两端的电压是220V，故A错误；
B．图中有两条支路，两个灯泡分别在两条支路上，灯泡L1和L2并联，故B错误；
C．开关接在火线和用电器之间，图中开关S1接在零线上，它的位置错误，故C错误；
D．开关S2和灯泡L2串联，开关S2控制灯泡L2，故D正确。故选D。
★考点一：家庭电路组成

## Slide 16
3
典例呈现
◆典例二：（2020·广东）将电灯、开关和插座接入家庭电路中，接线正确的是（ ）。
★考点一：家庭电路组成
【答案】D。
【解析】灯泡接法：火线进入开关，再进入灯泡顶端的金属点，零线直接接入灯泡的螺旋套，这样在断开开关能切断火线，接触灯泡不会发生触电事故。既能控制灯泡，又能更安全；三孔插座的接法：上孔接地线；左孔接零线；右孔接火线。故选D。

## Slide 17
3
典例呈现
★考点二：家庭电路中电流过大的原因
◆典例一：（2020·宁夏）关于家庭安全用电，下列说法正确的是（ ）。
A. 空气开关“跳间”的原因，一定是发生了短路；
B. 空气开关“跳阐”后，可立即合上；
C. 使用试电笔辨别零线和火线时，手不能接触笔尾金属体；
D. 人体触电时，漏电保护器可保护人体安全

## Slide 18
3
典例呈现
【答案】D。
【解析】A．空气开关跳闸的基本原因是：所带负荷超限了，一般情况是：短路或负荷过重，故A错误；
B．空气开关“跳闸”，可能是发生了短路，也可能是用电器总功率过大，找到原因后再闭合开关，故B错误；
C．使用测电笔辨别零线和火线时，一定要用手触及笔尾的金属部分，才能辨别出火线或零线，故C错误；
D．人体触电时，漏电保护器会断开，可保护人体安全。故D正确。故选D。
★考点二：家庭电路中电流过大的原因

## Slide 19
3
典例呈现
◆典例二：（2020·武汉）如图所示是现在一般标准住宅户内配电系统方框图。下列说法正确的是（ ）。
A. 电能表用来计量家中所有用电器的总功率；
B. 空调正常工作时，吊灯一定发光；
C. 如果插座被短路，“漏电保护器”就会切断电流；
D. 空气开关“跳闸”，可能是电路发生短路引起的
★考点二：家庭电路中电流过大的原因

## Slide 20
3
典例呈现
【答案】D。
【解析】A．电能表是用来计量家中所有用电器消耗的电能的，A错误；
B．空调和吊灯属于并联，他们并不影响互相的工作，B错误；
C．漏电保护器与插座是串联的，插座处发生漏电或有人触电时才会切断电源；如果插座被短路，空气开关就会切断电流，故C错误；
D．电路发生短路，电路中的电流非常大，这时空气开关就会“跳闸”，D正确。故选D。
★考点二：家庭电路中电流过大的原因

## Slide 21
3
典例呈现
◆典例一：（2020·黑龙江龙东）“安全用电，珍惜生命。”是公民应有的安全意识。有关说法正确的是( )。
A.可以在高压线下钓鱼 B.雷雨天在大树下避雨
C.发现有人触电，应该立即用手拉他 D.手机充电器不可以长时间插在插座上
★考点三：安全用电常识

## Slide 22
3
典例呈现
【答案】D。
【解析】安全用电的原则是：不接触低压带电体，不靠近高压带电体。
A.不可以在高压线下钓鱼，故A错；
B.雷雨天不要在大树下避雨，故B错；
C.发现有人触电时，应该立即切断电源，故C错；
手机充电器不可以长时间插在插座上，故D正确，故选D。
★考点三：安全用电常识

## Slide 23
3
典例呈现
◆典例二：（2020·江苏泰州）关于家庭电路和用电安全，下列说法正确的是（ ）。
A. 可用铜丝代替家庭电路中的熔丝；B. 电冰箱外壳应接地；
C. 控制电灯的开关应接在零线上； D. 熔丝熔断一定是电路短路造成的
★考点三：安全用电常识

## Slide 24
3
典例呈现
【答案】B。
【解析】A．当电路电流过大时，保险丝容易熔断而保护电路，如果用铜丝代替保险丝后，就起不到保护作用了，故A错误；
B．带有金属外壳的用电器，金属外壳与地线相连，防止金属外壳漏电，发生触电事故，故B正确；
C．为了安全，电灯开关必须接在火线上，故C错误；
D．熔断丝的作用是当电路中电流过大时，熔断丝会被熔断，电流过大的原因可能是短路，也可能是电路的总功率过大，故D错误。故选B。
★考点三：安全用电常识

## Slide 25
4
提升训练
1.（2020·湖南常德）关于家庭电路和安全用电，下列说法或做法中正确的是（ ）。
A. 家庭电路中空气开关跳闸，一定是发生了短路；
B. 将控制用电器的开关接在用电器与火线之间；
C. 使用试电笔时，手千万不要接触笔尾金属体；
D. 将电烤炉、电饭锅等多个用电器接在一个插线板上同时使用
B

## Slide 26
4
提升训练
2.（2020·四川乐山）在全国中小学安全教育平台上，安全用电常识是其中一项重要的教育内容。下列做法符合安全用电要求的是（ ）。
A. 将开关接在零线和电灯之间；
B. 用电器的三脚插头也可以插入两孔插座中使用；
C. 使用试电笔辨别火线时，用笔尖接触被测导线，手指须接触笔尖；
D. 当有人触电时应立即切断电源
D

## Slide 27
4
提升训练
3.（2020·自贡）一种试电笔的构造如图所示，下列说法正确的是( )。
A. 使用试电笔时手可以接触笔尖； B. 使用试电笔时手不要接触笔卡；
C. 试电笔中的电阻可以用铁丝代替；D. 当氖管发光时有微弱电流通过人体
D

## Slide 28
4
提升训练
4.（2020·贵州黔西南）在家庭电路中，保险丝熔断的原因是短路或用电器的总功率________；串联在电路中的保险丝，电阻比较________，熔点低，当电流过大时，迅速升温熔断，切断电路。
过大
大

## Slide 29
4
提升训练
5.（2019·泸州）为安全用电，家庭电路中的空气开关应装在______线上；空气开关“跳闸”后，受它控制的电路处于______（选填“短路”“断路”或“通路”）状态；验电笔______（选填“能”或“不能”）区分零线与接地线。
火
断路
不能

## Slide 30
4
提升训练
6.（2020·四川南充）请画出用开关控制灯泡的电路。