## Slide 1: 第二十章 电与磁 第5节 磁生电

## Slide 2
电生磁

## Slide 3
丹麦物理学家奥斯特
电生磁
英国物理学家法拉第
磁电生

## Slide 4: 一、什么情况下磁能生电
1．探究什么情况下磁能生电
闭合开关后
①导体静止不动时，电流计指针会_____；
②导体竖直向上或向下运动时，电流计指针会___；
③导体水平向左或向右运动时，电流计指针会___；
④导体斜向上或斜向下运动时，电流计指针会____；
⑤改变导体的运动方向或磁场方向，电流计指针会___。
电磁感应现象
感应电流

## Slide 5: 实验结论：
闭合电路中的一部分导体做切割磁感线运动时，导体中会产生感应电流；
感应电流的方向与磁场方向和导体做切割磁感线的运动方向有关。

## Slide 7: 2．切割磁感线运动：
导线在磁场中做切割磁感线运动产生感应电流。
沿着磁感线方向运动不是切割磁感线运动，不产生感应电流。

## Slide 8: 3．电磁感应：
（1）电磁感应：
闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动，导体中就产生电流，这种由于导体在磁场中运动而产生电流的现象就叫做电磁感应。
（2）感应电流：
因电磁感应而产生的电流叫做感应电流。
（3）感应电流方向：
感应电流的方向与磁场方向和导体做切割磁感线的运动方向有关。

## Slide 9
英国物理学家法拉第

## Slide 10: 二、发电机
1．手摇发电机：
结论：
小灯泡发光说明电路中有了电流。
线圈转得越快，小灯泡越亮，说明感应电流越大。
发电机发出的电流的大小和方向是变化的。

## Slide 11: 2．交流电
（1）交流电：
交流发电机产生的电流。
（2）发电机工作过程：
当导线向左运动，电流表指针偏转，表明电路中产生电流；
当导线向右运动时，电流表指针向相反方向偏转，表明产生相反方向的电流。
导线左右往复运动，电流表指针来回摆动，电路中产生的是交流电。

## Slide 12: （3）频率：
在交变电流中，电流在每秒内周期性变化的次数叫做频率。
转1圈（1个周期），电流方向就改变2次。
我国电网交流供电，频率是50Hz。
1s内转50周，电流改变100次。

## Slide 13: 3．发电机工作原理
（1）基本原理：
电磁感应
（2）能量转化：
机械能转化为电能。
（3）电路中作用：
实质是电源。
（4）特点：
磁生电。因动生电，电路中无电源。

## Slide 14: （5）工作原理：
当线圈在前半周转动时，电流表指针偏转，表明电路中产生了电流；
当线圈在后半周转动时，切割磁感线方向相反，电流表指针偏转方向相反。
（6）正常输出电流为交流电，加换向器后可输出直流电。

## Slide 15: （7）基本组成：
转子、定子
（有铜滑环）
大型交流发电机一般采用磁极旋转的方式。

## Slide 16: 电动机和发电机区别？

## Slide 17: 三、应用（拓展）
1．磁记录：
录音：电流磁效应（电生磁），
播放：电磁感应（磁生电）。

## Slide 18: 2．话筒麦克风：
电磁感应（磁生电）
3．电话机：
话筒：电磁感应（磁生电）
听筒：电流的磁效应（电生磁）

## Slide 19: 本课小结

## Slide 20: 课堂练习
（2020•朝阳）如图是实验室用的手摇发电机，使线圈在磁场中转动，可以看到发光二极管发光。下列选项与其工作原理相似的是（ ）
答案：D

## Slide 21: 课堂练习
（2020•南京二模）如图示为汽车启动原理图。汽车启动时，需将钥匙插入钥匙孔并旋转（相当与接通电路）。下列有关说法错误的是（ ）
A．启动后通电螺线管产生磁性
B．启动后通电螺线管F端的磁极为N级
C．电动机是利用电磁感应原理制成的
D．工作时通电螺线管两端电压与电动机两端电压不同
答案：C

## Slide 22: 课堂练习
（2020•温江区模拟）关于图中所示实验，下列说法正确的是（ ）
A．该实验揭示了动圈式麦克风的工作原理
B．该实验揭示了动圈式扬声器的工作原理
C．导体ab沿磁场方向运动时，灵敏电流表指针偏转
D．蹄形磁体在竖直方向运动时，灵敏电流表指针偏转
答案：A

## Slide 23: 课堂练习
（2017•南沙区一模）图中的a表示垂直于纸面的一根导线，它是闭合电路的一部分，当导线以图甲所示方向运动时，电路中可产生感应电流。若想改变电路中感应电流的方向，你有什么方法，请在图乙中画出来，并标出磁极的N、S极位置。
答案：

## Slide 24: 课堂练习
（2018•黄埔区一模）如图是研究交流发电机的原理图，当线圈在磁体中顺时针转动时，ab 中电流方向如图甲所示；当线圈在另外一个磁体中逆时针转动时，在图乙中用箭头标出 ab 中电流方向。
答案：