## Slide 1: 第六章 质量和密度 第3节 测量物质的密度
义务教育教科书 物理 八年级 上册

## Slide 2
测量金戒子的密度需要知道哪些物理量？
形状不规则固体可用刻度尺测量长度求体积。
液体和形状不规则固体可用量筒测量体积。
可用天平测出质量

## Slide 3: 一、体积的测量
1．器材：量筒、量杯
2．用途：
测量液体体积，
形状不规则固体体积。

## Slide 4: 3．使用方法
（1）看：
  观察量程和分度值
  量程：100 mL
  分度值：1 mL
量筒特点：
①高细（刻度精确，体积变化明显）；
②刻度均匀，上大下小。
量杯特点：
①上宽下窄；
②刻度不均匀，上密下疏，
上大下小。

## Slide 5: （2）放：放在水平桌面上.
    （3）读：
    视线要与液体凹液面的最低处相平。
巧记：俯大仰小

## Slide 6: 课堂练习
小明用量筒量取液体，量筒放平稳后，仰视凹液面最低处，读数为18毫升；取出部分液体后，俯视凹液面最低处，读数为12毫升。则他实际倒出的液体体积是（ ）
A．等于6毫升
B．小于6毫升
C．大于6毫升
D．无法估算
答案：C

## Slide 7: 二、测量液体的密度
1．原理
2．器材：
    天平、烧杯、量筒、盐水

## Slide 8: 3．设计实验
方案1：
（1）量筒量取盐水体积V；
（2）称空烧杯质量m0；
（3）将盐水倒入烧杯，称盐水和烧杯总质量m总。
分析：
量筒内壁残留盐水，导致m偏小，ρ偏小

## Slide 9
方案2：
（1）称空烧杯质量m0；
（2）盐水倒入烧杯，称盐水和烧杯总质量m总；
（3）将盐水倒入量筒中量取体积V。
分析：
烧杯内壁残留盐水，导致V偏小，ρ偏大

## Slide 10
方案3：
（1）称量筒质量m0；
（2）向量筒中倒入适量盐水，读出量筒中盐水的体积V；
（3）称量筒和盐水总质量m总 。
分析：
量筒很高很细，易倾倒，不允许放在托盘上称量质量。

## Slide 11
方案4（最佳方案）：
（1）用天平测量烧杯和盐水的总质量m1；
（2）将烧杯中的盐水倒入量筒中一部分，记录量筒中盐水的体积V；
（3）用天平测量烧杯和剩余盐水的总质量m2；
表达式：
实验记录表格：
杯和盐水的总质量 m1/g | 杯和剩余盐水的质量m2/g | 量筒中盐水体积V/cm3 | 量筒中盐水的质量 m/g | 盐水的密度 ρ/（g/cm3）
m1
m2
V
m
ρ

## Slide 12: 三、测量固体的密度
（固体密度大于液体密度）。
怎样测形状不规则的石块体积？

## Slide 13: 测量密度大于水的固体密度
1．原理：
2．器材：
天平、量筒、小石块、细线、水
注意：
（1）量筒中装适量的水，目的是刚好浸没石块，而不超过量程。
（2）细线的作用是防止小石块打破量筒底部。
（3）线要细，防止测量体积读数偏大。
100
20
40
60
80
ml
V1
100
20
40
60
80
ml
V2

## Slide 14: 3．设计实验
方案1：
（1）量筒放入适量水，读取水体积V1；
（2）用细线系住小石块，慢慢放入量筒水中，读出总体积V2；
（3）取出小石块称小石块质量m。
分析：
小石块表面沾有水，m偏大，ρ偏大

## Slide 15: 方案2（最佳方案）：
（1）用天平称量石块的质量m；
（2）在量筒中倒入适量的水，记录水的体积V1；
（3）用细线拴好石块，浸没在量筒的水中，记录水面到达的刻度V2；
表达式：
实验记录表格：
石块的质量m/g | 量筒中水的体积V1 /cm3 | 石块和水的总体积 V2/cm3 | 石块的体积 V/cm3 | 石块的密度 ρ/（g/cm3）
m
V1
V2
V
ρ

## Slide 16: 四、特殊方法测密度

## Slide 17: （一）测密度小于水的固体密度
1．针压法
用天平测物体质量m；
把适量的水倒入量筒，记下体积V1；
放入物体，并用细针把物体压入水中并浸没，记下体积V3，得V=V3-V1。
2．沉锤法（助沉法）
用细线把木块与一铁块连在一起沉入水底，使用量筒，运用排水法测体积。

## Slide 18: （二）等体积法测固体密度
（无量筒测石块密度）
1．器材：天平、小烧杯、溢水杯、细线、石块
2．步骤：（1）用天平称出石块质量m1；
（2）用天平称出空烧杯的质量m0；
（3）用细线将石块栓好，浸没在溢水杯中，水流入烧杯中，称出烧杯和溢水总质量m2。
表达式：
或

## Slide 19: （三）等体积法测液体密度
（无量筒测盐水密度）
1．器材：天平、小烧杯、水、盐水、橡皮筋（或记号笔）
2．步骤：（1）用天平称出空烧杯质量m0；
（2）烧杯中装入适量水，在水面处作标记，称出烧杯与水的总质量m1；
（3）将水倒出，擦干烧杯，倒入盐水至标记处，称出烧杯与盐水的总质量m2。
表达式：
水
盐水

## Slide 20: （四）测不吸水颗粒的密度
1．某小组测量一种易溶于水且形状不规则的固体小颗粒物质的密度，测量的部分方法和结果如图甲、乙所示。
（1）用调节好的天平测量小颗粒的质量，当天平平衡时，砝码质量和游码位置如图甲所示，则称量的颗粒质量是_____g。
（2）因颗粒易溶于水，小组同学采用图乙所示的方法测量体积，则体积是_____cm3。
（3）该物质的密度是__g/cm3。
（4）在步骤C中，若摇动不够充分，则测出的密度比实际密度值偏_____。
（5）在步骤C中，若因铁砂较少，全部倒入并反复摇动后，没有完全覆盖颗粒，则测出的值比实际密度偏_____。
答案：168；70；2.4；小；小。

## Slide 21: （五）测吸水材料的密度
小明用天平和量筒测量一小块大理石的密度。
（1）测量前将天平放在水平台面上，取下橡皮垫，发现指针静止时如图丙所示，请详细说明，下一步操作为______。
（2）实验过程：①用调好的天平测大理石的质量，天平平衡时右盘中所加砝码和游码位置如图甲所示，则大理石的质量是____g。
②在量筒内装有一定量的水，该大理石放入前、后的情况如图乙所示，则该大理石的密度为_______kg/m3
（3）若考虑大理石放在水中时会吸水（大理石体积基本不变），则大理石密度的测量值会_____（选填“偏大”或“偏小”）
答案：将平衡螺母向左调节；43.2；2.88×103；偏大。

## Slide 22: 下列测密度的实验方案是否可行？
方案：
①盐水倒入烧杯，称盐水和烧杯的总质量m1；
②盐水全倒入量筒，读体积V；
③称空烧杯质量m0。
答：方案可行。因为烧杯中残留的液体对实验没有影响。

## Slide 23: 巩固练习
甲
乙
丙
答案：左 3.67
1．用天平和量筒测某种矿石的密度。在调节天平时，发现指针如图甲所示偏向分度盘的右侧，此时应将平衡螺母向____调。用天平称矿石的质量。把矿石放在天平的左盘，天平平衡时，放在右盘中的砝码和游码在标尺上的位置如图乙所示。用量筒量出矿石的体积如图丙所示，由此可知，矿石的密度 =________g/cm3。
Notes: 2000年海淀中考
20.在测“物质密度”的实验中，首先调节天平平衡，发现向上的指针静止在中央刻度线的左侧，
则应将平衡螺母向 调节。将一矿石标本放在一调节好的天平左盘内侧，当天平平衡时，
盘内砝码和游码在标尺上的位置如图16所示，则矿石的质量为 克。再将矿石放在装有水
的量筒中，前后两次量筒的水面位置如图17所示，则矿石的体积为 厘米3，矿石的密度
为 克/厘米3。4分
+

## Slide 24
2．在出土文物中有一个如火柴盒大小的印章，四周和上端都有浮雕。考古人员决定测出它的密度，看看它究竟是什么材料。现在把这个任务交给你，请你选用实验室常用的器材或常见的生活用品做实验。有一点需说明的是，这枚印章放不进常用的量筒。（1）你需要什么资料以备在实验时参考？（2）实验室只有常见的量筒，你是否选用？（3）请简单说明实验方案。

## Slide 25
答案：（1）原理公式 ，
需要的器材有托盘天平、溢水杯、小烧杯、细线、水。
（2）不选用。
（3）①用天平称出石块质量m1；②用天平称出空烧杯的质量m0；③用细线将石块栓好，浸没在溢水杯中，水流入烧杯中，称出烧杯和溢水总质量m2。
密度公式为

## Slide 26
3．给你一架天平、一只小烧杯、适量的水，如何测出牛奶的密度？
要求：（1）简要写出实验步骤；
（2）根据你测量的物理量，写出计算牛奶密度的公式。
Notes: 此题目地明确，方法直接。利用天平直接测量牛奶质量，但没有量筒无法直接测量
牛奶的体积想到间接测量，间接测量体积的方法很多，但最常规的是利用水来替换
（测出水的质量除以水的密度，得体积就知道瓶子的容积）。
步骤：1.用天平称烧杯质量为m1；
2.在烧杯上贴一纸条；
3.往烧杯中倒水，升到所做的标记为止，用天平称出水和烧杯的总质量m2；
4.降水倒掉，再用这只烧杯盛待测牛奶，方法同上，用天平称出牛奶和烧杯的总质量m3；
计算： 水的质量： M水=M1-M2
牛奶的体积： V奶=V水
牛奶的质量： M奶=M3-M1
牛奶的密度：

## Slide 27
答案：（1）①用天平称出空烧杯质量m0；②烧杯中装入适量水，在水面处作标记，称出烧杯与水的总质量m1；③将水倒出，倒入牛奶至标记处，称出烧杯与牛奶的总质量m2。
（2）牛奶密度的公式是

## Slide 28
（1999•上海）如图所示，一容积为3×10-4m3的瓶内盛有0.2kg的水，一只口渴的乌鸦每次将一块质量为0.01kg的小石子投入到瓶中，当乌鸦投入了25块相同的小石子后，水面升到瓶口，求：（1）瓶内石块的总体积；（2）石块的密度。
答案：
（1）1×10-4m3；
（2）2.5×103kg/m3。