## Slide 1: 内燃机

## Slide 2
汽车奔驰
飞机凌空穿云
舰船劈波斩浪
列车飞驶
它们为什么能大显神威？
就是因为有了发动机。

## Slide 3
谁对谁做了功？能量如何转化？
内能的利用

## Slide 4: 发动机
一、热机:发动机是把燃料燃烧时产生的内能转化为机械能的装置，这种装置又称热机。
热机的种类：
蒸气机、内燃机、汽轮机、
喷气发动机等
Notes: 7

## Slide 5
学习目标
1、知道热机中能量的转化.
2、知道四冲程内燃机的构造和工作原理.
3、了解汽油机和柴油机的主要区别 .
4、了解内燃机在生产和生活中的应用，感受技术进步在工业文明发展中的重要作用．

## Slide 6: 自主学习（5分钟）
阅读课本45-48页内容，思考：
1、什么是内燃机？内燃机中最常见的是 和 。
2、什么叫做一个冲程？
3、汽油机的构造及工作原理。
4、柴油机和汽油机的相同点和不同点。

## Slide 7
1.定义：
燃料在汽缸内燃烧，产生的燃气直接推动活塞做功，因此叫做活塞式内燃机
2.常见的内燃机
(1)汽油机
(2)柴油机

## Slide 8
火花塞
气缸
活塞
曲轴连杆
飞轮
进气阀
排气阀
汽油机构造

## Slide 9: 汽油机工作原理
吸气冲程
压缩冲程
做功冲程
排气冲程
工作原理视频

## Slide 10: 内燃机的 冲程和工作循环
吸气
压缩
做功
排气
汽油机工作时，活塞在汽缸里做往复运动，活塞从汽缸的一端运动到另一端的过程
叫做冲程

## Slide 11
冲程 名称 | 吸气冲程 | 压缩冲程 | 做功 冲程 | 排气 冲程
进气门开闭情况 | 打开 | 关闭 | 关闭 | 关闭
排气门开闭情况 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 打开
活塞运 动方向 | 向下 | 向上 | 向下 | 向上
产生 效果 | 吸入汽油和空气的混合气体 | 压缩混合气体 | 对外做功 | 排出废气

## Slide 12: 四个冲程之间的关系：
在做功冲程时燃气对活塞做功，内能转化为机械能。其余三个冲程靠飞轮的惯性来完成.
一个工作循环汽油机各部件运动情况
完成：四个冲程。 活塞：往复两次。
曲轴：转动两周。 对外做功：一次。 辅助冲程：靠飞轮惯性来完成。

## Slide 13: 汽油机的应用
插秧机
摩托车
小汽车
轻型飞机
喷雾器
汽油机比较轻巧

## Slide 14: 二柴油机
喷油嘴
进气门
活塞
连杆
排气门
气缸
曲轴
构造

## Slide 15: 柴油机与汽油机构造的区别
喷油嘴
进气门
活塞
连杆
排气门
气缸
曲轴
火花塞
飞轮

## Slide 16: 柴油机工作原理
吸气冲程
压缩冲程
做功冲程
排气冲程

## Slide 17
1、基本构造和主要部件的作用相似。
2 、每个工件循环都经历四个冲程：吸气冲程、压缩冲程、做功
冲程、排气冲程。
3 、四个冲程中，只有做功冲程对外做功，其余三个冲程靠
飞轮惯性完成。
4 、一个工作循环中，活塞往复两次，曲轴转动两周，做功一次。
相同点
汽油机和柴油机的相同点和不同点
1．构造不同：汽油机气缸顶有火花塞，而柴油机气缸顶部有喷油嘴。
2 ．燃料不同：汽油机的燃料是汽油，而柴油机的燃料是柴油。
3 ．吸气不同：汽油机吸进汽油和空气的混合气物，柴油机只吸进空气。
4 ．点火不同：汽油机属点燃式点火，柴油机属压燃式点火。
不同点

## Slide 18: 课堂训练
C
2、如图所示，是汽油机工作时的四个冲程，其中属于做功冲程的是( )
C
1.汽油机工作过程中由四个冲程组成，其中把内
能转化为机械能的是（ ）
A.吸气冲程 B.压缩冲程
C.做功冲程 D.排气冲程

## Slide 19: 3．关于汽油机和柴油机，下列说法错误的是( ) A．柴油机的上部是喷油嘴，汽油机的顶部有火花塞 B．在做功冲程中，汽油机的点火方式叫点燃式，柴油机的点火方式叫压燃式 C．柴油机和汽油机一个工作循环都是由4个冲程组成，压缩冲程把内能转化为机械能 D．柴油机吸入气缸的只是空气，汽油机吸入气缸的是汽油和空气的混合物 4．汽油机飞轮的转速是3 000 r/min，则可知每秒钟内一个气缸里燃气推动活塞做功的次数是( ) A．25次 B．50次 C．100次 D．1500次 5．如图所示是________(选填“汽油机”或“柴油机”)的构 造示意图，此时为________冲程。在活塞向上运动的过程中， 气缸内气体的内能________(选填“减少”“增加”或“不变”)。
C
A
柴油机
压缩
增加

## Slide 20: 6．下列关于内燃机的说法中正确的是( ) A．汽车的发动机是内燃机 B．汽油机和柴油机用同种燃料 C．内燃机工作时，压缩冲程将内能转化为机械能 D．内燃机的使用没有给环境带来污染 7．在汽油机的做功冲程中，高温、高压的燃气推动活塞运动做功，则下列说法中正确的是( ) A．燃气的内能减少，温度升高 B．燃气的内能增加，温度升高 C．燃气的内能减少，温度降低 D．燃气的内能增加，温度降低
A
C

## Slide 21: 8．如图是内燃机的某冲程工作示意图，以下改变内能方式与此相同的是( ) A．烤火取暖 B．搓手取暖 C．向手“哈气”取暖 D．用热水袋取暖
9、如图所示，用酒精灯给试管里的水加热，水和水蒸气会把软木塞冲出去。在该过程中，酒精燃烧，把酒精的________能转化为________能，再传递给水和水蒸气，最后转化为软木塞的________能。这个实验证明了我们可以利用内能来________，热机就是利用这个原理来工作的。