## Slide 1
5.2 学习使用天平和量筒

## Slide 2
一、回顾与思考
二、托盘天平的使用
三、测量固体和液体的质量
四、量筒和量杯的介绍
五、量筒与量杯的使用方法
六、课堂训练
知识清单

## Slide 3
1、学会正确调节与使用托盘天平；
2、理解掌握托盘天平测物体质量的过程;
3、学会使用量筒或量杯准确测量体积;
教学目标

## Slide 4
分度标尺
横梁
游码
平衡螺母
指针
称量标尺
底座
砝码、镊子
托盘天平的构造
托盘
一、回顾与思考

## Slide 5
1.观察天平的铭牌，并思考：“称量为200g” 、“感量为0.1g”各代表什么物理含义？
2.如何正确调节天平平衡？
3.如何准确测量物体的质量？
“200克”是指该天平能测的最大质量数，我们习惯上叫天平的“称量”。
“0.1克”是指该天平能测的最小质量数，我们习惯上叫天平的“感量”。
思考

## Slide 6
1.把托盘天平放在水平工作台，使游码调节在标尺左端零刻线处。
放
2.调节平衡螺母使指针指在分度盘的中线处，使天平横粱平衡
调
友情提示：
指针左偏右调，右偏左调
二、托盘天平的使用

## Slide 7
4.砝码的质量和游码称量标尺上的示数值的和，即为所称量物体的质量，m物=m砝码+m游码
3.把被测物体轻放在左盘里，使用镊子向右盘里缓慢加减砝码,往右移动游码，直到天平横梁重新平衡。
提示：用镊子从大到小加砝码
测
注意：调节游码相当于向右盘加小质量的砝码
记
5.测量结束后，应把物体取下，砝码要装入砝码盒内(由小到大)，并将游码重新台调节到零刻度线处.

## Slide 8
平衡螺母的调节
甲图
指针向偏左，
左边偏重，
要往右调。
指针向偏右，
右边偏重，
要往左调。
乙图
左偏右调
右偏左调
特别提醒

## Slide 9
仿真实验（演示给学生看）

## Slide 10
放：
把天平放在水平桌面上
移：
把游码移至标尺左端零刻度线处
调：
调节横梁上的平衡螺母，使指针在分度盘中线或等幅摆动；左偏向右调，右偏向左调
称：
左物右码，先大后小，再移游码
读：
m物=m砝码+m游码
收：
砝码放回盒内，游码归零
小结

## Slide 11
三个要点：
1、被测物体的质量不能超过托盘天平的最大量程，取放物体或加减砝码时切记要轻拿轻放，加砝码时要使用镊子夹取，不能用手去拿，避免因为手上有汗从而腐蚀砝码。
2、保持天平和砝码充分的干燥、整洁，不可以把潮湿的物体或具有腐蚀性化学药品直接放在天平托盘上。
3、托盘天平调节好以后，天平左右的托盘如果互换位置或移动了原来的位置，必须要重新调节天平平衡。

## Slide 12
（1）调节天平；
（2）被测物体放左盘，
砝码放右盘，移动游码，使天平平衡；
（3）记录数据。
如图：m=53.4g。
1．测量固体的质量：
三、测量固体和液体的质量

## Slide 13
（1）调节天平；
（2）测量空烧杯质量m0；
（3）将被测液体倒入烧杯，
测量总质量m总；
（4）被测液体质量m=m总− m0。
2．测量液体的质量：

## Slide 14
A、称量空烧杯质量
B、将托盘天平放置在水平桌面上
C、用烧杯量取水使刻度在50ml处，并称量其总质量。
D、移动游码使其零刻线和标尺左侧边缘线重合
E、调节天平横梁上的平衡螺母，使指针指在分度盘的中线处，使天平横粱平衡。
F、烧杯水的总质量减去烧杯质量即为50ml水的质量
测量50ml水的质量
请你把以上个步骤的代号按实验的合理顺序由先到后填在横线上：_____________
BDEACF

## Slide 15
1、如果调节天平时，指针偏转情况如下图所示。应将___________（游码或平衡螺母）向______移。
2、如果用调节好的天平称物体的质量时，指针偏转情况如下图所示。应____________或将_______(游码或平衡螺母）向_____移。
平衡螺母
右
游码
右
增加砝码
练一练

## Slide 16
4、如果物体与砝码位置放反了，那么如何正确读数？
右盘物体的质量=左盘砝码质量－游码所对应示数
左盘物体的质量=右盘砝码质量+游码所对应示数
砝码
物体
3、游码读数时应从哪一侧开始读数？下图游码的示数为___克。
2.4

## Slide 17
实验后思考
答：在以下两种情况下可确认天平已平衡：
1.静止时,指针指向标尺中央的刻度线。
2.指针在标尺中央红线左右摆动的幅度相等。
1.判断天平平衡时，要等指针完全静止再进行判断的吗？
2.如何按照正确的顺序向右盘里加砝码？
答：须按由大到小的顺序

## Slide 18
3、天平在使用前的调节可不可以调节游码？
4、用天平测量物体的质量时可不可以调节平衡螺母？
5、如何较为精确地测量一枚大头针的质量？怎么样精确测量一枚普通邮票的质量？
答：不能
答：不可以
答：累积法。先测量100枚大头针的质量，再用总质量除以总个数，即为1枚大头针质量。

## Slide 19
三、量筒和量杯的介绍

## Slide 20
物体占据的空间大小
体积：
（符号V）
1、体积与容积
容积：
容器内部空间的大小
单位:
m3、cm3等
单位：升（L)、毫升(mL)等

## Slide 21
1L=1 dm3 1ml=1 cm3 1L=1000ml
1 m3 =103 dm3 =106 cm3
2、单位换算
500m3＝ cm3
20cm3＝ dm3
500ml＝ cm3
30ml＝ dm3

## Slide 22
？
3、体积公式

## Slide 23
2、量筒刻度是均匀的
3、量筒量杯的刻度单位：
1、量筒：
敞口圆柱体
量杯：
上宽下窄
量杯的刻度不均匀，上密下稀。
4、量筒与量杯
升（l）、毫升（ml）

## Slide 24
2.量筒上的标度
单位： 毫升 (mL)
1 mL = 1 cm3
最大测量值：常用100 mL，200 mL
分度： 1 mL， 2 mL，5 mL
1.量筒是测量液体体积的仪器；

## Slide 25
思考
（1）这个量筒是以什么单位标度的？ 是毫升（ mL ）还是立方厘米（cm3）？
（2）量筒的最大测量值（量程）是多少？
（3）量筒的分度值是多少？
mL
100 mL
1mL

## Slide 26
视线必须要与凹液面（以底部为准）。
看刻度；
放水平；
倒液体；
读示数；
五、量筒与量杯的使用方法

## Slide 27
铝块的体积:
1、如何用量筒测量沉于水底的物体的体积？
（1）向量筒内加入适量的水，记下读数为v1
（2）用细线栓住物体，放入量筒中完全沉没，记下量筒的读数v2
（3）物体的体积即为 v=v2-v1

## Slide 28
2、如何用量筒测浮于水面的不规则物体（如木块）的体积？
1、向量筒中加入适量的水，记下读数V1；
2、将沉于水中的铁块放入量筒中，记下读数v2；
3、将铁块和木块栓在一起放入量筒中完全浸没后记下此时读数v3；
4、木块的体积即为v=v3-v2。

## Slide 29
3、待测物体尺寸大于量筒或量杯的口径如何测量它的体积呢？
可以借助溢水杯，使待测物体完全浸没盛满水的溢杯中，再用量筒或量杯量出溢杯中溢出的水的体积，即为待测物体的体积。

## Slide 30
1、在“用托盘天平称物体的质量”的实验中,下列哪项操作不是必要的 ( )
A.使用天平时,应将天平放在水平操作台面上
B.调节横梁平衡时,应先将游码移至横梁标尺左端“0”刻度线上
C.称量时左盘应放置待称量的物体,右盘放置砝码
D.判断天平横梁是否平衡,一定要等指针完全静止下来
D
六、课堂训练

## Slide 31
2、在称量物体的质量时,向右移动游码相当于 ( )
A.向右调节平衡螺母
B.向左调节平衡螺母
C.在右盘增加砝码
D.在右盘减去砝码
C

## Slide 32
3、要求较准确地测出80mL的酒精,请你在下列4种规格的量筒中,选出适当的量筒 ( )
A.量程50mL,最小刻度5mL
B.量程50mL,最小刻度2mL
C.量程100mL,最小刻度10mL
D.量程100mL,最小刻度5mL
D

## Slide 33
4、今将一个体积为10cm3的铁块挂在蜡块的下端使蜡块全部浸没在量筒的水中,此时量筒中水面变化如图所示,则蜡块的体积是 cm3。
50

## Slide 34
5、小明利用天平测一块小石块的质量,如图所示,图中小石块的实际质量是 g。
23.8

## Slide 35
内（或左）
5
43.5
6、在测铁块质量的实验中：
在调节天平横梁平衡时，指针在分度盘的位置如图2所示，应将横梁右端的平衡螺母向 移动，使天平横梁平衡。
称量时，依次往右盘添加了两个20g
和一个5g的砝码之后，指针位置也如图2所
示，此时从右盘中取出一个______g 砝
码，并调节游码到适当的位置，使天平横
梁平衡。
横梁重新平衡后，游码的位置如
图3所示，则该铁块的质量是_____g.
图 2
图 3

## Slide 36: 谢 谢