## Slide 1
第六章 质量与密度
测量物质的密度

## Slide 2
目
录
contents
01
复习巩固
02
认识量筒
03
测量物质的密度
04
课堂总结

## Slide 3
复习巩固
01

## Slide 4
1、密度公式：
2、在实验室测量物体的质量的器材是什么？
3、 如何测量物质的质量？（步骤）
温故知新
6.3 测量物质的密度
01
认识量筒
课堂小结
使用方法
例题分析
托盘天平
测量密度
一放、二拨、三调、四测、五读、六整

## Slide 5
认识量筒
02

## Slide 6
温故知新
6.3 测量物质的密度
02
认识量筒
课堂小结
使用方法
例题分析
测量密度
一、量筒
测量液体体积的仪器
二、量筒上的标度
1、该量筒是以 为单位。
2、该量筒的量程是 mL
3、该量筒的分度值是 mL
三、常用体积单位及其换算
1m3＝ 103 dm3 ＝ 106 cm3
1L ＝ 1 dm3 1 mL ＝ 1 cm3
毫升（mL）
100
1

## Slide 7
温故知新
6.3 测量物质的密度
02
认识量筒
课堂小结
使用方法
例题分析
测量密度
四、读数方法
首先将量筒放到水平桌面上，用量筒测液体的体积，量筒里的液面是凹形的, 读数时视线要跟凹液面最低处相平。 若量筒中的液面是凸形的（如水银）, 读数时视线要跟凸液面最高处相平。

## Slide 8
温故知新
6.3 测量物质的密度
02
认识量筒
课堂小结
使用方法
例题分析
测量密度
五、归纳总结
量筒的使用
看
选
读
①标度（使用的单位）
②分度值
③量程
①放置于水平桌面
②视线与量筒内凹液面
最低处相平
①根据测量要求选
②根据被测物的大小选

## Slide 9
测量物质的密度
03

## Slide 10
温故知新
6.3 测量物质的密度
02
认识量筒
课堂小结
使用方法
例题分析
测量密度
一、实验原理和实验器材
1、实验原理：
2、测量仪器：
天平、量筒
3、测量对象：
盐水
石块

## Slide 11
温故知新
6.3 测量物质的密度
02
认识量筒
课堂小结
使用方法
例题分析
测量密度
二、测量液体的密度
1、实验讨论：
如何测量测量液体的质量？
先用天平测出空烧杯的质量,然后在烧杯中装入一些盐水, 测出它们的总质量,再将盐水倒入量筒中测出盐水的体积.
先用天平测出烧杯和盐水的总质量,然后将盐水倒入量筒中一部分,测出盐水体积,再测出余下的盐水和烧杯的质量.
那一种方案更好？
方案一
方案二

## Slide 12
温故知新
6.3 测量物质的密度
02
认识量筒
课堂小结
使用方法
例题分析
测量密度
二、测量液体的密度
1、实验讨论：
方案二更好，因为方案一在操作时，将盐水全部倒入量筒中测体积时，烧杯中剩有少量盐水，会产生误差，方案二则可以避免这种误差。

## Slide 13
温故知新
6.3 测量物质的密度
02
认识量筒
课堂小结
使用方法
例题分析
测量密度
二、测量液体的密度
2、实验步骤：
（1）调节天平；
（2）在烧杯中倒入适量的待测液体，用天平测量烧杯和液体的总质量m总；
（3）将烧杯中的液体倒入量筒中一部分，用天平测量烧杯和剩余液体的总质量m余 ；
（4）记录倒入量筒中的一部分液体的体积V；
（5） 根据密度公式 计算盐水的密度。
演示实验

## Slide 14
温故知新
6.3 测量物质的密度
02
认识量筒
课堂小结
使用方法
例题分析
测量密度
二、测量液体的密度
3、实验数据：
杯和液体的质量 m总/g | 杯和剩余液体的质量 m余/g | 量筒中液体的质量 m/g | 量筒中液体体积 V/cm3 | 液体的密 度 ρ/kg·m-3
注意：
计算过程所用单位和测量结果所用的单位。
158.6
28
126.4
32.2
1.15×103

## Slide 15
温故知新
6.3 测量物质的密度
02
认识量筒
课堂小结
使用方法
例题分析
测量密度
三、测量固体的密度
1、实验讨论：
如何测量形状不规则的石块体积？
利用量筒，使用排水法测量体积
100
20
40
60
80
ml
V1
100
20
40
60
80
ml
V2

## Slide 16
温故知新
6.3 测量物质的密度
02
认识量筒
课堂小结
使用方法
例题分析
测量密度
三、测量固体的密度
2、实验步骤：
（1）用调节好的天平测量石块的质量m；
（2）在量筒中倒入适量的水，记录水的体积V0；
（3）用细线拴好石块，浸没在量筒的水中，记录水面到达的刻度V总；
（4）根据公式 计算石块的密度。
演示实验

## Slide 17
温故知新
6.3 测量物质的密度
02
认识量筒
课堂小结
使用方法
例题分析
测量密度
三、测量固体的密度
3、实验数据：
注意：
计算过程所用单位和测量结果所用的单位。
石块的质量 m/g | 水的体积 V0/cm3 | 石块和水的总体积 V总/cm3 | 石块的体积 V/cm3 | 石块的密度 ρ/kg·m-3
2.75×103
30.2
50
61
11

## Slide 18
温故知新
6.3 测量物质的密度
02
认识量筒
课堂小结
使用方法
例题分析
测量密度
1、下列是不同量筒的量程和分度值，小明想一次测量出密度是0.8g/cm3的酒精100g ,则应选择( )
A、50mL， 5 mL B、100 mL, 2 mL
C、250 mL, 5 mL D、400 mL, 10 mL
C
2、使用托盘天平的时候，下列做法错误的是( )
A、加减砝码的时候，可以用手轻拿轻放；
B、不允许把化学药品直接放在天平托盘里
C、被测物体不能超过天平的量程
D、被测物体的质量等于右盘砝码的质量加上游码的读数。
A

## Slide 19
温故知新
6.3 测量物质的密度
02
认识量筒
课堂小结
使用方法
例题分析
测量密度
3、在测定小石块密度的实验中，某同学的实验步骤如下：
a ．用天平称出石块的质量 m；
b ．在量筒内倒入一定量的水，记下此时水的体积V1；
c ．把石块全部浸入水中，记下水的体积V2；
d ．将天平放在水平桌面上，调节天平平衡；
（1）合理的实验步骤是 ；（用字母表示）
（2）石块的密度的计算式为 ；
dabc

## Slide 20
温故知新
6.3 测量物质的密度
02
认识量筒
课堂小结
使用方法
例题分析
测量密度
4、用天平和量筒测某种矿石的密度。在调节天平时，发现指针如图甲所示偏向分度盘的右侧，此时应将平衡螺母向________调。用天平称矿石的质量。把矿石放在天平的左盘，天平平衡时，放在右盘中的砝码和游码在标尺上的位置如图乙所示。用量筒量出矿石的体积如图丙所示，由此可知，矿石的密度
 =__________g/cm3。
右
3.67

## Slide 21
课堂小结
04

## Slide 22
温故知新
6.3 测量物质的密度
02
认识量筒
课堂小结
使用方法
例题分析
测量密度
1、实验原理
2、实验器材及其使用方法

## Slide 23
温故知新
6.3 测量物质的密度
02
认识量筒
课堂小结
使用方法
例题分析
测量密度
课后作业
1. 给你一架天平、一只小烧杯、适量的水、如何测出牛奶的密度？
要求：（1）简要写出实验步骤；
（2）根据你测量的物理量，写出计算牛奶密度的公式。

## Slide 24
谢谢观看