## Slide 1: 第二十九讲 机械效率
一轮系统复习

## Slide 2
1、轮轴
(1)井上的辘轳：从右边看过去，可画成下图：
动力臂大于阻力臂 —— 省力杠杆。
F2
l1 = R
l2 = r
O
F1
考点1 轮轴和斜面

## Slide 3
(2)汽车的方向盘;从上边看下去，也可画成下图:
动力臂大于阻力臂——省力杠杆。
F2
l1 = R
l2 = r
O
F1

## Slide 4
F2
l1 = R
l2 = r
O
F1
(3)水龙头；从上边看下去，也可画成下图:
动力臂大于阻力臂——省力杠杆。

## Slide 5
船舵
门的把手
螺丝刀
单车的踏板
（4）其他轮轴
轮轴是省力机械

## Slide 6
2、斜面也是一种省力机械

## Slide 7
物重G
高度h
斜面长S
推力F
摩擦力f
省力机械

## Slide 8
其他斜面

## Slide 9
机械效率——有用功跟总功的比值。
注：机械效率一般用百分数表示，没有单位。
公式：η＝
W有用
W总
W有用
W有用+W额外
＝
考点2 机械效率

## Slide 10
G
F
提升重物是目的，是有用功。
要达到目的，完成有用功，必须施加力 F 对滑轮做功，是总功。
提升重物，要克服滑轮重力和摩擦而额外做功，否则不能完成任务。这个功不是目的而又不得不做，是额外功。
例如：滑轮

## Slide 11
使用起重机提升重物时所做的有用功跟总功的比值是60%，也可以说有用功在总功中占的比例是60%，另外的40％是额外功。
起重机的机械效率是60%，它表示什么意义？

## Slide 12
考点3 滑轮组的机械效率
1、用滑轮组竖直提升重物
W有=Gh
W 总=FS
W额=W总—W有=G动h

## Slide 13
练习：
1. 如图所示，某人通过滑轮组提升重物．已知物体在10 s内被提升了2 m，物体所受重力G＝720 N，绳端的拉力F＝300 N，忽略绳重及摩擦．求：

## Slide 14
2、用滑轮组水平拉动物体：
W有=fS'（S'为物体移动距离）
W总=FS（S=S'）

## Slide 15
练习：如图所示，用滑轮组拉动重70N的物体A，在10s内使A在水平方向上移动5m，所用拉力F为20N，地面对A的摩擦力为30N，则A运动速度是_____m/s，滑轮组所做的有用功是______J，所做的总功是_______J，滑轮组的机械效率是_________。

## Slide 16: 考点4 斜面的机械效率
额
用斜面提升物体：
W有=Gh
W总=FS
W额=W总—W有=fS

## Slide 17
在斜面上将一个质量为5kg的物体匀速拉到高处，如图所示，沿斜面向上的拉力为40N，斜面长2m、高1m。把重物直接提升h所做的功为有用功。则：
A、物体只受________________________个力的作用
B、做的有用功是_____J
C、做的总功是_____J
D、做的额外功是_____J
E、此斜面的机械效率为_____
F、物体受到的摩擦力大小为____N

## Slide 18: 实验探究：测量滑轮组的机械效率
1、测量工具：弹簧测力、刻度尺．
2、实验中应沿竖直方向匀速缓慢拉动弹簧测力计．
3、实验结论
（1）与提升高度、绕线方式无关
（2）与提升物重有关，物体越重，机械效率越高
（3）与动滑轮重有关，动滑轮越重，机械效率越低

## Slide 19
练习：(1)根据表中前3次实验数据，画出甲图中滑轮组的绕绳方法．
实验 次数 | 物重 G物/N | 动滑轮重 G动/N | 钩码上升的 高度h/m | 动力 F/N | 动力作用点移 动的距离s/m | 滑轮组的机 械效率η/%
1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 47.6
2 | 2 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 60.6
3 | 4 | 0.5 | 0.1 | 2 | 0.3 | 
4 | 4 | 1 | 0.1 |  | 0.5 | 50.0

## Slide 20
(2)在实验中，测量绳端拉力F时，应尽量________匀速向上拉动弹簧测力计，读出乙图中弹簧测力计的示数为________N，第3次实验时滑轮组的机械效率为________．
实验 次数 | 物重 G物/N | 动滑轮重 G动/N | 钩码上升的 高度h/m | 动力 F/N | 动力作用点移 动的距离s/m | 滑轮组的机 械效率η/%
1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 47.6
2 | 2 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 60.6
3 | 4 | 0.5 | 0.1 | 2 | 0.3 | 
4 | 4 | 1 | 0.1 |  | 0.5 | 50.0

## Slide 21
(3)由表中第________组数据可知，同一滑轮组的机械效率与物重有关．
(4)由表中第3、4组数据可知，同一滑轮组的机械效率与摩擦和__________有关，请计算出第3组实验中克服摩擦所做的额外功________J.
实验 次数 | 物重 G物/N | 动滑轮重 G动/N | 钩码上升的 高度h/m | 动力 F/N | 动力作用点移 动的距离s/m | 滑轮组的机 械效率η/%
1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 47.6
2 | 2 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 60.6
3 | 4 | 0.5 | 0.1 | 2 | 0.3 | 
4 | 4 | 1 | 0.1 |  | 0.5 | 50.0