## Slide 1: 11.5改变世界的机械

## Slide 2
讨论交流：从杠杆到轮轴
利用杠杆能从井底把一桶水提上来吗？
对杠杆加以改造，变成能连续转动的杠杆

## Slide 3
一、轮轴
1．定义：由轮和轴固定在同一轴线上组成的能绕轴心转动的简单机械叫轮轴。

## Slide 4
2．轮轴的实质：轮轴是一个可以绕轴心连续转动的省力杠杆。
根据功的原理，使用任何机械都不能省功，使用轮轴只是改变了做功的方式，若不计摩擦和绳重，则有：F·R=G·r
3．轮轴公式：不计摩擦和绳重，F·R=G·r
4．轮轴的功能：
①改变力的大小；
②改变物体的运动速度；
③实现直线运动和圆周运动的相互转化。
G
r
F
R

## Slide 5
5．生活中常见的轮轴

## Slide 6
二、斜面
1．定义：斜面是一个与水平面成一定夹角的倾斜平面。
徒手搬运较为困难
利用斜面搬运较为轻松

## Slide 7
根据功的原理，使用任何机械都不能省功，使用斜面只是改变了做功的方式，若不计摩擦，则推力F做的功等于直接将物体举高做的功，即：F·L=G·h
2．斜面公式：
（1）不计摩擦：F·L=G·h
（2）考虑摩擦：F·L=G·h+fL
不计摩擦，斜面长是斜面高的几倍，拉力或推力就是重力的几分之一。
3．斜面的特点：省力费距离。

## Slide 8
4．螺旋——绕在圆柱上的斜面
5．螺旋的特点：
（1）省力费距离。
（2）螺旋将旋转运动与沿轴向的运动进行互相转化。

## Slide 9
6．生活中常见的螺旋：
盘山公路

## Slide 11
高架桥

## Slide 13
6．斜面的机械效率
（1）斜面的机械效率公式：
①
②
（2）影响斜面机械效率的因素
①斜面的坡度（倾角），斜面越陡，机械效率越高；
②斜面的光滑程度，斜面越光滑，机械效率越高。

## Slide 14
三、改变世界的机械
机械的发明，改变了整个世界

## Slide 15
蒸汽火车
蒸汽火车是世界上第一代的火车，是利用煤为动力，蒸汽机为核心的最初级最古老的火车。蒸汽火车通过用煤烧水，使水变成蒸汽，从而推动活塞，使火车运行。在人们的心目中，气势磅礴的蒸汽机车具有一种特殊的意味，因为它曾以无比的巨力开启过人类历史上一个崭新的时代。

## Slide 16
20世纪初，美国的莱特兄弟在世界的飞机发展史上做出了重大的贡献。在1903年制造出了第一架依靠自身动力进行载人飞行的飞机“飞行者”1号，并且获得试飞成功。他们因此于1909年获得美国国会荣誉奖。自从飞机发明以后，飞机日益成为现代文明不可缺少的运载工具。它深刻的改变和影响着人们的生活。
莱特兄弟与历史上第一架飞机

## Slide 17
“和谐号”动车组。原名CRH系列，是China Railway High-speed（中国铁路高速）的缩写，有CRH1～CRH5几种型号。新一代CRH3-380型动车组由长春轨道客车制造，设计最高速度：400 km/h，营运最高速度：380 km/h。
现代火车

## Slide 18
中国大型客机——C919
C919是中国继运-10后自主设计并且研制的第二种国产大型客机。C919客机属中长途商用机，实际总长38米，翼展33米，高度12米，其基本型布局为168座。标准航程为4075公里，增大航程为5555公里，经济寿命达9万飞行小时。

## Slide 19
运20——中国新一代重型军用运输机
运-20运输机（英文：Xian Y-20 ，large military transport aircraft，中国代号：鲲鹏），是中国自主研发的新一代重型军用运输机。运-20飞机最大起飞重量220吨，载重超过66吨，最大时速≥800千米，航程>7800千米，实用升限13000米。拥有高延伸性、高可靠性和安全性。

## Slide 20
最大飞行重量：75.8吨
最大载弹量：9吨
最大航程：9000公里以上
最大作战半径：3500公里左右，可打击4500公里外的地面固定目标
一次发射量：108枚炸弹
每架轰-6K可一次性挂载6枚长剑-10导弹
轰-6K

## Slide 21: 机械的大型化和微型化、精密化
“凯桂”号油轮，船全船长333米，宽60米，甲板面积有4个足球场大。上层建筑高7层，船总高度70多米。型深30 .5米，设计吃水20 .5米，货舱深达27米，货舱容积不少于360000立方米，装载量相当于150列40节的火车。
纳米蜘蛛机器人，它们能够跟随DNA的运行轨迹自由地行走、移动、转向以及停止，并且它们能够自由地在二维物体的表面行走。这种纳米蜘蛛机器人只有4纳米长，比人类头发直径的十万分之一还要小。

## Slide 22: 三峡截流大型装载机

## Slide 23: 现代机械极大地扩大了人们的活动范围
从陆地到海洋、天空直到太空
潜艇冲出海面，如破海蛟龙
整装待发的航天飞机

## Slide 24: 信息时代，人们将智慧赋予机械
自动化、智能化机械进入到我们生活。
人工智能机器人“nao”脑
打太极的机器人

## Slide 25
改变世界的机械
轮轴
轮轴的定义：轮和轴固定在同一轴线上组成
轮轴的公式：不计摩擦和绳重，F·R=G·r
轮轴的功能：
斜面
定义：一个与水平面成一定夹角的倾斜平面
改变世界的机械
斜面公式：
斜面特点：省力费距离
螺旋的特点：
斜面的机械效率：
轮轴的实质：是一个可以绕轴心连续转动的省力杠杆
①改变力的大小；
②改变物体的运动速度；
③实现直线运动和圆周运动的相互转化。
（1）不计摩擦：F·L=G·h
（2）考虑摩擦：F·L=G·h+fL
（1）省力费距离。
（2）螺旋将旋转运动与沿轴向的运动进行互相转化。
（1）斜面效率公式
（2）影响斜面效率的因素。