## Slide 1: 第十二章 简单机械 第2节 滑轮
人教版 物理 八年级 下册

## Slide 2
一只小老鼠在被一只猫追得走投
无路的时候,看见前面有一个滑轮吊
着重物,它急中生智,迅速沿着绳子的
另一端爬了上去,而猫也想沿着绳子
爬上去,但由于自身的重量太大,尝试了多次也未能成功,只能看着到嘴的美餐逃之夭夭,你知道其中的道理吗?

## Slide 3
1. 知道定滑轮、动滑轮和滑轮组的构造及其特点；会分析滑轮和滑轮组的工作原理；了解其他简单机械的一些应用。
2. 知道定滑轮和动滑轮在实际生产中的应用；经历组装滑轮组的过程，学会按要求组装滑轮组的方法。

## Slide 4
知识点 1
定滑轮和动滑轮
这些都是滑轮，请你观察它们的结构吧。

## Slide 5
滑轮：边缘有凹槽，能绕轴转动的小轮。
轴
小轮
凹槽
滑轮的结构

## Slide 6
定滑轮：轴不随轮动。
实质：等臂杠杆。
结论：使用定滑轮不省力，不省距离；但可以改变力的方向。
定滑轮

## Slide 7
动滑轮：轴随轮动。
实质：动力臂是阻力臂两倍的杠杆。
结论：使用动滑轮可以省力；但费距离，且不改变力的方向。
动滑轮

## Slide 8
O
G
l1
l2
F
O
G
l1
l2
F
动力作用在轮上，省力但费距离
动力作用在轴上，费力但省距离
F=
G+G动
2
F=
2G+G动
动滑轮的两种用法
F
G动
G
G动

## Slide 9
知识点 2
滑轮组
想一想：定滑轮可以改变力的方向，但不能省力。
动滑轮可以省力，但不能改变力的方向。能否得到
这样一种机械，它既可以省力，又可以改变力的方向呢？
或

## Slide 10
3段绳子承担
2段绳子承担
5段绳子承担
4段绳子承担
绳子的开始端挂在定滑轮上，物重由偶数段绳子承担。
绳子的开始端挂在动滑轮上，物重由奇数段绳子承担。
滑轮组的连接规律

## Slide 11
若不计滑轮与轴间的摩擦及绳重。
G
G+G动
F
F
F
匀速提升物体时
G
F
G
F
G
G+G动
F
F
2F=G+G动
3F=G+G动
滑轮组的受力分析

## Slide 12
3段绳子承担
2段绳子承担
5段绳子承担
4段绳子承担
结论：
滑轮组的数量关系

## Slide 13
F
G
F
G
滑轮组的连接方法
F
G
F
G
n=2
n=3
n=4
n=5

## Slide 14
知识点 3
轮轴和斜面
由具有共同转动轴的大轮和小轮组成。
轮轴
动力臂大于阻力臂 —— 省力杠杆
可以连续转动的杠杆。
O
F
G
l1
l2

## Slide 15
生活中的轮轴
门的把手
单车的踏板
螺丝刀

## Slide 16
斜面
斜面也是一种简单机械，使用斜面能够省力。

## Slide 17
变形的斜面

## Slide 18
例1（2019•盐城）如图所示，工人用动滑轮匀速提升重物，这样做 （ ）
A．省力，不改变施力的方向
B．不省力，改变施力的方向
C．既省力，也改变施力的方向
D．既不省力，也不改变施力的方向
A
连接中考

## Slide 19
例2（2019•嘉兴）为便于研究，某健身器材中训练拉力部分的机械结构可简化为如图所示的滑轮组。若不计摩擦，下列有关分析正确的是（ ）
C
A．两个滑轮在装置中起的作用相同
B．拉力移动的距离与配重上升的距离相同
C．沿方向1与2匀速拉动配重，所用的力大小相等
D．将配重提升相同高度，用该装置与直接提升所做的功相等
×
×
×
√
两倍
克服动滑轮重力做功
不改变力的大小
连接中考

## Slide 20
例3（2019•铜仁）一个工人站在地面上，使用如图所示的滑轮组将重物从地面提升到楼顶，要求绳子的自由端要向下拉，请你用笔画代替绳子，画出滑轮组最省力的绕绳方法。
G
F
G
连接中考

## Slide 21
1. 如图所示的四种机械装置中，不能省力的装置是 ( )
B
基础巩固题

## Slide 22
2． 用滑轮按图甲、乙、丙所示三种不同方式，拉着同一物体在水平面上做匀速直线运动，拉力分别是F1、F2、F3，则 （ ）
A． F1>F2>F3 B． F2>F3>F1
C． F2>F1>F3 D． F3>F1>F2
D
丙
F3
乙
F2
甲
F1
f
f
f
基础巩固题

## Slide 23
3. 把质量相等的A、B两物体挂在如图所示的滑轮组下面，不计绳子、滑轮的重力和摩擦，放手后 ( )
A. A上升
B. A下降
C. A、B均静止
D. 无法判断
B
基础巩固题

## Slide 24
4. 如图，分别用甲、乙两种形式的滑轮组把重为400N的物体匀速向上提起；已知每个滑轮重20N，忽略绳子的重力以及滑轮与绳子的摩擦，图甲中车对绳子的拉力为________N，图乙中人对绳子的拉力为__________N。
400
210
基础巩固题

## Slide 25
5. 在图中。画出使用滑轮组提升物体时最省力的绳子绕法。
F
G
G
基础巩固题

## Slide 26
电气化铁路的高压输电线，无论在严冬还是在酷夏都要绷直，才能使高压线与列车的电极接触良好，这就必须对高压线施加恒定的拉力。为此，工程师设计了如图甲所示的恒拉力系统，其简化原理图如图乙所示。实际测量得到每个水泥块的重力是130N．共悬挂20个水泥块。
（1）请指出图中的动滑轮、定滑轮；
（2）滑轮组对高压线的拉力是多大？
定滑轮
动滑轮
F2=3F1=3G
=3×130N×20
=7 800N
能力提升题

## Slide 28
作业
内容
教材作业
完成课后“动手动脑学物理”练习
自主安排
配套练习册练习

## Slide 29
七彩课堂 伴你成长