## Slide 1
第18课时 杠杆
基础梳理篇

## Slide 2
目录
重点突破
02
03
福建4年中考聚焦
01
知识梳理

## Slide 3
01
知识梳理
·1 认识杠杆
·2 杠杆的分类

## Slide 4
知识点1 认识杠杆
固定点

## Slide 5
支点
动力
阻碍
动力
作用线
阻力臂
F1l1＝F2l2

## Slide 6
【易错提醒】动力作用线、阻力作用线、支点一定作用在杠杆上，力臂不一定在杠杆上。

## Slide 7
分类 | 省力杠杆 | 费力杠杆 | 等臂杠杆
示意图 |  |  | 
力臂关系 | l1______l2 | l1______l2 | l1______l2
力的关系 | F1______F2 | F1______F2 | F1______F2
知识点2 杠杆的分类
＞
＜
＜
＞
＝
＝

## Slide 8
分类 | 省力杠杆 | 费力杠杆 | 等臂杠杆
特点 | 省力， ______距离 | 费力， ______距离 | 不省力， 也不费距离
应用 | 开瓶器、老虎钳、羊角锤、撬棒、手推车等 | 镊子、筷子、船桨、钓鱼竿、理发剪等 | 托盘天平、跷跷板等
费
省

## Slide 9
重点突破
02
·1 杠杆作图
·2 杠杆的类型判断[高频考点]
·3 杠杆平衡条件的应用
·4 实验:探究杠杆的平衡条件

## Slide 10
【典例1】如图1所示杠杆中，O为支点，请画出图中力F1和F2的力臂l1和l2。
重点1 杠杆作图
解：如图所示。

## Slide 11
【典例2】甲是一款水管扳手钳，用它夹水管时，AOB部分可视为一个杠杆，其简化示意图如
图乙所示。请在乙图中画出：
(1)阻力F2的力臂L2；
(2)杠杆平衡时，作用在
B点的最小动力F1及
其力臂L1。
解：如图所示。

## Slide 12
【方法点拨】一、杠杆力臂作图
1．找点： 找出杠杆的支点。
2．画线： 画出动力作用线和阻力作用线，必要时用虚线画线延长。
3．作垂线段： 从支点向力的作用线作垂线，标出垂足。
4．标力臂： 标出支点到垂足间的距离即为该力的力臂。

## Slide 13
二、最小力作图
1．当阻力、阻力臂一
定时，按以下步骤确定
杠杆的最小动力：
2．当动力臂和阻力
一定时，由杠杆平衡条件可知，阻力臂最小时，动力最小。

## Slide 14
【典例3】【2020·福州质检·2分】如图所示的简单机械，在使用中属于省力杠杆的是( )
重点2 杠杆的类型判断【高频考点】
A

## Slide 15
【典例4】在如图所示的四种用具中，正常使用时属于费力杠杆的是( )
C

## Slide 16
【典例5】如图所示，要使杠杆处于平衡状态，在A点分别作用的四个力中，最小的是( )
A．F1
B．F2
C．F3
D．F4
重点3 杠杆平衡条件的应用
C

## Slide 17
【典例6】【2020·福建模拟·2分】如图，在水平位置平衡的杠杆A处挂2个相同的小球，B处挂4个相同的钩码，此时杠杆仍保持原位置平衡。已知1个钩码重为0.5 N，则1个小球重为________N；将左右两侧的物体同时向O点移动1格后，杠杆将____________(填“仍
保持原位置平衡”“左端下沉”或“右端
下沉”)。
1.5
右端下沉

## Slide 18
【典例7】如图所示，轻质木杆AC可以绕O点转动，AB∶OB＝4∶1，A端挂着重为300 N的物体G，为了使木杆保持水平位置平衡，且物体G对水平地面的压力为100 N，需要在B点施加竖直向下的力的大小为( )
A．400 N B．600 N
C．800 N D．1 200 N
B

## Slide 19
【典例8】如图所示，甲正方体棱长为0.1 m，乙的体积V乙＝2×10－3 m3，将甲、乙两物体分别用细线挂在杠杆AB两端(设杠杆的自重不计)，OA∶OB＝1∶2，甲对水平面的压强为零。若往容器加入某液体使乙浸没在其中，甲对水平面的压强为6 000 Pa，则( )

## Slide 20
A．甲、乙物体的质量比是1∶2
B．乙物体受到的浮力是20 N
C．液体密度为1.5× 103 kg/m3
D．甲对水平面的压力变化量为600 N
√

## Slide 21
重点4 实验：探究杠杆的平衡条件
【实验剖析】
1．实验装置(如图所示)。
2．让支点处于杠杆中央的目的：
减少__________对实验造成的影响。
杠杆自重

## Slide 22
3．调节杠杆在水平位置平衡的目的： ____________________。
4．实验前杠杆平衡的调平： 左高______调，右高______调。平衡后的实验过程中不能再调节平衡螺母。
5．实验数据的分析与处理。
6．交流与反思
(1)实验中多次测量的目的是__________________。
便于读出杠杆的力臂
左
右
使结论具有普遍性

## Slide 23
(2)将一端的钩码换成弹簧测力计的好处： 能直接读出拉力大小，实验操作更方便。
(3)杠杆再平衡的判断： 若F1L1≠F2L2，则哪边乘积大，杠杆就向哪边倾斜。
(4)弹簧测力计从竖直拉杠杆变成倾斜拉杠杆，测力计示数的变化及原因： 阻力和阻力臂大小不变，拉力力臂________，弹簧测力计示数________。
变小
变大

## Slide 24
7．实验结论： 杠杆的平衡条件： 动力× 动力臂＝阻力× 阻力臂或F1L1＝F2L2。

## Slide 25
【典例9】在“探究杠杆平衡条件”的实验中：
(1)杠杆安装在支架上静止后如图甲所示，此时杠杆________(填“平衡”或“不平衡”)。应将杠杆的螺母向______调节，使杠杆在水平位置平衡。
平衡
右

## Slide 26
(2)杠杆在水平位置平衡后，在图乙所示的A点挂上3个钩码，可在B点挂上________个钩码使杠杆仍在水平位置平衡。
(3)杠杆平衡后，再在AB两处各加一个钩码，杠杆的______端会下沉，此后，该同学又经过多次试验，得出的杠杆的平衡条件是______________。
2
右
F1L1＝F2L2

## Slide 27
(4)取下B点的钩码，改用弹簧测力计拉杠杆的C点，当弹簧测力计由位置1转至位置2的过程中，杠杆在水平位置始终保持平衡(如图丙)，测力计的示数________(填“变大”“不变”或“变小”)。
变大

## Slide 28
03
福建4年中考聚焦
1
2
3
4

## Slide 29
1.【2018·福建·2分】《墨经》最早记述了秤的杠杆原理。图中“标”“本”表示力臂，“权”“重”表示力，以下说法符合杠杆平衡原理的是( )
A．“权”小于“重”时，A端一定上扬
B．“权”小于“重”时，“标”一定小于“本”
C．增大“重”时，应把“权”向A端移
D．增大“重”时，应换用更小的“权”
C

## Slide 30
2．【2020·福建·2分】小儿垂钓时的鱼竿是________(填“省力”“等臂”或“费力”)杠杆，“怕得鱼惊不应人”是因为________可以传声。
费力
水

## Slide 31
3．【2019·福建·2分】如图是我国古代劳动人民在工地上运送巨木的情景。架在支架上的横杆属于______(填“省力” “费力”或“等臂”)杠杆；支架下面垫有面积较大的石块，是为了________(填“增大”或“减小”)对地面的压强。
省力
减小

## Slide 32
4.【2017·福建·2分】如图所示，撬起瓶盖的起瓶器是属于________(填“省力”“费力”或“等臂”)杠杆，其支点是图中________点。
省力
A