## Slide 1
第20课时 滑轮与滑轮组
机械效率
基础梳理篇

## Slide 2
目录
重点突破
02
03
福建4年中考聚焦
01
知识梳理

## Slide 3
01
知识梳理
·1 滑轮
·2 其他机械
·3 机械效率

## Slide 4
类型 | 定滑轮 | 动滑轮
图示 |  | 
实质 | ______杠杆 | 动力臂是阻力臂______倍的杠杆
知识点1 滑轮
等臂
2
1．定滑轮、动滑轮

## Slide 5
F＝G
s＝2h
力的方向
省力

## Slide 6
 | 竖直方向的滑轮组 | 水平方向的滑轮组
图示 |  | 拉动木块匀速前进
承重的绳子股数 | n＝________ | n＝________
2
2.滑轮组
3

## Slide 7
 | 竖直方向的滑轮组 | 水平方向的滑轮组
省力规律 | F＝________ (忽略绳重及摩擦) | F＝________ (忽略滑轮组的摩擦)
费距离规律 | s＝________ | s＝________
特点 | 既可以______又可以________________ | 
省力
nh
ns物
改变力的方向

## Slide 8
知识点2 其他机械
1．斜面实质： 省力机械，省力费距离，高度相同的斜面，斜面越长越省力。
应用： 盘山公路。
2．轮轴特点： 能够连续旋转的杠杆，省力、但费距离。
应用： 汽车方向盘、扳手、门把手等。

## Slide 9
1．有用功、额外功、总功
(1)有用功： 为了达到目的人们必须做的功，对人们有利用价值的功，用W有表示。
(2)额外功： 在使用机械时克服摩擦阻力或机械自身重力而不得不做的功，用W额表示。
(3)总功：动力对机械做的功，用W总表示。W总＝_________。
知识点3 机械效率
W有＋W额

## Slide 10
2．机械效率： 物理学中，将______跟______的比值叫做机械效率。公式 η＝______________。
3．滑轮组的机械效率
有用功
总功

## Slide 11
图示 |  | 
有用功 | W有＝______，G物为物重，h是物体上升的高度 | W有＝______
fs
G物h

## Slide 12
总功 | W总＝Fs＝Fnh，F为拉力，s为拉力端移动的距离，s＝nh，n为承担物重的绳子股数 | W总＝Fns, F为拉力，ns为拉力端移动的距离，n为与动滑轮相连的绳子股数

## Slide 13
机械 效率 | η＝× 100%＝____＝× 100% | η＝× 100% ＝______× 100%
提高机械效率 的方法 | 增加物重，减小动滑轮的重，减小机械摩擦 | 减小机械摩擦

## Slide 14
4.杠杆和斜面的机械效率
 | 杠杆 | 斜面
图示 |  | 
有用功 | W有＝Gh，G为物重，h为物体上升的高度 | 
总功 | W总＝Fs，F为拉力，s为拉力端移动的距离 | 

## Slide 15
 | 杠杆 | 斜面
机械效率 |  | 
提高机械效率的方法 | 减少杠杆自重，增大物重，减少杠杆的摩擦力等 | 增大斜面的坡度、减少斜面的粗糙程度等

## Slide 16
重点突破
02
·1 滑轮、滑轮组的特点
·2 机械效率的相关计算[高频考点]
·3 实验：探究滑轮组机械效率的影响因素

## Slide 17
【典例1】如图所示，甲、乙两滑轮组拉着同一物体在同一表面沿水平方向匀速运动，不计绳子、滑轮的重力和绳子与滑轮间的摩擦力，则拉力F1________F2，若要使拉力F1、F2相等，则可采用的办法： ___________________
____________________
(写出一种方法即可)。
重点1 滑轮、滑轮组的特点
小于
增大甲图中物体与接触面的粗糙程度

## Slide 18
【典例2】【2020·泉州质检·2分】如图所示，同时用力F1和F2匀速提起相同的重物，若滑轮重及摩擦不计，力F1＝______F2，若将同样物体提升相同
高度，如果F1、F2做功的机械效率
分别为η1和η2。则η1______(填“＞”
“＝”或“＜”)η2。
重点2 机械效率的相关计算【高频考点】
2
＝

## Slide 19
【典例3】【2020·福州模拟·2分】两个滑轮按图所示的方式组合，用5 N的拉力F拉动绳端，使物体在5 s内水平向左匀速滑动1 m，物体与地面间的摩擦力为9 N。下列选项正确的是( )
A．A是定滑轮，B是动滑轮
B．拉力F做的功率为2 W
C．拉力F做的功为5 J
D．滑轮组的机械效率为55.6%

## Slide 20
【方法点拨】在水平方向上拉物体时，克服摩擦力做的功为有用功， W有＝fs。
【答案】B

## Slide 21
【典例4】如图所示，小汽车通过滑轮组从竖直矿井中提升矿石，矿石以1 m/s的速度匀速上升8 m，已知矿石重2 700 N，动滑轮重300 N，不计绳的重力及滑轮摩擦，求该过程中：
(1)汽车拉力的大小；

## Slide 22
(2)汽车拉力的功率；
(3)滑轮组的机械效率。
拉力的功率P＝Fv绳＝Fnv物＝1 000N× 3× 1m/s＝3 000 W。

## Slide 23
【实验剖析】
1．实验目的
探究影响滑轮组机械效率的因素。
2．实验原理：____________________。
3．实验器材
刻度尺、弹簧测力计、铁架台、细绳、钩码、滑轮组。
重点3 实验：探究滑轮组机械效率的影响因素

## Slide 24
4．实验步骤
(1)用弹簧测力计测出一个钩码的重力G。
(2)组装好滑轮组，沿竖直方向匀速拉动细绳，记下弹簧测力计的示数F，并用刻度尺分别测出钩码上升的高度h和绳端移动的距离s，记录实验数据。
(3)计算有用功W有、总功W总和机械效率η。
(4)改变被提升钩码的个数，重复上述实验。

## Slide 25
5．实验数据
记录实验数据。
6．实验结论
(1)同一滑轮组的机械效率在提升不同物体时并不相同，所提物体越重，机械效率越______。
(2)滑轮组的机械效率与提升物体的高度________(填“有关”或“无关”)。
高
无关

## Slide 27
(2)对于滑轮组而言，减小额外功的具体方法
①___________： 减小滑轮的轮与轴间的摩擦，主要采用加润滑油的方法。
②___________________： 一是减小动滑轮的重力，二是减小绳子的重力。采取的主要措施是选用轻质材料制成的动滑轮和绳子。
减小摩擦
减轻机械自身重力

## Slide 28
小
大

## Slide 29
【典例5】如图为测量某滑轮组机械效率的实验装置。
(1)实验时沿竖直方向匀速缓慢
拉动弹簧测力计。
(2)分析表中数据可知：
实验2是用图______
做的实验。
乙

## Slide 30
(3)实验3中的机械效率η＝______。
实验 序号 | 钩码重力G/N | 钩码上升高度h/m | 绳端拉 力F/N | 绳端移动距离s/m | 机械 效率η
1 | 4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 74%
2 | 8 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 86%
3 | 8 | 0.1 | 2.5 | 0.4 | 
80%

## Slide 31
(4)若将甲滑轮组换种绕绳方法，不计摩擦及绳重，提升相同的物体时，滑轮组的机械效率________( 填“变大”“变小”或“不变”)。
(5)通过比较________(填实验序号)两次实验数据得出结论： 同一滑轮组提升重物时，物重越大，滑轮组的机械效率越高。
不变
1、2

## Slide 32
通过比较2、3两次实验数据可得出结论： 不同滑轮组提升相同重物时，动滑轮越重，滑轮组的机械效率________。
(6)若在测拉力时，使弹簧测力计处于静止状态时读数，则读数与实际相比________，测得的机械效率________。(均填“偏大”“偏小”或“不变”)
越低
偏小
偏大

## Slide 33
(7)若不考虑绳重和摩擦，在第1次实验中，动滑轮的自重为________N。
(8)有同学认为，在这个实验中去掉一个测量工具反而能够减小实验误差，你认为可以去掉________，去掉该测量工具后，机械效率可写为η＝______________。
1.4
刻度尺

## Slide 34
03
福建4年中考聚焦
1
2
3
4
5

## Slide 35
1．【2019·福建·2分】工人用如图所示的机械将物体匀速提升到某一高度，若物体的重力与滑轮的重力之比
G物∶G滑轮＝9∶1，忽略绳重与摩擦的影响，则机械效率为( )
A．10% B．45%
C．80% D．90%
D

## Slide 36
2．【2018·福建·2分】如图所示，用同一滑轮组分别将物体A和物体B匀速提升相同的高度。与提升B相比，提升A的过程滑轮组的机械效率较大。若不计绳重与摩擦的影响，则提升A的过程( )
A．额外功较小
B．额外功较大
C．总功较小
D．总功较大
D

## Slide 37
3．【2018·福建·1分】图中滑轮的作用是_______________。
改变力的方向

## Slide 38
4．【2017·福建·2分】如图所示，相同的滑轮安装成甲、乙两种装置，分别用FA、FB匀速提升重力为GA、GB的A、B两物体，不计绳重和摩擦。若GA>GB，
则η甲______η乙；若FA＝FB，则
GA______GB。(均填“>”“＝”或“<”)
＞
＜

## Slide 39
5．【2020·福建·6分】美丽乡村建设中，工人用起吊装置提升建筑材料，如图。某次把质量为200 kg的材料匀速提升6 m，用时15 s，消耗电能1.5× 104 J。g取10 N/kg。求这次匀速提升材料过程中：
(1)材料所受拉力F的大小；
解：(1)在匀速提升材料时，F＝G＝mg＝200 kg× 10 N/kg＝2× 103 N 。

## Slide 40
(2)拉力F对材料做功的功率；
(3)该装置的效率。