## Slide 1
第32课时 电流做功与电功率
基础梳理篇

## Slide 2
目录
重点突破
02
03
福建4年中考聚焦
01
知识梳理

## Slide 3
01
知识梳理
·1 电功
·2 电功率
·3 电流的热效应

## Slide 4
1．定义： 电流做功的过程就是把________转化成其他形式的能的过程，电流做了多少功，就有多少________转化成其他形式的能。
2．大小： 电流所做的功与________、________ 和____________ 成正比。
知识点1 电功
电能
电能
电压
电流
通电时间

## Slide 5
3．计算公式：________ 。
4．电功的国际单位：________，符号：________，常用单位： 千瓦时(kW·h)，单位换算1 kW·h＝________ J。
5．电功的测量： 电能表
W＝UIt
焦耳
J
3.6× 106

## Slide 6
(1)作用： 测量并记录电路在一段时间内消耗________的多少。
(2)“2.5(5)A”表示这个电能表的标定电流为________A，额定最大电流为________ A。
(3)“2 500 r/(kW·h)”表示每消耗1 kW·h的电能，电能表转盘转2 500转。
电能
2.5
5

## Slide 8
1．定义： 电流在___________内所做功的多少。
2．物理意义： 表示电流做功________的物理量。
3．国际单位： 瓦特(W)；常用单位： 千瓦(kW)；1 kW＝________ W。
知识点2 电功率
单位时间
快慢
1 000

## Slide 9
5．额定功率与实际功率
(1)U额： 用电器正常工作时的电压。
(2)P额： 用电器在________ 电压下工作时的功率。
(3)P实： 用电器在________电压下工作时所对应的功率。
额定
实际

## Slide 10
(4)判断用电器是否正常工作的方法
①若U实＝U额时，则P实＝P额，用电器正常工作(如灯泡正常发光)；
②若U实＜U额时，则P实＜P额，用电器不能正常工作(如灯泡较暗)；
③若U实＞U额时，则P实＞P额，用电器可能被损坏(如灯丝被烧断)。

## Slide 11
1．电流的热效应： 电流通过导体时电能转化为________的现象。
2．电流热效应的应用与防止的实例
①利用电热： 电饭锅、电热毯、电熨斗、电热水壶等。
②防止电热： 高压输电、超导输电、电脑排风扇等。
内能
知识点3 电流的热效应

## Slide 12
3．影响因素
(1)时间： 对同一电阻丝，在电流大小不变的情况下，通电时间________，电流产生的热量越多。
(2)电流： 对同一电阻丝，在通电时间相同的情况下，通电电流________，电流产生的热量越多。
(3)电阻： 在通电电流大小不变，通电时间相同的情况下，电阻________，电流产生的热量越多。
越长
越大
越大

## Slide 13
电流的二次方
正比
正比
Q＝I2Rt

## Slide 14
重点突破
02
·1 额定功率与实际功率
·2 电功、电功率计算[高频考点]
·3 焦耳定律的理解及电热计算[高频考点]

## Slide 15
【典例1】额定功率相等的白炽灯和电风扇，它们在正常工作状态下工作1小时，下列说法正确的是( )
A．两种电器消耗的电能一样多，产生的热量也一样多
B．两种电器消耗的电能一样多，白炽灯产生的热量多
C．白炽灯消耗的电能更多，电风扇产生的热量多
D．电风扇消耗的电能更多，白炽灯产生的热量多
重点1 额定功率与实际功率
B

## Slide 16
【典例2】【2020·三明模拟】将标有“6 V 3 W”的灯泡L1和“6 V 6 W”的灯泡L2串联接在电源两端，不考虑温度对灯丝电阻的影响，则( )
A．电路中允许通过的最大电流为 1 A
B．两个灯泡发光时，灯泡L2比灯泡L1亮一些
C．电源电压为 12 V 时，两个灯泡均能正常发光
D．灯泡L1正常发光时，灯泡L2的实际功率是 1.5 W
D

## Slide 17
【典例3】小王有一款可以调节亮度的小台灯，其电路如图甲。电源电压为24 V，灯泡L的额定电压为24 V，通过灯泡L的电流跟其两端电压的关系如图乙。当灯泡正常发光时，台灯的额定功率为________W。调节滑动变阻器R，使灯泡的实际功率为1.2 W，则此时
滑动变阻器R的实际功率
为________W。
9.6
3.6

## Slide 18
【典例4】如图3所示分别是小英家上月初和上月末电能表的示数。结合表盘上的信息可知，下列选项中正确的是( )
重点2 电功、电功率计算【高频考点】

## Slide 19
A．小英家家庭电路中的干路电流不得超过10 A
B．小英家上个月消耗的电能为1 011 kW·h
C．电能表上指示灯闪烁320次，表示电路消耗电能0.2 J
D．电能表上指示灯闪烁的次数越多，说明电路中消耗的电能越多
√

## Slide 20
【典例5】如图4所示，R1＝10Ω，R2＝20Ω，R3的最大阻值为50 Ω。当S1闭合，S2断开，滑片移到最左端时，电压表的示数为2 V。求：
(1) 电源电压。

## Slide 22
(2) 通电10 s，R2消耗的电能。

## Slide 23
(3)同时闭合S1、S2时，电路的最小功率。

## Slide 24
【典例6】下列用电器利用电流热效应工作的是( )
A．电视机
B．洗衣机
C．电风扇
D．电饭煲
重点3 焦耳定律的理解及电热计算【高频考点】
D

## Slide 25
【典例7】如图甲所示是某品牌电饭煲，图乙是该电饭煲的原理图。它有高温和保温两挡，通过开关S进行调节，R0与R为阻值不同的电热丝。现在将该电饭煲接在220 V的电源上，用高温挡工作时，电路的总功率为1 000 W；用保温挡工作时，电路的总功率为440 W。已知 c水＝4.2× 103 J/(kg·℃)。求：

## Slide 27
(1)电饭煲在高温挡时，开关S应________(填“闭合”或“断开”)。
(2)电热丝R0的阻值是________Ω。
(3)当电饭煲处于保温挡时，电路中的电流是________A。
闭合
48.4
2

## Slide 28
【典例8】某品牌足浴盆有加热和按摩功能，如图6是它工作时的简化电路，加热功能和按摩功能。加热电阻的阻值为48.4Ω，电动机线圈电阻为2Ω，电源电压保持220 V不变。求：

## Slide 29
(1)加热电阻正常工作时的电功率是多少？

## Slide 30
(2)在足浴盆中加入体积为4 L、初温为20 ℃的水，加热电阻正常工作420 s，它的电加热效率为80%，则水的温度会升高到多少？[c水＝4.2× 103 J/(kg·℃)]

## Slide 32
(3)启动按摩功能时，电动机启动，通过电动机线圈的电流为0.1 A，按摩10 min，电动机线圈产生的热量是多少？
由焦耳定律可得，按摩10 min电动机线圈产生的热量：
Q＝ I2R线t2＝ (0.1A)2× 2Ω× 10× 60 s＝12 J。

## Slide 33
03
福建4年中考聚焦
1
2
3
4
5

## Slide 34
1．【2020·福建·2分】下列家用电器中，利用电流热效应工作的是( )
A．电风扇
B．电视机
C．电热水壶
D．电冰箱
C

## Slide 35
2．【2020·福建·2分】民航局规定： 严禁乘客携带超过160 W·h(瓦·时)的锂电池上飞机。某品牌笔记本电脑的电池铭牌标有“10.8 V 10 A·h”字样，充满电后，存储的电能为________kW·h，该笔记本电脑________(填“能”或“不能”)带上飞机。
0.108
能

## Slide 36
3．【2018·福建·2分】如图是四种家用电器各自消耗1度电可持续正常工作的时间柱状图，其中额定功率最大的电器是________，节能灯正常工作5小时消耗的电能是________kW·h。
电视机
0.1

## Slide 37
4．【2017·福建·2分】如图所示，是某种电热保暖鞋的工作原理示意图。供电电压为6 V，R1、R2的阻值分别为3 Ω、6 Ω，通过旋转扇形开关S，接触不同触点，实现高、中、低三个挡位的转换。保暖鞋在低温挡
工作时的电功率是________W，它在高温
挡工作1 min产生的热量是________J。
6
1 080

## Slide 38
5．【2018·福建A卷·6分】如图所示的电路中，电源电压恒定，灯泡L标有“3 V 1.5 W”。开关S1闭合、S2断开时，灯泡L正常发光；开关S1、S2均闭合
时，电流表的示数为1.5 A。求：
(1)灯泡L正常发光时的电流。

## Slide 39
(2)电阻R的阻值。

## Slide 40
(3)开关S1、S2均闭合时电路的总功率。
开关S1、S2均闭合时，电路的总功率：
P＝ UI＝3 V× 1.5 A＝ 4.5 W。