## Slide 1
第十二讲 欧姆定律 电功率
第一部分 安徽中考考点过关
《安徽·中考帮》物理

## Slide 2
第一节 电路的简单计算和分析

## Slide 3
目录（安徽·中考帮）
考点帮
考点 1 电流与电压、电阻的关系
考点 2 欧姆定律
考点 3 电功和电能
考点 4 电功率
考点 5 焦耳定律
方法帮
命题角度 1 欧姆定律的简单计算
命题角度 2 电能和电功率的相关计算
命题角度 3 含滑动变阻器的动态电路的分析
实验帮
实验 探究电流产生的热量与哪些因素有关

## Slide 4
考点帮

## Slide 5
1.电流与电压的关系:
导体的电阻一定时,通过导体的电流与导体两端的电压成 比.
2.电流与电阻的关系:
导体两端的电压一定时,通过导体的电流与导体的电阻成 比.
电流与电压、电阻的关系
考点 1
正
反

## Slide 6
1.内容:导体中的电流,跟导体两端的电压成 比,跟导体的电阻成______比.
2.公式: .
其中U表示导体两端的电压,单位为V;
R表示导体的电阻,单位为Ω;
I表示通过导体的电流,单位为A.
3.变形公式:U= (求电压);R= (求电阻).
欧姆定律
考点 2
正
反
IR

## Slide 7
4.欧姆定律与串、并联电路电流、电压规律的推论
(1)分压、分流规律
ⅰ.串联电路分压规律:串联电路中,各导体两端的电压与导体的电阻成正比
R1、R2两个电阻串联时,有 .
ⅱ.并联电路分流规律:并联电路中,通过各导体的电流与导体的电阻成反比
I1R1=I2R2=…=InRn
R1、R2两个电阻并联时,有 .
欧姆定律
考点 2

## Slide 8
(2)串、并联电路的等效电阻
ⅰ.串联电路等效电阻:串联电路的总电阻等于各电阻之和
R=R1+R2+…+Rn
特别地,n个相同的电阻R0串联时,总电阻R＝ .
ⅱ.并联电路等效电阻:并联电路的总电阻的倒数等于各支路电阻倒数之和
特别地,R1、R2两个电阻并联时,总电阻R＝ ;n个相同的电阻R0并联时,总电阻R＝ .
欧姆定律
考点 2
nR0

## Slide 9
欧姆定律
考点 2
1.欧姆定律适用于“纯电阻电路”,即在工作时将电能全部转化为 的电路.
2.应用欧姆定律计算时要注意“同一性”和“同时性”,即式中的U、R和I对应的是同一个导体或同一段电路在同一时刻的电压、电阻和电流.
3.要注意欧姆定律中各物理量的“因果关系”:在欧姆定律中,导体两端的电压和导体的电阻是自变量,导体中的电流是因变量,即电流由电压和电阻决定.欧姆定律的变形式是电阻的计算式,切不可得出“导体的电阻与导体两端的电压成正比,与通过导体的电流成反比”的结论.
失分警示
内能

## Slide 10
欧姆定律
考点 2
4.判断以下命题的正误.
(1)探究电流与电压、电阻的关系时,移动滑动变阻器的滑片是为了多次测量以减小误差. ( )
(2)根据欧姆定律的变形式可知,当导体两端电压增大时,导体的电阻也增大.
( )
(3)根据欧姆定律的变形式可知,当导体两端电压为零时,导体的电阻也为零.
( )
失分警示
×
×
×

## Slide 11
欧姆定律
考点 2
(4)电动机正常工作时,其工作电压U、线圈电阻R和线圈中的电流I满足.
( )
(5)多个电阻串联时,相当于增大了导体的长度,总阻值大于每一个电阻的阻值.
( )
(6)多个电阻并联时,相当于增大了导体的横截面积,总阻值小于每一个电阻的阻值. ( )
(7)根据欧姆定律,通过灯丝的电流与灯丝两端的电压成正比. ( )
失分警示
×
√
√
×

## Slide 12
电功和电能
考点 3
1.电能
(1)电能的单位
ⅰ.国际单位: ,符号是 .
ⅱ.常用单位: ,俗称度,符号是 .
1 kW·h=1 000 W×3 600 s=3.6×106 W·s= J.
焦耳
J
千瓦时
kW·h
3.6×106

## Slide 13
电功和电能
考点 3
(2)电能的计量
ⅰ.计量工具: (如图),用于计量用电器在一段时间内消耗的电能.
ⅱ.电能表读数方法:电能表计数器前后两次读数之差,就是被测用电器在这段时间内消耗的电能.电能表计数器的最后一位是十分位,图示电能表的读数为 kW·h.
电能表
931.6

## Slide 14
电功和电能
考点 3
ⅲ.电能表面板数据
a.“220 V”表示这个电能表应在电压为220 V的电路中使用.
b.“10(40) A”表示这个电能表的标定电流是10 A,额定最大电流是40 A,电能表工作时的电流不应超过其额定最大电流.
c.“50 Hz”表示这个电能表应在频率为50 Hz的交流电路中使用.
d.“2 500 r/(kW·h)”叫电能表常数,表示接在这个电能表上的用电器每消耗1 kW·h的电能,电能表的转盘转过2 500转;“r/(kW·h)”也写作“revs/(kW·h)”.电子式电能表的电能表常数的单位是“imp/(kW·h)”,如“800 imp/(kW·h)”表示接在这个电能表上的用电器每消耗1 kW·h的电能,电能表的指示灯闪烁800次.

## Slide 15
电功和电能
考点 3
ⅳ.利用电能表常数计算电能
a.感应式电能表:若电能表常数为N r/(kW·h),电能表转盘转n r,说明用电器消耗的电能W= kW·h= J.
b.电子式电能表:若电能表常数为N imp/(kW·h),电能表指示灯闪烁n次,说明用电器消耗的电能W= kW·h= J.

## Slide 16
电功和电能
考点 3
(3)电能的应用:电能转化为其他形式的能.
如:
电饭锅工作,电能主要转化为 能;
电动机转动,电能主要转化为 能;
LED灯发光,电能主要转化为 能.
内
机械
光

## Slide 17
电功和电能
考点 3
2.电功
(1)定义:电流通过导体所做的功叫作电功.
(2)符号: .
(3)本质:电流做功的过程就是将电能转化为其他形式的能的过程.有多少电能发生了转化,电流就做了多少功.
(4)单位:国际单位是焦(J),常用单位是千瓦时(kW·h).
W

## Slide 18
电功和电能
考点 3
(5)电功的计算
ⅰ.公式:W= ．式中U表示电压,单位是V；I表示电流,单位是A；t表示时间,单位是s；W表示电功,单位是J.
ⅱ.理解:电流通过导体做的功,与导体两端的 、导体中的 和____________成正比.
ⅲ.变形公式:W=I2Rt；W=.这两个公式是结合欧姆定律推导出的,因此仅适用于纯电阻电路.
UIt
电压
电流
通电时间

## Slide 19
电功率
考点 4
1.定义: 和做功所用 的比值.用符号 表示.
2.物理意义:电功率是表示电流做功 的物理量,在数值上等于单位时间内电流所做的功.
3.单位: ,简称 ,符号 .
1 W= J/s,1 kW= W,1 W= mW.
4.公式:P= .式中若电功W的单位是J,做功时间t的单位是s,则功率P的单位就是 ;若W的单位是kW·h,t的单位是h,则功率的单位就是 .
电功
时间
P
快慢
瓦特
瓦
W
1
1000
1000
W
kW

## Slide 20
电功率
考点 4
5.变形公式
(1)W= (计算电功);t= (计算时间).
(2)电功率与电流、电压的关系:P= .
(3)结合欧姆定律,可推导出P=I2R,P=(仅适用于纯电阻电路).
6.电功率的估计:家用空调的电功率约1 000 W,液晶电视机的电功率约100 W,家庭节能灯的电功率约20 W.
Pt
UI

## Slide 21
电功率
考点 4
7.额定功率和实际功率
(1)额定电压和额定功率:用电器 时的电压称作额定电压,用电器____________________时的电功率称作额定功率.用电器铭牌上一般会标注额定电压和额定功率.
(2)实际功率:用电器在实际电压下工作时的电功率称作实际功率.实际功率反映了电流做功的快慢.
正常工作
在额定电压下工作

## Slide 22
电功率
考点 4
(3)实际功率与额定功率的关系
用电器两端的电压 | 用电器的电功率 | 用电器的工作情况
U实＞U额 | P实 P额 | 不能正常工作,容易损坏
U实＜U额 | P实 P额 | 不能正常工作,甚至不工作
U实＝U额 | P实 P额 | 正常工作
＞
＜
＝
(4)对于电阻变化可以忽略的纯电阻用电器,有 .

## Slide 23
电功率
考点 4
8.电功率的测量
(1)实验中一般通过测量电流和电压来间接测量电功率:P=UI.
(2)家庭电路中可以利用电能表来测量用电器的实际功率:只让待测用电器工作,数出一定时间内电能表转盘转过的转数或指示灯闪烁的次数,利用电能表常数计算出用电器消耗的电能,再利用计算电功率.

## Slide 24
1.串联电路中的电功、电功率的规律
ⅰ.W串=UIt=(U1+U2)It=U1It+U2It=W1+W2;同理,有P串=P1+P2.
ⅱ.;同理,有.
电功率
考点 4
得分指南

## Slide 25
2.并联电路中的电功、电功率的规律
ⅰ.W并=UIt=U(I1+I2)t=UI1t+UI2t=W1+W2;同理,有P并=P1+P2.
ⅱ.;同理,有.
电功率
考点 4
得分指南

## Slide 26
3.电功率的物理意义:对于用电器来说,电功率反映了用电器消耗电能的快慢,电功率大的用电器,单位时间内消耗的电能多(大功率用电器“费电”);或者说电功率反映了用电器将电能转化为其他形式的能的快慢,电功率大的用电器,单位时间内将电能转化为其他形式的能多(实际功率越大的灯泡越亮).
电功率
考点 4
得分指南

## Slide 27
4.一般认为,灯泡的亮度由其实际功率决定.两只额定电压相同的灯泡,额定功率大的灯泡电阻小,当它们串联时,额定功率大的灯泡两端的实际电压小,因而实际功率小、亮度低;同理可推,当它们并联时,额定功率大的灯泡的亮度高.两只额定功率相同的灯泡串联时,额定电压大的亮度高;并联时,额定电压大的亮度低.(以上讨论忽略了灯泡电阻的变化和灯丝被烧断的情形)
电功率
考点 4
得分指南

## Slide 28
焦耳定律
考点 5
1.电流的热效应
(1)定义:电流通过导体时 能转化成 能的现象.
(2)影响因素:电流、电阻、通电时间.电流越大、电阻越大、通电时间越长,导体产生的热量就越多.
(3)电热与电功的关系:纯电阻电路将电能全部转化为内能,因此纯电阻电路中,电流做了多少功,就产生多少热量,即W=Q.
(4)利用和防止:利用电流的热效应——电热器;防止电流的热效应带来的损害——散热.
电
内

## Slide 29
焦耳定律
考点 5
2.焦耳定律
(1)内容:电流通过导体产生的热量跟 成正比,跟导体的 成正比,跟 成正比.
(2)公式:Q= .式中电流I的单位是A,电阻R的单位是Ω,通电时间t的单位是s, 热量Q的单位是J.
(3)推导式:对于纯电阻电路,有Q=W=Pt=UIt=.
电流的二次方
电阻
通电时间
I2Rt

## Slide 30
焦耳定律
考点 5
判断以下命题的正误.
1.电能表是测量电功率的仪表. ( )
2.电动机不是纯电阻电路,因而不能用P=I2R或计算其电功率. ( )
3.用电高峰期,白炽灯变暗,是因为其两端的实际电压变小. ( )
4.小灯泡上标有“3.8 V 1 W”字样,表示该小灯泡两端电压一旦高于3.8 V小灯泡就会损坏,且该小灯泡工作时的实际功率恒为1 W. ( )
5.导体的电阻越大,电流通过导体产生的热量就越多. ( )
6.导体的电阻越大,相同的电流通过导体时产生热量就越快. ( )
失分警示
×
√
√
×
×
√

## Slide 31
方法帮

## Slide 32
欧姆定律的简单计算
命题角度 1
类型1 欧姆定律在串、并联电路中的应用
例1 [2019合肥45中三模]如图所示,开关断开时,电压表示数为9 V,开关闭合时,电压表示数为6 V,已知R1的阻值为30 Ω,则R2的阻值为 Ω.
【思路分析】 安徽中考的电路计算类填空题常常可以利用串联电路分压规律,并联电路分流规律或串、并联电路的总电阻公式进行计算,会使计算更便捷.
60

## Slide 33
欧姆定律的简单计算
命题角度 1
例2 [2019合肥50中二模]在如图所示的电路中,电源电压保持不变,滑动变阻器R1的最大阻值为20 Ω.闭合开关S,当滑动变阻器的滑片P移到a端时,电流表的示数为0.6 A,此时电阻R两端的电压为 V;当滑动变阻器的滑片P移到b端时,电流表的示数为1.2 A,则电阻R的阻值为 Ω.
0
20

## Slide 34
欧姆定律的简单计算
命题角度 1
例3 [2019合肥蜀山区一模]如图所示,电源电压为4.5 V,电流表的量程为“0~0.6 A”,电压表的量程为“0~3 V”,滑动变阻器的规格为“15 Ω 1 A”,小灯泡L上标有“2.5 V 0.5 A”字样(不考虑温度对灯丝电阻的影响).在保证电路各元件安全的情况下,滑动变阻器连入电路的阻值的变化范围是 .
4~10 Ω

## Slide 35
欧姆定律的简单计算
命题角度 1
A.导体甲的电阻大于导体乙的电阻
B.通过导体乙的电流与其两端的电压成正比
C.当导体甲两端的电压为2 V时,通过导体甲的电流为0.2 A
D.将导体甲、乙并联后接在电压为3 V的电源上时,干路中的电流为0.6 A
B
类型2 I-U 图像的理解和相关计算
例4 在探究通过导体的电流与其两端电压的关系时,利用实验数据作出了如图所示的图像.下列说法正确的是
( )

## Slide 36
欧姆定律的简单计算
命题角度 1
例5 [2019福建]如图为某种灯泡的电流I与电压U的关系图像.若有6只这种灯泡串联接在电压为6 V的电源上,通过灯泡的电流为 A;若把一只这种灯泡与一电阻并联接在电压为6 V的电源上,总电流为1.5 A,则该电阻的阻值为 Ω.
0.2
6

## Slide 37
欧姆定律的简单计算
命题角度 1
I-U 图像的理解和应用
1.I-U图像表示电流随电压变化的规律,图像中,横轴表示电压U,单位一般是V;纵轴表示电流I,单位一般是A.
提分技法
2.如图甲,图线b中的电流值与电压值成正比,说明电阻不变,这是定值电阻的I-U图线;图线a随电压的增大有向下弯曲的趋势,说明随着电压的增大,U与I的比值变大,即电阻变大,小灯泡灯丝的I-U图像一般是这种形式的;图线c随电压的增大有向上弯曲的趋势,说明随着电压的增大,U与I的比值变小,即电阻变小.

## Slide 38
欧姆定律的简单计算
命题角度 1
3.根据图像比较定值电阻的大小时,可以比较同一电压下的电流(如图乙),电流大的电阻小;也可以比较同一电流下的电压,电压大的电阻大;还可以比较图线的位置,靠近I轴的图线斜率大,说明U与I的比值小,即电阻小.
4.由图丙易知,设定值电阻两端电压变化量是ΔU,对应的电流变化量是ΔI,则.
提分技法

## Slide 39
欧姆定律的简单计算
命题角度 1
1.[2009安徽,6]如图所示的电路中,电压U保持不变,电阻R1=R2.开关S断开时,电流表的示数为I1;开关S闭合时,电流表的示数为I2.则I1∶I2= .
提分特训
1∶2

## Slide 40
欧姆定律的简单计算
命题角度 1
2.在如图所示的电路中,R=4 kΩ,电源电压不变,内阻不计.当S1闭合、S2断开时,电压表的示数为1 V;当Sl和S2都闭合时,电压表的示数为3 V.则电源电压为________V,电压表的电阻为 kΩ.
提分特训
3
2

## Slide 41
欧姆定律的简单计算
命题角度 1
3.[2020合肥50中东校三模]如图所示,电源电压不变,闭合开关S,将滑动变阻器的滑片从某一位置移动到另一位置,电压表的示数由2 V变为1 V,电流表的示数由0.1 A变为0.2 A,则电阻R的阻值是 Ω.
提分特训
10

## Slide 42
欧姆定律的简单计算
命题角度 1
4.如图甲所示的电路中,电源电压保持不变,R1=10 Ω.闭合开关S,滑动变阻器的滑片P从a端移到b端,两电表示数变化关系如图乙所示,则R2的最大阻值为_________Ω,电源电压为 V.
提分特训
20
6

## Slide 43
欧姆定律的简单计算
命题角度 1
5.[2019内蒙古呼和浩特]用电器甲和乙,其电流与其两端电压的关系如图所示,其中直线表示用电器甲的电流与其两端电压的关系.下列说法正确的是 ( )
提分特训
D
A.用电器甲电阻不变,大小为0.1 Ω
B.用电器乙的电阻随着电流增大而变大,最大值为10 Ω
C.如果把这两个用电器串联接在6 V的电源上,电路中的电流是0.43 A
D.如果把这两个用电器并联接在4 V的电源上,干路中的电流是0.65 A

## Slide 44
欧姆定律的简单计算
命题角度 1
6.[2020合肥寿春中学三模]在如图所示的电路中,电阻R1、R2、R3的阻值均为2 Ω,不计电流表内阻,在B、C两点间加上6 V的电压时,下列计算错误的是 ( )
A.电流表示数为1 A
B.R2和R3两端的电压之比为1∶1
C.通过R1和R3的电流之比为1∶1
D.电路中的总电阻为3 Ω
提分特训
C

## Slide 45
电能和电功率的相关计算
命题角度 2
类型1 实际情景中电能和电功率的相关计算
例6 [2020福建]民航局规定:严禁乘客携带超过160 W·h(瓦·时)的锂电池上飞机.某品牌笔记本电脑的电池铭牌标有“10.8 V 10 A·h”字样,充满电后,存储的电能为 kW·h,该笔记本电脑 (选填“能”或“不能”)带上飞机.
0.108
能

## Slide 46
电能和电功率的相关计算
命题角度 2
例7 [2020合肥寿春中学三模]小丽同学家电饭煲上的铭牌模糊不清,她想利用标有“3 000 revs/(kW·h)”字样的电能表测量电饭煲的功率,她断开家中的其他电器,只将电饭煲接入电路中工作,测得电能表的转盘1 min转了30转,则电饭煲的电功率是 W.
600

## Slide 47
电能和电功率的相关计算
命题角度 2
例8 [2009安徽,7]大多数家用电器在待机状态(关机但未拔掉电源插头)时也会消耗电能.以有1 000个家庭的社区为例,假设每个家庭所有用电器待机时的总功率约为20 W,每天处于待机状态的时间约为20 h,则该社区每天因用电器待机而浪费的总电能约为 kW·h.
400

## Slide 48
电能和电功率的相关计算
命题角度 2
类型2 电路中电能和电功率的相关计算
例9 [2020安庆模拟]在如图所示的电路中,R1=10 Ω,R2=20 Ω.闭合开关,电流表的示数为0.3 A,则通电 1 min,R1和R2共产生 J的热量.
81

## Slide 49
电能和电功率的相关计算
命题角度 2
例10 [2020合肥寿春中学二模]如图是电热饮水机的电路原理图,其中R1、R2均为发热电阻,已知R1=435.6 Ω,R2=48.4 Ω.则此饮水机的保温功率与加热功率之比为 .
1∶10

## Slide 50
电能和电功率的相关计算
命题角度 2
例11 [2019合肥168中学一模]下表为某品牌取暖器的铭牌,其内部电路如图所示,R1和R2均为电热丝,其中S1是温度自动控制开关,温度升高到一定值时会自动断开.闭合开关S、S1,120 min内取暖器消耗的电能为3.52 kW·h,求:
(1)通过R1的电流;
(2)电热丝R2的电阻;
(3)120 min内开关S1闭合的时间.
额定电压 | 220 V
低温挡 | 880 W
高温挡 | 3 080 W

## Slide 51
电能和电功率的相关计算
命题角度 2
(1)I1===4 A
(2)R2的电功率P2=P高-P低=3 080 W-880 W=2 200 W
R2===22 Ω
(3)R1消耗的电能W1=P低t=0.88 kW×2 h=1.76 kW·h
R2消耗的电能W2=W-W1=3.52 kW·h-1.76 kW·h=1.76 kW·h
S1闭合的时间t′===0.8 h

## Slide 52
电能和电功率的相关计算
命题角度 2
电能、电功率、电热的相关计算
1.电能、电功率、电热的计算公式总结
提分技法
 | 电能 | 电功率 | 电热 | 适用条件
基本公式 | W=UIt, W=Pt | P=UI, P= | Q=I2Rt, Q=P热t | 适用于各种电路
结合欧姆定律 的推导公式 | W=t, W=I2Rt | P=, P=I2R | Q=UIt, Q=t | 只适用于纯电阻电路
 | 电能 | 电功率 | 电热 | 适用条件
基本公式 | W=UIt, W=Pt |  | Q=I2Rt, Q=P热t | 适用于各种电路
结合欧姆定律 的推导公式 |  |  |  | 只适用于纯电阻电路

## Slide 53
电能和电功率的相关计算
命题角度 2
2.电流、电压、电阻与电功率的关系
提分技法
 | 电流 | 电压 | 电阻 | 适用条件
基本公式 | I= | U= | R= | 适用于各种电路
结合欧姆定律 的推导公式 | I= | U= | R== | 只适用于纯电阻电路
 | 电流 | 电压 | 电阻 | 适用条件
基本公式 |  |  |  | 适用于各种电路
结合欧姆定律 的推导公式 |  |  |  | 只适用于纯电阻电路

## Slide 54
电能和电功率的相关计算
命题角度 2
3.对于电阻不发生变化的电热器,电压变化,会引起电流和实际功率变化,但电阻是不变的,因此很多题中都把电阻作为沟通额定功率和不同电压下的实际功率的桥梁,在解题时,需要先求出电阻.
4.对于多挡的电热器,通常电源电压是不变的.因此首先要分析不同挡位下电阻的连接形式,根据可知,电路的总电阻越小,总功率就越大.
提分技法

## Slide 55
电能和电功率的相关计算
命题角度 2
7.[2019合肥瑶海区模拟]电流的大小可以用单位时间内通过导体横截面的电荷量表示,单位是C/s,1 C/s=1 A.某次发生闪电时,云层和地面之间的电压约为1.0×109 V,云地间转移的电荷量约为6 C,持续的时间约为60 μs.则这次闪电过程中的电流约为 A,向外释放的能量约为 J.
提分特训
1×105
6×109

## Slide 56
电能和电功率的相关计算
命题角度 2
8.[2020安徽省六区联考二]如图甲所示是小灯泡L和电阻R的电流随电压变化的图像.将它们接入图乙电路中,当只闭合开关S时,小灯泡的实际功率为1 W;若同时闭合开关S、S1,则电路的总功率为 W.
提分特训
1.4

## Slide 57
电能和电功率的相关计算
命题角度 2
9.[2020合肥45中三模]将一只“220 V 484 W”的浴霸灯泡接在家庭电路中,灯泡可正常发光.如图,若用输电线把该灯泡由家引到较远的工地时,发现灯泡变暗,测得灯泡的实际功率为 400 W,则输电线上损耗的功率为 W(忽略温度对灯丝电阻的影响).
提分特训
40

## Slide 58
电能和电功率的相关计算
命题角度 2
10.[2020湖北天门]如图是多功能汤锅加热的测试电路图,使用时通过旋钮开关(虚线圆圈部分)可实现保温、慢炖、快炖三种功能的切换,且保温、慢炖、快炖状态的加热功率依次增大.已知四个发热电阻的阻值相等,测试电源电压为220 V,慢炖状态的功率为550 W.[c水=4.2×103 J/(kg·℃)]求:
提分特训
(1)R1的阻值;
(2)保温状态的功率;
(3)若把1.1 kg的水从20 ℃加热到100 ℃,快炖需要6 min 40 s,则加热的效率是多少?

## Slide 59
电能和电功率的相关计算
命题角度 2
(1)因为R1=R2=R3=R4,故经分析可知,当开关旋转到“2”和“5”时,汤锅处于慢炖状态
由得,R1=R4===88 Ω
(2)当开关旋转到“1”和“4”时,汤锅处于保温状态,因为P慢炖==550 W,所以P保温=====275 W
提分特训

## Slide 60
电能和电功率的相关计算
命题角度 2
(3)水吸收的热量:
Q吸=c水m水(t2-t1)=4.2×103 J/(kg·℃)×1.1 kg×(100 ℃-20 ℃)=3.696×105 J
当开关旋转到“3”和“6”时,汤锅处于快炖状态,则:
P快炖= ==2P慢炖=2×550 W=1 100 W
t时=6 min 40 s=400 s
快炖400 s产生的热量Q放=P快炖t时=1 100 W×400 s=4.4×105 J
η==84%
提分特训

## Slide 61
含滑动变阻器的动态电路的分析
命题角度 3
例12 如图所示的电路中,电源电压不变,灯泡L电阻不变,闭合开关,滑动变阻器R的滑片向右移动一段距离,则 ( )
A.电流表的示数减小 B.电压表V1的示数减小
C.灯泡L变亮 D.滑动变阻器R的功率减小
C
【思路分析】 D选项的分析较难.设一个滑动变阻器与定值电阻R0串联接在电源电压恒为U的电路中,滑动变阻器接入电路的阻值为RP,则滑动变阻器的电功率P=()2RP=,易知当RP=R0时,P取得最大值;当滑动变阻器的最大电阻大于R0时,将滑动变阻器的滑片从一端移到另一端,滑动变阻器的电功率将先增大后减小.

## Slide 62
含滑动变阻器的动态电路的分析
命题角度 3
例13 在如图所示的电路中,电源电压保持不变.闭合开关S后,将滑动变阻器的滑片P向右移动时,不变的是 ( )
A.电流表A的示数
B.电压表V的示数与电流表A的示数的比值
C.电流表A的示数与电流表A1的示数的差值
D.电压表V的示数与电流表A1的示数的比值
D

## Slide 63
含滑动变阻器的动态电路的分析
命题角度 3
例14 如图所示的电路中,闭合开关后,在滑动变阻器的滑片P从a端向b端滑动的过程中(忽略灯丝电阻的变化) ( )
A.电路的总电阻逐渐变大
B.通过乙灯的电流逐渐变大
C.滑动变阻器两端的电压逐渐变小
D.甲灯逐渐变暗
C

## Slide 64
含滑动变阻器的动态电路的分析
命题角度 3
例15 [2021预测]如图所示,电源电压U保持不变,R′的最大阻值大于R0,闭合S后,电流表的示数为I,电压表V1、V2的示数分别为U1、U2,将滑动变阻器R′的滑片从一端移动到另一端,下列有关定值电阻R0的电功率P0和滑动变阻器R′的电功率P′的图像中可能正确的是 ( )
D
A B C D

## Slide 65
含滑动变阻器的动态电路的分析
命题角度 3
【思路分析】 以分析P'-U2图像为例:
1.分析电路:
①电路中的元件如何连接——定值电阻R0和滑动变阻器R'串联;
②电表分别测哪个物理量——V1测R0两端的电压U1,V2测R'两端的电压U2,A测电路中的电流I.
2.分清变量和常量:
①常量:电源电压U,定值电阻R0的阻值;
②变量:I、U1、U2、P0、P'.

## Slide 66
含滑动变阻器的动态电路的分析
命题角度 3
3.写出函数关系式,要求只包含常量U、R0和要分析的两个变量P'、U2:
这个函数的图像是开口向下的抛物线,与横轴的两个交点是(0,0)和(U,0),对称轴是.
4.确定取值范围:R'滑片在最右端时,其两端的电压U2取到最小值0;R'滑片在最左端时,U2取到最大值,因R'的最大阻值R'max大于R0,故U2的最大值在和U之间.
5.作出大致的P'-U2图像,如图所示.

## Slide 67
含滑动变阻器的动态电路的分析
命题角度 3
动态电路分析
由滑动变阻器滑片的移动引起的电路变化问题要紧抓“两个不变”,用好“三个技巧”.
两个不变:电路中总电压不变、定值电阻阻值不变.
三个技巧:1.越串联,总电阻越大,越并联,总电阻越小;2.可将电路看成由“定值部分”和“可变部分”串联或并联而成,则可变部分电阻变大,总电阻就变大,可变部分电阻变小,总电阻就变小;3.串联电路分压规律和并联电路分流规律可以定性使用,即定值电阻和可变电阻串联时,可变电阻阻值变大,可变电阻两端电压也变大;定值电阻和可变电阻并联时,可变电阻阻值变大,通过可变电阻的电流变小.
提分技法

## Slide 68
含滑动变阻器的动态电路的分析
命题角度 3
串联电路动态分析的一般思路(定值电阻R0与滑动变阻器RP串联):
并联电路动态分析的一般思路(定值电阻R0与滑动变阻器RP并联):
提分技法

## Slide 69
含滑动变阻器的动态电路的分析
命题角度 3
对混联电路进行分析时,通常的思路是利用等效替代法对电路进行“分层”.以例14的电路为例,可以将滑动变阻器和灯泡乙并联的部分称为“内层电路”,把这个“内层电路”等效为一个电阻R并,则电路就化简为灯泡甲与R并的串联电路,
提分技法
这个串联电路可称为“外层电路”;则对这个混联电路的动态分析就变成了对“内层”的并联电路和“外层”的串联电路的分析.从内层转向外层的关键是分析滑动变阻器的阻值变化对R并的影响,进而分析外层电路的其他物理量的变化;从外层转向内层的关键是分析干路电流的变化对内层电路各物理量的影响.

## Slide 70
含滑动变阻器的动态电路的分析
命题角度 3
11.[2019合肥包河区二模]如图所示,电源电压保持不变,闭合开关S后,在滑动变阻器的滑片P向b端滑动的过程中,下列关于电表示数变化的说法正确的是 ( )
A.电流表示数变大 B.电流表示数变小
C.电压表示数变大 D.电压表示数变小
提分特训
D

## Slide 71
含滑动变阻器的动态电路的分析
命题角度 3
12.[2020合肥45中三模]如图所示,电源电压不变,闭合开关S,将滑动变阻器的滑片P从中点向右滑动.关于该过程,下列说法中正确的是 ( )
A.电流表A1的示数变小
B.电压表V的示数变大
C.电流表A2与电流表A1的差值变大
D.电压表V的示数与电流表A2的示数的比值变大
提分特训
D

## Slide 72
含滑动变阻器的动态电路的分析
命题角度 3
13.[2021预测]如图所示的电路中,电源电压不变,R1为定值电阻,R2为滑动变阻器,电源、电流表和电压表的内阻对电路的影响忽略不计.闭合开关S后,将R2的滑片自a端向b端逐渐移动,下列说法正确的是 ( )
A.电压表V1和电流表A示数的比值变大
B.电压表V2和电流表A示数的比值变小
C.电压表V1和电流表A示数的变化量的比值变大
D.电压表V2和电流表A示数的变化量的比值不变
提分特训
D

## Slide 73
含滑动变阻器的动态电路的分析
命题角度 3
14.[2019合肥45中三模]如图所示,电源电压保持不变,灯泡灯丝的电阻不变.闭合开关S,当滑动变阻器的滑片P向右移动时,下列说法正确的是 ( )
A.电流表示数变小,电压表示数变大
B.通过小灯泡的电流及其两端的电压都保持不变
C.电流表的示数变大,电压表的示数变小
D.电流表和电压表的示数都逐渐变大
提分特训
D

## Slide 74
实验帮

## Slide 75
探究电流产生的热量与哪些因素有关
实验
例16 用如图1所示的装置探究“电流通过导体产生的热量与电流的关系”.相同烧瓶内装满了煤油.
(1)烧瓶中装入的煤油是 (选填“导体”或“绝缘体”).
绝缘体
(2)请根据实物电路,在虚线框内画出对应的电路图.
(3)为达到实验目的,选用的两根电阻丝R1与R2的阻值应 .通过R1的电流 _________(选填“大于”“小于”或“等于”)通过R2的电流.
(4)通电一段时间后,乙烧瓶中玻璃管内液面上升的高度较大.说明____________
_________________________________________________________.
图1
相等
小于
在通电时间和电阻相同的情况下,通过导体的电流越大,导体产生的热量越多

## Slide 76
探究电流产生的热量与哪些因素有关
实验
(5)小红用如图2所示的装置,进一步探究“电流通过导体产生的热量与电流的关系”.经多次实验测量,收集实验数据,绘制了烧瓶中玻璃管内液面上升的高度h与电流I的关系图像.根据焦耳定律可知,图3中能正确反映h-I关系的是 .
A
图2
图3

## Slide 77
探究电流产生的热量与哪些因素有关
实验
(6)用Q=I2Rt可以计算电流通过任何用电器产生的热量,能用Q=UIt计算电流通过任何用电器产生的热量吗?请用实例说明原因.
不能.电动机工作时,消耗的电能为W=UIt,但其消耗的电能转化为机械能和内能,则W＞Q=I2Rt,所以当电流通过有些用电器时,其产生的热量是不能用Q=UIt来计算的.(合理即可)

## Slide 78
探究电流产生的热量与哪些因素有关
实验
补充设问
(7)若用图1中的实验器材探究“电流通过导体产生的热量与电阻的关系”,则需要对实验装置进行的调整是_____________________________________________
_________________________.
图1
拆去R0,将甲、乙两烧瓶中其中一根电阻丝换成阻值不同的电阻丝(合理即可)

## Slide 79
探究电流产生的热量与哪些因素有关
实验
命题归纳
实验器材与装置
1.被加热的物质选用煤油或空气的原因:①不导电,对实验结果影响较小;②比热容小,实验现象明显.
2.对被加热物质的要求:物质的种类、质量、初温均相同.
实验操作要点
3.转换法的应用:利用U形管中液面高度变化、温度计示数变化、玻璃管中液面高度变化或气球体积变化等反映电阻丝产生热量的多少.

## Slide 80
探究电流产生的热量与哪些因素有关
实验
命题归纳
4.控制变量法的应用
(1)探究电热与电流的关系时,将两根阻值相同的电热丝分别接在一个并联电路的干路和支路上,或使用同一根电热丝在电流不同的情况下进行实验并记录相关物理量随时间变化的规律,即控制电热丝阻值和通电时间相同,只有通过电热丝的电流不同;
(2)探究电热与电阻的关系时,将两根阻值不同的电热丝串联,即控制通过电热丝的电流和通电时间相同,只有电热丝的阻值不同;
(3)探究电热与通电时间的关系时,控制电热丝的阻值和通过电热丝的电流相同,只有通电时间不同.
5.多次测量的目的:使实验结论具有普遍性.

## Slide 81
探究电流产生的热量与哪些因素有关
实验
命题归纳
实验分析
6.分析表格数据总结出结论.
实验结论:电流通过导体产生的热量与电流、导体的电阻和通电时间有关;电流越大、电阻越大、通电时间越长,导体产生的热量就越多.