## Slide 1
第十二讲 欧姆定律 电功率
第一部分 安徽中考考点过关
《安徽·中考帮》物理

## Slide 2
第三节 “内阻”相关计算

## Slide 3
拓展帮
目录（安徽·中考帮）
方法帮
命题角度 1 非理想电源、电表的内阻
命题角度 2 电动机相关计算
新知 表头改装成电流表和电压表

## Slide 4
方法帮

## Slide 5
非理想电源、电表的内阻
命题角度 1
例1 干电池是我们实验时经常使用的电源,它除了有稳定的电压外,本身也具有一定的电阻.实际使用时,可以把干电池看成一个理想的电源(电阻为零)和一个电阻串联组成,如图甲所示.用图乙所示的电路可以测量出干电池的电阻和电压,闭合开关S,移动滑动变阻器的滑片,测量出两组电压值U1、U2和对应的电流值I1、I2,请你推导出电源电压U和电源电阻r的表达式(用U1、U2、I1、I2表示,不考虑电表内阻的影响).

## Slide 6
非理想电源、电表的内阻
命题角度 1
解：电源电阻r与滑动变阻器R串联,电压表测滑动变阻器两端的电压,电流表测电路中的电流
当电压表示数为U1时,电流表示数为I1,电源电压U=U1+I1r ①
当电压表示数为U2时,电流表示数为I2,电源电压U=U2+I2r ②
由①②可解得:U=,r=

## Slide 7
非理想电源、电表的内阻
命题角度 1
例2 在实际电路中电流表、电压表的内阻不能忽略.某同学用伏安法测量一未知电阻Rx的阻值,他先将电压表、电流表按图a所示的方法连接在电源电压恒定的电路中,测得电压表、电流表的示数分别为3.0 V、 3.0 mA.接着在同一电路中,他又将同一电压表、电流表按图b所示的方法连接,测得电压表、电流表的示数分别为2.9 V、4.0 mA.
(1)求电流表的内阻RA;
(2)求待测电阻Rx的真实值;
(3)如果电流表的内阻忽略不计,且电压表的内阻无限大.请分析说明题中利用哪种接法测量Rx的阻值更准确?

## Slide 8
非理想电源、电表的内阻
命题角度 1
解：(1)由图a知电源电压U=3.0 V
由图b知,UA+Ux=3.0 V,故UA=3.0 V-2.9 V=0.1 V
故RA===25 Ω
(2)由图a知,Rx+RA===1 000 Ω
故Rx=1 000 Ω-25 Ω=975 Ω
(3)如果电压表内阻无限大,且电流表内阻忽略不计,
由(2)知,图a中Rx的测量值为1 000 Ω
图b中Rx的测量值Rx′===725 Ω
而Rx的真实值为975 Ω,所以,利用图a接法测量Rx的阻值更准确

## Slide 9
非理想电源、电表的内阻
命题角度 1
例3 电压表既是测量仪表,也是一个接入电路中的特殊电阻,在实际计算中,可以把电压表看作一个可显示其两端电压的电阻.为了测量某电压表的内部电阻RV,某同学连接了如图所示的电路.电源电压保持不变,电源内阻不计,闭合开关后,调节电阻箱R的阻值为3 000 Ω时,电压表的示数为4 V;调节电阻箱R的阻值为6 000 Ω时,电压表的示数为3 V.求电压表的内阻RV和电源电压U.

## Slide 10
非理想电源、电表的内阻
命题角度 1
解：由电路图可知,电压表与电阻箱R串联
根据串联电路的分压规律,可得
即①,②
联立①②,解得:RV=6 000 Ω,U=6 V

## Slide 11
非理想电源、电表的内阻
命题角度 1
提分技法
电源、电表内阻的分析
1.电源可以看作一个没有内阻的理想恒压源与内阻串联(如图甲),电流表可以看作一个没有内阻的理想电流表与内阻串联(如图乙)或一个可以显示电流的电阻,电压表可以看作一个电阻无限大的理想电压表与内阻并联(如图丙)或一个可以显示电压的电阻.

## Slide 12
非理想电源、电表的内阻
命题角度 1
提分技法
2.考虑电源内阻,在闭合电路中,有(I为电路中的电流,E为电源总电压,R为外电路电阻,r为电源内阻),U0=E-Ir(U0为外电路两端的电压,称为路端电压).
3.某电压表和电流表同时测量一段电路的电压和电流,当电流表内接时,电压表测这段电路和电流表串联的总电压,会导致电压表示数偏大;电流表外接时,电流表测这段电路和电压表的并联总电流,会导致电流表示数偏大.

## Slide 13
非理想电源、电表的内阻
命题角度 1
提分技法
4.将电压表与大电阻串联或将电流表与小电阻并联时,电表内阻的影响是显著的,可将电表看作能显示自身电压或电流的电阻来处理.
5.考虑电源和电表的内阻后,电路可能会变为“混联电路”,可以利用“等效法”逐段处理,即将电路中的简单电路部分等效为一个电阻,再与其他部分组成简单电路.

## Slide 14
非理想电源、电表的内阻
命题角度 1
提分特训
1.实际的电源都有一定的电阻,如干电池,我们需要用它的电压U和电阻r两个物理量来描述它,实际计算过程中,可以把它看成是由一个电压为U、电阻为0的理想电源与一个电阻值为r的电阻串联而成,如图甲所示.实际的电流表也有一定的电阻,在精确的计算中,可以把电流表看成是由一个电阻为0的理想电流表与一个电阻值为RA的电阻串联而成,如图乙所示.在图丙中R1=1 Ω,R2=4 Ω.当只闭合S1时,电流表读数I1=1.5 A;当只闭合S2时,电流表读数I2=0.6 A.
(1)求电源电压U;
(2)求S1和S2均闭合时电流表的示数.

## Slide 15
非理想电源、电表的内阻
命题角度 1
提分特训
解:(1)当只闭合S1时,有电源电压U=I1(R1+RA+r)=1.5 A×(1 Ω+RA+r)
当只闭合S2时,有U=I2(R2+RA+r)=0.6 A×(4 Ω+RA+r)
两式联立可解得U=3 V,RA+r=1 Ω
(2)S1和S2均闭合时,R1和R2并联,并联总电阻R并==0.8 Ω
电路中的总电流为I== A≈1.7 A
故电流表的示数约为1.7 A.

## Slide 16
非理想电源、电表的内阻
命题角度 1
提分特训
2.如图所示的电路中,电阻R1=400 Ω,R2=600 Ω,电路两端所加的总电压U=4 V.
(1)若不考虑电压表内阻对电路的影响,求R1两端的电压.
(2)实际上电压表内阻对电路的影响不可忽略,电压表的示数为1.5 V,求电压表的内阻.

## Slide 17
非理想电源、电表的内阻
命题角度 1
提分特训
解：(1)不考虑电压表内阻对电路的影响
电路中的电流
R1两端的电压U1=IR1=0.004 A×400 Ω=1.6 V
(2)若电压表内阻对电路的影响不可忽略
通过R1的电流
通过R2的电流
通过电压表的电流
电压表的内阻

## Slide 18
电动机相关计算
命题角度 2
例4 [2008安徽,23]如图所示的电动机是一种使用广泛的动力机械,从能量转化的角度看,它主要把电能转化为机械能,还有一部分能量在线圈中以热量的形式散失掉.现有一台电动机,当电动机两端加220 V电压时,通过电动机线圈的电流为50 A.问:
(1)每分钟该电动机消耗的电能是多少?
(2)已知电流通过导体时产生的热量Q=I2Rt(其中I、R和t分别表示通过导体的电流、导体的电阻和通电时间),若该电动机线圈的电阻是0.4 Ω,则线圈每分钟产生的热量是多少?
(3)这台电动机每分钟所做的机械功是多少?

## Slide 19
电动机相关计算
命题角度 2
解:(1)消耗的电能
W=UIt=220 V×50 A×60 s=6.6×105 J
(2)产生的热量
Q=I2Rt=(50 A)2×0.4 Ω×60 s=6×104 J
(3)所做的机械功
W机=W-Q=6.6×105 J-6×104 J=6×105 J

## Slide 20
电动机相关计算
命题角度 2
例5 [2020合肥庐阳区模拟]如图所示的电路中,定值电阻R2=12 Ω,电动机M的线圈电阻R=0.5 Ω.闭合开关S,电动机转动稳定后,电压表的示数U=4 V,电阻R2的电功率P2=3 W,干路中的总电流I=1 A,不计电动机的摩擦损耗等.求:
(1)电阻R2两端的电压;
(2)电动机M的发热功率;
(3)R1的阻值.

## Slide 21
电动机相关计算
命题角度 2
解:(1),则
(2)
I1=I-I2=1 A-0.5 A=0.5 A
电动机的发热功率P热=I12R=(0.5 A)2×0.5 Ω=0.125 W
(3)电源电压U源=U2,R1两端电压U1=U源-U=U2-U=6 V-4 V=2 V
R1的阻值

## Slide 22
拓展帮

## Slide 23
表头改装成电流表和电压表
初高中知识衔接
表头改装成电压表
改装后的电压表的量程
串联电阻
电压表的内阻

## Slide 24
表头改装成电流表和电压表
初高中知识衔接
表头改装成电流表
改装后的电流表的量程
并联电阻
电流表的内阻

## Slide 25
表头改装成电流表和电压表
初高中知识衔接
1.实际测量中所使用的电流表和电压表是由小量程电流表改装而成的.如图甲,小量程电流表G满偏电流Ig=3 mA,内阻Rg=100 Ω.将该小量程电流表与两定值电阻R1、R2按图乙所示的电路图连接起来,已知R1=0.5 Ω,R2=24.5 Ω,S是一只单刀双掷开关.
(1)计算小量程电流表G满偏时两端的电压Ug;
(2)将S与b端相连,此时虚线框内的部分相当于一个电流表,计算其最大测量值I;
(3)将S与c端相连,此时虚线框内的部分相当于一个电压表,计算其最大测量值U.
创新预测

## Slide 26
表头改装成电流表和电压表
初高中知识衔接
解:(1)Ug=IgRg=3×10-3 A×100 Ω=0.3 V
(2)
I=Ig+I1≈0.6 A
(3)U2=IR2=0.6 A×24.5 Ω=14.7 V
U=Ug+U2=0.3 V+14.7 V=15 V
创新预测

## Slide 27
2.小明做改装电压表的实验,他要将一内阻Rg=100 Ω、满偏电流Ig=1 mA的电流表G改装成一个量程为0~3 V的电压表(如图甲虚线框内),为此在电流表上串联一个定值电阻R0.求:
(1)电阻R0的阻值.
(2)为了将此电流表G改装成量程为0~15 V的电压表,小明按照图乙又并联一个电阻R1,请算出所接电阻R1的阻值.
(3)小明按照图丙串联一个电阻R2,也能改装成功,请算出所接电阻R2的阻值.
表头改装成电流表和电压表
初高中知识衔接
创新预测

## Slide 28
表头改装成电流表和电压表
初高中知识衔接
解:(1)电流表G的满偏电流为Ig=1 mA
组装后,当G的指针满偏时,电压表两端电压U1=3 V
Ig(R0+Rg)=U1
代入数据,解得R0=2 900 Ω
(2)换图乙组装后,当G的指针满偏时,电压表两端电压U2=15 V,即
代入数据,解得R1≈24 Ω
创新预测

## Slide 29
表头改装成电流表和电压表
初高中知识衔接
(3)换图丙组装后,当G的指针满偏时,电压表两端电压U2=15 V,即
Ig(R0+Rg+R2)=U2
代入数据,解得R2=12 000 Ω
创新预测