## Slide 1
中考总复习
第21课时 内能的利用
第三板块 能量

## Slide 2
3
1
中考总复习
考情分析
……………
4
2
5
知识梳理
……………
重难点突破
………………
中考特训
……………
广东中考
……………

## Slide 3
考情分析
课程标准 | 近三年考到的知识点 |  | 
 | 2018 | 2019 | 2020
3.3.3了解热机的工作原理．知道内能的利用在人类社会发展史上的重要意义． | —— | 汽油机的工作原理 （填空题3分） | ——
3.3.1从能量转化的角度认识燃料的热值．从能量的转化和转移的角度认识效率． | 燃料的能量转化 （综合题1分） | —— | ——
3.5.1知道能量守恒定律．列举日常生活中能量守恒的实例．知道能量的转化和转移有一定的方向性． | —— | —— | ——

## Slide 4: 1.汽油机的工作过程及特点
一 热机
知识梳理
冲程 | （1） . 冲程 | （2） . 冲程 | （3） . 冲程 | （4） . 冲程
工作图 |  |  |  | 
能量转化 |  | . . | . . | 
特点 | ①气流向里，②吸入汽油和空气混合物（柴油机吸空气） | ①没有火花，②活塞向上运动 | ①有火花，②活塞向下运动 | ①气流向外，②活塞向上运动将废气排出气缸
排气
吸气
压缩
机械能转化内能
做功
内能转化机械能

## Slide 5: 2.汽油机1个工作循环，4个冲程，活塞曲轴转2圈，做功1次．如转速600 r/min，每秒做功 次．
知识梳理
5

## Slide 6: 1.定义：某种燃料 放出的热量与其质量之比，用符号q表示． 2.理解：是燃料的一种特性，只与燃料的 有关，与燃料的是否完全燃烧、质量、体积等均无关． 3.热量的计算 （1）Q放＝mq，质量单位为kg，热量单位为J.适用范围：固体、液体； （2）Q放＝qV，体积单位为m3，热量单位为J.适用范围：气体．
知识梳理
二 热值
完全燃烧
种类

## Slide 7: 1.定义：热机用来做有用功的那部分能量和完全燃烧放出的能量之比． 2.公式： （烧水效率： ；热机效率： ．） （烧水Q吸＝cm△t ，汽车行驶W有＝FS或W有＝Pt ）. 3.提高效率的途径：使燃料充分燃烧；尽量减小各种热量损失；机件间保持良好的润滑、减小摩擦．
知识梳理
三 热机效率

## Slide 8: 1.能量的转化：各种形式的能量在一定条件下可以相互 ，并且是具有方向性的． 2.能量守恒定律：能量既不会消灭，也不会创生，它只会从一种形式 为其他形式，或者从一个物体 到另一个物体，而在转化和转移的过程中，能量的总量保持 ．
知识梳理
四 能量转化和守恒
转化
转化
转移
不变

## Slide 9: 一 热机 （2020·衡阳）如下图所示为内燃机四冲程工作示意图，下列说法正确的是（ ） A．一个工作循环的正确顺序是：甲乙丙丁 B．乙图冲程能获得动力 C．丁图冲程有明显机械能转化为内能的过程 D．丙图冲程存在化学能转化为内能的过程
重难点突破
C

## Slide 10: 【点拔】四冲程汽油机的工作分为吸气冲程、压缩冲程、做功冲程、排气冲程，其中只有做功冲程提供动力，其他三个冲程靠飞轮的惯性完成，一个工作循环，活塞转2周，只做功1次． （1）识图：箭头朝里是吸气冲程，朝外是排气冲程，点火是做功冲程，剩下的是压缩冲程； （2）能量转化：做功冲程把内能转化为机械能，压缩冲程把通过做功的方式把机械能转化为内能．
重难点突破

## Slide 11: （2020·朝阳）内燃机的一个工作循环是由四个冲程组成的，如下图所示的是工作循环中的 冲程，若飞轮转动40周，则对外做功 次．
重难点突破
20
压缩

## Slide 12: 二 热值、热机效率 （2020·甘孜）下列关于热值和热机效率的说法，正确的是（ ） A．使燃料燃烧更充分，可以增大热值 B．使燃料燃烧更充分，可以提高热机效率 C．柴油机的热机效率通常为100% D．燃料燃烧释放的热量越大，热值越大
重难点突破
B

## Slide 13
重难点突破

## Slide 14: （2020·丹东）以汽油为燃料的某品牌卡丁车额定功率为23 kW，它在水平沙滩上匀速直线运动5 min，行驶了3 km.若卡丁车的汽油机效率为25%，求：此次行驶中，卡丁车需要燃烧汽油的质量是多少千克？（g取10 N/kg，q汽油＝4.6×107 J/kg）
重难点突破

## Slide 15
重难点突破

## Slide 16: （2020·德州）国家提倡节能减排，各地“煤改气”正在积极进行，某同学想计算他家天然气烧水的热效率，他将2 kg的水倒入烧水壶中，并测出水温为20 ℃.在一个标准大气压下，把水刚加热到100 ℃时，测出消耗天然气0.048 m3.已知水的比热容c水＝4.2×103 J（kg·℃），天然气热值约为 q天然气＝4.0×107 J/m3.求：
重难点突破

## Slide 17: （1）将这些水烧开，需吸收多少热量；
重难点突破
(1)将这些水烧开，需吸收热量：
Q吸＝cm△t＝4.2×103 J/(kg·℃)×2 kg×(100 ℃－20 ℃)＝6.72×105 J
(2)燃烧的天然气放出热量：
Q放＝Vq＝0.048 m3×4.0×107 J/m3
＝1.92×106 J
（2）在这种情况下，燃烧的天然气放出了多少热量；

## Slide 18: （3）他家天然气灶的效率．
重难点突破

## Slide 19: 三 能量的转化和守恒 （2019·广安）下列关于能量的说法中，正确的是（ ） A．洗衣机工作时是将机械能转化为电能 B．电水壶工作时是将内能转化为电能 C．用热水泡脚，身体会感觉暖和，说明内能可以转移 D．能量无论是转化还是转移，能量总和会逐渐减少
重难点突破
C

## Slide 20: 【点拔】（1）能量的转化指能量从一种形式到另一种形式，如洗衣机、电水壶工作． （2）能量的转移指能量从一个物体到另一个物体或物体的一部分到另一部分． （3）能量的转移和转化的过程中，能量总和保持不变．
重难点突破

## Slide 21: （2020·海南）如右图所示，用酒精灯加热试管里的水，产生的水蒸气将试管塞冲向空中．在这个过程中，能量转化的顺序为（ ） A．内能—机械能—化学能 B．化学能—内能—机械能 C．机械能—内能—化学能 D．内能—化学能—机械能
重难点突破
B

## Slide 22: 1.4冲程汽油机工作一个循环，活塞曲轴转2圈，只做1次功． 2.热值只与物质的种类有关，与其他因素无关． 3.在解决效率问题时，要弄清楚什么量是总的能量，什么是有用的能量．
重难点突破

## Slide 23: 1.（2020·镇江）某汽油机的四个冲程如下图所示．在该汽油机的一个工作循环中，压缩冲程结束后，下一个冲程是（ ） A B C D
中考特训
C

## Slide 24: 2.（2020·东营）如右图是四冲程汽油机工作循环中的一个冲程，下列关于冲程及其能量转化判断正确的是（ ） A．做功冲程，将机械能转化为内能 B．做功冲程，将内能转化为机械能 C．压缩冲程，将机械能转化为内能 D．压缩冲程，将内能转化为机械能
中考特训
B

## Slide 25: 3.（2020·无锡）煤炭是一种重要能源．为判断煤炭品质的优劣，最科学的方法是检验煤炭的（ ） A．比热容 B．密度 C．热值 D．温度
中考特训
C

## Slide 26: 4.（2020·枣庄）关于热机的效率，下列说法正确的是（ ） A．在做功同样多的情况下，热机的效率越高消耗的燃料越多 B．一般情况下柴油机的效率比汽油机的高 C．热机的效率越高说明做功越快 D．热机损失的能量中，废气带走的能量较少，主要是由于机械摩擦损失的
中考特训
B

## Slide 27: 5.（2020·湘西州）关于能量守恒定律的下列说法中．正确的是（ ） A．能量既可以凭空消失 B．能量也可以凭空产生 C．热机的工作过程不遵循能量守恒定律 D．能量转化和转移过程中，能量的总量保持不变
中考特训
D

## Slide 28: 6.（2020·泰州）将热水倒进玻璃杯中，玻璃杯会变热，下列说法正确的是（ ） A．水将温度传给了玻璃杯 B．水含有的热量减少 C．玻璃杯增加的内能大于水减少的内能 D．能的总量保持不变
中考特训
D

## Slide 29: 7.（2020·黔西南）如下图所示，给试管内水加热至一定程度，发现试管口木塞会被推出． （1）给水加热是通过 方式使水的内能增加；木塞被推出后水蒸气的内能 （选填“增大”“减小”或“不变”）. （2）四冲程内燃机的 冲程 与这个原理相同．
中考特训
热传递
减小
做功

## Slide 30: 8.（2020·淮安）如上图所示，用力将空气压缩引火仪的活塞迅速下压，玻璃筒底部的棉花冒烟燃烧，下压过程将机械能转化为 能，此过程与汽油机的 冲程能量转化形式相同．
中考特训
压缩
内

## Slide 31: 9.（2020·巴中）一台汽油机飞轮的转速为3 600 r/min，在1 s内汽油机对外做了 次功．如果汽油机在一段时间内消耗了0.5 kg汽油，若这些汽油完全燃烧，可放出热量 J．汽油机用水作冷却液，是利用水的 大的特点．（q汽油＝4.6×107 J/kg）
中考特训
比热容
30
2.3×107

## Slide 32: 10.（2020·无锡）某辆行驶的小轿车，其正常工作时的能量转化情况如上图所示，若输入的化学能为2 000 J，输出的动能为300 J．则输出的内能和声能共计 J；输出的有用能量是动能，则小轿车正常工作时的效率为 ．
中考特训
1 700
15%

## Slide 33: 11.（2020·南通）小明想估测薯片的热值，进行了如下实验． （1）将天平放在水平面上并将游码归零，发现指针偏左，则应将平衡螺母向 端调节：测量质量时，调节天平再次平衡，右盘中的砝码和游码位置如图甲，其质量为 g.
中考特训
右
6.2

## Slide 34: （2）如图乙，将薯片放在燃烧皿中充分燃烧后，烧杯中0.2 kg的水温度升高了5 ℃，则水吸收的热量Q吸＝ J．[c水＝4.2×103 J/（kg·℃）] （3）根据Q放＝Q吸和Q放＝mq，算出薯片的热值比实际值小得多．原因是：___________________________________________.
中考特训
4.2×103
薯片燃烧放出的热量没有完全被水吸收

## Slide 35: 12.（2020·威海）采购员小明骑着摩托车外出采购食品．小明质量为70 kg，摩托车质量为150 kg.采购食品后，小明将80 kg的食品装上车，在限速为80 km/h的水平路面上以72k m/h的速度匀速行驶50 s，行驶时受到的阻力为总重力的0.1倍，若消耗的汽油完全燃烧放出1×106 J的热量，求摩托车发动机的实际输出功率和效率（g＝10 N/kg）.
中考特训

## Slide 36
中考特训
解：摩托车、人、货物的总重力为：
G＝(m人＋m车＋m货)g＝(70 kg＋150 kg＋80 kg)×10 N/kg
＝3 000 N；
行驶时受到的阻力为：f＝0.1G＝0.1×3 000 N＝300 N；
摩托车匀速行驶的速度v＝72 km/h＝20 m/s，此时牵引力与阻力是一对平衡力，大小相等，则有：F＝f＝300 N，
摩托车发动机的实际输出功率为：
P＝Fv＝300 N×20 m/s＝6 000 W；
摩托车输出的功为：
W＝Pt＝6 000 W×50 s＝3×105 J；
摩托车发动机的效率为：

## Slide 37: 1.（2019·广东）某汽油机工作过程有吸气、压缩、做功和排气四个冲裎．如下图为 冲程工作示意图，活塞向 运动，燃料混合物被压缩，在这个过程中机械能转化为 ．
广东中考
压缩
上
内能

## Slide 38: 2.（2017·广东节选）“可燃冰”是一种新型能源，主要成分是甲烷，可直接点燃，1 m3甲烷完全燃烧能产生 J热量，这些热量可以使 . kg的水20 ℃加热100 ℃.[设甲烷的热值q甲烷＝4.2×107 J/m3；c水＝4.2×103 J（kg·℃）]
广东中考
4.2×107
125

## Slide 39: 3.（2016·广东） 如上图所示，把热水壶放在煤气灶上烧水的过程中，下列说法正确的是（ ） A．煤气的燃烧过程是内能转化为化学能 B．煤气燃烧充分，它的热值越大 C．水的温度越高，水分子运动越剧烈 D．烧水的过程是通过做功的方式改变水的内能
广东中考
C

## Slide 40: 4.（2016·广东）如下图所示，图A、B、C、D是四冲程汽油机的工作示意图，图E、F是演示实验的示意图．图C是 冲程，与它原理相同的是图 所示的演示实验．汽油机的工作示意图中机械能转化为内能的冲程是 图．（后两空选填字母）
广东中考
F
B
做功