## Slide 1
中考总复习
计算题专项复习
第4课时 电学综合计算

## Slide 2: 方法技巧：1.电路图类型计算题，首先要把题目中的数据标到电路图上，观察电路图时，注意识别电路的结构或工作状态；使用公式时，除了要考虑“单位统一”的问题以外，还要考虑电路的“一 一对应”问题，即公式中的任何一个物理量都要对应于同一个用电器或同一段电路． 2.铭牌型计算题，通常会给定“U额”和“P额”，可以直接利用公式：R＝ ，求出用电器正常工作状态

## Slide 3: 下的电阻值，再根据欧姆定律、电功率和焦耳定律公式计算其他的物理量． 3.动态变化型计算题，通过开关、滑动变阻器或敏感元件的变化，从而改变电路的串、并联结构或工作状态，达到实现各种不同应用目的，如加热、保温等，解这类题要根据题意画出不同状态下对应的电路图，标出对应的数值，计算出有关的物理量，还要注意同类型物理量用下标进行区分．

## Slide 4: 1.（2020·安顺）如下图所示电路，电源电压不变，定值电阻R1＝10 Ω.只闭合开关S1，电流表示数为0.3 A再闭合开关S2，电流表示数为0.5 A．求：

## Slide 5: （1）电源电压；
解：(1)定值电阻R1＝10 Ω，只闭合开关S1，为R1的简单电路，电流表测电路的电流，电流表示数为0.3 A，
由欧姆定律得，电源电压：
U＝I1R1＝0.3 A×10 Ω＝3 V；

## Slide 6: （2）定值电阻R2的阻值；
(2)再闭合开关S2，两电阻并联，电流表则干路电流，电流表示数为0.5 A，
根据并联电路各支路互不影响，R1的电流不变，故通过R2的电流为：
I2＝I－I1＝0.5 A－0.3 A＝0.2 A，
由欧姆定律，定值电阻R2的阻值：

## Slide 7: （3）开关均闭合时，电路消耗的总功率．
(3)两电阻并联，电流表则干路电流，电路消耗的总功率：P＝UI＝3 V×0.5 A＝1.5 W．

## Slide 8: 2.（2019·大庆）如下图，R1＝6 Ω，当S1闭合，S2、S3断开时，电流表示数为1 A； S3闭合，S1、S2断开时，电流表示数为0.2 A．求：

## Slide 9: （1）电源电压；

## Slide 10: （2）电阻R2的阻值；

## Slide 11: （3）当S1、S2闭合，S3断开时，电路的总功率．

## Slide 12: 3.图甲是一个超声波加湿器，图乙为其内部湿度监测装置的简化电路图．已知电源电压为12 V，定值电阻R0的阻值为30 Ω，电流表的量程为“0～200 mA”，电压表的量程为“0～9 V”，湿敏电阻R的阻值随湿度RH变化的关系图像如图丙所示．在电路安全工作的前提下，请计算出：

## Slide 13: （1）当电流表的示数为200 mA时，R的阻值；

## Slide 14: （2）若环境湿度为60%，则电压表的示数为多大？

## Slide 15: （3）当电压表的示数为3 V时，求通过R0的电流．

## Slide 16: 4.（2020·大连）如下图所示，是某家用电热煮茶器的简化电路图. R1和R2均为电热丝，S为单刀双掷开关．R1的阻值是88 Ω，R2的阻值是352 Ω，电源电压是220 V．开关S接“1”时，为加热状态；开关S接“2”时，为保温状态．试求：

## Slide 17: （1）加热状态时，电路中的电流是多少？
（2）加热状态时，通电5 min电流做功是多少？
(2)加热状态时，通电5 min电流做功是：
W＝UI1t＝220 V×2.5 A×5×60 s＝1.65×105 J；

## Slide 18: （3）保温状态时，电路消耗的总功率是多少？

## Slide 19: 5.（2020·遂宁）图甲是某品牌的电热水壶，其工作电路简图如图乙所示，开关S可以控制其加热、保温和停止三个状态，其名牌如图丙所示．在该电热水壶正常工作的情况下，将一壶25 ℃的水在1标准大气压下加热到沸腾[假设电热丝产生的热量全部被水吸收，R1，R2的阻值不随温度变化， c水＝4.2×103 J/（kg·℃），1 L＝10－3 m3].求：

## Slide 20: （1）水吸收的热量；
答：水吸收的热量为6.3×105 J；

## Slide 21: （2）R1、R2的阻值；

## Slide 22
答：R1为40 Ω，R2的阻值为444 Ω；

## Slide 23: （3）加热这壶水到沸腾所用时间（结果保留一位小数）；
答：加热这壶水到沸腾所用时间为520.7 s；

## Slide 24: （4）实际加热这壶水到沸腾用时10.5 min，求实际电压．

## Slide 25: 6.（2019·内江）如图甲所示，是某科技小组的同学们设计的恒温箱电路图，它包括工作电路和控制电路两部分，用于获得高于室温、控制在一定范围内的“恒温”．工作电路中的加热器正常工作时的电功率为1.0 kW；控制电路中的电阻R′为滑动变阻器，R为置于恒温箱内的热敏电阻，它的阻值随温度变化的关系如图乙所示，继电器的电阻R0为10 Ω.

## Slide 26: 当控制电路的电流达到0.04 A时，继电器的衔铁被吸合；当控制电路中的电流减小到0.024 A时，衔铁被释放，则：

## Slide 27: （1）正常工作时，加热器的电阻值是多少？

## Slide 28: （2）当滑动变阻器R′为390 Ω时，恒温箱内可获得的最高温度为150 ℃，如果需要将恒温箱内的温度控制在最低温度为50 ℃那么，R′的阻值为多大？
(2)由乙图知，当最高温度为150 ℃时，热敏电阻的阻值R1＝200 Ω，
控制电路电流I1＝0.04 A
由欧姆定律得U＝I1(R0＋R′＋R1)＝0.04 A×(10 Ω＋390 Ω＋200 Ω)＝24 V；
恒温箱内的温度控制在最低温度为50 ℃时，热敏电阻的阻值R2＝900 Ω，