## Slide 1
中考总复习
实验题专项复习
仪器仪表的读数

## Slide 2: 实验题在每年我省中考卷中占有重要分值．共3题，分值在20分左右．历年卷分为仪表读数型、探究型、设计型和开放型四种类型．正确解答实验题必须坚持以实验原理为依据的操作过程，实验原理是整个实验的指导方向．实验题的方向：

## Slide 3: 1．常规实验：重点注意密度的测量、伏安法测量电阻、电功率，影响滑动摩擦力的因素，影响压力作用效果的因素，滑轮组、斜面的机械效率，动能的影响因素，电压、电阻、电流的关系，电磁铁的磁性强弱的因素，电阻产生热量和哪些因素有关，研究水的沸腾、晶体的熔化，平面镜成像的特点、凸透镜成像的特点等．

## Slide 4: 2．设计性实验：题目给出实验器材，要求设计实验方案，写出表达式． 3．探究性实验：一般使用控制变量法．即使同学们没有学习到相关的知识，也要求掌握好探究的过程与探究方法．第一步：猜想．第二步：设计实验来验证猜想．第三步：根据可能的实验结果写出实验结论．

## Slide 5: 要求熟练掌握电流表、电压表、天平、量筒、弹簧测力计、温度计、体温计、刻度尺、电能表、秒表的读数．其次掌握速度表、电阻箱等的读数．

## Slide 6: 注意事项：1.被测物体的长度应为末端对应的刻度值减去始端对应的刻度值． 2．使有刻度线的一侧紧靠被测物体，并与被测长度平行． 3．视线正对刻度读出数值，要估读到分度值的下一位． 4．当物体的始端或末端在刻度尺的整刻度线处时，也要注意估读值（补0）.
一 刻度尺

## Slide 7: 1．如下图所示，按正确的读数方法， 物体的长度为 cm.
2．如下图所示，用两把尺子测同一
物体的长度，则A尺的读数为
cm，B尺的读数为 cm.
3．（2020·济宁）如下图所示，铅
笔的长度为 cm.
2.50
2.3
2.35
3.00

## Slide 8: 注意事项：1.秒表内圈的单位是“分钟”，外圈的单位是“秒”． 2．读数时，对于外圈一圈表示30 s的秒表，若内圈的分针没有过半时，读外圈小于30 s的读数；若内圈的分针过半时，读外圈大于30 s的读数．
二 秒表

## Slide 9: 4．体育课测跑步成绩时，停表的示数如图甲所示，该停表所示的时间为 s，如图乙所示的时间为 s.
310
92

## Slide 10: 注意事项：1.温度计的玻璃泡要与被测物体充分接触，不能碰到容器底或容器壁． 2.读数时视线要与温度计中的液面齐平． 3.认清刻度在0 ℃的上方还是下方，注意分度值． 4.体温计有缩口，使用前要甩，可以离开人体读数；量程35～42 ℃，分度值0.1 ℃.
三 温度计、体温计

## Slide 11: 5．（1）在用温度计测水的温度的实验中，如图甲所示，操作中存在的错误是：温度计的玻璃泡 ； （2）纠正错误后继续实验，某时刻温度计的示数如图乙所示，其中读数方法正确的是 （选填“A”“B”或“C”），测得此时水的温度是 ℃.
碰到烧杯底
88
B

## Slide 12: （3）图丙的寒暑表示数是 ℃，图丁的体温计示数是 ℃.
－23
37.1

## Slide 13: 注意事项：1.调平时将天平放在水平台上，切记游码要归零，旋动两侧平衡螺母均可（朝指针的相反方向）. 2．添减砝码和移动游码时要用镊子，不能用手直接操作． 3．加砝码时要按从大到小的顺序．
四 天平、量筒

## Slide 14: 4．在测量过程中不能旋动平衡螺母使天平平衡． 5．物体的质量等于砝码和游码对应刻度的和，游码以左侧刻度为准． 6．量筒不能放在天平上使用，读数时视线应与凹液面的底部（或凸液面的顶部）相平．

## Slide 15: 6．用托盘天平测量某金属块质量时，应将天平放在 桌面上，游码移到标尺的零刻度处，若天平的指针静止在图甲所示位置，则可将平衡螺母向 （选填“左”或“右”）调节，使天平平衡；测量中，当右盘所加砝码和游码位置如图乙所示时天平平衡，则该金 属块的质量为 g.
水平
左
83.4

## Slide 16: 7．如图a所示，甲乙丙三位同学在量筒读数时，正确的是 ，图b是利用方铁块、细线和量筒测量不规则泡沫块的体积时的情景，则泡沫块的体积为 cm3.
乙
20

## Slide 17: 注意事项：1.所测力不能超过弹簧测力计的范围． 2．使用前应校零，并用手轻轻拉几下，防止弹簧被卡住或存在较大摩擦． 3．应使弹簧测力计的轴向与所测力的方向一致．
五 弹簧测力计

## Slide 18: 8.弹簧测力计在使用前应检查指针 ，若用如图甲、乙两种方式使用弹簧测力计测量钩码重力，正确的握持方式是 （选填“甲”或“乙”），图丙的示数是 N.
甲
是否指零
1.8

## Slide 19: 注意事项：1.接入电路前若电流表（电压表）指针不指向零刻度，应调零． 2．无法估测被测电流（电压）大小时，先选最大量程进行试触，再根据试触电流大小选择合适量程．
六 电流表、电压表

## Slide 20: 9．（1）如图甲，电流表示数是 A，换用另一个量程，示数应为 A； （2）如图乙是用已调零的电压表测量盐水电池的电压的情景，实验时电压表选择的量程是 ，该水果电池的电压为 ，图中 是盐水 电池的正极（选填“铜” 或“锌”）.
铜
0.2
1
0～3 V
0.3 V

## Slide 21: 注意事项：1.电能表所在电路能接入的用电器最大总功率等于额定最大电流乘以220 V. 2.电阻箱的阻值等于各旋钮的数值乘以倍率后的和．
七 电能表、电阻箱、速度表

## Slide 22: 10．如下图是小玉家的电能表，她家的用电器总功率不能超过 W．已知她家抽油烟机额定功率为200 W，小玉炒菜过程中，抽油烟机单独正常工作，电能表的表盘转了30转，则抽 油烟机的工作时间为 min.
3
8 800

## Slide 23: 11．电阻箱的读数是 Ω；汽车速度表的读数是 km/h.
80
1 526

## Slide 24: 12．如图甲所示，长度相同、横截面积不同的同种金属棒AB和CD连接在一起后接在电源两端．用电压表测得导体AB和CD两端的电压分别如图乙、丙所示，则AB两端的电压为 V，CD两端电压为 V; 某同学用电压表测一段导体两端的电压时，如果发现电压表的指针向左偏转，一定是 ；如果发现电压表的指针向右偏转到没有刻度的地方了，这是因为________________．
量程太小
5
2.5
电压表的正负接线柱接反了

## Slide 25: 13．如上图分别是小明家上月初和月末的电能表的表盘，小明家上月消耗的电能为 kW·h，小明家电路的干路长时间工作的最大电流是 A，断开其他用电器，只让电饭锅单独工作2 min，指示灯闪烁32次，此时电饭锅的功率为 W．
91.1
20
600