## Slide 1
中考总复习
实验题专项复习
(二)常规实验与探究性实验
4.电学实验

## Slide 2: 相关考点：1.画电路图或连接实物图． 2．连接电路时的注意事项（开关断开）；电流表、电压表接线柱的连接（正进负出）. 3．电路故障分析． 4．更换不同类型的小灯泡多次测量的目的（避免偶然性，使探究规律具有普遍性）.
一 探究串并联电路中电流、电压的规律

## Slide 3: 5．电表异常的分析： （1）闭合开关前，电流表或电压表指针不在0刻度（需要机械调0）； （2）闭合开关后，电流表或电压表指针反偏（正负接线柱接反了）； （3）闭合开关后，电流表或电压表指针偏转的角度小（量程太大了）； （4）闭合开关后，电流表或电压表指针偏转超出右侧刻度（量程太小了）.

## Slide 4: 1．（2020·深圳）小明进行“探究并联电路的电流规律”的实验． （1）连接如图甲所示电路时，还剩一根导线没连接，请你用笔画线代替导线，将电路实物图补充完整，要求电流表测L1的电流；

## Slide 5: （2）在实验中，小乐试触时电流表的指 针偏转情况如图乙所示，根据你的分析， 你认为原因可能是___________________________________________.
电流表的正负接线柱接反了

## Slide 6: （3）小明分别测量图丙中A、B、C三点的电流，数据如下： 图丁是电流表在C点时的示数，则IC为 A；
 | A点电流IA/A | B点电流IB/A | C点电流IC/A
灯泡L1、L2并联 | 0.2 | 0.3 | 
0.48

## Slide 7: （4）接下来他选用规格 （选填“相同”或“不同”）的小灯泡，再次测量各点电流，这样操作的目的是________________________________．
不同
避免偶然性，寻找普遍规律

## Slide 8: 2．（2020·扬州）在“探究串联电路电压的特点”实验中，某实验小组分别测量了串联电路两端的总电压U和灯泡L1、L2两端的电压U1、U2数据如下表：
U/V | U1/V | U2/V
2.6 | 1.3 | 1.3

## Slide 9: （1）该小组由此得出串联电路的总电压与各部分电压的关系是_______________________________（用题中物理量符号表示）. （2）实验过程中，若L1灯丝断了，观察到电压表V1示数为 ，电压表V2示数为 ． （3）该实验还有待改进，请写出其中一点：____________________________________________.
换不同规格的小灯泡再进行多次实验
U＝U1＋U2
2.6 V
0 V

## Slide 10: 相关考点：1.通过灯的亮度或电流表的示数反映电阻的大小（转换法）. 2．控制变量法：电阻的大小与导体的材料、长度、横截面积和温度有关．
二 探究影响电阻大小的因素

## Slide 11: 3.在探究“电阻的大小与哪些因素有关”的实验中，采用如图甲所示的实验装置，a、b、c是镍铬合金制成的三根导线，a、b长度相同，横截面积Sa<Sb，a、c横截面积相同而长短不同，导线d由锰铜合金制成，长短、横截面积与导线b相同．
导线代号 | a | b | c | d
电流表的示数 |  | 1.3 A | 2.2 A | 2.7 A

## Slide 12: （1） 实验中电流表的示数越大，对应的导线电阻越 ． （2） 将导线a接在M、N之间，闭合开关，电流表示数如图乙所示，此时电流为 A.
1.1
小

## Slide 13: （3）依次将导线b、c、d替换导线a接入电路，电流表对应的示数如表所示： ①选导线a、b比较是为了探究导线电阻的大小与 的关系；探究导线电阻的大小与材料的关系，应选用的两根导线是 （填写导线代号）； ②由此可知：导线电阻的大小与导线的长度和横截面积都有关，用相同材料制成的导线长度越 ，横截面积越 ，电阻越大．
横截面积
b、d
长
小

## Slide 14: 相关考点：1.画电路图或连接实物图． 2．连接电路前，断开开关；开关闭合前，滑动变阻器滑片移动到最大阻值处． 3．电压表及电流表的使用和读数． 4．不能用小灯泡进行电流与电压的关系探究（小灯泡电阻随温度变化，不是定值电阻）.
三 探究欧姆定律

## Slide 15: 5．探究电流与电阻的关系时，接入不同阻值的电阻时要调整滑动变阻器的滑片，使电压不变（换大调大）. 6．数据处理． 7．变阻器的选择．

## Slide 16: 4．（2020·大连）在探究“电阻一定时，通过导体的电流与导体两端电压的关系”的实验中，所用的实验器材有：电流表、电压表、10 Ω的定值电阻、滑动变阻器、开关各一个，1.5 V的干电池两节，导线若干． （1）用笔画线，将图1所示的电路补充完整．

## Slide 17: （2）闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片移动到 端（选填“a”或“b”）. （3）用开关“试触”时，电压表和电流表均无示数，这说明电路中存在故障．若故障是某一个元件发生了断路，则发生断路的元件可能是 （只有一个选项正确，请将正确选项的宇母填在横线上）. A．开关或定值电阻 B．定值电阻或电流表 C．开关、滑动变阻器或电流表 D．滑动变阻器、电压表或电流表
C
a

## Slide 18: （4）排除故障后，继续进行实验，并将实验数据记录在下表．请在图2画出电流I与电压U的关系图象．
实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
电阻R/Ω | 10 |  |  |  |  | 
电压U/V | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4
电流I/A | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24
（5）根据图象，可得出的探究
结论是：
_______________________________.
在电阻一定时，电流与电压成正比

## Slide 19: 5．（2020·盐城）小明和小华一起探究电流与电阻的关系．器材有新干电池两节，5 Ω、10 Ω、20 Ω的定值电阻各一只，“20 Ω 1 A”的滑动变阻器、电压表、电流表、开关各一只，导线若干． （1）用笔画线代帯导线将甲图中电路补充完整，使滑动变阻器滑片向左移动时电阻减小．

## Slide 20: （2）将滑动变阻器滑片移动到最 端．闭合开关，小明发现电压表示数接近电源电压，可能是定值电阻R出现了 故障． （3） 排除故障后，移动滑动变阻器滑片，直至电压表示数为1 V，此时电流表示数如图乙所示，大小为 A.
0.24
右
断路

## Slide 21: （4）小明逐一将10 Ω和20 Ω的电阻接入电路，继续进行实验．当 Ω的电阻接入电路后，无法将电压表示数调节到1 V．于是，他改变定值电阻两端电压，重新依次进行实验．调节后的电压值应该不低于 V.
20
1.5

## Slide 22: （5）实验结束后，小华觉得可以通过调整顺序来避免实验中存在的问题．合理的顺序是___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
先后将20 Ω和10 Ω和5 Ω的定值电阻接入电路，变阻器的滑片从阻值最大处向阻值较小处滑动，控制定值电阻两端的电压不变，进行实验，可以避免实验中存在的问题

## Slide 23: 相关考点：1.实验原理：R＝ . 2．画电路图或连接实物图． 3．连接电路时的注意事项（开关断开，滑动变阻器的滑片移到最大阻值处）. 4．需要测量的量：电压和电流． 5．测定值电阻的阻值时，多次测量求平均值，以减小实验误差；测量小灯泡的电阻不能取平均值（小灯泡的额电阻受到温度的影响）. 6．实验I与U的图像和实验电路故障．
四 伏安法测电阻

## Slide 24: 6．（2020·巴中）某学习小组测量未知电阻Rx的阻值，他们分成A、B两组用不同方法进行实验． （1）A组设计了如图甲所示的电路图． ①请用笔画线代替导线将实物电路图乙连接完整，要求滑动变阻器的滑片P向左滑动时电路中的电流变大．

## Slide 25: ②在开关闭合之前，滑动变阻器的滑片P应滑至最 端（选填“左”或“右”）.这样做的目的是 ． ③闭合开关S，将滑动变阻器的滑片P滑至某一位置后，电压表的示数为2.4 V．电流表的示数I如图丙所示，则I＝ A． 待测电阻Rx＝ Ω.
10
右
保护电路
0.24

## Slide 26: （2）B组设计了如图丁所示的电路图，其中电源电压未知且不变，另一定值电阻的阻值为R0. ①闭合S1, 断开S2时，电压表的示数为U1； ②闭合S1、S2时，电压表的示数为U2； ③电阻Rx＝ （用U1、U2、 R0表示）.

## Slide 27: （3） 评估A、B两组实验，使用A组实验的优点是________________________________________________________________________．
A组实验，通过移动变阻器的滑片可多次测量取平均值，达到减小误差的目的

## Slide 28: 7．（2020·聊城）小明做“测量小灯泡的电阻”实验时，使用的小灯泡额定电压为2.5 V，电源电压为 3 V．小明现已连接了部分电路，如图甲所示．
实验序号 | 电压U/V | 电流I/A | 电阻R/Ω | 电阻平均值R/Ω
1 | 2.5 |  |  | 
2 | 2.1 | 0.26 | 8.1 | 
3 | 1.7 | 0.24 | 7.1 | 
4 | 1.3 | 0.21 | 6.2 | 

## Slide 29: （1）在已连接的电路中，有一不当之处是________________． （2）请用笔画线代答导线．将图甲中的电路连接完整．
开关闭合

## Slide 30: （3）当小灯泡正常发光时，电流表的示数如图乙所示，电流大小为 A．小灯泡正常发光时的电阻为 Ω（电阻的计算结果保留一位小数）. （4）小明的实验记录和有关计算如下表所示．从表格设计看，小明计划把四次电阻的平均值作为小灯泡的电阻值．他认为这样可以减小误差．你认为小明的做法是 （选填“正确”或“错误”）的．从表中数据看，不同电压下小灯泡的电阻值不同，这是灯丝电阻受到 影响导致的．
温度
0.28
8.9
错误

## Slide 31: 相关考点：1.原理：P＝UI. 2．根据数据选择合适的电压表、电流表的量程． 3．滑动变阻器的作用：调节滑片使小灯泡两端的电压达到额定电压． 4．根据U－I图像的绘制，读出某点电流和电压值，得出该点灯泡的电功率． 5．表格设计． 6．多次测量的目的（探究不同电压下的实际电功率）. 7．灯的亮度由实际电功率决定．
五 测量小灯泡的电功率

## Slide 32: 8．（2020·阜新）在“测量小灯泡额定功率”的实验中，器材有：电源（电压恒为3 V）、开关、电压表和电流表各一只、额定电压为2.5 V的灯泡、滑动变阻器（20 Ω、1 A）、导线若干． （1）以画线代替导线，将图甲中的实物图连接完整．（要求：滑片向左移动时小灯泡变亮）

## Slide 33: （2）闭合开关前，发现电流表的指针如图乙所示，其原因是______________________________． （3）问题解决后，第一小组的同学通过改变滑动变阻器的阻值，得到了小灯泡的电流随其两端电压变化的图像，如图丙所示，则小灯泡的额定功率为 W.
没有将电流表的指针调零
0.5

## Slide 34: （4）第一小组的同学在实验中还发现，电压表与电流表示数的比值变大，原因是__________________________________________． （5）第二小组的同学在准备进行实验时，发现电压表坏了，他们找到了一个阻值为10 Ω的定值电阻R0，设计了如图丁所示的电路，也 顺利的完成了实验：
灯丝电阻随着温度的升高而增大

## Slide 35: ①先闭合开关S、S1, 断开S2，调节滑动变阻器，使电流表的示数为I1，则I1＝ A； ②保持滑片P的位置不变，闭合开关S、S2, 断开S1, 读出电流表的示数为I2, 则小灯泡的额定功率P额＝ ．（用U额、I1、I2表示）
0.25
U额(I2－I1)

## Slide 36: 相关考点：1.通过U形管液面高度的变化反映产生电热的多少（转换法）. 2．控制变量法的应用： （1）探究电热与电流大小的关系时，电阻并联后再与阻值相同的电阻串联（控制电阻丝阻值和通电时间相同），改变通过两电阻丝的电流大小；
六 探究焦耳定律

## Slide 37: （2）探究电热与电阻的关系时，选择两个电阻不同的电阻丝串联（控制电阻丝的电流和通电时间相同）； （3）探究电热与通电时间的关系时，控制电阻丝的阻值和通过的电流相同，改变通电时间． 3．焦耳定律在生活中的应用：电饭锅、电熨斗等，超导体材料不会发热．

## Slide 38: 9．某物理实验小组采用如下图的电路装置探究“电流产生的热量跟什么因素有关”，两个透明容器中封闭着等量的空气，将两个容器 中的电阻丝R1和R2串联接到电源 两端，将容器外部的电阻丝R3和 R2并联． （1）接通电源，瓶内的空气被加热后膨胀，实验中通过观察 来比较瓶内电阻丝产生热量的多少．
U形管中液面高度差的变化

## Slide 39: （2）该装置是探究电流通过导体产生的热量与 的关系，通电一段时间 瓶（选填“左”或“右”）内的电阻丝产生的热量多． （3）某小组在实验中观察到左侧U型管中液面很快出现高度差，右侧U型管中液面高度差为零，原因可能是电阻丝 断路．（选填“R1”“R2”或“R3”）
电流
左
R2

## Slide 40: （4）让实验装置冷却到初始状态，把右瓶并联的两根电阻丝都放入瓶内，接通电源比较两瓶内电阻丝发热多少，此时该装置是探究电流产生的热量跟 的关系，一段时间后电阻丝产生的热量 （选填“左瓶”“右瓶”或“两瓶一样”）多．
电阻
左瓶

## Slide 41: 相关考点：1.通电导体周围有磁场． 2．通过电磁铁吸引大头针的数目反映磁性的强弱（转换法）. 3．电磁铁的磁性强弱的影响因素： （1）电流的大小（滑动变阻器来改变）； （2）线圈的匝数（匝数不同的线圈串联，使电流相等） 4．电磁铁的磁极方向和电流方向有关（右手定则判断）.
七 探究影响电磁铁磁性强弱的因素

## Slide 42: 10．如下图是小明探究“影响电磁铁磁性强弱因素”的装置图（A为指针下方固定的铁块；线圈电阻忽略不计）.小明通过观察指针B偏转角度的大小来判断电磁铁磁性的强弱．开始时导线a与接线柱1相连，闭合开关，指针B绕固定点0点发生偏转．

## Slide 43: （1）实验前，应将导线b与滑动变阻器的 . （选填“c”或“d”）接线柱连接． （2）闭合开关，电磁铁的左端为 极；使滑片P向左移动时，指针的偏转角度变大，说明电磁铁磁性强弱与 有关． （3）断开开关，将导线a与接线柱1相连改为与接线柱2相连，保持滑动变阻器的滑片P的位置不变再闭合开关，此时指针偏转角度 （选填“变大”、“变小”或“不变”）.
变小
c
N
电流大小

## Slide 44: （4）下图所示的装置中应用电磁铁工作的是 ．（选填序号）
④

## Slide 45: 相关考点：1.产生感应电流的条件： （1）闭合电路； （2）部分导体在磁场中做切割磁感线运动． 2．转换法的应用（通过观察灵敏电流计指针的偏转判断电路中是否产生感应电流）. 3．感应电流的大小、方向与什么因素有关： （1）导体运动的速度大小和方向； （2）磁场的强弱和方向． 4．应用：发电机、话筒． 5．能量转化的方向：机械能转化为电能
八 探究电磁感应现象

## Slide 46: 11．小明在探究“怎样产生感应电流”的实验中，用导线将金属棒、开关、灵敏电流计连接成如下图所示的电路．请你参与探究并回答下列问题．

## Slide 47: （1）悬挂金属棒静置于U形磁铁的磁场中，此时两极正对区域磁感线的箭头方向是竖直向 . （选填：“上”或“下”）. （2）灵敏电流计的作用是用来检测 的；若闭合开关后并未发现电流计指针偏转，经检查器材均完好，各器材间连接无误，那么接下来你认为最应该关注的器材是 ．
下
感应电流
金属棒

## Slide 48: （3）小明认为是原来磁铁的磁性太弱所致，他提出更换磁性更强的磁铁，就在他移动原磁铁时，你发现电流计的指针出现了晃动 ，你认为接下来最应该做什么来找到让电流计指针偏转的原因 ．（仅写出最应该进行的一步操作）
让金属棒向不同的方向运动

## Slide 49: （4）就根据上述探究过程，小明就说：“我们找到产生感应电流的秘密了！”此时你对小明的“成果发布”作何评价？________________________________________________________________________________________________________________________________.
不合理的，因为只做了一次实验，得出的结论具有偶然性，不具有普遍性，应该用不同种类的金属棒，还要使金属棒朝各个方向运动

## Slide 50: （5）利用上述实验装置可以制作 ． （6）如果将电流计换成 ，可以观察磁场对电流的作用，通过实验发现，通电导体在磁场中受力的方向不仅与电流方向有关，而且与 有关．
电源
发电机
磁场方向