## Slide 1
中考总复习
综合能力专项复习
(三)应用类

## Slide 2: 1.（2020·长春）入夏以来，我国部分地区发生洪涝灾害，实践小组为了减轻巡堤人员的工作量，设计了水位自动监测装置．其原理如下图所示，电源电压恒定，R0是压敏电阻，所受压力每增加10 N，电阻减小5 Ω.R是长1 m、电阻100 Ω的电阻丝，其连入电路的电阻与长度成正比．电流表量程为0～0.6 A，其示数反应水位变化．R0下方固定一个轻质绝缘“⊥”形硬杆．轻质金属滑杆PQ可以在金属棒EF

## Slide 3: 上自由滑动，PQ下方通过轻质绝缘杆与重100 N、高4 m的圆柱体M固定在一起．当水位上升时，PQ随圆柱体M向上移动且保持水平．（整个装置接触良好且无摩擦，PQ和EF的电阻不计， ρ河水＝1.0×103 kg/m3，g取10 Nkg）

## Slide 4: （1）闭合开关，当PQ恰好位于R最下端时，为警戒水位．电流表示数为0.06A.此时M漂浮，有 体积浸在水中，M所受的浮力为 N； （2）当水位上升，PQ向上移动过程中，R连入电路中的电阻 （选填“变大”“不变”或“变小”）.PQ上升到R的最上端，刚好与“⊥”形杆接触，且对杆无压力时，为三级预警．
100
变小

## Slide 5: （3）当水位继续上升．PQ开始通过“⊥”杆对R0产生压力；当达到二级预警时，电流表示数为0.15 A；水位再上升0.4 m，达到一级预警时，电流表示数为0.20 A．电源电压为 V. （4）在保证电路安全的情况下，此装置能测量的最高水位高于警戒水位 m. （5）若将水位对警戒线上升的高度标记在电流表对应的刻度线上，即把电流表改装成水位计，水位计的刻度 （选填“均匀”或“不均匀”）.
12
2.6
不均匀

## Slide 6: 2.（2020·高州）如下图所示为某品牌四旋翼无人机，它采用4个电机带动旋翼（螺旋桨）转动，对下方空气施力的同时获得升力．该无人机设有一键起降和返航、空中悬停、超声波传感器、气压传感器等功能，还拥有北斗定位系统．携带的摄像机可以进行高清拍摄并实时把信号传到遥控器显示器．下表是某小型无人机的部分参数：

## Slide 7: （电池容量＝放电电流×放 电时间，例如，1 mAh是指 以1 mA的电流能连续工作1 h）
参数 名称 | 电池电压/V | 电池容量 /mAh | 电动机额 定功率/W | 拍摄速度/ 帧·秒－1
数据 | 24 | 2 500 | 40 | 11 000

## Slide 8: （1）北斗定位系统利用 传递信息，其在真空中的传播速度为 m/s. （2）超声波传感器可探测无人机在飞行时遇到的障碍物，无人机悬停时，向某一山峰发射超声波，10 s后收到回波，无人机距离山峰的距离 ．（v声＝340 m/s）
电磁波
3×108
1 700 m

## Slide 9: （3）气压传感器可通过测定大气压值获知无人机所处的高度这是因为：高度越高，大气压越 ． （4）无人机上面装有高清摄像机，所成的像是倒立的、 的实像． （5）该无人机电池最多可提供 kW·h的电能．
0.06
低
缩小

## Slide 10: 3.（2020·东莞）小明每天关注着疫情的发展，在我国渐渐接近尾声时，在国外突然传来噩耗，在一些发达国家的疫情开始大爆发，小明就想，虽然还是发展中国家，但人民的团结奋战，很快抑制住了病毒的蔓延，而且我们国家用最少的损失、最短的时间来完成这项艰巨的任务，而人们经常说的拥有高素质人民发达国家，怎么也会让病毒如果嚣张地蔓延呢？小明越来越觉得祖国的强大，于是他又接着

## Slide 11: 想看看我们的国家现在到底有多厉害，他从bilibili上看到了智能机器人，对它产生了兴趣，就去问物理老师，物理老师给了他如下关于智能机器人的信息： 智能机器人有相当发达的“大脑”，具备形形色色的内部信息传感器和外部信息传感器，如视觉、听觉、触觉、嗅觉．此外，它还有效应器，通过电动机使手、脚、鼻子、触角等动起来．

## Slide 12: 智能机器人能用人类语言同操作者对话，能调整自己的动作以达到操作者所提出的全部要求．机器人往往使用熔点为200 ℃的玻璃钢作外壳，有着其他材质不可替代的优点．智能机器人的电源主要有钠硫电池、镍镉电池、锂电池等． 随着智能机器人技术的不断发展和成熟，它将走进千家万户，服务人们的生活．

## Slide 13: （1）锂电池充电时的能量转化形式为：电能转化为 能．
某款机器人 | 锂电池 | 电压 | 24 V
 |  | 容量 | 10 A·h
 | 电动机 | 额定电压 | 24 V
 |  | 额定功率 | 120 W
化学

## Slide 14: （2）关于智能机器人，下列说法中是正确的是 ． A．智能机器人的效应器通过电动机使手、脚等动起来时，是将机械能转化为电能 B．温度为200 ℃的玻璃钢一定是液态 C．智能机器人通过嗅觉能闻到外界的各种气味，说明分子在做无规则的运动 D．智能机器人能与人语音对话，说明了电磁波能传递能量．
C

## Slide 15: （3）某智能机器人站着发射超声波，经过0.02 s后收到障碍物的回波，则“小骏”与障碍物间的距离约为 m．该智能机器人靠底座轮子驱动，其驱动电动机的具体参数如表所示，若该智能机器人的驱动电动机线圈电阻为0.2 Ω，则电动机正常工作下的发热功率为 W．（设超声波在空气中的传播速度为340 m/s）
3.4
5

## Slide 16: （4）若当剩余电量减为电池容量的10%时，该智能机器人会主动寻找充电器充电，则充满电后至下一次自动充电前，该智能机器人能够连续正常工作的最长时间为 h．为确保该智能机器人能顺利返回充电，假设需要充电时离充电器最远路程不能超过600 m，则该智能机器人返回过程中受到的水平阻力为 N．（剩余电池容量的40%用于提供克服阻力做功）.
1.8
57.6

## Slide 17: 4.（2020·龙湖）小红发现日常学习和生活中的一些用具的使用方法是“按压式的”．
图1
图2

## Slide 18: 如图1甲所示，小红将一支内有弹簧的圆珠笔向下按压，放手后笔会向上弹起一定高度．为了研究方便，把笔简化为外壳、内芯和轻质弹簧三部分．弹跳过程可以分为三个阶段，如图1乙所示： ①把笔竖直倒立于水平硬桌面，下压外壳使其下端接触桌面（见位置a）； ②由静止释放，外壳竖直上升与静止的内芯碰撞（见位置b）；

## Slide 19: ③碰撞后内芯与外壳以共同的速度一起上升到最大高度处（见位置c）. （1）下列关于该过程中能量变化的说法正确的是 ． A．向下按笔的过程中，弹簧的弹性势能减小 B．向下按笔的过程中，笔的重力势能增大 C．笔向上弹起的过程中，笔的重力势能增大 D．笔向上弹起的过程中，弹簧的弹性势能增大
C

## Slide 20: （2）小红注意到家中洗手液的瓶盖也是按压式的． 她打开洗手液瓶盖，看到其中有个按压式吸液结构如图2甲所示．它由导液管、进液阀门、弹簧、活塞、出液阀门、出液管、储液筒等组成，如图2乙所示．其中进液阀门和出液阀门是塑料小球，进液阀门位于弹簧下端，出液阀门位于活塞上端．

## Slide 21: 使用的时候，通过手向下按压，活塞向下移动，弹簧被压缩使得进液阀门关闭，出液阀门打开，储液筒里的液体从出液管流出瓶外，当手松开时，弹簧恢复原来的自然状态，使得活塞向上移动，出液阀门关闭，进液阀门打开，液体从导液管通过进液阀门进入到储液筒．这样活塞在圆筒中上下往复运动，不断地把液体“吸”上来，“压”出瓶外．

## Slide 22: ①按压式瓶盖的工作原理和 原理相同． （选填选项前的字母） A．船闸 B．活塞式抽水机 C．测量液体内部压强的U形管微小压强计 D．汽油机
B

## Slide 23: ②洗手液能被“吸”上来是利用了 ． ③向下按压后松手时，液体从导液管通过进液阀门进入到储液简，是因为洗手液瓶中气压 . （选填“大于”“小于”或“等于”）储液筒中气压．
大气压
大于