## Slide 1
中考总复习
综合能力专项复习
(四)短文阅读类

## Slide 2: 1.（2020·广东）阅读下列短文，回答问题． 热敏电阻温度计 热敏电阻是用半导体材料制成的电阻，其阻值随温度的变化而变化，如图甲所示为某型号热敏电阻的实物图，阻值随温度升高而变小的，称为负温度系数热敏电阻：阻值随温度升高而变大的，称为正温度系数热敏电阻，利用热敏电阻的特性做成的温度计，叫做热敏电阻温度计．

## Slide 3: 如图乙所示为热敏电阻R1的阻值随温度t变化的图象（为方便计算，已将图线作了近似处理）.图丙是用R1做测温探头的某热敏电阻温度计的电路图，其中电源电压可在0.60 V～1.20 V之间调节，R2为定值电阻，阻值为100 Ω.该电路工作原理是：当保持通过R1的电流不变时，R1两端的电压随电阻均匀变化（即随温度均匀变化），故只需将电压表V1表盘的刻度改成相应的温度刻度，就可以直接从V1

## Slide 4: 表盘上读出温度值．测量时，将R1放入待测温度处，闭合开关，调节电源电压，使V2表的示数保持0.20 V不变（即电路中的电流保持2 mA不变），再从V1表盘上读出待测温度t.

## Slide 5: （1）热敏电阻R1是 （选填“正”或“负”）温度系数热敏电阻．在标准大气压下，将R1放入冰水混合物中时，R1的阻值是 Ω. （2）测温时，保持R2两端电压为0.20 V，R1两端的电压随温度升高而 （选填“变大”“变小”或“不变”）.
负
520
变小

## Slide 6: （3）某次测温时，V1表盘上显示的温度是20 ℃，此时电源电压为 V. （4）该热敏电阻温度计测量温度的范围为 ℃.
0.92
2.5 ℃～40

## Slide 7: 2.（2020·佛山）阅读短文，回答问题． 嫦娥四号于2018年12月8日成功发射，进入奔月轨道，大约经过110小时的飞行，于12日16时45分，顺利完成“太空刹车”、被月球捕获，进入环月轨道．最终于2019年1月3日，嫦娥四号探测器（图甲）搭载着“玉兔二号”月球车“图乙”成功降落月球南极，实现全人类首次月球背面软着陆．探测器着陆后进行了月球车和探测器“两器分离”，分离后在“鹊桥”中继星支持下顺利完成互拍并传回地球．

## Slide 8: 月球车体重135 kg，能“眼观六路”“耳听八方”，她的肩部有可以打开的太阳能电池帆板，她的腿部是六个轮状的移动装置．由于月夜温度极低，电子设备无法正常工作，所以它会进入休眠状态，休眠期间由同位素温差发电保温，等到月昼来临，它将自主唤醒，进入工作状态．

## Slide 9: （1）根据上述信息，请判断以下说法哪些是正确的 ． A．月球车“眼观六路”“耳听八方”是通过电磁波的传输与接收实现的 B．“太空刹车”时，火箭向前喷出燃气，是利用了力的作用是相互的 C．被月球捕获，说明月球对嫦娥四号的引力大于嫦娥四号对月球的引力 D．嫦娥四号关闭发动机绕月运动，从近月点向远月运动过程中，机械能增大
AB

## Slide 10: （2）由于月球的遮挡，月球背面的着陆器和巡视器无法与地球直接传输信息，“鹊桥号”中继星位于图示 （选填“a”或“b”）位置时，可起到信息中转作用． （3）物体在月球上受到的引力只有地球上的六分之一，月球车在月球上的重力为 N（地球上g取10 N/kg），在月球上的惯性将 . （选填“变大”“变小”或“不变”）.
b
225
不变

## Slide 11: （4）月球车以太阳能为能源，若太阳光照射到太阳能电池板上的辐射功率为1.5 kW，电池产生的电压为48 V，并对车上的电动机提供5 A的电流，则太阳能电池将太阳转化电能的效率为 ．
16

## Slide 12: （5）小明对月球车的“唤醒系统”非常感兴趣，他利用光敏电阻设计了一个“模拟唤醒系统”，如图丙，该系统由“唤醒电路”、“控制电路”等组成，其中电源的电压为12 V，电阻箱R的电阻为（0～9 999 Ω），RP是光敏电阻，它的阻值随光强的变化关系如表所示，光强用符号E表示，单位符号cd表示．根据表格中阻值随光强的变化规律可知，当光强为4.5 cd时，RP光敏阻值为 Ω.若a、b两端电压必须等于或大于8 V时，控制电路才能启动，唤醒玉兔
4

## Slide 13: 并驱动玉兔工作．小明设定光强为4.5 cd时唤醒玉兔，则电阻箱R的阻值至少应调到 Ω；为了能使控制电路在光线强度较弱时就能控制电路进入工作状态，可采取的措施是 （答出一种即可）.
E/cd | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0
RP/Ω | 18 | 9 | 6 | 4.5 | 3 | 3 | 3
8
增大电阻箱接入的阻值

## Slide 14: 3.（2020·恩平）阅读短文，回答问题． 智能手机 随着智能手机的日益普及，人们的日常生活发生了朝天覆地的变化．在众多APP的帮助下，人们通过智能手机可以实现轻松出行、远距离通信、线上支付、网上办公等活动． 手机电池作为手机的一个重要部分，目前正朝着大容量、快蓄电、长待机的方向发展．某款手机

## Slide 15: 锂电池上标有“电压：3.7 V容量：4 200 mA·h”字样．该手机搭配了超级快充功能，采取的方式是保持充电器的电压不变，将电流从原来的1 A变为5 A，极大的提高了充电功率．电池充满电后，持续使用一段时间，屏幕显示剩余电量不足20%时，系统就会发出“是否开启省电模式”的提示，此时最好给手机充电续航．若无法充电，则开启“省电模式”后，手机显示还可以持续使用2 h，电量将耗尽．

## Slide 16: 手机无线充电是目前比较新的一门技术，无线充电就是不借助数据线等导线对手机进行充电，从而增加手机的续航时间．现阶段使用较多的一种无线充电技术的原理如图甲、乙所示，交流电流过送电线圈（无线充电板）产生磁场，智能手机（受电线圈）放在无线充电板上就能充电，并将电能储存到手机的锂电池内．

## Slide 17: （1）手机在使用过程中是依靠 （选填“声波”或“电磁波”）传递信息的． （2）文中描述的手机快充功能将充电功率变为原来的 倍．为了防止手机温度过高，手机的散热部件应选用导热快、比热容 （选填“大”或“小”）的材料．
电磁波
5
大

## Slide 18: （3）手机在无线充电时，手机中的受电线圈会产生 ，无线充电工作原理与 （选填“发电机”或“电动机”）工作原理相似． （4）文中锂电池最好在电能还剩 J时给它及时充电，此手机在“省电模式”下使用时的平均功率为 W.
感应电流
发电机
11 188.8
1.554

## Slide 19: 4.（2020·汕头）阅读短文，回答问题： 电磁流量计 电磁流量计是利用法拉第电磁感应原理制成的用来检测导电液体流量（液体在单位时间内通过某横截面的体积）和流速的仪表． 如图甲是用来检测血流速度和血流量的电磁流量计，又称电磁血流计．其原理如图乙所示，使用时，将血管放置于两磁极之间，金属电极A、B与

## Slide 20: 血管壁接触，仪表与电极A、B相连．血液在血管中流动时，A、B间就会有电压，电流通过仪表从而显示出血流速度和流量． 某实验小组用电磁血流计研究血管中血流速度与n（病人心脏血管横截面积与正常人心脏血管横截面积的比值）的关系．测得病人心脏主动脉血管内血液匀速流动的速度v与n的数值如下表：

## Slide 21: 研究表明，当血液在管内匀速流动时，受到的阻力f与血液的流速v成正比，即f＝kv，k为常数，血管横截面积越小，血液流速越大，受到的阻力越大，心脏的负担就越重．
n | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.75 | 0.60
v （m/s） | 0.180 | 0.200 | 0.225 | 0.240 | 0.300

## Slide 22: （1）利用电磁流量计 （选填“可以”或“不可以”）测量某食用油管道中油的流量； （2）电磁流量计上的仪表是由 改装的（选填“电压表”或“电流表”）；电磁血流计的工作原理与 （选填“电动机”“发电机”或“电磁铁”）的工作原理相同；
不可以
电流表
发电机

## Slide 23: （3）测得某液体的流速为0.2 m/s，流量为10－4 m3/s，则管子的横截面积为 m2； （4）根据表中数据可知，当n＝0.5时， v＝ m/s； （5）心脏主动脉血管的横截面积变化时，心脏推动血液流动的功率P随n的变化而变化．若当n＝1时，心脏推动血液流动的功率P＝P0，则当n＝0.5时，心脏推动血液流动的功率P＝ P0.
5×10－4
0.36
4