## Slide 1
中考总复习
第28课时 电能、电功率
第四板块 电与磁

## Slide 2
3
1
中考总复习
考情分析
……………
4
2
5
知识梳理
……………
重难点突破
………………
中考特训
……………
广东中考
……………

## Slide 3
考情分析
课程标准 （2011版） | 近三年考到的知识点 |  | 
 | 2018 | 2019 | 2020
1.理解电功率和电流、电压之间的关系，并能进行简单计算． | 电功率的比值 （填空题1分） | 计算电功 （计算题3分） | ——
2.结合实例理解电功和电功率．知道用电器的额定功率和实际功率． | —— | 电能表读数 （实验题2分） | 电功率的计算 （计算题2分）

## Slide 4: 1．电能 （1）用 表示，国际单位是 ；常用单位是 ，也叫做度． （2）单位的换算：1度 ＝1 kW·h＝ J.
一 电能（电功）
知识梳理
W
焦耳(J)
千瓦时(kW·h)
3.6×106

## Slide 5: 2．电能表 （1）作用：测量用电器一段时间 内消耗 的仪表． （2）读数：W＝W末－W初．如右图所示：电能表的读数是 kW·h.（一般情况下，电能表的最后一位是小数位）
知识梳理
21.6
电能

## Slide 6: （3）铭牌： ①“220 V”表示电能表的标定电压是220伏； ②“10（20） A”表示电能表的标定电流为10安，额定最大电流为20安； ③“50 Hz” 表示电能表在频率为50赫兹的交流电路中使用；
知识梳理

## Slide 7: ④“3 000 revs/kW·h”表示该电能表上所接的用电器每消耗1 kW·h的电能，电能表上的转盘转3 000转．若某用电器单独工作1 h，这个电能表上的转盘转600转，所消耗的电能是 kW·h＝ J；该用电器的电功率 W；该电能表允许的家庭最大电功率是 W. （利用转数求电能W＝ kW·h，n指转数，N指参数，如3 000 revs/kW·h）
知识梳理
0.2
7.2×105
200
4 400

## Slide 8: 3．电功 （1）概念： 的功，就是电能转化其他形式的能的过程，如：（内能、光能、机械能）.电流做了多少功，就消耗了多少电能． （2）计算公式：W＝Pt＝ （普遍适用） W＝ ＝I2Rt（纯电阻电路适用）
知识梳理
电流所做
UIt

## Slide 9: （3）规律： ①在串联电路和并联电路中，电流所做的总功等于各用电器电功之和； ②串联电路中，各用电器的电功与其电阻成 ，即 ＝ ； ③并联电路中，各用电器的电功与其电阻成 ，即 ＝ （各支路通电时间相同）.
知识梳理
正比
反比

## Slide 10: 1．意义：表示消耗电能的 ，用P表示，单位是瓦特（W），常用单位为千瓦（kW）， 1 kW＝ W． 2．定义：电功与时间之比． 3．定义式：P＝ [第一套单位：P——电功率——瓦特（W）；W——电功——焦耳（J）；t——通电时间——秒（s）.第二套单位：P——电功率——千瓦（kW）；W——电功——千瓦时（kW·h）；t——通电时间——小时（h）]
知识梳理
二 电功率
快慢
103

## Slide 11: 4．推导式：P＝ ＝ ＝ ． 5．常见值：家用空调约1000 W；洗衣机约300 W；台式电脑约200 W；液晶电视机约100 W；日光灯约40 W；手电筒约0.5 W；计算器约0.5 mW；电子表约0.01 mW.
知识梳理
I2R
UI

## Slide 12: 6．用电器正常工作时的电压叫额定电压，用电器在额定电压下工作时的功率叫额定功率．用电器工作时实际加的电压叫实际电压，用电器在实际电压下工作时的功率叫实际功率，电压不同，实际功率就不同，实际值和额定值的关系为： （1）U实＝U额时，P实＝P额，用电器处于正常工作状态；
知识梳理

## Slide 13: （2）U实＜U额时，P实＜ P额，用电器不能正常工作； （3）U实＞U额时，P实＞ P额，用电器寿命缩短，且容易烧坏． （4）P实∶P额＝（U实∶U额）2，（电阻认为不变）
知识梳理

## Slide 14: 一 电能与电能表 （2020·淮安）如下图所示分别是小英家上月初和上月末电能表的示数．结合表盘上的信息可知，下列选项中正确的是（ ） A．小英家家庭电路中的干路电流不得超过10 A B．小英家上个月消耗的电能为1011 kW·h C．电能表上指示灯闪烁320次，表示家庭电路消耗电能0.2 J D．电能表上指示灯闪烁的次数越多， 说明电路中消耗的电能越多
重难点突破
D

## Slide 15: 【点拔】电能表表盘信息： （1）电能表读数时，最后一位为小数，单位是kW·h. （2）电能表允许的最大电功率P＝UI（I为电能表的额定最大电流，如“10（40） A中的40 A”）. （3）电能表指示灯闪烁的次数反映了电路消耗电能的多少．Nimp/kW·h表示每消耗1 kW·h的电能，指示灯闪烁N次，则指示灯闪烁n次消耗的电能W＝kW·h；消耗的电能W＝kW·h指示灯闪烁次数n＝WN.
重难点突破

## Slide 16: （2020·盐城）月底，小明对自家用电的情况进行调查，观察到电能表的表盘如右图所示，小明家中用电器正常使用的总功率不能超过 . W，用电器工作时消耗0.5 kW·h的电能，电能表指示灯闪烁 次．若上月底电能表示数为 1 877.6 kW·h，则本月消耗的电能 为 kW·h.
重难点突破
140
8 800
1 600

## Slide 17: （2020·福建）民航局规定：严禁乘客携带超过160 W·h（瓦·时）的锂电池上飞机．某品牌笔记本电脑的电池铭牌标有“10.8 V 10 A·h”字样，充满电后，存储的电能为 kW·h，该笔记本电脑 （选填“能”或“不能”）带上飞机．
重难点突破
能
0.108

## Slide 18: 【点拔】（1）电池充满电后存储的电能W＝UIt（U为电池电压，It为电池容量，注意单位）. （2）纯电阻电路消耗的电能W＝UIt＝Pt＝ t＝I2Rt .
重难点突破

## Slide 19: 某品牌手机的超级快充充电器最大充电电流可达5 A，给手机充电是把 能转化为化学能；现有某一型号的手机电池上标有“电压4 V，容量5 000 mA·h”的字样，（其中“mA”为电流的单位“毫安”，“h”为时间的单位“小时”），则它充满电后存储的电能为 J．
重难点突破
7.2×104
电

## Slide 20: （2020·重庆）如下图的电路中，R1为10 Ω，R2为20 Ω.闭合开关S后，电流表的示数为1 A． 电源电压保持不变．求： （1）R1两端的电压U1； （2）R2在10 s内所消耗的电能W2.
重难点突破
(1)由图可知，R1R2串联，串联电路电流处处相等，所以I1＝I2＝I＝1 A，
R1两端的电压：U1＝IR1＝1 A×10 Ω＝10 V；

## Slide 21: （2）R2在10 s内所消耗的电能W2.
重难点突破
(2)R2在10 s内所消耗的电能为：
W2＝I2R2t＝(1 A)2×20 Ω×10 s＝200 J

## Slide 22: 二 电功率及简单计算 （2020·安顺）如右图所示是额定电压为3 V的小灯泡的I—U变化关系图象．根据图象，下列关于小灯泡的一些物理量分析正确的是（ ） A．此过程中电流与电压成正比 B．此过程中小灯泡电阻保持不变 C．额定电流是0.3 A D．额定功率是1.5 W
重难点突破
D

## Slide 23: 【点拔】（1）U—I图像为过原点的直线，则电阻为定值；U—I图像为过原点的曲线，则电阻是变量． （2）已知时间求功率用P＝W/t；U—I图像求功率用P＝UI；串联电路求功率一般用P＝I2R；并联电路求功率一般用P＝ ；铭牌求实际功率P＝ ；求电阻R＝ ；求额定电流I＝ .
重难点突破

## Slide 24: （2020·湘潭）如右图是小明家电能表的表盘．小明将家中所有其他用电器关闭，只让暖风机单独工作，观察到1 min内电能表指示灯闪烁了32次．暖风机在这1 min内消耗的电能为 . kW·h.它的实际功率是 W.
重难点突破
1 200
0.02

## Slide 25: 三 实际功率与额定功率的计算 （2020·眉山）两个定值电阻，甲标有“10 Ω 1 A”，乙标有“15 Ω 0.6 A”，现把它们连入由一个开关和电源组成的电路，以下说法正确的是（ ） A．甲、乙并联时允许干路最大电流为1.6 A B．甲、乙并联时允许乙的最大功率为9 W C．甲、乙串联时允许电源最大电压为19 V D．甲、乙串联时允许甲的最大功率为3.6 W
重难点突破
D

## Slide 26: 【点拔】（1）两电阻并联时，先求最大电压U（为保证电路安全，U取额定电压的最小值）；再求干路的最大电流I＝ ＋ ，则最大功率P＝UI. （2）两电阻串联时，先求最大电流I（为保证电路安全，I取额定电流的最小值）；再求电源的最大电压U＝I（R1＋R2），则最大功率P＝UI.
重难点突破

## Slide 27: （2020·牡丹江）如图甲所示的电路中，电源电压保持不变，小灯泡L标有“12 V 6 W”的字样，其电阻不随温度变化，R为定值电阻．当开关S闭合时，小灯泡L正常发光，电流 表的示数如图乙所示．求：
重难点突破

## Slide 28: （1）小灯泡L的电阻；
重难点突破

## Slide 29: （2）电阻R的阻值；
重难点突破

## Slide 30: （3）电阻R消耗的电功率．
重难点突破
(3)电阻R消耗的电功率：
PR＝UIR＝12 V×0.3 A＝3.6 W

## Slide 31: （2020·泰州）如图甲所示电路，电源电压恒为6 V，滑动变阻器R的规格为“25 Ω 1 A”，电流表量程选择“0～0.6 A”，电压表量程选择“0～3 V”，小灯泡上标有“4.5 V 0.3 A”字样，其I—U图象如图乙所示，闭合开关S，为保证电路安全，在移动滑片P的过程中，下列选项正确的是（ ） A．电路的最大功率是3.6 W B．小灯泡的最小功率是0.75 W C．电流表的最小示数是0.15 A D．电流表的最大示数是0.4 A
重难点突破
B

## Slide 32: 【点拔】（1）为保证电路安全，串联电路中允许通过的最大电流I取额定电流的最小值，则最大功率P＝UI（U为电源电压）. （2）由串联分压可知，当电压表的示数为最大时，滑动变阻器接入的阻值最大，电流最小，则最小功率P＝UI（U为电源电压）.
重难点突破

## Slide 33: （2020·凉山州）如下图所示，把分别标有“6 V 6 W”和“6 V 3 W”的甲乙两个小灯泡串联接入电路，闭合开关后，其中一个灯泡正常发光，另一个灯泡发光较暗，不考虑温度对灯丝电阻的影响，则以下说法正确的是（ ） A.甲灯的电阻大于乙灯的电阻 B．整个电路此时消耗的总功率是4.5 W C．1秒内甲灯消耗的电能是3 J D．甲灯两端的电压为6 V
重难点突破
B

## Slide 34: 1．R不变时，U变成原来的2倍，其功率变为原来的4倍． 2．单位换算问题．
重难点突破

## Slide 35: 1．（2020·江西）给手机快速充电的过程，主要是将电能转化为 能，过一会儿，充电器发烫，这是通过电流 的方式，增大了物体的内能．
中考特训
2．（2020·襄阳）小强家中一个月前、后电能表示数如下图所示，小强家所在地区每度电的电费是0.6元，那么本月他家应交电费 元．请你为小强家提一条节约用电的建议：
．
化学
做功
180
人离开时随手关灯

## Slide 36: 3．某节能灯泡包装盒上标有“220 V 11 W”的字样，当灯泡正常发光时，通过灯泡的电流为 . A．连续通电10 s，消耗的电能是 J.
中考特训
110
0.05

## Slide 37: 4．（2020·株洲）电动自行车是生活中最常见的交通工具，人们常简称为电动车，给电动车充电时，充电器将220 V家庭电路电压降为电动车蓄电池需要的充电电压，现在，我市许多小区安装了公共充电插座，采取扫码付费自动充电（如上图所示），这些插座都是 （选填“串联”或“并联”）的．假设某充电器输出电压为48 V，输出电流为2.5 A，则它的输出功率是 W；若当地的商用电价为1元/（kW·h），那么充电6小 时的用电成本至少是 元．
中考特训
0.72
并联
120

## Slide 38: 5．（2020·哈尔滨）如下图所示，L1“3 V 3 W”、L2“3 V 1.5 W”．灯丝电阻不变，电源电压3 V．开关S闭合后，下列说法正确的是（ ） A.L1和L2的电阻之比是2∶1 B．L1和L2的电流之比是1∶2 C．L1两端电压是2 V D．两灯消耗的总功率是1 W
中考特训
D

## Slide 39: 6．（2020·聊城）如下表是小明家电饭煲铭牌的部分信息，小明家电能表的示数如下图所示．把电饭煲接在家庭电路中使用时，下列说法错误的是（ ） A．电饭煲是利用电流的热效应工作的 B．电饭煲在中挡正常工作时电热丝阻值比低挡正常工作时小 C．电饭煲在高挡正常工作10 min，消耗的电能是1.08×106 J D．若家中只接入电饭煲，在高挡正常工作10 min，电能表示数将变成7 328.6 kW·h
中考特训
额定电压 | 220 V | 
频率 | 50 Hz | 
额定功率 | 高挡 | 1 800 W
 | 中挡 | 1 200 W
 | 低挡 | 500 W
D

## Slide 40: 7．（2020·铜仁）如下图所示是小明家的电能表，他家同时使用的用电器总功率不能超过 . W．小明让他家的某用电器单独工作15 min，这段时间内电能表的转盘刚好转了300转，则这个用电器的实际功率为 W.
中考特训
800
4 400

## Slide 41: 8．（2020·岳阳）如上图所示是某小灯泡的电流—电压图象，小灯泡的额定电压为6 V．小灯泡正常发光时，灯丝的电阻是 Ω.若将小灯泡与R＝10 Ω的定值电阻并联接入某电路，干路中的总电流为0.5 A，通电10 s，电阻 R消耗的电能为 J.
中考特训
9
20

## Slide 42: 9．（2020·重庆）上图中电源电压为6V并保持不变，定值电阻R为10 Ω，滑动变阻器R′标有“20 Ω 0.5 A”字样，电流表量程为“0～0.6 A”，电压表量程为“0～3 V”，闭合开关，移动滑片P的过程中，为保证电路元件安全，滑动变阻器R′接入电路的最小阻值为 Ω.定值电阻R的 最大功率为 W.
中考特训
0.9
10

## Slide 43: 10．（2020·葫芦岛）如上图所示是小飞家的电能表，他家同时使用的用电器总功率不能超过 . W．他让一个电暖器单独接入电路，使用高温档工作2 min，电能表转盘刚好转了100转，电暖器高温档的实际功率为 W．电暖器换用低温档加热时，电能表的转盘转速会变 （填“快”或“慢”）.
中考特训
8 800
1 500
慢

## Slide 44: 11．（2020·东莞市）如下图所示，电路中定值电阻R1和R2并联在电压为6 V的电源上，当开关S闭合时，电流表A1的示数为0.6 A，电 流表A2的示数为0.2 A．求： （1）定值电阻R1的大小；
中考特训
解：由图知，电阻R1和电阻R2并联，电流表A1测R1支路的电流，电流表A2测R2支路的电流；
(1)因并联电路中各支路两端的电压与电源电压相等，
则由I＝ 可知，定值电阻R1的阻值：

## Slide 45: （2）电路中的总电流I总； （3）通电30 s内，电路消耗的总电能．
中考特训
(2)因并联电路中总电流等于各支路电流之和，
所以，电路中的总电流：
I总＝I1＋I2＝0.6 A＋0.2 A＝0.8 A；
(3)通电30 s内，电路消耗的总电能：
W＝UI总t＝6 V×0.8 A×30 s＝144 J.

## Slide 46: 12．（2020·营口）如图甲所示的电路中，电源电压不变，定值电阻R0＝10 Ω、滑动变阻器R最大阻值为10 Ω，灯泡标有“6 V 4.8 W”，灯泡的信息图象如图乙．当只闭开关S、S1，滑动变阻器滑片位于最右端时，灯泡L的实际功率为1.2 W，求：
中考特训

## Slide 47: （1）电源电压是多少？
中考特训
解：(1)当只闭开关S、S1，滑动变阻器滑片位于最右端时，灯泡L与滑动变阻器的最大阻值串联，由图乙可知，当UL＝2 V、I L＝0.6 A时，灯泡的实际功率PL＝ULIL＝2 V×0.6 A＝1.2 W，
因串联电路中各处的电流相等，且串联电路中总电压等于各分电压之和，
所以，由I＝ 可得，电源的电压：
U＝UL＋IRR＝UL＋ILR＝2 V＋0.6 A×10 Ω＝8 V；

## Slide 48: （2）只闭合开关S、S2，电路消耗的最小电功率是多少？
中考特训
(2)只闭合开关S、S2时，R0与R串联，当滑动变阻器接入电路中的电阻最大时，电路的总功率最小，因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，所以，电路的最小电功率：

## Slide 49: 1．（2020·广东节选）某款电热饮水机具有加热和保温两档，额定电压为220 V．图甲是其电路原理图．S0为温控开关，R1，R2为电热丝（阻值不变），某饮水机在额定电压下工作的电功率P与时间t的关系图象如图乙所示求：饮水机处于加热挡阶段消耗的电能．
广东中考

## Slide 50
广东中考
解：由图乙知，加热挡的功率为P加热＝484 W，加热时间为t＝5 min＝300 s，
饮水机处于加热挡阶段消耗的电能为：
W＝P加热t＝484 W×300 s＝1.452×105 J

## Slide 51: 2．（2017·广东）“3 V 0.75 W”的L1灯泡和“3 V 1.5 W”的L2灯泡，如下图1所示，闭合开关，L1和L2正常发光，则电路总电阻R＝ Ω；如上图2所示，闭合开关，L1灯正常发光，则电源2的电压U＝ V，此时L2灯消耗的实际功率P＝ W．（假设灯丝电阻不变）
广东中考
0.375
4
4.5

## Slide 52: 3．（2017·广东）某校实验小组设计了一个智能供暖器，电路如右下图所示，电源两端的电压U为220 V，R1和R2是两个供热电阻丝，S1、S2是温控开关，工作过程如下：当气温低于25 ℃时，S1、S2都闭合；当气温等于或高于25 ℃时，S2断开，此时电流表的示数为1 A，电阻丝R1的 电功率为20 W．（忽略温度对 电阻丝的影响）求：
广东中考

## Slide 53: （1）电阻丝R2的阻值是多少？
广东中考

## Slide 54: （2）当气温低于25 ℃时，电路工作0.5 h消耗的电能是多少千瓦时？
广东中考

## Slide 55: 4．（2016·广东）如右图所示是电阻甲和乙的I—U图像．由图可知：电阻乙的阻值为 Ω.若将电阻甲和乙并联后接在电压为6 V的电源两端时，则干路的总电阻为 Ω，总电功率为 W．
广东中考
9.6
6
3.75