## Slide 1
中考总复习
第29课时 测量电功率
第四板块 电与磁

## Slide 2
3
1
中考总复习
考情分析
……………
4
2
5
知识梳理
……………
重难点突破
………………
中考特训
……………
广东中考
……………

## Slide 3
考情分析
课程标准（2011版） | 近三年考到的知识点 |  | 
 | 2018 | 2019 | 2020
熟练掌握电功率的测量方法以及电功率的计算公式． | 远距离输电 （综合能能力题7分） | 测量电功率（6分） 太阳能电池板 （综合能力题6分） | 探究台灯电功率的变化 （综合能力题6分）

## Slide 4: 1．原理： ． 2．电路如下图． 3．步骤： （1）根据电路图连接实物．连接实物时，必须注意开关 ．
一 伏安法测灯泡的电功率
知识梳理
断开
P＝UI

## Slide 5
知识梳理

## Slide 6: （2）检查电路无误后，闭合开关S，移动滑动变阻器使电压表等于、小于和大于额定电压，分别读出电流表的示数，填入表格． 4．分析： 当U实 U额时，P实 P额 灯泡正常发光 当U实 U额 时，P实 P额 灯泡发光较暗 当U实 U额时，P实 P额 灯泡发光较亮
知识梳理
＝
＝
＜
＜
＞
＞

## Slide 7: 5．结论：小灯泡的亮度由 决定，实际功率由 决定．（测量小灯泡的电功率不需要多次测量求平均值，原因是灯泡在不同电压下的实际功率不同）
知识梳理
1．原理： ． 2．器材： 和 ．
二 测量家用电器的电功率
实际功率
实际电压
P＝W/t
电能表
手表

## Slide 8: 伏安法测量电功率 （2020·荆州）小青在“测量小灯泡的额定功率”实验中，选用的小灯泡标有“2.5 V”字样． （1）如图甲是小青测量小灯泡额定功率不完整的实物电路，请用笔画线代替导线将电路连接完整；
重难点突破

## Slide 9: （2）连接好电路后闭合开关，小青发现小灯泡没有发光，但电流表有示数，接下来应进行的操作是 （选填标号）； A．更换小灯泡 B．检查开关是否闭合 C．移动滑动变阻器滑片 D．检查电压表是否断路
重难点突破
C

## Slide 10: （3）实验时，电压表的示数如图乙所示，则应将滑片向 （选填“A”或“B”）端移到某一位置，才能使小灯泡正常工作．若正常工作时电流表示数为0.5 A，则小灯泡的额定功率为 W；
重难点突破
A
1.25

## Slide 11: （4）完成上述实验后，小青又设计了一种测额定功率的方案，如图丙所示，R0是阻值已知的定值电阻．请完成下列操作： ①连接好电路，闭合开关S，将开关S1拨到触点 （选填“A”或“B”），移 动滑片，使电压表的示数为小灯泡 的额定电压U1；
重难点突破
A

## Slide 12: ②保持滑片的位置不动，再将开关S1拨到另一触点，读出电压表的示数U2； ③用U1、U2、R0表示小灯泡的额定功率，则表达式P＝ ．
重难点突破

## Slide 13: 【点拔】伏安法测电功率： （1）连线时注意滑动变阻器、电流表和电压表的接法． （2）电流表有示数，说明可能是由于灯泡的实际功率太小，可能是短路；电流表无示数，说明电路是断路． （3）当电压表示数变大时，滑动变阻器的滑片向阻值变小的方向移动． （4）额定功率P＝U额I.
重难点突破

## Slide 14
重难点突破

## Slide 15: 图甲为测量额定电压为2.5 V的小灯泡正常发光时的电功率的实验电路．所用实验器材有电压恒为3 V的电源、额定电压为2.5 V的小灯泡、符合实验要求的滑动变阻器、已调零的电流表和电压表、开关和导线若干． （1）闭合开关S前，应把图甲中滑动变阻器的滑片P置于最 端．（选填“左”或“右”）
重难点突破
左

## Slide 16: （2）闭合开关，发现无论怎样移动变阻器的滑片P，小灯泡始终不亮，电流表示数为零，电压表的示数始终等于电源电压，则电路发生的故障可能是 （选填“小灯泡与灯座接触不良”或“小灯泡被短路”）.
重难点突破
小灯泡与灯座接触不良

## Slide 17: （3）排除故障后，闭合开关S，滑动变阻器的滑片P滑动到某一位置时，电压表的示数如图乙所示，电压表的示数为 V；要测出小灯泡正常发光时的电功率，变阻器的滑片应该向 . 滑动．（选填“左”或“右”） （4）小灯泡正常发光时，通过小灯泡的电流如图丙所示，则小灯泡的额定功率为 W.
重难点突破
2
右
0.75

## Slide 18: 1．在“测定小灯泡的额定功率”的实验中，当手移动变阻器滑片时，眼睛应观察（ ） A．电流表的示数 B．电压表的示数 C．灯泡的发光情况 D．变阻器滑片的位置
中考特训
B

## Slide 19: 2．（2020·常德）如下图所示是小刚同学测量小灯泡电功率的电路图，当闭合开关时，发现灯L不亮，电压表有明显示数，电流表示数为零，若故障只出现在变阻器R和灯L中的一处，则下列判断正确的是（ ） A．变阻器R短路 B．变阻器R断路 C．灯L短路 D．灯L断路
中考特训
D

## Slide 20: 3．研究电功率与电压、电流的关系时， 连接了如上图所示电路进行实验．下列 关于该实验的说法，不合理的是（ ） A．该电路所示实验研究电功率与电压的关系 B．该实验能得出电流相同时，电功率与电压成正比 C．小灯泡电功率的大小通过灯泡的亮度来比较D．该实验选择的两个小灯泡灯丝的电阻不同
中考特训
B

## Slide 21: 4．为了测量一个“12 V、5 W”的小灯泡在不同电压下的功率，给定了以下器材．电源：12 V，内阻不计；电流表：0～0.6 A，内阻可忽略；电压表：0～15 V，内阻很大；滑动变阻器：阻值范围0～20 Ω，允许最大电流1 A；开关一个，导线若干，如图甲所示．实验时要求加在灯泡两端的电压可从0 V调到12 V.
中考特训

## Slide 22: （1）此电路图没有连接完，请补充完整电路图．
中考特训

## Slide 23: （2）连接电路时，要断开开关，在闭合开关之前，变阻器的滑片P应置于最 端．（选填“左”或“右”） （3）正确连接好实验电路，检查连接无误后，闭合开关S，却发现灯泡不发光，电流表无示数，电压表示数为12 V，可能发生的故障是 ． A．滑动变阻器处断路 B．灯座接线短路 C．小灯泡的灯丝断了 D．开关接触不良
中考特训
右
C

## Slide 24: （4）某位同学测得小灯泡的电流、电压图象如图乙所示．某次测量时，电流表指针位置如图丙所示，电流表读数为 A，此时小灯泡的实际功率为 W.
中考特训
0.4
2.4

## Slide 25: 5．小红用如下图甲所示的装置测量小灯泡在不同电压下的电功率，已知小灯泡的额定电压为2.5 V，R为滑动变阻器． （1）闭合开关前，滑动变阻器的滑片P应置于 （选填“A”或“B”）端．
中考特训
A

## Slide 26: （2）闭合开关后，小红发现无论怎样调节滑动变阻器小灯泡都不发光、电流表的指针始终指向0刻度线附近，但是电压表的示数始终接近电源电压．则出现这种情况可能的原因是 ． （3）排除故障后小红继续实验，在某次测量中电压表和电流表的示数分别如图乙和丙所示，则此时电压表的读数为 V，电流表的读数为 A，此时小灯泡实际的电功率为 W.
中考特训
0.33
灯泡断路
1.5
0.22

## Slide 27: （4）小红测量了不同电压下小灯泡中的电流，并把测得的数据填写在表格中如下表所示．有三名同学根据表格中的数据描绘出小灯泡中的电流随它两端电压变化的图象如图丁所示，其中正确的是 （选填“①”“②”或“③”）.
中考特训
实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
电压U/V | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.5
电流I/A | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.28
③

## Slide 28: 6.小华做“测量小灯泡电功率”实验．实验室有如下器材：电源（电压恒为6 V）、小灯泡（额定电压为2.5 V，灯丝电阻约为10 Ω）、电流表电压表开关各一个、规格分别为R1：“10 Ω 1 A”和R2“30 Ω 0.5 A”的滑动变阻器各一个、导线若干．
中考特训

## Slide 29: （1）小华设计了图甲所示的电路，她应选用的滑动变祖器规格为 （选填“R1”或“R2”）. （2）连接好电路后，闭合开关，发现小灯泡不亮，此时小华 （选填“能”或“不能”）确定电路一定存在故障． （3）如果电流表有示数，电压表无示数，则故障原因可能是小灯泡 （选填“短路”或“断路”）.
中考特训
R2
不能
短路

## Slide 30: （4）确定电路正确后．移动滑动变阻器滑片在不同位置，小灯泡U—I图象如图乙所示，当小灯泡正常发光时．小灯泡的额定功率为 W. （5）小华在某次调节中滑动变阻器接入电路的阻值增加了△R1，同时小灯泡电阻变化了△R2，则△R1 （选填“大于”“小于”或“等于”）△R2.
中考特训
0.625
大于

## Slide 31: （6）同组的小敏在测该小灯泡的额定功率时，电压表损坏，小敏利用身边的器材设计了如图丙所示的电路．其中电源电压恒为U，R的电阻值已知． ①闭合开关S和 ， （选填“调节”或“不调节”）滑动变阻器的滑片，使电流表的示数为 ；
中考特训
S2
调节

## Slide 32: ②闭合开关S和 ， （选填“调节”或“不调节”）滑动变阻器的滑片，记录电流表的示数为I； ③小灯泡额定功率表达式为： P额＝ （用已知量符号表示）.
中考特训
S1
不调节

## Slide 33: 1．（2020·广东）小明家的台灯是通过电位器来调节亮度的．他猜想：台灯变亮时电位器消耗电能的功率会变小，为此他设计了甲所示的电路进行探究．已知电源电压为4 V并保持不变，电压表（0～3 V）2个，电流表（0～0.6 A），滑动变阻器规格为“20 Ω 1 A”，小灯泡 L标有“2.5 V 1.25 W”字 样（忽略温度对灯丝电阻 的影响）.
广东中考

## Slide 34: （1）电路中a是 表，b是 表． （2）实验中，小灯泡正常发光时电流表的示数为 A. （3）根据实验数据，绘制出滑动变阻器的电功率PR与小灯泡的电功率PL的关系如图乙所示．由图可知：小灯泡的电功率（亮度）变大时，滑动变阻器的电功率 ．
广东中考
先变大后变小
电流
电压
0.5

## Slide 35: （4）假设实验所用的小灯泡能承受的最大电压可以高出其额定电压的 ，在确保电路中各元件安全的情况下，移动滑动变阻器的滑片，小灯泡的电功率变化范围是从 W至 W.
广东中考
0.2
1.8

## Slide 36: 2．（2019·广东）如图1所示为某太阳能百叶窗的示意图，它既能遮阳，还能发电．它的构造特点是百叶窗的叶片为太阳能电池板（以下简称电池板），其工作电路示意图如图2所示，电池板将太阳能转化为电能（转化效率为10%），为蓄电池充电，蓄电池再向节能灯供电．设太阳每秒钟辐射到每平方米电池板上的能量为1.2×103 J（即为1.2×103 W/m2），电池板对蓄电池充电的功率为60 W；
广东中考

## Slide 37: 蓄电池充满电后，能够让10盏“12 V 3 W”节能灯正常工作6小时，不考虑蓄电池充电和供电时的电能损耗．则： （1）电池板对蓄电池充电，是将电能转化为 能的过程．
广东中考
化学

## Slide 38: （2）白天蓄电池处于充电不供电状态，在图2中应闭合开关 ． （3）10盏“12 V 3 W”节能灯正常工作时的总电功率为 W. （4）要将剩余一半电量的蓄电池充满电，电池板需对蓄电池充电 小时．若充电电压为20 V，则充电电流为 A. （5）该百叶窗电池板的面积为 m2.
广东中考
S1
30
1.5
3
0.5

## Slide 39: 3．（2019·广东）在“测量小灯泡的电功率”实验中，要求用滑动变阻器控制电路，分别测出小灯泡在额定电压、约为额定电压的 和约高出额定电压的 时的电功率，并比较这三种情况下小灯泡的亮度． （1）先根据实验的要求设计电路图， 如右下图所示，其中甲是 . 表，乙是 表．
广东中考
电流
电压

## Slide 40: （2）实验时有如下器材：“2.5 V 0.75 W”小灯泡一只、电压为6 V的电源、电流表、电压表、导线若干条、开关、滑动变阻器R1（10 Ω 2 A）和R2（50 Ω 1 A）.根据实验要求应选用滑动变阻器 ．
广东中考
R2

## Slide 41: （3）根据实验要求，设计并填写实验记录表内的7个空格．
广东中考
实验序号 | . . | . . | . . | . .
1 | . | / | / | /
2 | . | / | / | /
3 | . | / | / | /
2
2.5
3
灯泡两端的
电压U/V
灯泡中的
电流I/A
灯泡的电
功率P/W
灯泡的
亮度

## Slide 42: 4.（2018·广东）“西电东送”是将我国西部发电车发出的电输送到我国东部，由发电厂输出的电功率是一定的，它决定于发电机组的发电能力．根据P＝UI中发电机的功率不变效应，若提高输电线路中的电压U，那么线路中的电流I一定会减小，反之亦然．输电线路的电能损耗主要是输电线电流热效应，输电线损失的热功率P＝I2R，所以采用输电线的电阻要尽量小．如果线路中电流降低到原来的 ，
广东中考

## Slide 43: 那么线路中损失的热功率就减少为原来的 ，因此提高电压可以很有效地降低输电线路中的热功率损失． 设发电厂的输出功率P0＝1.1×108 W，输电线路上的总电阻为10 Ω.
广东中考
（1）若采用110 kV的高压输送电能，输电线路的电流I1＝ A，输电线路损失的热功率P1＝ W，其与发电厂输出电功率P0之比P1∶P0＝ ．
1 000
1×107
1∶11

## Slide 44: （2）若采用1 100 kV超高压输送电能，输电线路损失的热功率P2＝ W，其与高压输送电能损失的热功率P1之比P2∶P1＝ ．所以采用超高压远距离输电可以大大降低输电线路的 损失． （3）若想使输电线路中的热功率损耗为零，还可以采用 做为输电线材料．
广东中考
1×105
1∶100
热功率
超导材料

## Slide 45: 5．（2017·广东）小明探究“电流一定时，导体消耗的电功率与导体电阻的关系”，现有实验器材：稳压电源、电压表、电流表、滑动变阻器、电阻箱（符号为 ）、开关及若干导线．
广东中考

## Slide 46: （1）为了完成此探究实验，请你在图1的虚线框内将实验电路图补充完整；若连接电路后，闭合开关，发现电压表的指针偏转如图2所示，其原因可能是 ．
广东中考
电压表正负接线拄接反

## Slide 47: （2）实验中利用公式 计算电阻箱阻值不同时消耗的电功率，实验过程需要记录的物理量有：电阻箱两端电压U、通过电阻箱的电流I和 ． （3）在实验中，小明需多次改变电阻箱的阻值进行测量，每改变一次阻值，都必须移动滑动变阻器的滑片来控制 ，多次改变电阻箱阻值的目的是 . ．
广东中考
P＝UI
电阻箱的阻值R
电流不变
多次进行实验使实验结论更具普遍性
(避免偶然性)

## Slide 48: （4）完成上述实验后，小明又从实验室借了一个额定电压为2.5 V的小灯泡和一个单刀双掷开关，设计了图3所示实验电路图来测量小灯泡的额定功率，实验如下：闭合开关S1，将开关S2拨到触点2，把电阻箱调到10 Ω，刚好使电压表的 示数为2.5 V；再将开关S2拨到触点1， 读出电压表的示数为4.5 V，小灯泡额 定功率P＝ W．
广东中考
0.5