## Slide 1
中考总复习
第30课时 焦耳定律
第四板块 电与磁

## Slide 2
3
1
中考总复习
考情分析
……………
4
2
5
知识梳理
……………
重难点突破
………………
中考特训
……………
广东中考
……………

## Slide 3
考情分析
课程标准 | 近三年考到的知识点 |  | 
 | 2018 | 2019 | 2020
1.通过实验，探究并了解焦耳定律． | —— | —— | 探究电流通过导体产 生的热量跟什么有关 （填空题3分）
2.用焦耳定律说明生产、生活中的一些现象． | —— | 保温和加热 （填空题3分） | 加热和保温 （计算题6分）

## Slide 4: 1．实验：研究电流通过导体产生的热量跟哪些因素有关？ （1）原理：通过U型管 （或温度计示数变化）来比较电流通过导体时产生热量多少．
一 焦耳定律
知识梳理
液面的高度差的变化

## Slide 5: （2）结论： ①电流、通电时间一定时，电阻越大，电阻产生的热量越多； ②电阻、通电时间一定时，通过电阻的电流越大，电阻产生的热量越多； ③电阻、电流一定时，通电时间越长，电阻产生的热量越多．
知识梳理

## Slide 6: 2．焦耳定律：电流通过导体产生的热量跟电流的平方成正比，跟导体的电阻成正比，跟通电时间成正比． （1）公式：Q＝ （适用于所有电路） （2）推导式：Q＝UIt＝U2t/R＝Pt（适用纯电阻电路：电能全部转化为 能，如电炉等电热器）
知识梳理
I2Rt
内

## Slide 7: （3）串联电路中常用公式：Q＝I2Rt.Q1∶Q2＝ ； 并联电路中常用公式：Q＝U2t/R.Q1∶Q2＝ . 3．利用电流的 效应而制成的发热设备．如电炉、电烙铁、电熨斗、电饭锅、电烤箱；防止电热带来的危害：电视机、电脑装有散热装置．
知识梳理
R1∶R2
R2∶R1
热

## Slide 8: 1．功率最 的为保温档，由公式P＝U2/R，U不变时，总电阻最 ； 2．功率最 的为加热档，由公式P＝U2/R，U不变时，总电阻最 ．
知识梳理
二 保温加热电路
大
小
大
小

## Slide 9: 3．基本题型
知识梳理
短路开关S1闭合 P加＝U2/R1 短路开关S1断开 P保＝U2/（R1＋R2） | 支路开关S1闭合P加＝U2/R1＋ U2/R2 支路开关S1断开P保＝U2/R1 R2的功率P2＝P加－P保

## Slide 10: 一 焦耳定律 实验 （2020·鄂州）如右图是探究电流通过导体时产生热量的多少跟什么因素有关的实验装置．甲、乙是完全相同的密闭容器，里面密封着等量的空气，U形管中液面高度的变化反映密 闭空气温度的变化，闭合开关前， A、B两U形管内液面相平． （1）实验中，乙容器外部的电阻的作用是为了使左右容器内导体的 不相等；
重难点突破
电流

## Slide 11: （2）由于电流产生的热量不易直接测量，因此在实验中是通过观察U形管中液面高度的变化来显示甲、乙容器内空气温度的变化，这里采用的物理研究方法是 ； （3）通过对比观察， （选填“甲”或“乙”）容器中导体的电阻产生的热量较多．由此可知，在电阻和通电时间相同时，电流越 导体产生的热量越多．
重难点突破
转换法
甲
大

## Slide 12: 【点拔】（1）电流产生的热量是通过U形管液面高度差的的变化或气体的热胀冷缩来反映，采用转换法． （2）探究电流产生的热量与电阻的关系：将R1和R2串联使电流相同； 探究电流产生的热量与电流的关系：将R3和R2并联，再与R1串联（R1＝R2，且R1和R2接入密封容器）
重难点突破

## Slide 13: （2020·黄石）如右图所示， 两个密闭容器中接入电热丝R1、R2， 右边容器上方接入电热丝R3，在通电 时间相同的情况下，观察两个U形管中液面高度的变化．本实验是根据 （选填“气体”或“液体”）的热胀冷缩来反映电流产生的热量多少，已知R1＝10 Ω，R3＝6 Ω，为了研究电流产生的热量与电流的关系，则R2＝ Ω.若将R3和R2并联接入右边密闭容器中，则可研究电流产生的热量与 的关系．
重难点突破
气体
10
电阻

## Slide 14: 二 焦耳定律的计算 （2020·杭州）如下图电路中，电源电压恒为9 V，灯泡L规格为“6 V 3 W”．闭合 开关，灯泡正常工作．求： （1）电阻R的阻值．
重难点突破
解：(1)由电路图知，L与R串联，电压表测灯泡两端的电压，闭合开关，灯泡正常发光，由串联电路特点和P＝UI可得，此时电路中电流：

## Slide 15
重难点突破

## Slide 16: （2）灯泡工作5分钟消耗的电能及电阻R产生的热量．
重难点突破

## Slide 17
重难点突破

## Slide 18: （2020·黑龙江）如右图，灯L标有“4 V 2 W”，R＝20 Ω，闭合开关S时，灯L正常发光（灯丝的电阻不受温度影响），电流表示数为 A，通电1 min电路中产生的热量为 J.
重难点突破
0.7
168

## Slide 19: 三 保温与加热与电热结合问题 电饭煲具有保温和加热功能，晓东同学设计了如下图所示的模拟电路（R1＞R2），其中保温状态和加热状态电功率都最小的是（ ） A B C D
重难点突破
C

## Slide 20: 【点拔】当电路的总电阻小，总功率大，则电路处于加热状态；当电路的总电阻大，总功率小，则电路处于保温状态： （1）二挡： ①并联电路，所有开关闭合，R1和R2并联时为加热档；电路仅有R1或R2时为保温档． ②串联电路，所有开关闭合，电路仅有R1或R2时为加热档；R1和R2串联时为保温档；
重难点突破

## Slide 21: （2）三挡： ①并联电路（R1>R2），R1和R2并联时为高温档；电路仅有R2时为中温档；电路仅有R1时为低温档． ②串联电路（R1>R2），电路仅有R2时为高温档；电路仅有R1时为中温档；R1和R2串联时为低温档． ③混联电路，R1和R2并联时为高温档；电路仅有R1或R2时为中温档；R1和R2串联时为低温档．
重难点突破

## Slide 22: （2020·扬州）某型号的电烤箱有“高温”和“低温”两档．电路如右图所示，开关S接 . 时，是“高温”档；当开关S分别接“1”和“2”时，电流表的示数为5 A和1 A；则电阻R0＝ Ω、R＝ Ω.电烤箱处于“高温”档工作10 min产生的热量为 J．
重难点突破
1
44
176
6.6×105

## Slide 23: （2020·潍坊）图甲是一款紫砂电饭锅，其简化电路如图乙所示，R1、R2是电热丝，R1的阻值为110 Ω，通过单独或同时闭合S1、S2实现低温、中温、高温三个挡位间的切换，其铭牌如下表所示，求：
重难点突破
加热效率 | 80% | 
额定电压 | 220 V | 
电功率 | 低温挡 | 440 W
 | 中温挡 | 880 W
 | 高温挡 | 

## Slide 24: （1）低温档加热时电流的大小；
重难点突破

## Slide 25: （2）电热丝R2的阻值；
重难点突破

## Slide 26: （3）已知粥的比热容c粥＝4.0×103 J/（kg·℃），将2.2 kg的粥用高温挡从20 ℃加热到74 ℃需要的时间．
重难点突破

## Slide 27
重难点突破

## Slide 28: 1．有阻值分别为10 Ω、15 Ω的两根电阻丝R1、R2，把它们按如图所示的连接方式连接成电路，先后接入同一电源，则在相等时间内放出热量最少的是（ ） A B C D
中考特训
C

## Slide 29: 2．（2020·青岛）甲、乙两个电热器的电阻之比为5∶4，通电相同时间产生的热量之比为5∶1，则通过甲、乙的电流之比为（ ） A．4∶1 B．1∶4 C．2∶1 D．1∶2
中考特训
C

## Slide 30: 3．（2020·本溪）如下图所示，甲、乙两个透明容器中密封着等量的空气，两个容器中的电阻丝串联起来接到两端，一段时间后． （选填“甲”或“乙”）容器连接的U形管液面高度差较大，实验表明电流通过导体产生的热量跟 . （选填“电流”或“电阻”）有关，图中 的U形管 （选填“是”或“不 是”）连通器．
中考特训
甲
电阻
不是

## Slide 31: 4．（2020·成都）小彬用如下图所示的实验装置探究“电流的热效应跟电阻大小的关系”，电源电压为3 V，电阻丝R1＝10 Ω，R2＝20 Ω，两气球相同．闭合开关后，密闭烧瓶内的空气被加热，他观察到 气球先鼓起来．通电 1 min，R2产生的热量为 J.
中考特训
12
乙

## Slide 32: 5．（2020·威海）一款家用电煮锅有加热和保温两个档位，工作电路如上图所示．当开关S1闭合，S2 （选填“断开”或“闭合”）时，处于加热档位．若加热时电路中电阻为42 Ω，电路中电流为5 A，加热2分钟，不计能量损失，能使质量为2 kg的水从20 ℃升高到 ℃. [c水＝4.2×103 J（kg·℃）]
中考特训
闭合
35

## Slide 33: 6．（2020·长春）一根100 Ω的电阻丝接入电路后，通过它的电流是0.2 A．求： （1）电阻丝两端的电压． （2）通电10 s电阻丝产生的热量．
中考特训
解：(1)由题知，电阻丝电阻R＝100 Ω，通过的电流I＝0.2 A，
由欧姆定律可得，电阻丝两端电压：
U＝IR＝0.2 A×100 Ω＝20 V；
(2)由焦耳定律可得，通过10 s电阻丝产生的热量：
Q＝I2Rt＝(0.2 A)2×100 Ω×10 s＝40 J

## Slide 34: 7．（2020·随州）如下图是一个饮水机的工作原理图，其中R1和R2是阻值不变的发热电阻，下表是它的部分参数．[水的比热容为4.2×103 J/（kg·℃）].求：
中考特训
额定电压 | 220 V
额定加热功率 | 2 000 W
额定保温功率 | 88 W

## Slide 35: （1）1 kg的水温度从20 ℃升高到80 ℃吸收的热量；
中考特训
解：(1)1 kg的水温度从20 ℃升高到80 ℃吸收的热量：
Q＝cm△t＝4.2×103 J/(kg·℃)×1 kg×(80 ℃－20 ℃)＝2.52×105 J；

## Slide 36: （2）R2的阻值；
中考特训

## Slide 37: （3）饮水机正常工作时，加热效率为84%，则将1 kg的水从20 ℃加热到80 ℃需用多长时间．
中考特训

## Slide 38: 8．（2020·孝感）如图甲所示为便携式可折叠电热壶，额定电压为220 V．电热壶具有加热、保温两档，保温档的额定功率为110 W，内部简化电路如图乙所示，当双触点开关接触1和2时为关闭状态，接触2和3时为保温档，接触3和4时为加热档．R1、R2是两个阻值不变的发热元件， R2＝48.4 Ω，现将电热壶接到 220 V的家庭电路中，求：
中考特训

## Slide 39: （1）R1的阻值；
中考特训

## Slide 40: （2）加热档的电功率；
中考特训

## Slide 41: （3）若电热壶内装有0.5 kg的水，现用加热档使水从25 ℃升高到100 ℃，加热效率为63%，则需要工作多少秒（c水＝4.2×103 J/（kg·℃），结果保留一位小数）.
中考特训
(3)用加热档把0.5 kg的水从25 ℃升高到100 ℃，水所吸收的热量：
Q吸＝c水m(t－t0)＝4.2×103 J/(kg·℃)×0.5 kg×
(100 ℃－25 ℃)＝1.575×105 J；

## Slide 42
中考特训

## Slide 43: 1．（2020·广东）如右图所示为“探究电流通过导体产生的热量跟 的关系”的实验装置．实验中用U形管内液面高度差的大小来反映电流通过导体产生热量的多少，这种方法叫 . （选填“控制变量”或“转换”）法．通电一段时间后，左侧容器内空气吸收的热量 比右侧的 （选填“多” 或“少”）.
广东中考
电阻
转换
少

## Slide 44: 2．（2020·广东）某款电热饮水机具有加热和保温两档，额定电压为220 V．图甲是其电路原理图．S0为温控开关，R1，R2为电热丝（阻值不变），某饮水机在额定电压下工作的电功率P与时间t的关系图象如图乙所示求：
广东中考

## Slide 45: （1）饮水机处于加热挡阶段消耗的电能；
广东中考
解：(1)由图乙知，加热挡的功率为P加热＝484 W，加热时间为t＝5 min＝300 s，
饮水机处于加热挡阶段消耗的电能为：
W＝P加热t＝484 W×300 s＝1.452×105 J；

## Slide 46: （2）饮水机处于保温挡时，通过R1的电流；
广东中考
(2)当开关S、S0闭合时，R1与R2并联，电路中的总电阻最小，根据P＝ 可知，饮水机的总功率最大，此时为加热状态；
当只闭合开关S时，电路为R1的简单电路，饮水机处于保温状态；
根据图乙知保温挡的功率为44 W，
根据P＝UI知，保温挡时通过R1的电流为：

## Slide 47: （3）R2的阻值．
广东中考

## Slide 48: 3．（2019·广东）某品牌电烤箱在额定电压下，功率从大到小有高档、中档和低档．如下图为电烤箱在不同档位工作时的电路图，R1、R2为发热电阻丝，且阻值R1＞R2，则高档、中档和低档对应的电路图分别是 图、 图和 图．（选填“甲”“乙”或“丙”）
广东中考
丙
乙
甲

## Slide 49: 4．（2015·广东）如下图是某款有加热和保温功能的电热饮水机电路原理图，机内有温控开关S0.该饮水机的部分参数已知：额定电压为220 V，加热时的总功率为880 W，保温时的功率为40 W，R1、R2为加热电阻丝．（假设它们的 阻值不变）求：（计算结果若 不能整除，保留一位小数）
广东中考

## Slide 50: （1）当S和S0闭合时，饮水机处在什么状态？此时电路的总电流是多大？
广东中考
解：(1)当开关S、S0闭合时，两电阻并联，电路中的总电阻最小，由P＝ 可知，电热饮水机处于加热状态，此时电路的总电流：

## Slide 51: （2）在加热状态下，电阻丝R1的阻值为多少？
广东中考

## Slide 52: （3）傍晚用电高峰期，若实际电压只有200 V时，饮水机加热的实际总功率是多大？
广东中考