第十二章 第3节 《机械效率》

设计者：                 审核人：初二物理备课组

【教学目标】

- 知道什么是有用功、额外功和总功。

- 能理解机械效率的含义，知道机械效率小于1。

3、能用机械效率的公式进行简单计算。

4、会做滑轮组的机械效率的实验。

5、知道增大机械效率的方法。

【教学重难点】

1、能结合实例认识什么是有用功、额外功和总功；

2、理解机械效率的概念，会利用公式η＝W有／W总进行有关计算

3、会做滑轮组的机械效率的实验

【教学过程】

- 新课教学：

- 探究点：有用功和额外功

1、分析以下两个例子：

（1）用水桶从井中提水的时候,所做的功哪部分是有用的？哪部分是额外的?

（2）如果桶掉到井里,从井里捞桶的时候,捞上的桶里带了一些水,这种情况下所做的功哪部分是有用的？哪部分是额外的?

有用功（W有）：对人们有用的必须要做的功。

额外功（W额）：人们不需要但又不得不做的功。

总  功（W总）：有用功和额外功的总和。

联系：W总= W有 + W额

2、提出问题：直接提升物体做功，与使用机械提升物体做功相同吗？

（二）探究点：演示实验：使用动滑轮是否省功？

1、实验演示：直接提升物体、用滑轮组提升物体

|  | 拉力/N | 在力的方向移动的距离/m |
| --- | --- | --- |
| 直接用弹簧测力计提钩码 |  |  |
| 用弹簧测力计借助一个动滑轮提钩码 |  |  |

2、结论：使用滑轮组提升物体跟直接提升物体相比较，不省功。

3、交流：利用动滑轮提升重物，总功是什么？有用功是什么？额外功是什么？

（三）探究点：机械效率

1、定义：有用功跟总功的比值叫做机械效率，用η表示。

2、公式：η=W有 / W总

3、物理意义：机械效率越高，表示做的有用功占总功的比例越大。

4、注意：机械效率是一个百分数，它没有单位（填“有”或“没有”）。

5、使用任何机械工作时都不得不做一些额外功，所以W有 总是小于W总，η总是大于1。

6、对机械效率的理解：

①某起重机的机械效率是60%，则该起重机提升重物时，所做的有用功占总功的60%，额外功占总功的40％。

②机械效率与“是否省力、功率大小、提升高度、做功的多少”无关。

（四）探究点：测量滑轮组的机械效率

1、实验原理是：η=W有 / W总

2、操作步骤：

（1）注意：实验时沿竖直方向匀速向上拉动弹簧测力计。

（2）实验探究1：保持动滑轮重一定，改变钩码重力

|  | G/N | h/m | F/N | s/m | W有/J | W总/J | η |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

（3）实验探究2：保持钩码重力一定，改变动滑轮重

|  | G/N | h/m | F/N | s/m | W有/J | W总/J | η |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

4、结论：（1）同一滑轮组，物重越大，机械效率越高。

（2）物重一定时，动滑轮越重，机械效率越低。

5、滑轮组机械效率的推导式：η=

6、提高滑轮组的机械效率的方法有：增大物重、减小动滑轮重、减小机械间摩擦

【板书设计】

【教学反思】

# Text boxes

F

12.3 机械效率

一、三种功：

1、有用功（W有）：对人们有用的必须要做的功。

2、额外功（W额）：人们不需要但又不得不做的功。

3、总  功（W总）：有用功和额外功的总和。

4、联系：W总= W有 + W额

二、机械效率

1、定义：有用功跟总功的比值叫做机械效率，用η表示。

2、公式：η=W有 / W总

3、物理意义：机械效率越高，表示做的有用功占总功的比例越大。

4、注意：机械效率是一个百分数，它没有单位（填“有”或“没有”）。

5、使用任何机械工作时都不得不做一些额外功，所以W有 总是小于W总，η总是大于1。

三、测量滑轮组的机械效率

1、实验原理是：η=W有 / W总

2、结论：（1）同一滑轮组，物重越大，机械效率越高。

（2）物重一定时，动滑轮越重，机械效率越低。