## Slide 1
14.2 让电灯发光
南阳市实验学校

## Slide 2
学习目标
1、通过实验探究了解电路的组成，形成电路的概念。知道电流方向的规定。通过实验探究，培养学生的分析归纳能力、合作精神、安全操作意识。
2、了解通路、开路、短路，认识短路的危害。
3、通过实物认识电路原件及其符号，会读、会画简单的电路图。

## Slide 3
学习重点
学习难点
2、会连接电路，会画简单电路图。
1、能辨别通路、开路和短路；
1、对电流概念的理解；
2、规范地画出电路图。

## Slide 4
电的应用极为广泛，它在生产生活中是如此重要,那么, 电流是怎样形成的呢？电路的基本构成是怎样的？

## Slide 5
提示：1、连接电路时，开关一定要处于断开状态。
2、不能把电池的两端用导线直接连在一起。
实验1：怎样使小灯泡持续发光？
想想做做

## Slide 6
1、注意观察你连接的电路有几个电路元件组成，如何连接的？
2、思考并讨论小灯泡为什么会亮？

## Slide 7
用导线将电源、用电器、开关等连接成一个电流流通的回路时，便组成了一个电路。
电源
导线
用电器
开关
1．电路的组成
一、电路

## Slide 8
干电池
氧化银电池
蓄电池
硅光电池
锂电池
学生电源
燃料电池
发电机
电源：提供电能的装置
各种形式的能转化为电能

## Slide 9
电池有正、负两级。在电路中，电池的正极用“+”表示，负极用“—”什么表示？

## Slide 10
用电器：消耗电能的装置
电视机
电冰箱
电风扇
台灯
微波炉
电烤箱
洗衣机
电脑
电能转化为各种形式的能

## Slide 11
按钮开关
拉线开关
单刀开关
空气开关
声控开关
光控开关
感应开关
温控开关
开关：控制电路连通或断开的装置

## Slide 12
导线
家用导线
实验室导线
数据导线
（1）导线把用电器连接起来，输送电能，是电流通过的路径。
（2）常见导线：
铜芯导线 铝芯导线

## Slide 13
电路中有持续电流的条件：
①有电源 ②电路闭合

## Slide 14
巩固新知：
1．用 将 、 、 连成一个电流流通的回路，便组成了一个电路．
2．电源是 (填“提供”、“输送”或“消耗”)电能的装置．
3．用电器是 (填“提供”、“输送”或“消耗”)电能的装置．
4．导线是 (填“提供”、“输送”或“消耗”)电能的装置．

## Slide 15
下列说法中正确的是：（ ）
A、用导线把开关、电灯等用电器连接起来就组成了一个完整的电路
B、干电池、蓄电池、发电机、电动机都是电源
C、电源是使电路中有持续电流的装置
练习
C
D、用电器是将其他形式的能转化为电能的装置

## Slide 16
电流是怎么形成的？
闭合开关，小灯泡发光，表明有持续的电流通过小灯泡。
二、电流的形成

## Slide 18
电流的形成
金属导线可以导电的原因：导体内有能自由移动的电荷（带负电的电子）。
自由电子

## Slide 19
电流的形成
没有通电时自由电子的运动情况。
自由电子杂乱无章的运动，不能形成电流。

## Slide 20
电流的形成
通电时自由电子的运动情况
电荷的定向移动就形成了电流。

## Slide 21
电流的形成
自由电子（负电荷）定向移动方向与电流方向相反
把正电荷定向移动的方向规定为电流的方向
电荷的定向移动形成了电流
电流方向

## Slide 22
电源接入电路时，在电源外部，电流总是从电源的正极流出，经过导线、用电器等流入电源的负极。
电流的方向

## Slide 23
从显像管尾部的热灯丝发射出来的电子，高速撞击在电视机的荧光屏上，使屏幕发光，则在显像管内电流的方向( )
A．电流方向从灯丝到荧光屏
B．电流方向从荧光屏到灯丝
C．显像管内是真空，无法通过电流
D．显像管中电流的方向不断改变
B

## Slide 24
1、通路：处处连通的电路叫通路
（电路元件能正常工作）
2、开路(断路)：某处断开的电路叫开路（电路元件不能正常工作）
3、短路：用导线直接把电源的两极连接起来的电路（电流不经过用电器）
三、电路的三种状态

## Slide 26
短路的危害：
短路时，电流很大，会烧坏电源和导线。在生产和生活中发生短路，轻则用电器不能工作，重则会引起火灾。所以，一般情况下短路是绝对不允许的。

## Slide 27
取两节干电池，一个开关，两个灯泡，若干导线，完成下列3个实验，并回答问题：
(1)a图中，开关断开，灯泡 (填“能”或“不能”)发光，电路为 (填“通路”“开路”或“短路”)．
(2)b图中，开关闭合，灯泡 (填“能”或“不能”)发光，电路为 (填“通路”“开路”或“短路”)．
(3)c图中，开关闭合，两个灯泡将 (填“能”或“不能”)发光．将一根导线接在L1的两个接线柱上，发现 ．

## Slide 28
请分析如下电路图，指出连错的导线，并改正。

## Slide 29
请分析如下电路图，指出连错的导线，并改正。

## Slide 30
用规定的符号表示电路连接情况的图，叫做电路图。
熔断器
发热器
保温指示灯
加热指示灯
四、电路图
电饭锅下面的电路。是不是眼花缭乱？

## Slide 31
元件符号

## Slide 32
请画出以下电路的电路图。
画电路图
实物图
电路图
-

## Slide 33
画电路图的要求：
画电路图
（1）要用统一符号表示。
（2）连线时要画得横平竖直，不能有断开。
(3)元件不能画在拐角处（滑动变阻器除外）
（4）线路要画得简洁、整齐、美观、布局合理。

## Slide 34
请根据电铃的电路图，用画笔代替导线，连接相应的电路？

## Slide 35
电路图一般是方框图，画电路图首先要明确实物图中的电流方向，其次要明确电流流经电路元件的顺序，然后按照电流流经电路元件的顺序，把电路元件用符号表示出来，就形成了电路图．

## Slide 36
请画出以下电路的电路图。

## Slide 37
实
物
图
电
路
图

## Slide 38
总结
形成：
方向：
简单电路的组成：
各元件的作用：
电路图：
电路的三种状态：
用规定的符号表示电路连接情况的图
电源：
用电器：
开关：
导线：
提供电能
消耗电能
控制电路
传输电能
正电荷定向移动的方向
负电荷定向移动的反方向
定向
电源
开关
通
断
短
____路、____路和____路
电 流 和 电 路
电 流
电 路
______、用电器、______和导线
电荷的______移动

## Slide 39
完成课本
P66——67课后作业