## Slide 1
科学探究：串联和并联电路的电流

## Slide 2
1、通过类比了解电流，知道电流的单位，了解生活中一些用电器的工作电流；
2、知道电流表的用途和符号，会将电流表正确接入电路，会正确的选择电流表的量程和正确读数；
3、了解串联电路各处电流的关系；了解并联电路中的干路和支路电流间的关系。
4、在探究串、并联电路的电流规律的过程中，体验科学探究的步骤、方法和态度。
学习目标

## Slide 3
1、电流表的使用方法，包括实物接线和读数。
学习重点
学习难点
1、电流表的使用方法。
2、通过实验探究并总结串、并联电路中的电流规律。
2、能正确连接电路，能正确使用电流表和对实验数据的分析总结。

## Slide 4
水轮机
水流通过水轮机,能使水轮机转动起来
电流通过灯丝,能使灯泡发光
水流

## Slide 5
分别用一节电池和两节电池做电源，比较小灯泡的亮度
较暗
较亮
分析：
现象：
结论：
同一个灯泡的明暗不同，说明通过它的电流不同
电池越多，电流越强，灯泡越亮
电流也分强弱

## Slide 6
信息窗：
单位时间通过导体任一横截面的电荷量称为电流。用字母I表示。

## Slide 7
1．电流（I）：表示电流强弱的物理量。
2．国际单位：安培，简称安，符号是A。
电流的常用单位：
毫安（mA） 1 A=103 mA
微安（mA） 1 mA=103 mA
你认为电力机车和手机工作时的电流有什么不同？
一、电流的强弱

## Slide 8
法国物理学家 安培 电磁学的奠基人之一， 他生于里昂一个富商家 庭，从小博览群书，具 有惊人的记忆力和非凡 的数学才能。

## Slide 9
电子表 1.5~2μA
手机：待机15~50mA开机60~300mA发射 150~250mA
电冰箱 1.1-1.7A
柜式空调 10A
高压输出电流 6000A

## Slide 10
测质量用天平
测力用弹簧测力计
测温度用温度计
测电流用什么呢？

## Slide 11
几种常见的电流表
实验室用电流表
灵敏电流计
认识电流表

## Slide 12
测量电流的仪器叫电流表
电流表的电路符号：
单位
指针
负接线柱
正接线柱
调零螺母
刻度盘
认识电流表

## Slide 13
1、使用前应先检查指针是否指零；
2、必须____把电流表串联在电路中；
3、 ____使电流从标有“+” 接线柱流入电流表,从标有“—”的接线柱流出电流表；
4、绝对____允许把电流表直接接到电源的两极；
5、被测电流的大小____能超过电流表的量程。
要
要
不
不
自主预习：电流表的使用规则

## Slide 14
1、使用前应先检查指针是否指零
如果指针初始状态不是指向零刻度，需要调节调零螺母，使指针指在零刻度处。
电流表的使用规则
调零螺母

## Slide 15
2、必须将电流表和被测的用电器串联，不允许将电流表与用电器并联。
电流表测经过灯泡的电流
电流表在电路中相当于一根导线
B图灯泡不亮
注：B图只能试触

## Slide 16
3、电流要“+”进“-”出
电流表指针反向偏转。
注：此方法只能试触，否则会损坏电流表。

## Slide 17
4、被测电流不要超过电流表的量程
电流超过电流表的最大测量值时，不仅测不出电流值，电流表的指针还会被打弯甚至烧坏电流表。能用小量程就一定要用小量程，小量程分度值小测量更精确。

## Slide 18
电流表量程的选择顺序是：①估计被测电路中电流的大小；②在不能估计的情况下，先闭合开关然后迅速断开（叫做 “试触”）拿电路中的开关试触大量程接线柱；③如果被测电流超过较小量程，则选择较大量程，如果在较小量程内则使用较小量程．选择较小量程是为了减小误差．

## Slide 19
5、绝对不允许把电流表直接接到电源的两极上。
电流表将很快烧坏

## Slide 21
连0.6接线柱：按下刻度读取
连3接线柱：按上刻度读取
接线柱
量程
分度值
“-” “0.6”
“-” “3”
0～0.6A
0～3A
0.02A
0.1A
电流表的读数

## Slide 23
巧记电流表使用：校零后三要一不两看清
1、要把电流表串联在电路中
2、要使电流从电流表的正接线柱流进，从负接线柱流出
3、要选择合适的量程
4、不允许把电流表直接接到电源两极
5、看清量程看清分度值

## Slide 24
下面电流表的接法有无错误?
电流表的指针反偏了。
电流表的正负接线柱接反了。
把两根导线与电流表连接的线头调换。
现象：
原因：
处理：

## Slide 25
电流表的指针超出最右端刻度。
被测电流超过了电流表的量程。
把与“0.6 ”接线柱连接的导线线头改接至“3 ”接线柱。
现象：
原因：
处理：
下面电流表的接法有无错误?

## Slide 26
连接电路使电流表测通过小灯泡的电流。

## Slide 27
下面图中都有那些不合理的地方：

## Slide 28
某同学估计小灯泡的电流约为0.34安培，则应选择电流表的______和______接线柱。
“0.6”
“-”

## Slide 29
小明同学用电流表测试小灯泡的电流时，发现电流表的指针出现如图所示的甲或乙的情况，从中你发现了什么问题？并有什么建议？
乙：量程选小了，换大量程。
甲：接线柱接反，将导线位置对调。

## Slide 30
电流表测量通过灯____的电流

## Slide 31
以下电路中，电流表连接方法正确的是（ ）
A
A
B
C
D

## Slide 32
2.6A
快问快答：读表

## Slide 33
快问快答：读表
0.52A

## Slide 34
快问快答：读表
0.3A

## Slide 35
快问快答：读表
1.5A

## Slide 36
快问快答：读表
0.4A

## Slide 37
快问快答：读表
0.08A

## Slide 38
快问快答：读表
指针偏转程度相同,大量程读数是小量程读数的____倍。
5
1.5A
0.3A

## Slide 39
开关控制______，电流表A1测_____的电流，电流表A2测_____的电流。再画出电路图。
干路
干路

## Slide 40
探究串、并联电路中的电流规律

## Slide 41
探究串联电路的电流规律
A
B
C

## Slide 42
实验探究：
串联电路的电流规律
提出问题：
猜想与假设：
设计实验：
串联电路中各点的电流之间有什么关系？
①各点处电流相等
②电流越来越大（小）
实验需要什么仪器？
实验电路图如何设计？
测量几次？
实验步骤如何？
要测量什么物理量？
测出后怎么办？

## Slide 43
进行实验:
1、断开开关，组装电路；
2、分别将电流表接入电路中的A点、B点和C点，记录电流表的读数；
3、换用不同规格的小灯泡重复上述实验，记录实验数据；
4、断开开关，整理实验器材。

## Slide 44
注意：
1、组装电路时，开关要处于断开状态；
2、电流表应串联在被测电路中量程的选择、接线柱的连接要正确。若不能确定电流大小，电流表需要进行试触。
3、连接好电路后，确认连接无误，再闭合开关进行实验。
4、读数完毕，及时断开开关；实验完毕，及时整理器材。

## Slide 46
实验数据表格：
分析论证：
串联电路中，电流处处相等。
 | A点电流IA（A） | B点电流IB （A） | C点电流IC （A）
第一次测量 |  |  | 
第二次测量 |  |  | 

## Slide 47
思考：
怎样可以使得出的结论具有普遍性？

## Slide 48
1．如图所示，小阳用电流表探究串联电路中的电流关系，他分别用电流表测电路中A、B、C三处的电流，得知IA＝0.2 A，则IB＝_______，IC＝_______。
0.2 A
0.2 A
A
B
C
L1
L2
练一练

## Slide 49
2、有L1和L2两只灯泡串联在电路中，闭合开关后发现L1很亮，L2很暗，那么（ ）
A、L1中电流较大
B、L2中电流较大
C、L1和L2中的电流一样大
D、由于灯的亮度不同故无法比较电流的大小
C

## Slide 50
3、在一个电路中有两个用电器，用电流表测量时，如发现通过每个电器的电流不相同,则这两个用电器的连接一定是_____；
如发现通过每个用电器的电流相同，则这两个用电器的连接___________________________。
可能是串联、也可能是并联
并联

## Slide 51
L1
L2
L1
A
B
C
探究并联电路的电流规律

## Slide 52
探究：并联电路的电流规律
提出问题：
猜想与假设：
设计实验：
并联电路中各点的电流之间有什么关系？
①各点处电流相等
②干路电流大
实验需要什么仪器？
实验步骤如何？
实验电路图如何设计？
要测量什么物理量？
测量几次？
测出后怎么办？

## Slide 53
进行实验:
1、断开开关，组装电路；
2、分别将电流表接入电路中
的A点、B点和C点，记录电流表的读数；
3、换用不同规格的小灯泡重复上述实验，记录实验数据；
4、断开开关，整理实验器材。
L1
L2
L1
A
B
C

## Slide 55
实验数据表格：
分析论证：
并联电路中，干路电流等于各支路电流之和。
 | A点电流IA（A） | B点电流IB （A） | C点电流IC （A）
第一次测量 |  |  | 
第二次测量 |  |  | 

## Slide 56
电流和水流类似，从干渠流出来的水分支后，水流的总量不变，因此各支路上的水流之和等于干渠的水流。类比来看，在并联电路中，干路中的电流等于各支路电流之和，每条支路中的电流都比干路中的电流小，所以并联电路有分流的作用。

## Slide 57
4、下列电路中，能正确测出电灯L2的电流的是（ ）
B

## Slide 58
5、如图所示，已知A1的示数是0.8A，
A2的示数是1.5A，则通过灯L1的电流
是_____A，灯L2的电流是______A。
A2
A1
L2
L1
S
0.7
0.8

## Slide 59
6．在图所示的电路中，电流表A1的示数为1.2 A，电流表A2的示数为0.5 A。求：通过灯泡L1的电流I1和通过灯泡L2的电流I2。
L2
L1
A2
A1

## Slide 60
总结
电流
概念
测量
定义：
单位：
仪器：
连接方法
表示电流强弱的物理量，用I表示。
国际：
常用：
安培，简称安，用A表示
毫安（mA）和微安（μA）
电流表
符号
使用
串联在电路中
电流正进负出
不超量程
不能与电源直接相连

## Slide 61
总结
串联电路
并联电路
电流规则
电流处处相等
干路电流等于各支路电流之和
表达式