## Slide 1
第十四章 内能的利用
三口中学 黄世华

## Slide 2: 一、热机
１、热机是将 转化为 的机器．
２、热机包括：蒸汽机 内燃机 火箭
内能
机械能
３、常用内燃机：汽油机 柴油机
４、内燃机：一个工作循环有 个冲程，飞轮转 圈，对外做功 次，活塞往复 次．
４
２
１
２
５、汽油机和柴油机：结构 工作原理

## Slide 3: 汽油机的构造
柴油机的构造
喷油嘴
火花塞

## Slide 4
汽油机柴油机工作原理：
压缩冲程能量转化：
做功冲程能量转化：
机械能转化为内能
内能转化为机械能

## Slide 5
不同点
1．构造不同：汽油机气缸顶有火花塞，而柴油机气缸顶部有喷油嘴。
4 ．点火不同：汽油机属点燃式点火，柴油机属压燃式点火。
2 ．燃料不同：汽油机的燃料是汽油，而柴油机的燃料是柴油。
3 ．吸气不同：汽油机吸进汽油和空气的混合气体，柴油机只吸进空气。

## Slide 6: 讨论
一台单缸四冲程汽油机，飞轮转速是1800r/min，该汽油机每秒做功 次，
每秒有 个冲程。
15
60

## Slide 7
1、物理意义：
二、热值
描述不同燃料的放热本领
2、定义：
某种燃料完全燃烧放出的热量与其质量之比
1千克某种燃料完全燃烧放出的热量叫该燃料的热值。
3、公式：
q= Q/m
4、单位：
焦/千克；符号：J/kg。
热量 焦耳J
质量 千克kg

## Slide 8
5、汽油的热值是 ，它的含义
是： 。
4.6x107J/kg
1kg汽油完全燃烧放出的热量是4.6x107J
6、不同燃料的热值一般不同，热值也是物质的一种特性。

## Slide 9
1、定义：
三、热机的效率
η= W有/Q
用来做有用功的那部分能量，与燃料完全燃烧放出的能量之比，叫做热机的效率。
2、公式：
有用功 焦耳J
热量 焦耳J
热机的效率 表示%

## Slide 10: 能量流向图
不完全燃烧
（1)
（2)
（3)
（4)

## Slide 11
提高热机效率的途径和方法：
1、尽可能减少各种热损失；
3、尽可能减小摩擦。
2、尽可能让燃料充分燃烧；

## Slide 12: 四、能量守恒定律
能量既不会凭空产生，也不会凭空消失，它只能由一种形式转化为另一种形式，或者从一个物体转移到另一个物体，在转化或转移的过程中其总量保持不变。
1、普遍性
2、方向性

## Slide 13: 生活中常见的能量转化
1、摩擦生热：
机械能转化为内能
2、燃料燃烧：
化学能转化为内能
3、电动机：
电能转化为机械能
4、发电机：
机械能转化为电能
燃料燃烧
电动机抽水
水力发电机

## Slide 14
5、光合作用：
光能转化为化学能
6、电灯发光：
电能转化为光能
7、电饭锅：
电能转化为热能
植物光合作用
电灯发光
电饭锅

## Slide 15: 五、热量计算
１、比热容公式：
２、热值公式：
３、热机效率公式：
Q= cm t
q= Q/m
q= Q/V
η= W有/Q

## Slide 16
例：某型号小轿车以20m/s的速度匀速行驶100km时消耗的燃料是5kg，如果汽油的热值是4.6×107J/kg，汽车发动机的输出功率是12kW，求有用功和发动机的热机效率分别是多少（保留两位有效数字）？
解：（1） 小轿车行驶100km所用时间：
小轿车行驶100km做有用功：
（２）小轿车行驶100km放出热量：
Q = mq = 5kg× 4.6×107J/kg =2.3×108J
发动机的热机效率：
Ƞ = W有/Q=6×107J / 2.3×108J = 26%
×

## Slide 17
例：已知干木柴的热值是1.2×107 J/kg，完全燃烧0.7 kg干木柴能放出多少热量？假设这些热量全部被水吸收，能使多少千克水的温度由20 ℃升高到70 ℃？已知水的比热容为4.2×103 J/(kg·℃)。
解：Q = 1.2×107 J/kg×0.7 kg = 8.4×106 J
m =
Q
c(t -t0)
8.4×106 J
4.2×103 J/(kg·℃)×(70 ℃-20 ℃)
=
= 40 kg

## Slide 18
再见