## Slide 1
第十五章 电流和电路
三口中学 黄世华

## Slide 2
（一）摩擦起电
1、用摩擦的方法使物体带电，叫摩擦起电。
2、带电体的性质：能吸引轻小物体。
3、使物体带电方法：
摩擦起电
接触起电
感应起电
带等量的异种电荷
带同种电荷
靠近端带异种电荷，远端带同种电荷
一、两种电荷

## Slide 3: （二）两种电荷
3、两种电荷间的相互作用规律：
丝绸摩擦过的玻璃棒带的电荷叫正电荷。
毛皮摩擦过的橡胶棒带的电荷叫负电荷。
1、正电荷：
2、负电荷：
同种电荷相互排斥，异种电荷相互吸引。
+
-
-
+

## Slide 4: （三）电荷量 Q
1、定义：
电荷的多少叫电荷量，简称电荷。
库仑，简称库，符号是 C
2、单位：
3、一个电子带的电荷量为：
e=1.6×10-19库仑

## Slide 5: （四）验电器
1、结构：
2、原理：
3、作用：
同种电荷相互排斥
检验物体是否带电

## Slide 6
1．一切物质是由分子、原子构成的。
原子
核外电子
原子核
质子
中子
电中性
带正电
带负电
不带电
带正电
2．原子结构
（五）原子及其结构

## Slide 7: 摩擦起电
1、解释：
2、实质：
3、特点：
两个相互摩擦的物体，束缚电子能力强的得到电子，带负电；束缚电子能力弱的失去电子，带正电。
电子的转移。
带等量的异种电荷。

## Slide 8
（六）导体和绝缘体
容易导电的物体叫导体。
有大量自由电荷。
1、导体：
定义：
原因：
例子：
2、绝缘体：
定义：
原因：
例子：
不容易导电的物体叫绝缘体。
缺少自由电荷。
金属、人体、大地、石墨、酸、碱、盐水溶液等。
橡胶、玻璃、塑料、空气、油等。

## Slide 9: 二、电流
1、形成：
电荷的定向移动形成电流。
2、方向：
正电荷定向移动的方向规定为电流方向。

## Slide 10
有电源
通路（闭合的电路）
3、形成电流条件：

## Slide 11
金属导体导电原因：有大量自由电子
金属中电流方向：与自由电子定向移动方向相反
金属中的自由电子（未通电）
金属中的自由电子（通电后）
-
-
-
-
-
-

## Slide 12: 在电源外部电流是从正极出发，回到负极。
在电源内部电流是从负极出发，回到正极。

## Slide 13
三、基本电路的组成
电源
用电器
开关
导线

## Slide 14
四、电路的状态
通路
开路
短路
用电器短路
电源

## Slide 15
画手电筒电路图

## Slide 16
串联：把电路元件逐个顺次连接起来，叫串联。
1、电流只有一条通路。
2、开关无论在哪个位置，都可以控制所有用电器。
3、用电器之间相互影响。
特点：
五、串联

## Slide 17
并联：把电路元件并列地连接起来，叫并联。
1、电流至少有两条通路。
2、干路开关控制所有用电器，支路开关控制该支路用电器。
3、用电器之间相互不影响。
特点：
六、并联

## Slide 18
1．电流：表示电流强弱的物理量。
4．单位：
（一）电流
I
2．定义：1秒时间内通过导体某横截面的电荷量叫电流。
3．公式：
安培，简称安，符号是A。
I
Q
=
t
电荷量 库仑C
时间 秒S
1A含义：
1秒时间内通过导体某横截面的电荷量为1C。
七、电流的测量

## Slide 19
主单位：安培，简称安，符号是A
电流单位
电流的常用单位：
毫安（mA） 微安（uA）
1 mA=10-3 A
1 uA =10-3m A
1 uA =10-6 A
1A=103 mA
1 mA =103 uA
1A=106 uA

## Slide 20
调零螺母
1. 测量工具：电流表
（二）电流的测量
A
+
－
2、电流表的电路符号：
0.6A 0.02A
3A 0.1A

## Slide 21
电流表的正确使用：
（1）电流表必须和被测的用电器串联。
（4）不允许把电流表直接连到电源的两极！
（2）电流必须从正接线柱流入，从负接线柱流出。
（3）被测电流不能超过电流表的量程。

## Slide 22
例：连接实物图，要求两灯并联，开关控制两盏灯，电流表测灯L2的电流（约0.5 A），并画出电路图。
L2
L1
S
L2
L1
A

## Slide 23
（一）探究串联电路电流规律
八、探究电流规律
结论：在串联电路中，电流处处相等。

## Slide 24
（二）探究并联电路电流规律
结论：在并联电路中，干路电流等于各支路电流之和。

## Slide 25
思 考
1、如果电流表正负接线柱接反了，会出现什么情况
结论：
电流表正负接线柱接反了，指针会反向偏转。

## Slide 26
思 考
2、如果电流表量程选小了，会出现什么情况？
3、如果电流表量程选大了，会出现什么情况？
4、如果电流表使用前，指针没有校零，会出现什么情况？
5、如果电流表断路，会出现什么情况？

## Slide 27
再见