## Slide 1
第十六章 电压 电阻
三口中学 黄世华

## Slide 2
1．定义：电压是形成电流的原因。
2．主单位：伏特，简称伏，符号是V。
U
1 kV = 103 V
1 V = 103 mV
一、电压
常用单位：千伏（KV） 毫伏（mV）
1 V = 10-3 kV
1 mV = 10-3 V

## Slide 3
电源 电压
提供
形成
电流
3、常见电压
一节干电池电压：
  1.5V
一节蓄电池电压：
  2V
对人体的安全电压：
  不高于36V
我国家庭电路电压：
  220V

## Slide 4
调零螺母
（1） 测量工具：电压表
4、电压的测量
3V 0.1V
15V 0.5V
（2）电压表的电路符号：
V
+
－

## Slide 5: 电压表读数
电压是：
0.7V

## Slide 6
电压表的正确使用：
（1）电压表必须和被测的用电器并联。
（4）电压表可以直接连到电源的两极！
（2）电流必须从电压表的正接线柱流入，从负接线柱流出。
（3）被测电压不能超过电压表的量程。
+
-
-

## Slide 7
如图，电压表与灯泡串联了，会出现什么情况？
思考
答：灯泡不亮，电压表示数几乎为电源电压。

## Slide 8
例：连接实物图，要求两灯串联，开关控制两盏灯，电压表测灯L2的电压（约2.5 V），并画出电路图。
L2
L1
S

## Slide 9
（一）探究串联电路电压规律
L1
L2
L1
L2
二、探究串、并联电路电压规律
结论：在串联电路中，总电压等于各部分电路两端电压之和。

## Slide 10
（二）探究并联电路电压规律
L1
L2
L2
S
L1
结论：在并联电路中，各支路两端电压相等，等于总电压。

## Slide 11
思 考
1、如果电压表正负接线柱接反了，会出现什么情况
结论：
电压表正负接线柱接反了，指针会反向偏转。

## Slide 12
思 考
2、如果电压表量程选小了，会出现什么情况？
3、如果电压表量程选大了，会出现什么情况？
4、如果电压表使用前，指针没有校零，会出现什么情况？
5、如果电压表断路，会出现什么情况？

## Slide 13
1．定义：电阻表示导体对电流阻碍作用的大小。
2．主单位：欧姆，简称欧，符号Ω
R
三、电阻
常用单位：兆欧（MΩ） 千欧（ ）
1 MΩ = 103 KΩ
1KΩ = 103 Ω
1Ω = 10-3 KΩ
1 KΩ = 10-3 MΩ
kΩ

## Slide 14
3、探究电阻大小与哪些因素有关实验
控制变量法
转换法

## Slide 15
活动一：探究电阻与导体长度的关系
结论：横截面积和材料相同时，长度越长，电阻越大。

## Slide 16
4、影响电阻大小的相关因素
长度、横截面积、材料、温度
玻璃电阻随温度升高而减小。
灯丝电阻随温度升高而增大。

## Slide 17
1．一个导体接在5伏的电源上，电阻大小为10欧，若从电路中取下这个导体，导体的电阻值为_______欧。
练一练
10
2．一个大小为10欧的电阻，把它对折之后，并接起来，电阻变为_______欧。
2.5

## Slide 18
四、变阻器
能改变接入电路中电阻大小的元件叫做变阻器。
滑动变阻器
电阻箱

## Slide 19
结构示意图
（一）滑动变阻器
滑片
金属杆
接线柱
电阻丝
瓷筒
1、结构：

## Slide 20
4、在电路中符号：
3、作用：
改变电路中的电流
2、工作原理：通过改变接入电路中电阻线的长度来改变接入电阻，从而改变电流。

## Slide 21
5、滑动变阻器的使用：
应串联在电路中，要“一上一下”连接。

## Slide 22
要“一上一下”连接。
6、滑动变阻器上标的：“20欧 2安”含义：
20欧表示该滑动变阻器的最大阻值是20欧。
2A表示该滑动变阻器允许通过的最大电流是2A。

## Slide 23
思考：用滑动变阻器改变小灯泡的亮度
滑片向右滑动，灯变亮还是变暗？

## Slide 24
（二）电阻箱
3945欧

## Slide 25
6399欧
（二）电阻箱

## Slide 26
电位器
（三）变阻器的应用

## Slide 27
电位器：调节音量或灯亮度
四、变阻器的应用
A
B
C

## Slide 28
汽车油量表原理
思考
油量上升，电流表示数如何变化？

## Slide 29
再见