## Slide 1
第十九章 生活用电
三口中学 黄世华

## Slide 2
进户线
电能表
闸刀开关
保险丝
用电器 开关
插座
一、家庭电路的组成
（一）家庭电路的组成

## Slide 3
１、作用：测量用户在一段时间内消耗
多少电能的仪表
2、220V 5（10)A 3000R／KW·h含义：
①220V:表示这个电能表应该接在220V电路中使用；
②5(10)A:表示这个电能表的标定电流为5A,额定最大电流为10A；
③3000R/kw·h :表示接在这个电能表上的用电器每消耗1 kw·h电能,电能表的转盘转3000转.
3、计算：
（二）电能表

## Slide 4
（三）保险丝

## Slide 5
１、作用：
２、材料：
３、位置：
当电流过大时，熔丝会熔化，切断电路,对用电器起到保护作用。
电阻率大、熔点低的铅锑合金制成
干路的火线上
（三）保险丝

## Slide 6: 1、灯泡与开关：
2、灯泡与灯泡：
3、灯泡与插座：
串联
并联
并联
（四）用电器 开关
..
。
。
220V
火线
零线
电能表
插座
电灯
开关
闸刀开关
保险丝

## Slide 7: 卡口灯泡和螺丝口灯泡

## Slide 8: 螺丝口灯泡和卡口灯泡

## Slide 9: 三孔插座
接零线N
接火线L
接地E

## Slide 10
以笔画线代替导线，将一个三孔插座和一个带拉
线开关的螺口灯泡接入电路。
火线
地线
零线
练一练

## Slide 11
某同学家里由于用电不当，经常烧保险丝，一气之下，他找了一根铁丝代替保险丝接上结果这“保险丝”真的没有烧坏，你觉得他这样做妥当吗？为什么？
答：不行，因为铁丝、铜丝在电流过大时不熔断，起不到保险的作用。（该行为千万不能试!）
想一想

## Slide 12
测电笔是用来辨别 线
和 线的，手应该接触
笔尾的 ，笔尖接触
一根电线，如果氖管发光，
表示接触的是 线,否则
是 线。
火
零
金属体
火
零
测电笔

## Slide 13
火线
零线
有关触电的形式
（1）双线
触电
火线
零线
（2）单线
触电

## Slide 14
触电的急救
强大电流通过人体可能使心跳、呼吸停止。若发生触电事故，要立即 ，必要时进行 ，同时打120通知医务人员抢救。
切断电源
人工呼吸

## Slide 15
电能表上标有 “220V 10A” 字样，请通过计算说明该电能表允许接入10W的灯泡多少盏？
练一练

## Slide 16
１ 、家庭电路中的总功率过大
2、发生短路
二、家庭电路中电流过大的原因
由于改装电路时不小心、或绝缘皮破损或老化等原因使火线和零线直接连通。

## Slide 17
注意
家庭电路中电流过大的原因有两个，一是电路发生短路，二是电路中用电器的总功率过大。
保险丝是用电阻率比较大、熔点比较低的铅锑合金制作的。把保险丝或空气开关串联接在 电路中，可以保证电路中的电流过大时，自动切断电路，起到保险的作用。

## Slide 18
1、电流流过导体有三种效应：
（一）电压越高越危险
2、影响电对人体伤害的因素：
电流大小 通电时间
热效应 化学效应 磁效应
三、安全用电

## Slide 19
安全电压 不高于36V
家庭电路的电压 220 V
动力电路的电压 380 V
高压输电线路的电压 10 kV～500 kV
（二）了解一些电压

## Slide 20
（三）常见的触电种类
单线触电
1、家庭电路中触电种类
双线触电

## Slide 21
跨步电压触电
高压电弧触电
2、高压电路触电种类

## Slide 22
3、生活中容易触电的情况
电线上晾衣服
插头上的绝缘皮破损
用湿抹布去擦家用电器

## Slide 23
4、触电的急救
（1）切断电源
（2）迅速使触电人摆脱电源
断开开关
用绝缘棒把电线挑开

## Slide 24
1、不接触低压带电体
2、不靠近高压带电体
3、更换灯泡、搬运电器前应断开电源开关；
4、保险装置、插座、导线、家用电器等达到使用寿命应及时更换。
（四）安全用电原则

## Slide 25
雷电是大气中一种剧烈的放电现象
（五）注意防雷

## Slide 26
再见