## Slide 1
家庭电路
第十九章 第１节

## Slide 2
家庭装修—布线
观 察

## Slide 3
由进户线、电能表、总开关、保险装置、用电器、导线等组成。
一、家庭电路的组成
电能表
总开关
火线
零线
接地线
保险盒

## Slide 4
1．电能表
（1）作用：
（2）安装：
测量用电器消耗电能的多少。
安装在干路上，在总开关之前。
123.4 kw ·h
（3）读数：

## Slide 5
2．总开关
串联在干路中，控制室内全部电路的通与断。
闸刀开关接法：
电源线连在静触头上，而静触头一定要在上边。

## Slide 6
3．保险装置
① 作用：
② 材料：
电路中电流过大时，保险丝熔断，自动切断电路，起到保护作用。
由电阻率较大、熔点较低的铅锑合金制成。
插入式保险盒
保险丝

## Slide 7
空气开关
3．保险装置
现在新建居民楼电路中的保险装置一般采用空气开关，空气开关安装在电能表后，当电路中的电流过大时，空气开关自动断开，切断电路，俗称跳闸。
空气开关

## Slide 8
火线
零线
大地
试电笔
0 V
220 V
220 V
如何辨别火线和零线？
二、火线和零线
1.进户的两条输电线中，有一条在户外就已经和大地相连，叫做零线，另一条叫做端线，俗称火线。
2.火线跟零线之间的电压为220V。
3.试电笔的作用是：用来辨别火线和零线的。
用试电笔！

## Slide 9
1．试电笔
（1）作用：辨别火线和零线。
（2）构造：
氖管
电阻
笔尖金属体
笔尾金属体
弹簧
二、火线和零线

## Slide 10
（3）使用方法:
用手接触笔尾的金属体、笔尖金属体接触被测电路。若氖管发光，则接触的是火线，否则为零线。
试电笔的正确使用！

## Slide 11
错误的使用方法

## Slide 12
2．用电器与零线、火线的连接
（1）各用电器（插座）并联在电路中。
（2）控制用电器的开关要连接在火线和用电器之间。

## Slide 13
1.控制灯的开关应接在火线上，与灯相串联。
2.螺丝口灯的尾部应接在火线上，螺旋应跟零线连接。
电灯的安装

## Slide 14
电灯的安装
开关跟电灯串联，各盏灯之间并联 开关接火线
啊！

## Slide 15
甲
乙
丙
丁
下图中，哪只灯泡的接法是正确的是（ ）

## Slide 16
插座
家庭电路中的插座可以方便地给电视机 、电冰箱、洗衣机以及可以移动的家用电器供电．
火线
零线
插座

## Slide 17
1．三线插头
三、三线插头和漏电保护器
三脚插头
为什么会比其它的脚长些呢?
E
L
N
三孔插座
接线口诀：
左零右火上接地

## Slide 18
两孔插座
三孔插座
火线
零线
接地
接线方式

## Slide 19
正常工作时
漏电时，无接地线
漏电时，有接地线

## Slide 20
2．漏电保护器
作用：当有人站在地上接触了火线，电流经过人体流入大地，这时“漏电保护器”会迅速切断电流。
漏电动作电流
漏电动作时间

## Slide 22
空气开关和漏电保护器在电路中分别起什么作用？这样安装有什么好处？
想一想

## Slide 25
将如图所示电水壶的3条接线按照安全用电的原则对应连接到插头上．
练 习

## Slide 26
1.在家庭电路中常常发生在台灯开关断开的情况 下，把台灯插头插入插座时，室内其他电灯全部熄 灭，保险丝熔断；有时是在台灯插头插入插座后，闭合台灯开关，室内其他电灯熄灭，保险丝熔断，引起这两种故障的最大可能( )
A．前者是插座短路，后者是灯泡短路
B．前者是插头短路，后者是灯泡短路
C．两者都是插座短路
D．两者都是插头短路
2.小明同学家里的几盏灯都不亮了，检查保险丝没有熔断，用测电笔测室内各处时，氖管均发光，小明对故障做了4种判断，其中正确的是（ ）
A.灯泡全部烧坏 B.室内某处短路
C.进户线零线开路 D.进户线火线开路
B
C

## Slide 27
要将一个“一开三孔”开关(即一个开关和一个三孔插座连在一起)安装在新房里如下图所示。图甲为实物图，图乙为反面接线示意图。请你帮他将图乙中的电路连接完整，使开关控制电灯，插座又方便其他电器使用。
练 习

## Slide 28
家庭电路中需要安装一个“一开三孔”开关（即一个开关和一个三孔插座不存在一起），要求插座能单独使用，开关能控制电灯且符合安全用电原则。从实物正面观察，图7所示的几种接线中符合要求的是（ ）
C
练 习

## Slide 29
电工师傅常用一只标有"220 V 40 W”的灯泡L0(检验灯泡)取代保险丝来检查新安装的照明电路中每个支路的情况，如下图所示．当只闭合S、S1时L0不亮；当只闭合S、S2时，L0和L2都呈暗红色；当只闭合S、S3时，L0正常发光．由此可以判断 ( )
A．L1所在的支路短路 B．L2所在的支路断路
C．L3所在的支路短路 D．各支路均完好
练 习

## Slide 30
小明买来新的三孔插座，在更换插座时，他发现自己家的老式楼房里没有安装地线．小明认为，零线在户外就已经和大地相连，把右图中A孔与B点连接起来，就可以将A孔接地了．如果按小明的说法连接，当C点出现断路时，将带有金属外壳的用电器接入插座后，带来的安全隐患是 ( )
A．用电器开关闭合时，外壳会带电，人接触外壳易触电
B．用电器开关闭合时，会短路，造成电流过大，引起火灾
C．无论用电器开关是否闭合，外壳都会带电，人接触外壳易触电
D．用电器外壳无法接地，当用电器绝缘部分破损或潮湿时，外壳才带电，人接触外壳易触电
练 习

## Slide 31
如图所示，是目前比较通用的插座（三孔一个，两孔一个）的示意图，还有一个拉线开关控制一只白炽灯，请将它们合理地连入电路。
练 习

## Slide 32
某人声称自己不怕电做了如下表演，表演者先将一标有“220V—100W”的灯泡接到两导线头M、N之间，灯泡正常发光。随后将灯泡取下，站到干燥的木凳上后，左、右手分别抓住M、N两导线头（如图）。观众用测电笔分别测试M、N及人的皮肤，发现测电笔的氖管都发光，而表演者却谈笑自如，其真相是（ ）
A．此人确实不怕电
B．他双手戴着绝缘手套
C．在人、灯替换之时，有人将零线断开了
D．在人、灯替换之时，有人将火线断开了
练 习

## Slide 33
如图为四个同学设计的楼梯照明电路图，其中S1、S2分别为楼上和楼下的开关（都是单刀双掷开关），要求拨动其中任何一个开关都能改变电灯原来发光或熄灭的状态，则在实际中最理想的方案是（ ）

## Slide 34
1．家庭电路由进户线、电能表、总开关、保险装置、用电器、导线等组成，了解各部分的作用。
2．用试电笔可以辨别火线和零线，了解三线插头的使用与漏电保护器的作用。
课堂小结

## Slide 35
火线
零线
地线