## Slide 1
2004年11月23日凌晨，武汉一盗窃电线的小偷倒挂在30余米高空的高压塔上，供电、消防断掉11万伏高压电后，派出5名勇士爬上铁塔，将小偷救下。遗憾的是，小偷已触电身亡。

## Slide 2
安全用电
第十九章 第３节

## Slide 4
阅读思考
1.为什么电压越高越危险？
2.常见的触电类型有哪些？当发生触电事故时应该怎么办？
3.安全用电的原则是什么？
4.雷电是怎样产生的？怎样预防？

## Slide 5
1．电对人体造成的伤害程度与通过人体电流的大小及持续时间有关。
2．触电电流大小由人体电阻和加在人体两端的电压决定。
1 mA电流通过人体 感觉发麻
10 mA 人手难于摆脱
100 mA 短时间呼吸困难
人体电阻约为104 ～105 W；在皮肤潮湿时，人体的电阻可降低到约103 W。
一、电压越高越危险
人体的安全电压不高于36V

## Slide 6
家庭电路的电压 220 V
工厂用的动力电路的电压 380 V
高压输电线路的电压 10 kV～500 kV
根据欧姆定律计算可能产生的最大电流
例如：
家庭电路的电压值远远超过安全电压。
I = = = 2.2×10-2 A = 22 mA
U
R
220 V
104 Ω

## Slide 7
电压按照供电系统划分：1000V以下为低压；1000V～10KV叫中压，330KV叫高压，330KV及以上叫超高压，500KV及以上叫特高压。
二、触电种类
1．低压触电
2．高压触电

## Slide 8
人体接触火线、零线
人体接触火线、大地
1．低压触电
二、触电种类
不接触低压带电体
双线触电
单线触电
不会触电

## Slide 9
如图所示，甲站在干燥的木桌上，一只手接触到火线；乙站在干燥木桌上，一只手接触到火线，此时另有人丙站在地面上用手去拉乙。则关于甲、乙、丙三人是否触电，正确的判断是（ ）
A．甲、乙、丙三人都发生了触电事故
B．只有甲发生触电事故
C．乙、丙二人只有乙发生了触电事故
D．乙、丙二人都发生了触电事故，甲不发生触电事故

## Slide 10
跨步电压触电
电弧触电
2．高压触电
不靠近高压带电体

## Slide 11
除了图示的几种情况外，还有哪些情况可能引起触电？
几种容易引起触电的情况
想想议议

## Slide 13
3．触电的急救
（1）切断电源
（2）迅速使触电人摆脱电源
温馨提示：发现有人触电千万不要直接去拉！！！

## Slide 16
1．家庭电路中防止触电措施
三、安全用电原则
开关必须接在火线上；
螺丝口灯泡，尾部接火线；
有金属外壳的电器，外壳要接地。

## Slide 17
● *不接触低压带电体，不靠近高压带电体；
● 更换灯泡、搬动电器前应断开电源开关；
● 不弄湿用电器，不损坏绝缘层；
● 保险装置、插座、导线、家用电器等达到使用寿命应及时更换
2．安全用电原则：

## Slide 18
雷电是大气中一种剧烈的放电现象
四、注意防雷

## Slide 19
雷击视频

## Slide 20
1．不要靠近金属栏杆，各种电器应暂停使用。
2．迅速走进屋内，或汽车内。
3．不要手持金属杆，金属饰物包括手表也要抛离。
4．在高山上，应该找没有积水的凹坑处双脚并拢蹲下.
5. 雷雨天不要使用手机
6、不要在高大的树下躲雨
1、人防止被雷击应该注意：

## Slide 21
2、建筑物防止被雷击
安装避雷针

## Slide 22
现代建筑上的避雷针
高压输电铁塔最上面有两条上的防雷导线

## Slide 23
形
状
多
样
的
避
雷
针

## Slide 24
“卫星”避雷针

## Slide 25
3．急救措施
2．安全用电原则
1．触电类型
低压触电
高压触电
单线触电
双线触电
高压电弧触电
跨步电压触电
不靠近高压带电体
不接触低压带电体
切断电源
用绝缘体将触电者与带电体分开
课堂小结

## Slide 26
人体触及破损照明电路的电线，常常有触电危险，而小鸟两脚站在高压线上却平安无事，为什么？
因为小鸟只站在一根高压线上没有把身体和电路接通，虽然两脚之间有距离，但是很小，两脚之间的跨步电压很小，根据欧姆定律：I=U/R可知通过小鸟的电流很小，不会造成对小鸟的伤害。

## Slide 27
2、某人声称自己不怕电做了如下表演，表演者先将一标有“220V—100W”的灯泡接到两导线头M、N之间，灯泡正常发光。随后将灯泡取下，站到干燥的木凳上后，左、右手分别抓住M、N两导线头（如图）。观众用测电笔分别测试M、N及人的皮肤，发现测电笔的氖管都发光，而表演者却谈笑自如，其真相是（ ）
A．此人确实不怕电
B．他双手戴着绝缘手套
C．在人、灯替换之时，
有人将零线断开了
D．在人、灯替换之时，
有人将火线断开了
练 习
C

## Slide 28
1、插头上标有字母"E"的导线与用电器的 相连，插座上相应的导线和室外的 相连。
2、用电器电源插头标有字母"L"的插脚应与家庭电路的 相连（选填“火线”、“零线”、“地线”）
3、如果一个家用电器的金属外壳不接地可能造成（ ）
A、用电器不能正常工作
B、短路
C、断路
D、触电事故
金属外壳
大地
D
火线

## Slide 29
超越训练

## Slide 30
1、在自然灾害中输电线路容易出现故障，科技小组的同学通过实验探究来体验判断故障类型和位置的方法。他们用AB、CD两根长为L的长直电阻丝模拟输电线，在电阻丝的左右两侧可以安装检测电路，电阻丝单位长度的阻值为r。如图所示，在左侧安装检测电路，其中R0为保护电阻，右侧用导线连接。线路无故障时，电压表V1示数为U，电流表示数为I。
（1）若检测电路中电流表示数为0，电压表V1示数为U，表明输电线故障为 。
断路

## Slide 31
（2）若检测电路中电流表示数大于I，电压表V1示数为U，表明输电线可能出现短路或形成间隙电阻。如图乙所示，小组在AB、CD之间某处连接一根导线模拟输电线短路，或在另一处连接未知电阻Rx模拟输电线之间形成间隙电阻，在右侧连接电压表V2。若输电线短路，则电压表V2示数 ；若输电线之间形成间隙电阻，则电压表V2示数 。
（3）在图中，若输电线的故障是短路，电流表的示数为I1，电压表V1的示数为U，则故障处与A端的距离
为 （用r、I1、U、R0表示）。
0
小于U

## Slide 32
2、小明家新买回一盏台灯，当台灯插头插入插座，未闭合开关时，
家中保险丝就烧断，分析原因可能是（ ）；
当台灯插头插入插座，闭合开关后，家中保险丝烧断，
分析原因可能是（ ）；
A、插座短路
B、开关短路
C、灯头内短路
D、插头内短路
E、电路总功率过大
D
C

## Slide 33
3、对于家庭电路中的漏电保护器和空气开关的作用，以下说法正确的是[ ]（多选）
A．发生如图甲触电时，漏电保护器不起作用
B．发生如图乙触电时，漏电保护器不起作用
C．发生如图所示的两种触电时，空气开关都不会断开电路
D．当电路发生短路时，空气开关会自动切断电路
ACD

## Slide 34
将如图所示电水壶的3条接线按照安全用电的原则对应连接到插头上．
练 习

## Slide 35
居民楼的楼道里，夜间楼道灯一直亮着会造成浪费。科研人员用“光敏”材料制成“光控开关”，它能在天黑时自动闭合，天亮时自动断开；利用“声敏”材料制成“声控开关”。它能在有人走动发出声音时闭合，无人走动时自动断开。请将右图的“光控开关”、“声控开关”、灯泡用笔画线代替导线正确连入电路，设计出只有在夜间且有声音时灯才亮的楼道灯自动控制电路，同时安装一个不受开关控制的三孔插座。

## Slide 36
如图所示的电路中，正常发光的三盏灯突然全部熄灭，经检查保险丝完好，用试电笔插进插座的两孔，氖管均发光．造成这一现象的原因是 ( )
A．插座发生短路了 B．进户的火线断了
C．进户的零线断了 D．某盏电灯的灯丝断
C

## Slide 37
1.在家庭电路中常常发生在台灯开关断开的情况 下，把台灯插头插入插座时，室内其他电灯全部熄 灭，保险丝熔断；有时是在台灯插头插入插座后，闭合台灯开关，室内其他电灯熄灭，保险丝熔断，引起这两种故障的最大可能( )
A．前者是插座短路，后者是灯泡短路
B．前者是插头短路，后者是灯泡短路
C．两者都是插座短路
D．两者都是插头短路
B

## Slide 38
如图为四个同学设计的楼梯照明电路图，其中S1、S2分别为楼上和楼下的开关（都是单刀双掷开关），要求拨动其中任何一个开关都能改变电灯原来发光或熄灭的状态，则在实际中最理想的方案是（ ）
D

## Slide 39
要将一个“一开三孔”开关（即一个开关和一个三孔插座连在一起）安装在新房里，如图是接线示意图。请你将图中的电路连接完整，使开关控制电灯，插座方便其他电器使用。

## Slide 40
家庭电路中需要安装一个“一开三孔”开关(即一个开关和一个三孔插座连在一起)，要求插座能单独使用，开关能控制电灯且符合安全用电原则。从实物正面观察，如图所示的几种接线中符合要求的是( )
A
B
C
D
C

## Slide 41
小明买来新的三孔插座，在更换插座时，他发现自己家的老式楼房里没有安装地线．小明认为，零线在户外就已经和大地相连，把右图中A孔与B点连接起来，就可以将A孔接地了．如果按小明的说法连接，当C点出现断路时，将带有金属外壳的用电器接入插座后，带来的安全隐患是 ( )
A．用电器开关闭合时，外壳会带电，人接触外壳易触电
B．用电器开关闭合时，会短路，造成电流过大，引起火灾
C．无论用电器开关是否闭合，外壳都会带电，人接触外壳易触电
D．用电器外壳无法接地，当用电器绝缘部分破损或潮湿时，外壳才带电，人接触外壳易触电
A

## Slide 42
1.在家庭电路中常常发生在台灯开关断开的情况 下，把台灯插头插入插座时，室内其他电灯全部熄 灭，保险丝熔断；有时是在台灯插头插入插座后，闭合台灯开关，室内其他电灯熄灭，保险丝熔断，引起这两种故障的最大可能( )
A．前者是插座短路，后者是灯泡短路
B．前者是插头短路，后者是灯泡短路
C．两者都是插座短路
D．两者都是插头短路
B

## Slide 43
3、电能表标有“220V 10A”字样。家中正在使用着一台100W的电冰箱，两盏40W的日光灯。此时需要再用一个60W的台灯，可每当台灯的插头插进插座时，灯不亮，空气开关就“跳闸”，发生这种现象的原因可能是( )
A．用电器的总功率过大 B．日光灯断路
C．插头或台灯短路 D．电冰箱的功率突然增大
C

## Slide 44
想一想：
生活中为什么有的用电器的电源线是两脚？
而有的又是三脚？