## Slide 1
2004年11月23日凌晨，武汉一盗窃电线的小偷倒挂在30余米高空的高压塔上，供电、消防断掉11万伏高压电后，派出5名勇士爬上铁塔，将小偷救下。遗憾的是，小偷已触电身亡。

## Slide 2
电磁铁 电磁继电器
第二十章 第３节

## Slide 3
线圈
铁芯
1．插入铁芯的螺线管称为电磁铁。
2．有电流通过时有磁性，没有电流时失去磁性。
一、电磁铁
通电螺线管插入铁芯后磁性会增强
3、电磁铁的南北极可以由电流方向来控制
自制电磁铁

## Slide 4
电磁铁磁性强弱跟哪些因素有关呢？
磁性强弱可能与电流的大小、线圈的匝数、形状有关。
应用电流磁效应，应该与电流大小有关。
线圈是主要部件，应该与匝数、形状有关。
二、电磁铁的磁性
问题
猜想

## Slide 5
实验1、探究电磁铁磁性强弱跟电流大小的关系
电磁铁磁性强弱可能与电流的大小、线圈的匝数、形状有关。
1、设计实验(设计电路图）
S
a
2、进行实验
3、实验结论
结论：
匝数一定时，通入的电流越大，电磁铁的磁性越强。
方法：
控制变量法
转换法
猜想

## Slide 6
实验2、探究电磁铁磁性强弱跟匝数多少的关系
1、设计实验
S
a
b
2、进行实验
结论：
电流一定时，外形相同的螺线管，匝数越多，电磁铁的磁性越强。
3、实验结论
*方法：
控制变量法
转换法

## Slide 7
结论1：
匝数一定时，通入的电流越大，电磁铁的磁性越强。
结论2：
电流一定时，外形相同的螺线管，匝数越多，电磁铁的磁性越强。
*电磁铁磁性强弱跟电流强弱、线圈匝数的多少有关

## Slide 8
电磁铁与永磁体比较有哪些优点？
1、电磁铁有无磁性可以由通断电流来控制；
2、电磁铁的南北极可以由电流方向来控制；
3、电磁铁的磁性强弱可以由电流的强弱或
线圈匝数多少来控制

## Slide 9
电磁起重机
三、电磁铁的应用
电磁铁最直接的应用之一
是电磁起重机

## Slide 10
三、电磁铁的应用
电铃

## Slide 11
3．图中是直流电铃的原理图。B是衔铁，A是弹性片。试说明它的工作原理。
练一练

## Slide 13
电磁锁
电磁选矿机示意图
电磁阀门

## Slide 14
三、电磁铁的应用
2003年，上海浦东机场到市区的磁悬浮铁路成为我国第一条正式投入运营的磁悬浮铁路。
磁悬浮列车所用的磁体大多是通有强大电流的电磁铁。是一种靠安装在车厢和轨道上的磁体的相互作用悬浮而高速运动的，由于磁力使其悬浮在轨道上方几厘米高度，行驶时不需接触轨道，因此只受来自空气的阻力。磁悬浮列车的最高速度可达每小时500 km以上。

## Slide 15
2002年12月31日举世瞩目的上海磁悬浮列车线首次试运行，它采用的是先进的常导磁悬浮技术，使列车稳稳地悬浮在轨道上方约10毫米处高速运行，请你根据所学过的物理知识并观测图10 后判断：要使列车悬浮起来，车身线圈的上方应该是__ 极（选填“N”或“S”），当列车悬浮在轨道上方后，列车利用 的原理将车身托起，这就大大减小_ _______ 。
阻力，使列车高速运行。
S
异名磁极相互吸引
轨道对车体

## Slide 16
磁悬浮列车的强大磁体就是由电磁铁制成的，列车的悬浮及前进的动力就来自于轨道与车头之间的电磁铁的吸引和排斥。

## Slide 17
本节课你学到了什么？

## Slide 18
第二课时

## Slide 19
复习：
1． 称为电磁铁。
插入铁芯的螺线管
3、电磁铁与永磁体比较有哪些优点？
（1）、电磁铁有无磁性可以由 来控制；
（2）、电磁铁的南北极可以由 来控制；
（3）、电磁铁的磁性强弱可以由 或
多少来控制
通断电流
电流方向
电流的强弱
线圈匝数
2、电磁铁磁性强弱跟 、 的多少有关
电流强弱
线圈匝数

## Slide 20
将图中的电磁铁连入你设计的电路中（在方框内完成）。要求：电路能改变电磁铁磁性的强弱；使小磁针受力静止时（N、S）如图所示。

## Slide 21
在生活中，我们经常看到一些大型机器在工作（如大型吊车），而它们的电流可达几十安、上百安，直接控制或操作是很危险的，那怎么才能控制这些强大的电流？
三、电磁铁的应用

## Slide 22
四、电磁继电器

## Slide 23
1．电磁继电器的构造
四、电磁继电器
触点

## Slide 24
2．电磁继电器的工作原理
低压电源
低压控制电路
高压电源
高压工作电路
3、电磁继电器的作用：继电器是利用低电压、弱电流电路的通断来间接地控制高电压、强电流电路的通断
4．电磁继电器的本质 ：
电磁继电器就是利用电磁铁来控制工作电路的一种开关。

## Slide 25
电磁继电器的作用

## Slide 27
1．图中是一种水位自动报警器原理图。试说明它的工作原理。
练一练

## Slide 29
2．图中是一种温度自动报警器的原理图。制作水银温度计时在玻璃管中封入一段金属丝，当温度达到金属丝下端所指的温度时，电铃就响起来，发出报警信号。说明它的工作原理。
练一练

## Slide 31
法国科学家阿尔贝和德国科学家彼得由于发现了巨磁电阻 (GMR)效应，荣获诺贝尔物理学奖。如图4是研究巨磁电阻特性的原理示意图。实验发现，当闭合S1、S2后使滑片P向左滑动过程中，指示灯明显变亮，则下列说法正确的是( )
A．电磁铁右端为N极
B．滑片P向左滑动过程中电磁铁的磁性减弱
C．巨磁电阻的阻值随磁场的增强而明显减小
D．巨磁电阻的阻值随磁场的减弱而明显减小
GMR
指示灯
S1
S2
P
电磁铁
C

## Slide 32
扬声器是把电信号转换成声信号的一种装置。

## Slide 33
第三课时

## Slide 34
一、想一想，填一填
1．利用电磁继电器可以用________、________的电路，来间接地控制________、________的工作电路．
2．电磁继电器主要由________、________、_______、_______组成．
3．电磁继电器的本质 ：电磁继电器就是利用
来控制工作电路的一种 。
4．扬声器是把________转换成________的一种装置．它主要由固定的________、________和_______ 构成．
低电压
弱电流
高电压
强电流
电磁铁
衔铁
弹簧片
触点
电信号
声信号
永久磁体
线圈
锥形纸盒
电磁铁
开关

## Slide 35
评讲讲练测

## Slide 36
5、如图是拍摄机动车闯红灯的工作原理示意图．光控开关接收到红灯发出的光会自动闭合，压力开关受到机动车的压力会闭合，摄像系统在电路接通时可自动拍摄违规车辆．下列有关说法正确的是（ ）
A．只要光控开关接收到红光，摄像系统就会自动拍摄
B．机动车只要驶过埋有压力开关的路口，摄像系统就会自动拍摄
C．只有光控开关和压力开关都闭合时，摄像系统才会自动拍摄
D．若将光控开关和压力开关并联，也能起到相同的作
C
电源
电源
光控开关
压力开关
摄像系统

## Slide 37
6．如图所示，条形磁铁位于水平桌面上，电磁铁位于水平位置且右端固定在墙上，当电磁铁电路中，滑动变阻器的滑片P向左端逐渐移动时，条形磁铁仍保持静止。在此过程中，条形磁铁受到的摩擦力的方向和大小分别是( )
A.方向向左，逐渐增大
B.方向向右，逐渐增大
C.方向向左，逐渐减小
D.方向向右，逐渐减小
B
S
N

## Slide 38
7、如图所示，电路中Rx为压敏电阻，阻值随所受压力增大而减小，开关S闭合后，螺线管的上端相当于电磁铁的_________极；当压力增大时，电磁铁的磁性会________。
S
增强

## Slide 39
8、如图所示，A、B弹簧下方分别吊着软铁棒和条形磁铁，闭合开关，将滑动变阻器的滑片逐渐向右移动时，A弹簧的长度将________，B弹簧的长度将________（选填“伸长”、“缩短”或“不变”）．
伸长
缩短

## Slide 40
10、电梯为居民出入带来很大的便利，出于安全考虑，电梯都设置超载自动报警系统，其工作原理如图甲所示。已知控制电路的电源电压U＝6伏，保护电阻R1＝100欧，压敏电阻R2的阻值随压力F大小变化如图乙所示，电梯底架自重和电磁铁线圈的阻值都忽略不计。

## Slide 41
已知控制电路的电源电压U＝6伏，保护电阻R1＝100欧，压敏电阻R2的阻值随压力F大小变化如图乙所示，电梯底架自重和电磁铁线圈的阻值都忽略不计。
U＝6V R1＝100欧

## Slide 42
（1）当压敏电阻R2受到的压力F增大时，其阻值减小，控制电路中的电流增大，从而使电磁铁的磁性增强。电梯超载时，衔铁被电磁铁吸住，触点K与触点＿＿＿＿接触，电铃发出警报声。
U＝6V R1＝100欧
B

## Slide 43
（2）若电梯在20秒内将一位重600牛的乘客匀速提升15米，求电梯对乘客做功的功率。

## Slide 44
（3）当电磁铁线圈电流达到20毫安时，衔铁刚好被吸住。若该电梯厢内站立总质量为1000千克的乘客时，试通过计算说明电梯是否超载。（g取10牛/千克）
U＝6V R1＝100欧

## Slide 45
补充

## Slide 46
8.如图所示，置于通电螺线管内能自由转动的小磁针是静止的，则线圈两端的磁极和电源的正负极分别是 ( B )
A．线圈右端为N极，电源右端为正极
B．线圈右端为N极，电源右端为负极
C．线圈右端为S极，电源右端为正极
D．线圈右端为S极，电源右端为负极 。

## Slide 47
1、如图用热敏电阻（受温度影响阻值会发生变化的电阻）和电磁继电器组成的火警器的示意图，热敏电阻R 受热后，其阻值会减小，将发生的变化是（ ）
A．电磁继电器控制电路中的电流减小
B．电磁继电器控制电路断开
C．当电阻减小到某特定值时，电磁铁的磁性增强足以吸引下衔铁，L2发光
D．当电阻减小到某特定值时，
电磁铁的磁性减弱使得衔铁复位，
L1发光
C

## Slide 48
下图是小强同学在研究性学习的活动中为某仓库设计的一种防盗报警器。其踏板放在仓库的门口，电铃和灯泡放在值班室内，观察电路可知。这个报警器的工作原理是：有人踩踏板时_______；无人踩踏板时______。
电铃响
电灯亮

## Slide 49
1. 如图所示，电磁铁左侧的C 为条形磁铁，右侧的D 为软铁棒，A 、B 是电源的两极。下列判断中正确的是 ( )
A．若A 为电源正极，则C 、D 都被吸引
B ．若B 为电源正极，则C 被吸引，D 被排斥
C ．若B 为电源正极，则C 、D 都被排斥
D ．若A 为电源正极，则C 被排斥，D 被吸引
D

## Slide 50
如图所示，A为一小铁块，B为点开关的可动触点，C为不动触点，D为是一电磁铁，它与灯泡、开关电源连接成如图所示的电路，试分析说明闭合开关S后将要观察到的现象，并说明产生这种现象的原因。
答案：闭合开关在S后，观察到：灯泡忽明忽暗地闪亮，小铁块上下跳动。

## Slide 51
如图所示，将一对磁性材料制成的弹性舌簧密封于玻璃管中，舌簧端面互叠，但留有间隙，就制成了一种磁控元件——干簧管，以实现自动控制。某同学自制了一个线圈，将它套在干簧管上，制成一个干簧继电器，用来控制灯泡的亮灭，如图所示。干簧继电器在工作中所利用的电磁现象不包括 ( B )
A．电流的磁效应 B．磁场对电流的作用
C．磁极间的相互作用 D．磁化

## Slide 52
课堂小结
电磁铁
电磁铁的磁性
电磁铁的应用
电磁
继电器

## Slide 54
2、如下图是一种防汛报警器的原理图。 K是触点开关，B是一个漏斗形的竹片圆筒，里面有个浮子A，试说明这种报警器的工作原理。

## Slide 55
7．图9所示是某同学连接的电铃电路，开关闭合后，电路中始终有电流，但电铃只响一声就不再响了，原因是 ( )
A．电磁铁始终没有磁性
B．衔铁没有向下运动
C．衔铁一直被电磁铁吸着不能回弹
D．电池正、负极接反了
C

## Slide 56
电磁起重机
电铃
电磁阀门
三、电磁铁的应用

## Slide 57
电磁锁
电磁选矿机示意图
三、电磁铁的应用