## Slide 1
你知道古人传递信息有哪些方法？
飞鸽传书
政府配置的驿站、民间代捎书信
以特殊声音，如钟声，鼓声，鞭炮声等传递信息
以灯光，火光，如孔明灯，烽火等传递信息
飞鸽传书
家书抵万金
烽火戏诸侯

## Slide 2
22.1 能源

## Slide 3
1、金属的冶炼、机器的运转、汽车和火车等交通工具的行驶需要能量，生活中烧饭、取暖、照明等也需要能量。
2、生产和生活中利用的这些能量，是通过不同的能源提供的。
3、能够提供能量的物质资源叫做能源
4、各种能源的广泛利用，极大地促进了人类文明的发展。
一、能源的广泛应用
想一想：生产和生活中哪些地方要用到能量？
什么叫能源？

## Slide 4
2012年7月4日，三峡水电站32台机组全部投入工作。自2003年三峡工程正式开始发电，到2012年7月之间，三峡电站发电量累计达到5 648亿千瓦时，相当于从滚滚长江中捞起了近2亿吨标准煤，减排二氧化碳4亿吨、二氧化硫500多万吨。
三峡水电站是目前世界上最大的的水电站，三峡水电站是如何发电的呢？

## Slide 5
电能只是人类生活、生产活动中广为使用的能量的一种。人类的生活、生产活动，无法离开能量的使用。
提高上游水位增加水的势能
高水位的水快速向下流推动水轮机转动
发电机在水轮机的带动下旋转发电
三峡水电站的发电原理

## Slide 6
我们的生活中都用到哪些能源呢？

## Slide 7
二、人类利用能源的历程及能源的类型
1、人类利用能源主要经历了哪些历程？
2、哪些是化石能源？什么叫一次能源？
哪些属于一次能源？什么叫二次能源？
3、电能属于一次能源还是二次能源？电能有什么优点？
什么能源是当今世界的主要能源？
钻木取火
自然火 到人工火的转变
让人类进入以柴薪为主要能源
发明蒸汽机
人力和畜力 被机械动力代替
让人类的主要能源
由柴薪转向煤
钻木取火
发明蒸汽机

## Slide 8
1．能直接从自然界获取的能源称为一次能源
煤
石油
风能
地热能
水能
三、能源的类型
哪些是化石能源？
什么叫一次能源？
哪些属于一次能源？什么叫二次能源？
煤、石油、天然气

## Slide 9
2．由一次能源经过加工得到的能源称为二次能源
(如：汽油、柴油、煤油、酒精、电能、.........）
汽油、柴油
风力发电
水力发电
太阳能发电
地热发电

## Slide 10
※当今世界主要的能源是化石能源
※使用方便的能源是电能
电能的利用是人类进入现代文明社会的标志
电能便于输送和转化

## Slide 11
三、能源的分类：
化石能源
核能
电能
风能
太阳能
水能
地热能
柴油
汽油
酒精
可再生能源
一次能源
二次能源
不可再
生能源
酒精
（煤石油天然气）
能源

## Slide 12
如果把全世界的能源消耗量折合成热值为2.93×107 J/kg的标准煤来计算，1950年为26 亿吨，1987年为110 多亿吨，2003年接近140 亿吨，2007年达到160 亿吨。
四、21世纪的能源趋势

## Slide 13
化石能源是现代人类文明所需的主要能源。由于其属于不可再生的资源，所以总有使用殆尽的一天。
而且在开采化石能源的过程中因意外而对环境的破坏也十分严重。所以开发新能源、更好地利用已知能源是全球范围的重要课题。
20世纪40年代，科学家发明了可以控制核能释放的装置——核反应堆，拉开了以核能为代表的新能源利用的序幕。

## Slide 14
核反应堆外围包裹着厚厚的混凝土罩以吸收辐射
水在核反应堆中心循环流动，吸收在核反应中产生的热量，并将这部分内能传递给蒸汽发生器内的水
吸收了热量的水汽化变成蒸汽
蒸汽推动发电机运转，
将蒸汽的机械能转化为电能
核能发电的原理

## Slide 15
不造成空气污染
不排放CO2
消耗核能源少
发电成本低
产生放射性废料
排热量大
建厂成本大
核泄漏污染大
核能发电的利弊

## Slide 16
1．人们的生产和生活中利用能源提供能量。
2．人类历史上利用的能源逐步从太阳、柴薪等转变成煤、石油、天然气等化石能源。
课堂小结

## Slide 17
1、当今世界主要的能源是 能源
化石
2、使用方便的能源是 。
电能