## Slide 1
第十四章 欧姆定律
第4节 欧姆定律的应用
课时2 串、并联电路中欧姆定律的应用

## Slide 3
1.能运用欧姆定律解决简单的串、并联电路中的电学问题。
2.通过计算，学会解答电学计算题的一般方法，养学生解答电学问题的良好习惯。
3.知道串、并联电路中总电阻和分电阻的大小关系。

## Slide 4
导体中的电流，跟导体两端的电压成正比，跟导体的电阻成反比。
1.欧姆定律
表达式
I =
U
R
R=
U
I
U= IR
R
U
I
（必须对应于同一段电路的同一时刻）
变形公式

## Slide 5
（1）串联电路中各处的电流是相等的；
I=I1=I2=…=In
（2）串联电路中的总电压等于各部分电路的电压之和。 U=U1+U2+…+Un
2.串联电路中的电流、电压规律：
R2
U
I
R1
U1
U2
I2
I1

## Slide 6
I1
I
I2
R2
R1
U
（1）并联电路中干路电流等于各支路电流之和；
I=I1+I2+…+In
（2）并联电路中各支路两端电压相等。
U=U1=U2=…=Un
3.并联电路中的电流、电压规律：

## Slide 7
电阻串联相当于增大导体的长度。
串联总电阻比任何一个分电阻都大。
电阻并联相当于增大导体的横截面积。
并联总电阻比任何一个分电阻都小。
等效替代法
R并
R1
R2
R1
R2
R串
一、电阻的串联与并联

## Slide 8
1.串联电路的总电阻与分电阻的关系(理论推导)
R1
R2
U1
U总
U2
由欧姆定律变形公式可得：
U1=IR1 U2=IR2 U总=IR总 串联电路中：U总=U1+U2
即：IR总=IR1+IR2 R总=R1+R2
串联电路的总电阻等于各串联电阻之和。
I
I
I
R总
I
U总

## Slide 9
R1
R2
U
I1
I总
I2
由欧姆定律可得：
并联电路中：I总=I1+I2
并联电路总电阻的倒数等于各个并联电阻的倒数之和。
2.并联电路的总电阻与分电阻的关系(理论推导)
I总
R总
U
R1
U
I1＝
R2
U
I2＝
R总
U
I总＝
R总
U
R1
U
＝
R2
U
+
R总
1
R1
1
＝
R2
1
+

## Slide 10
1.串联电路的总电阻等于各串联电阻之和。
R串＝ R1＋ R2
2.并联电路的总电阻的倒数等于各并联电阻倒数之和。
n个阻值相同的电阻R0串联，总电阻
n个阻值相同的电阻R0并联，总电阻
R串=nR0
R并
R1
R2
1
1
1
＝
＋
R1R2
R并=
R1+R2
R0
R并=
n
归 纳

## Slide 11
 | 串联电路 | 并联电路
电 路 图 |  | 
电流 |  | 
电压 |  | 
电阻 |  | 
电压、电流分配关系 |  | 
I1
I2
I
I1
I2
I
R1
R1
R2
R2
I = I1 =I2
I =I1+I2
U =U1+U2
U =U1=U2
R =R1+R2 R = nR0
R并
R1
R2
1
1
1
＝
＋
R =
n
R0
U2
R2
U1
R1
＝
I2
R1
I1
R2
＝

## Slide 12
如图所示，电阻R1为10Ω，电源两端电压为6V。开关闭合后，求：
（1）当滑动变阻器R2接入电路的电阻为50Ω时，通过电阻R1的电流I ；
（2）当滑动变阻器R2接入电路的电阻为20Ω时，通过电阻R1的电流I′。
R1
R2
S
P
二、串并联电路的计算
例
典例分析

## Slide 13
解:由图可知，R1与R2串联。
（1）串联的总电阻是 R=R1+R2=10Ω+50Ω=60Ω
I= = = 0.1 A
U
R
6 V
60 Ω
通过R1的电流为
（2）串联的总电阻是 R ′ =R1+R2 ′ =10Ω+20Ω=30Ω
通过R1的电流为
I ′ = = = 0.2 A
U
R ′
6 V
30 Ω

## Slide 14
例
典例分析
如图所示，已知I=4.5 A，I2=0.9 A，电源电压为36 V，那么灯L1的电阻R1多大？灯L2的电阻R2以及并联的总电阻多大？
L2
I2
I
36 V
L1
I1
R1= = = 10 Ω
U1
I1
36 V
3.6 A
R2= = = 40 Ω
U2
I2
36 V
0.9 A
R总= = = 8Ω
U
I
36 V
4.5A

## Slide 15
变阻器的滑片P向右移动过程中，三个电表的示数如何变化？
＿＿＿＿；
示数变大
V2
V1
A
示数变小
＿＿＿＿。
A
R1
R2
S
P
V2
V1
示数变小
三、动态电路分析
例
典例分析
＿＿＿＿；

## Slide 16
R1一定
分析：
R2 ↑→ R ↑→I↓= I1 ↓ = I2
U1 ↓
U2 ↑
U不变

## Slide 17
欧姆定律在串联电路中的应用
欧姆定律在并联电路中的应用

## Slide 18
1.一个小灯泡阻值为10Ω，正常工作时的电流为0.4 A，现要将其接入12 V 的电路中，要求仍能正常发光，则应_______联一个阻值为________Ω的电阻。
2.甲乙两电阻之比为2：1，将它们串联在电路中时，它们两端的电压之比为（ ）
A.1：2 B.2：1
C.1：1 D.无法比较
B
串
20

## Slide 19
3.下列几组电阻并联后，等效阻值最小的一组是（ ）
A.30Ω和15Ω B.20Ω和25Ω
C.10Ω和35Ω D.5Ω和40Ω
D
4.如图所示，AB和BC是由同种材料制成的长度相同、横截面积不同的两段导体，将它们串联后连入电路中．比较这两段导体两端的电压及通过它们的电流的大小，有（ ）
A.UAB＞UBC IAB＜IBC B.UAB＜UBC IAB ＝ IBC
C.UAB＞UBC IAB＝IBC D.UAB＝UBC IAB＜IBC
C

## Slide 20
5.如图所示，电源电压保持不变，闭合开关S1、S2，电压表示数为6V，电流表示数为0.6A，断开S2后，电压表示数变为2V，则R2的电阻和电源电压分别是（ ）
A.10Ω，9V B.20Ω，6V
C.20Ω，9V D.10Ω，6V
B