## Slide 1
Guiyang No.1 Experimental Middle School
贵阳市第一实验中学
声的世界
第三章
第2节 学习使用天平和量筒
Learn to use a balance and measuring cylinder
授课人：周焯勇
贵阳市第一实验中学
沪科版八年级物理教学课件 • 第五章质量与密度
沪科版八年级物理教学课件 • 第3章声音的世界
20xx.x.x
质量与密度
第五章

## Slide 2
Guiyang No.1 Experimental Middle School
贵阳市第一实验中学
声的世界
第三章
沪科版八年级物理教学课件 • 第五章质量与密度
沪科版八年级物理教学课件 • 第3章声音的世界
20xx.x.x
质量与密度
第五章
第2节 学习使用天平和量筒
Learn to use a balance and measuring cylinder
复习旧知
1、什么是质量？
2、为什么说质量是物体本身的一个基本属性？
3、用什么工具可以测量物体的质量呢？
4、你知道实验室通常用什么测量物体的质量吗？

## Slide 3
Guiyang No.1 Experimental Middle School
贵阳市第一实验中学
声的世界
第三章
沪科版八年级物理教学课件 • 第五章质量与密度
沪科版八年级物理教学课件 • 第3章声音的世界
20xx.x.x
质量与密度
第五章
第2节 学习使用天平和量筒
Learn to use a balance and measuring cylinder
1、什么是质量？
2、为什么说质量是物体本身的一个基本属性？
3、用什么工具可以测量物体的质量呢？
4、你知道实验室通常用什么测量物体的质量吗？
复习旧知
托盘
平衡螺母
游码
底座
镊子
砝码
分度标尺
托盘天平的结构
称量标尺
指针
复习旧知

## Slide 4
Guiyang No.1 Experimental Middle School
贵阳市第一实验中学
声的世界
第三章
沪科版八年级物理教学课件 • 第五章质量与密度
沪科版八年级物理教学课件 • 第3章声音的世界
20xx.x.x
质量与密度
第五章
第2节 学习使用天平和量筒
Learn to use a balance and measuring cylinder
托盘
平衡螺母
游码
底座
镊子
砝码
分度标尺
托盘天平的结构
称量标尺
指针
复习旧知
（请阅读天平使用说明书）
一、 学习使用天平
你能归纳一下天平的使用说明？
使用天平时，应将天平放在水平工作台上。
使用前，将游码移至称量标尺左端的“0”刻度上；调节平衡螺母，使指针尖对准分度标尺中央的刻度线。
天平的右盘放置砝码，左盘放置需要称量的物品；添加砝码和移动游码，使指针对准分度标尺的中央刻度线，此时砝码质量与称量标尺上的示数值之和，即为所称量物品的质量。
从砝码盒中取砝码时，必须用镊子夹取，不能用手直接提取。
1
2
3
4

## Slide 5
Guiyang No.1 Experimental Middle School
贵阳市第一实验中学
声的世界
第三章
沪科版八年级物理教学课件 • 第五章质量与密度
沪科版八年级物理教学课件 • 第3章声音的世界
20xx.x.x
质量与密度
第五章
第2节 学习使用天平和量筒
Learn to use a balance and measuring cylinder
托盘
平衡螺母
游码
底座
镊子
砝码
分度标尺
托盘天平的结构
称量标尺
指针
复习旧知
（请阅读天平使用说明书）
一、 学习使用天平
你能归纳一下天平的使用说明？
使用天平时，应将天平放在水平工作台上。
使用前，将游码移至称量标尺左端的“0”刻度上；调节平衡螺母，使指针尖对准分度标尺中央的刻度线。
天平的右盘放置砝码，左盘放置需要称量的物品；添加砝码和移动游码，使指针对准分度标尺的中央刻度线，此时砝码质量与称量标尺上的示数值之和，即为所称量物品的质量。
从砝码盒中取砝码时，必须用镊子夹取，不能用手直接提取。
1
2
3
4

## Slide 6
Guiyang No.1 Experimental Middle School
贵阳市第一实验中学
声的世界
第三章
沪科版八年级物理教学课件 • 第五章质量与密度
沪科版八年级物理教学课件 • 第3章声音的世界
20xx.x.x
质量与密度
第五章
第2节 学习使用天平和量筒
Learn to use a balance and measuring cylinder
托盘
平衡螺母
游码
底座
镊子
砝码
分度标尺
托盘天平的结构
称量标尺
指针
复习旧知
（请阅读天平使用说明书）
一、 学习使用天平
你能归纳一下天平的使用说明？
使用天平时，应将天平放在水平工作台上。
使用前，将游码移至称量标尺左端的“0”刻度上；调节平衡螺母，使指针尖对准分度标尺中央的刻度线。
天平的右盘放置砝码，左盘放置需要称量的物品；添加砝码和移动游码，使指针对准分度标尺的中央刻度线，此时砝码质量与称量标尺上的示数值之和，即为所称量物品的质量。
从砝码盒中取砝码时，必须用镊子夹取，不能用手直接提取。
1
2
3
4

## Slide 7
Guiyang No.1 Experimental Middle School
贵阳市第一实验中学
声的世界
第三章
沪科版八年级物理教学课件 • 第五章质量与密度
沪科版八年级物理教学课件 • 第3章声音的世界
20xx.x.x
质量与密度
第五章
第2节 学习使用天平和量筒
Learn to use a balance and measuring cylinder
托盘
平衡螺母
游码
底座
镊子
砝码
分度标尺
托盘天平的结构
称量标尺
指针
复习旧知
（请阅读天平使用说明书）
一、 学习使用天平
你能归纳一下天平的使用说明？
使用天平时，应将天平放在水平工作台上。
使用前，将游码移至称量标尺左端的“0”刻度上；调节平衡螺母，使指针尖对准分度标尺中央的刻度线。
天平的右盘放置砝码，左盘放置需要称量的物品；添加砝码和移动游码，使指针对准分度标尺的中央刻度线，此时砝码质量与称量标尺上的示数值之和，即为所称量物品的质量。
从砝码盒中取砝码时，必须用镊子夹取，不能用手直接提取。
1
2
3
4

## Slide 8
Guiyang No.1 Experimental Middle School
贵阳市第一实验中学
声的世界
第三章
沪科版八年级物理教学课件 • 第五章质量与密度
沪科版八年级物理教学课件 • 第3章声音的世界
20xx.x.x
质量与密度
第五章
第2节 学习使用天平和量筒
Learn to use a balance and measuring cylinder
（请阅读天平使用说明书）
一、 学习使用天平
你能归纳一下天平的使用说明？
使用天平时，应将天平放在水平工作台上。
使用前，将游码移至称量标尺左端的“0”刻度上；调节平衡螺母，使指针尖对准分度标尺中央的刻度线。
天平的右盘放置砝码，左盘放置需要称量的物品；添加砝码和移动游码，使指针对准分度标尺的中央刻度线，此时砝码质量与称量标尺上的示数值之和，即为所称量物品的质量。
从砝码盒中取砝码时，必须用镊子夹取，不能用手直接提取。
1
2
3
4
1
放
2
移
3
调
6
整
5
读
4
称

## Slide 9
Guiyang No.1 Experimental Middle School
贵阳市第一实验中学
声的世界
第三章
沪科版八年级物理教学课件 • 第五章质量与密度
沪科版八年级物理教学课件 • 第3章声音的世界
20xx.x.x
质量与密度
第五章
第2节 学习使用天平和量筒
Learn to use a balance and measuring cylinder
你能归纳一下天平的使用说明？
1
放
2
移
3
调
6
整
5
读
4
称
把天平放在水平台上。

## Slide 10
Guiyang No.1 Experimental Middle School
贵阳市第一实验中学
声的世界
第三章
沪科版八年级物理教学课件 • 第五章质量与密度
沪科版八年级物理教学课件 • 第3章声音的世界
20xx.x.x
质量与密度
第五章
第2节 学习使用天平和量筒
Learn to use a balance and measuring cylinder
你能归纳一下天平的使用说明？
1
放
2
移
3
调
6
整
5
读
4
称
把天平放在水平台上。
把游码放在标尺左端的零刻线处。

## Slide 11
Guiyang No.1 Experimental Middle School
贵阳市第一实验中学
声的世界
第三章
沪科版八年级物理教学课件 • 第五章质量与密度
沪科版八年级物理教学课件 • 第3章声音的世界
20xx.x.x
质量与密度
第五章
第2节 学习使用天平和量筒
Learn to use a balance and measuring cylinder
你能归纳一下天平的使用说明？
1
放
2
移
3
调
6
整
5
读
4
称
把天平放在水平台上。
把游码放在标尺左端的零刻线处。
调节横梁上的平衡螺母，使指针指在分度盘的中央刻度线处，这时横梁平衡．
具体如何调呢？
1、静止时,指针指向标尺中央的红线。
2、指针在标尺中央红线左右摆动的幅度相等。
反向调节法
2、
1、
左偏右调
右偏左调

## Slide 12
Guiyang No.1 Experimental Middle School
贵阳市第一实验中学
声的世界
第三章
沪科版八年级物理教学课件 • 第五章质量与密度
沪科版八年级物理教学课件 • 第3章声音的世界
20xx.x.x
质量与密度
第五章
第2节 学习使用天平和量筒
Learn to use a balance and measuring cylinder
1
放
2
移
3
调
6
整
5
读
4
称
把天平放在水平台上。
调节横梁上的平衡螺母，使指针指在分度盘的中央刻度线处，这时横梁平衡．
具体如何调呢？
1、静止时,指针指向标尺中央的红线。
2、指针在标尺中央红线左右摆动的幅度相等。
反向调节法
2、
1、
左偏右调
右偏左调
估计被测物的质量，不能超过最大量程，把被测物体放在左盘里。
左物右砝
用镊子向右盘里从大到小增加砝码或向右调节游码，直到横梁恢复平衡．
向右调节游码相当于在天平的右盘加了一个等示数的砝码。
注意：称量时不能调节平衡螺母使天平平 衡。
1
2
3
4

## Slide 13
Guiyang No.1 Experimental Middle School
贵阳市第一实验中学
声的世界
第三章
沪科版八年级物理教学课件 • 第五章质量与密度
沪科版八年级物理教学课件 • 第3章声音的世界
20xx.x.x
质量与密度
第五章
第2节 学习使用天平和量筒
Learn to use a balance and measuring cylinder
1
放
2
移
3
调
6
整
5
读
4
称
把天平放在水平台上。
估计被测物的质量，不能超过最大量程，把被测物体放在左盘里。
左物右砝
用镊子向右盘里从大到小增加砝码或向右调节游码，直到横梁恢复平衡．
向右调节游码相当于在天平的右盘加了一个等示数的砝码。
注意：称量时不能调节平衡螺母使天平平 衡。
1
2
3
4
m物=m砝+m游
物砝放反了呢？
m物=m砝－m游
物体的质量等于砝码质量加游码质量
物体的质量等于砝码质量减游码质量

## Slide 14
Guiyang No.1 Experimental Middle School
贵阳市第一实验中学
声的世界
第三章
沪科版八年级物理教学课件 • 第五章质量与密度
沪科版八年级物理教学课件 • 第3章声音的世界
20xx.x.x
质量与密度
第五章
第2节 学习使用天平和量筒
Learn to use a balance and measuring cylinder
1
放
2
移
3
调
6
整
5
读
4
称
m物=m砝+m游
物砝放反了呢？
m物=m砝－m游
物体的质量等于砝码质量加游码质量
物体的质量等于砝码质量减游码质量
实验完毕要整理器材，使其归位，取回砝码从小到大。
1.天平和砝码应妥善保管并保持清洁干燥，不得置于潮湿、易氧化、易腐蚀之处，并避免接触酸、碱或油脂等。
2.天平与砝码若发生氧化、腐蚀或其他问题，应由专业计算人员修理，经计量检定机构检定合格后方能使用。

## Slide 15
Guiyang No.1 Experimental Middle School
贵阳市第一实验中学
声的世界
第三章
沪科版八年级物理教学课件 • 第五章质量与密度
沪科版八年级物理教学课件 • 第3章声音的世界
20xx.x.x
质量与密度
第五章
第2节 学习使用天平和量筒
Learn to use a balance and measuring cylinder
1
放
2
移
3
调
6
整
5
读
4
称
实验完毕要整理器材，使其归位，取回砝码从小到大。
1.天平和砝码应妥善保管并保持清洁干燥，不得置于潮湿、易氧化、易腐蚀之处，并避免接触酸、碱或油脂等。
2.天平与砝码若发生氧化、腐蚀或其他问题，应由专业计算人员修理，经计量检定机构检定合格后方能使用。
测量液体的体积
阅读课本，交流讨论，弄清：
1、测量液体体积的工具是什么？它们有什么区别？
2、体积的单位有哪些？
3、如何正确使用测量工具进行测量？
如何用量筒测出100ml水的质量呢？

## Slide 16
Guiyang No.1 Experimental Middle School
贵阳市第一实验中学
声的世界
第三章
沪科版八年级物理教学课件 • 第五章质量与密度
沪科版八年级物理教学课件 • 第3章声音的世界
20xx.x.x
质量与密度
第五章
第2节 学习使用天平和量筒
Learn to use a balance and measuring cylinder
测量液体的体积
阅读课本，交流讨论，弄清：
1、测量液体体积的工具是什么？它们有什么区别？
2、体积的单位有哪些？
3、如何正确使用测量工具进行测量？
如何用量筒测出100ml水的质量呢？
2、量筒和量杯
量杯
量筒

## Slide 17
Guiyang No.1 Experimental Middle School
贵阳市第一实验中学
声的世界
第三章
沪科版八年级物理教学课件 • 第五章质量与密度
沪科版八年级物理教学课件 • 第3章声音的世界
20xx.x.x
质量与密度
第五章
第2节 学习使用天平和量筒
Learn to use a balance and measuring cylinder
量杯
量筒
2、体积的单位及换算关系
体积的单位：
1、液体常用单位：
2、固体常用单位：
L mL
m3 dm3 cm3
1L=1000mL
1L=1 dm3 1mL=1 cm3
1 m3 = 103dm3 = 106cm3 = 109mm3
换算关系：

## Slide 18
Guiyang No.1 Experimental Middle School
贵阳市第一实验中学
声的世界
第三章
沪科版八年级物理教学课件 • 第五章质量与密度
沪科版八年级物理教学课件 • 第3章声音的世界
20xx.x.x
质量与密度
第五章
第2节 学习使用天平和量筒
Learn to use a balance and measuring cylinder
体积的单位：
1、液体常用单位：
2、固体常用单位：
L mL
m3 dm3 cm3
1L=1000mL
1L=1 dm3 1mL=1 cm3
1 m3 = 103dm3 = 106cm3 = 109mm3
换算关系：
3、正确使用量筒与量杯
使用量筒或量杯时要把它们放在水平桌面上。
使用量筒或量杯前要观察他们的分度值和量程。
读数时，无论液面时上凸还是下凹，视线都要与凸面或凹面在同一直线上。

## Slide 19
Guiyang No.1 Experimental Middle School
贵阳市第一实验中学
声的世界
第三章
沪科版八年级物理教学课件 • 第五章质量与密度
沪科版八年级物理教学课件 • 第3章声音的世界
20xx.x.x
质量与密度
第五章
第2节 学习使用天平和量筒
Learn to use a balance and measuring cylinder
3、正确使用量筒与量杯
使用量筒或量杯时要把它们放在水平桌面上。
使用量筒或量杯前要观察他们的分度值和量程。
读数时，无论液面时上凸还是下凹，视线都要与凸面或凹面在同一直线上。
水银是凸面，水是凹面。
偏高
偏低

## Slide 20
Guiyang No.1 Experimental Middle School
贵阳市第一实验中学
声的世界
第三章
沪科版八年级物理教学课件 • 第五章质量与密度
沪科版八年级物理教学课件 • 第3章声音的世界
20xx.x.x
质量与密度
第五章
第2节 学习使用天平和量筒
Learn to use a balance and measuring cylinder
3、正确使用量筒与量杯
水银是凸面，水是凹面。
偏高
偏低
注意事项：
在测量物体的体积时，液体量一定要适当，以免溢出。
一定要轻拿、轻放量筒或量杯以免破碎。
使用完毕一定要清洁干净，放置安全的地方。

## Slide 21
Guiyang No.1 Experimental Middle School
贵阳市第一实验中学
声的世界
第三章
沪科版八年级物理教学课件 • 第五章质量与密度
沪科版八年级物理教学课件 • 第3章声音的世界
20xx.x.x
质量与密度
第五章
第2节 学习使用天平和量筒
Learn to use a balance and measuring cylinder
3、正确使用量筒与量杯
注意事项：
在测量物体的体积时，液体量一定要适当，以免溢出。
一定要轻拿、轻放量筒或量杯以免破碎。
使用完毕一定要清洁干净，放置安全的地方。
一 、 用天平测质量
测量之前看量程；使用方法看说明。
测量结果要记准；单位千万不能扔。
天平用完摆放好；爱护仪器记心中。
课堂小结
二、 用量筒（量杯）测体积
量筒玻璃脆又薄；取放轻拿要抓牢。
观测刻度水平看；凹面看底凸看高。
记录结果标单位；用完清洗摆放好。

## Slide 22
Guiyang No.1 Experimental Middle School
贵阳市第一实验中学
声的世界
第三章
沪科版八年级物理教学课件 • 第五章质量与密度
沪科版八年级物理教学课件 • 第3章声音的世界
20xx.x.x
质量与密度
第五章
第2节 学习使用天平和量筒
Learn to use a balance and measuring cylinder
提供服务
提供高中、初中、小学各科课件制作，欢迎推荐(语文、数学、物理、化学、英语、历史、地理、生物、道法、美术、音乐、体育、信息等等)
微信号：
13985570070（加微信附加说明课件制作）
联系方式
13985570070
关于作者
贵州省贵阳市XX中学