## Slide 1
第1节 热机
第十四章 内能的利用
人教版九年级物理（初中）

## Slide 2
课堂导入
复习：
做功改变内能的实质是什么？
问题：
他们运行的能量来自于哪里？
汽车奔驰
喷气式飞机
大型客轮

## Slide 3
在一个试管中装一些水，用橡胶塞塞紧。对试管加热使水沸腾。
演示实验
观察
观察到的现象有：
① 。
②_____________________。
瓶塞被冲出来
管口附近出现白雾
课堂活动

## Slide 4
实验中的能量转化过程为：
① 酒精燃烧放出热量，酒精的_______能转化为水的 能；
②水吸热沸腾，产生大量水蒸气，气体膨胀对瓶塞做功，气体的 能转化为瓶塞的 能 .
化学
内
内
机械
思考

## Slide 5
1.定义：
利用内能做功的机械
2.工作原理：
热机利用内能做功，将内能转化为机械能。
3. 种类：
蒸气机、内燃机、汽轮机、喷气发动机等
最早的汽车(1886年）
蒸汽机
热机

## Slide 6
蒸汽机带来第一次工业革命！
热蒸汽提供了强大的推力，把人们从繁重的体力劳作中解放出来。
1814年，英国人史蒂芬孙把瓦特的蒸汽机装在火车上，蒸汽机的体积庞大、效率很低
热机

## Slide 7
4.内燃机
（1）工作原理：燃料直接在发动机气缸内燃烧，产生高温高压的燃气，燃气对外做功，把内能转化成机械能。
（2）种类：
汽油机 柴油机
汽油机
柴油机
热机

## Slide 8
1.汽油机的构造
由气缸、火花塞、进气门、排气门、活塞、曲轴、连杆组成。
火花塞
气缸
进气门
活塞
连杆
排气门
曲轴
冲程：活塞从气缸的一端运动到另一端的过程。
汽油机

## Slide 9
吸气冲程
压缩冲程
做功冲程
排气冲程
2.汽油机的工作过程
一个工作循环：包括四个冲程
汽油机

## Slide 10
进气门打开，排气门关闭。活塞向下运动，汽油和空气的混合物进入气缸。
吸气冲程
消耗机械能
汽油和空气
汽油机

## Slide 11
进气门和排气门都关闭，活塞向上运动，燃料混合物被压缩，压强增大，温度升高。
压缩冲程
机械能转化为内能。
汽油机

## Slide 12
在压缩冲程结束时，火花塞产生电火花，使燃料燃烧，产生高温高压的气体。高温高压的气体推动活塞做功，并通过连杆带动曲轴转动，对外做功。
做功冲程
内能转化为机械能。
汽油机

## Slide 13
进气门关闭，排气门打开，活塞向上运动，把废气排出气缸。
排气冲程
需要消耗机械能
汽油机
燃烧后的废气

## Slide 14
1.在四冲程汽油机的四个冲程中，压缩冲程和做功冲程各发生了怎样的能量转化？
2.哪个冲程使汽车获得动力？
3.哪个冲程排出了汽车的废气？
压缩冲程：机械能转化为内能
做功冲程：内能转化为机械能
排气冲程
做功冲程
想想议议

## Slide 15
1.柴油机的构造
喷油嘴
进气门
活塞
连杆
排气门
气缸
曲轴
和汽油机不同的是：
喷油嘴代替火花塞
柴油机

## Slide 16
2.柴油机的工作过程
吸气冲程
压缩冲程
做功冲程
排气冲程
柴油机

## Slide 17
进气门打开，排气门关闭。活塞由上端向下端运动，在大气压的作用下，将空气吸进气缸。
吸气冲程
消耗机械能
柴油机
空气

## Slide 18
进气门和排气门都关闭，活塞向上运动，活塞对空气做功，空气的内能增加，温度很高。在压缩冲程末，缸内空气温度已超过柴油的着火点。
压缩冲程
机械能转化为内能。
柴油机

## Slide 19
在压缩冲程末，从喷油嘴喷出的雾状柴油遇到高温的空气，立即燃烧，产生高温高压的燃气，推动活塞向下运动，并通过连杆带动曲轴转动。
做功冲程
内能转化为机械能。
柴油机

## Slide 20
进气门关闭，排气门打开，活塞向上运动，把废气排出气缸。
排气冲程
消耗机械能
柴油机
柴油机和汽油机都是：一个工作循环都有四个冲程，曲轴和飞轮转动两周，对外做功一次。
燃烧后的废气

## Slide 21
内燃机 项目 |  | 汽油机 | 柴油机
燃料 |  | 汽油 | 柴油
构造 |  |  | 
 | 吸气冲程 |  | 
 | 压缩冲程 |  | 
 | 做功冲程 |  | 
主要特点 |  |  | 
主要用途 |  |  | 
火花塞
喷油嘴
汽油和空气的混合物
空气
压缩程度小
压缩程度大
点燃式
压燃式
轻巧、效率较低
笨重、效率较高
小汽车和小型农业机
械、低速飞机等
载重汽车、
拖拉机、火车、轮船等
想想议议：柴油机和汽油机的相同点与不同点？
相同点：都是把内能转化成机械能，都包括四个冲程

## Slide 22
1．老式摩托在启动时，需踏动启动杆，这是为什么？
2．现代汽车里的“马达”起什么作用？
内燃机的启动： 内燃机不能自行启动。开始运转时，要靠外力使飞轮和曲轴转动起来，由曲轴通过连杆带动活塞运动，靠飞轮的惯性完成后面的工作循环。
想一想

## Slide 23
概念
能量转化情况
内燃机
汽油机
柴油机
构造
一个工作循环
能量转化
热机
本堂重点: 理解每个冲程的能量转化和特点
本堂难点：由曲轴和连杆判断活塞的运行方向
课堂小结

## Slide 24
(2023 黑龙江绥化市)如图是汽油机一个工作循环的四个冲程，不是靠飞轮惯性完成的冲程是（ ）
A B C D
B
经典例题

## Slide 25
（2023 山东枣庄市）如图所示是内燃机工作循环中的一个冲程，它是（ ）
A．压缩冲程，将化学能转化成内能
B．压缩冲程，将机械能转化成内能
C．做功冲程，将内能转化成机械能
D．做功冲程，将机械能转化成内能
C
经典例题

## Slide 26
感谢！
人教版九年级物理（初中）