## Slide 1
第二章 声现象
第4节 噪声的危害和控制

## Slide 2
听一听，你有什么感受？
优美的音乐
铁钉刮玻璃
乐音
噪声
噪声
揉搓塑料袋

## Slide 3
噪声的振动
杂乱无章
乐音的振动
规则有序

## Slide 4
一、噪声的来源
1、物理学：发声体做无规则振动时会发出噪声。

## Slide 5
请同学们聆听右边这段声音，这段声音的前半段与后半段有何不同？
再来听一下这段英语听力，并尝试理解其中对话的含义。
同样是刚才那段优美的音乐，现在对大家听英语听力有什么影响？

## Slide 6
一、噪声的来源
2、环境保护：凡是妨碍人们正常休息、学习和工作的声音，以及对人们要听的声音产生干扰的声音，都属于噪声。

## Slide 7
想想议议：你周围有哪些噪声？
一、噪声的来源
交通噪声
施工噪声
工业噪声
社会生活噪声

## Slide 8
想想议议：你周围有哪些噪声？
一、噪声的来源
交通噪声
施工噪声
工业噪声
社会生活噪声

## Slide 9
二、噪声的等级和危害
1、以分贝（dB）为单位来表示声音强弱的等级
人的感觉 | 声音强弱
刚刚引起听觉 | 0 dB
理想的安静环境 | 30~40dB
保证休息和睡眠 | ≤ 50dB
保证工作和学习 | ≤ 70dB
保护听力 | ≤ 90dB
2、人对不同强度的声音的感觉（课本第43页）

## Slide 10
二、噪声的等级和危害
3、噪声的危害
心理影响：会干扰人们的工作和睡眠，使人烦躁、精力不集中，妨碍睡眠和休息
生理影响：噪声会危害到人的听觉系统，使人耳聋，长期处在90dB的人，耳聋的发病率明显增加。另外还会使人头痛、消化不良、视觉模糊等。
物理影响：高强度的噪声能够损坏建筑物，例如爆破产生的声音。

## Slide 11
三、控制噪声
防止噪声产生
阻断噪声的传播
防止噪声进入耳朵
声音从产生到引起听觉有三个阶段：
声源的振动
空气等介质的传播
鼓膜的振动
在声源处减弱
在传播过程中减弱
在人耳处减弱

## Slide 12
汽车消声器
禁止鸣笛标志
枪管消声器
1.防止噪声产生——在声源处减弱
三、控制噪声

## Slide 13
2.阻断噪声的传播——在传播过程中减弱
三、控制噪声
门窗采用双层玻璃
高架两旁的隔音墙
植树种草(吸收阻断噪声)
有资料显示，噪声每经过一块
100 m的林带可降低20～25dB。

## Slide 14
3.防止噪声进入耳朵——在人耳处减弱
三、控制噪声
戴隔音帽
防噪声耳塞
用手捂住耳朵

## Slide 15
放鞭炮时不由自主地会捂住耳朵
直升机驾驶员戴耳罩
耳塞
3.防止噪声进入耳朵——在人耳处减弱
三、控制噪声

## Slide 16
三、控制噪声
在声源处
在人耳附近
在传播过程中
生活中控制噪声的措施 。

## Slide 17
真空双层玻璃
高速公路隔音板
城市绿化带
真空
在传播过程中
在传播过程中
在传播过程中
三、控制噪声
生活中控制噪声的措施 。

## Slide 18
四、课堂小结
物理角度
环保角度
①噪声
②噪声的等级和危害
在声源处减弱或防止噪声的产生
在传播过程中减弱或阻断噪声的传播
在人耳处阻止或减少噪声的进入
噪声的危害和控制
③控制 噪声
②人对不同强度噪声的感觉
③噪声的危害
①分贝

## Slide 19
1、请你细心体会，在下列场景内，属于噪声的是（ ）
A．足球场上，球迷们兴奋狂热的吼叫声
B．居民小区内，夜晚震耳欲聋的“坝坝舞”音乐声
C．歌舞厅里，铿锵有力的打击乐声
D．车站里，提醒旅客检票上车的广播声
B
五、练习巩固

## Slide 20
2、如图是某市区矗立的噪声监测显示装置，从装置上显示的分贝数可知( )
A. 此处的噪声会使人失去听力
B. 此处的噪声会妨碍人们的工作和学习
C. 此时的噪声妨碍人们的休息和睡眠
D. 此时的噪声是较理想的安静环境
C
＞90dB
＞70dB
＞50dB
30~40dB
五、练习巩固

## Slide 21
3、下列事例中，属于从噪声产生环节进行防治的是( )
A. 房子的临街窗户装上双层玻璃
B. 学校附近禁止汽车鸣笛
C. 城市高架桥两旁建隔音墙
D. 在很大噪声环境下工作的人戴有耳罩
B
传播过程中
传播过程中
人耳处
五、练习巩固

## Slide 22
4、噪声是一种环境污染，一些城市规定学校周边机动车禁止鸣笛，下列减弱噪声的方法与之相同的是（ ）
A．在录音棚内安装隔音设备
B．夜晚禁止建筑工地施工
C．在学校或住宅区种植花草树木
D．在高噪声厂房工作的人员要戴上耳罩
B
五、练习巩固

## Slide 23
双层隔音窗
5、在冬天，一场大雪过后，人们往往会感到万籁俱寂，你知道为什么吗？
答：刚下过的雪是新鲜蓬松的，它的表面有许多小气孔，当外界的声音传入这些小孔时便会发生反射，仅有小部分声音能从入口反射出来，而大部分则被吸收掉了，因而导致了万籁俱寂的场面。
五、练习巩固

## Slide 24
6、假如在你家附近正在施工，干扰你的学习和休息，下列措施无效的是（ ）
A. 赶快将门窗关紧 B. 用棉花塞住耳朵
C. 将门窗打开 D. 将棉毯挂在窗上
C
五、练习巩固
7、为了使噪声减弱，下列措施不可行的是( )
A. 将噪声大的机器换成噪声小的机器
B. 在马路和住宅间设立屏障或植树造林
C. 戴上防噪声耳罩，耳朵中塞一团棉花
D. 关闭所有声源
D

## Slide 25
五、练习巩固
8、午睡期间，校园外的工地上的轰鸣声，吵得同学们睡不着觉。甲同学起身关上了窗户，乙同学索性用卫生纸堵住了耳朵，他们减弱噪声采取的途径分别是：甲在___________减弱，乙在__________减弱。
传播过程中
人耳处

## Slide 26
9、小超被广场舞的音乐声吵醒后很不开心，对他来说，广场舞的音乐声属于_________（选填“噪声”或“乐音”），为避免干扰，他戴上了耳罩，这是_____ ____的方法来减小干扰。
噪声
在传播过程中
10、中考前夕，为了不打搅小明学习，姥姥看电视时调小了音量，这是在_________减弱噪声。调小音量也减小了声音的__________。
声源处
响度
五、练习巩固